## Slide 1
Marco G. Beghi
Formazione ed evoluzione dell’ambiente:
misure e modelli
Gran Sasso, 27-28 ottobre 2016
Le risorse energetiche del pianeta

## Slide 2
Indice
Risorsa
Raccogliere / trasportare / distribuire / immagazzinare / trasformare
Fonti
Consumi
Produzione
Riserve

## Slide 3: Risorsa
Risorsa: qualcosa che è utile per un determinato scopo
utilità / utilizzabilità :
non è caratteristica intrinseca
è definita in relazione allo scopo
dipende dalle attività umane: - tecnologia disponibile - economicità dell’utilizzo
utilizzazione di una risorsa naturale:
richiede una tecnologia
costituisce un’industria acqua di rubinetto / acquedotto

## Slide 4: Utilizzazione delle risorse
Per utilizzare una risorsa (energetica) occorre:
raccogliere
trasportare / distribuire
immagazzinare
trasformare legna / sole / vento
ogni tipo di utilizzo richiede la forma appropriata di energia
l’energia utilizzata dall’uomo è quindi un prodotto industriale (era un prodotto artigianale)
  per ogni fonte (così come per ogni altra risorsa naturale e per ogni attività umana) ognuna di queste operazioni ha qualche tipo di impatto sull’ambiente, sulla società e sull’economia

## Slide 5: Trasformare l’energia
1,2: combustione; 3: combustione in un motore; 4: combustione in una centrale elettrica, o direttamente in una cella a combustibile 5: processi chimici 6: motore termico 7: centrale termoelettrica; | 8: fotosintesi clorofilliana; 9: pannelli solari termici; 10: pannelli solari fotovoltaici 11: turbina idraulica; 12: centrale idroelettrica 13: reattore nucleare; 14, 15: centrale nucleare; 16: attrito (freni); | 17: centrale di pompaggio; 18: alternatore, dinamo; 19: processi elettrochimici; 20: forni elettrici; 21: lampadine; 22: centrale di pompaggio; 23: motore elettrico
la trasformazione:
può lasciarla nella stessa forma (es. raffinazione del petrolio)
può trasformarla in un’altra forma

## Slide 6: Trasportare / immagazzinare l’energia
E’ tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole:
immagazzinare trasportare il fabbisogno di energia per

## Slide 7: Raccogliere l’energia: le fonti energetiche primarie
quelle finora utilizzate con qualche successo sono:
combustibili fossili
‘combustibili’ nucleari
fonti rinnovabili
elettricità, idrogeno non sono fonti primarie
    carbone
    petrolio
    gas naturale
    ‘shale gas / oil’
    fissione: uranio (plutonio), (torio)
    (fusione: deuterio, trizio)
    idraulica
    geotermica
    biomassa (legna)
    eolica (vento)
    solare (termica, fotovoltaica)
    combustibili - bio (bioetanolo, …) - derivati da rifiuti

## Slide 8: Le caratteristiche intrinseche delle fonti primarie
Le fonti energetiche primarie non sono semplicemente intercambiabili, in quanto hanno caratteristiche intrinseche diverse rispetto a:
  tipo di energia producibile (termica, meccanica, elettrica)
  Concentrazione / potenza specifica (energia per unità di massa / volume  superficie occupata dagli impianti)
  la scala degli impianti (potenza massima, economia di scala / rigidità di utilizzo)
  la disponibilità (costante/programmabile, periodica, casuale)
  i costi di approvvigionamento
  i costi di trasformazione (impianto e manutenzione)
  l’impatto ambientale e i rischi associati

## Slide 9: I vettori energetici
I combustibili (energia chimica): | sono facilmente immagazzinabili e trasportabili sono trasformabili in ogni altra forma di energia, anche se la trasformazione richiede la combustione
L’energia elettrica: | è immagazzinabile in quantità limitata è facilmente trasportabile e trasformabile in ogni altra forma di energia, con scarso impatto ambientale
Ogni altra energia: | ha difficoltà di trasporto, o immagazzinamento, o trasformazione
quasi tutta l’energia è distribuita (reti di distribuzione) in forma di
combustibili o energia elettrica: questi sono i vettori energetici.
I combustibili naturali (combustibili fossili, legna) sono fonti primarie I combustibili sintetici (idrogeno) e l’energia elettrica si possono ottenere solo trasformando energia di altra forma, da fonti primarie (combustibili fossili, idraulica, solare,…).
La frazione di energia consumata in forma elettrica aumenta, a causa di:
flessibilità di trasformazione, in quantità sia grandi sia piccole
continuo sviluppo degli apparecchi elettrici ed elettronici.

## Slide 10: Consumo pro-capite

## Slide 11: Intensità energetica
Energia
------------
PIL
Vedi Energy Intensity 2016 .pdf

## Slide 12: Consumo per aree geografiche

## Slide 13: Produzione per fonti primarie

## Slide 14: PETROLIO: rapporto riserve/produzione

## Slide 15: GAS: rapporto riserve/produzione

## Slide 16: Riserve pre shale oil/gas

## Slide 17: Prezzo del petrolio

## Slide 18: Prezzo del petrolio

## Slide 19
Rinnovabili: il problema dell’accumulo