## Slide 1
Produzione di fasci di neutroni veloci per studi di radiation hardness
Pierluigi Casolaro INFN Sez. di Napoli
Luigi Campajola Dip. di Fisica e INFN Sez. di Napoli
Daniela De Luca Dip. di Fisica Napoli

## Slide 2
Danno da radiazione su componenti elettronici
Detector | TID [rad]
Cavern | 100-4x102
Muon chamber | 4x101-5x103
Calorimeters | 5x102-3x105
Tracker | 4x105-5x107
Applicazioni spaziali
Orbit | Mean Altitude [km] | Inclination [deg] | TID/10y [krad] | DDD/10y [TeV/g]
LEO-ISS | 335 | 51.6 | 1.8 | 9.7
LEO-FERMI | 560 | 56.0 | 2.8 | 61.4
MEO | 20000 | 56.2 | 3517 | 342
GEO | 36000 | 0. | 680 | 520
NIS | 90000 | 0. | 2.8 | 5x104
Esperimenti di fisica delle alte energie
I componenti elettronici impiegati in applicazioni in cui i livelli di radiazione sono significativamente elevati subiscono un danno da radiazione, che può essere di carattere permanente o transitorio. Il danno da radiazione dipende dalle caratteristiche della radiazione incidente (tipo, energia, fluenza, etc.).
Single Event Effect

## Slide 3
Neutroni in radiation hardness
Particle fluxes at sea level . PARMA model T. Sato, PloS one, 2015
Neutroni atmosferici anche a livello del mare
HL-LHC: dosi attese di 106 Gy
Neutroni secondari prodotti nello spazio
T.W. Armstrong, B.L. Colborn / Radiation Measurements 33 (2001) 229–234
G. Quero, et. al.“A novel Lab-on-Fiber Radiation Dosimeter for Ultra-high Dose Monitoring”, Scientific Reports, 8(1), 17841, (2018).
Esperimenti di HEP (es. neutroni a CMS)

## Slide 4
Facilities d’irraggiamento per neutroni
Neutroni di alta intensità (~104-106 cm-2s-1) a spettro continuo, 1/E
Una valida alternativa ai test con spettro continuo consiste nell’irraggiamento con neutroni mono- e quasi-mono-energetici, consentendo lo studio del danno in funzione dell’energia incidente

## Slide 5
Produzione di neutroni con acceleratori di particelle cariche
Elevata sezione d’urto
Bassa produzione di gamma e neutroni da canali differenti dal canale binario
d+D3He+n+3.27 MeV
d+T4He+n+17.59 MeV
P+T3He+n-0.763 MeV
p+7Li7Be+n-1.64 MeV
p+93Nb93Mo+n-1.19 MeV
p+89Y 89Zr+n-3.62 MeV
p+27Al27Si+n-5.59 MeV
Data from NNDC

## Slide 6
La reazione 7Li(p,n)7Be
Il numero di nuclei di 7Be prodotti è uguale al numero di neutroni mono-energetici prodotti in 4π
Misura accurata del flusso neutronico con spettroscopia gamma della targhetta di litio
Livelli energetici del 7Be
Sezione d’urto delle reazioni indotte da protoni su litio

## Slide 7
Spettri di neutroni
La modulazione dell’energia incidente e dello spessore del target di litio permettono di ottenere diverse configurazioni degli spettri di neutroni
p(18MeV)+Graphite(1.6mm)+Li
p(18MeV) +Li
p(20MeV) +Li
p(50MeV) +Li

## Slide 8
Produzione di neutroni
LNS-INFN. Neutroni quasi-mono-energetici
Ciclotrone medicale dell’Univ. di Berna.
Spettro continuo di neutroni fino a 18 MeV
RESA NEUTRONICA = 7x103n/s/nA
Spettro gamma con HPGe
Decadimento del 7Be

## Slide 9
Rivelatori: PoliSilossano, NaI and HPGe
NaI scintillator
Ep=20MeV
Ep=9MeV
Ep=4MeV
PS scintillator
HPGe detector

## Slide 10
Conclusioni
Il danneggiamento di componenti elettronici con la radiazione è rilevante in applicazioni come HEP, spazio, fisica medica, etc..
La maggior parte delle facilities di neutroni per il testing dell’elettronica fornisce spettri continui, 1/E.
L’utilizzo degli acceleratori di particelle cariche per produrre fasci di neutroni ben caratterizzati e con diverse configurazioni è un’alternativa all’irraggiamento con spettro continuo.
Diverse reazioni possibili, test effettuati con 7Li(p,n)7Be.
Produzione di neutroni quasi -mono-energetici a LNS-INFN e neutroni a spettro continuo al ciclotrone medicale dell’Univ. di Berna. Resa misurata di ~104 neutroni/s/nA.
Progettazione di un target di litio raffreddato ad acqua per irraggiamenti ad elevata intensità.
Referenze
P. Casolaro, Innovative detection methods for radiation hardness, Tesi di Dottorato, Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” Univ. di Napoli Federico II, 2019
D. De Luca, Neutron production with particle accelerators and new generation detector characterization, Tesi di Laurea, Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” Univ. di Napoli Federico II, 2018
L. Campajola, S. Braccini, P. Casolaro, D. de Luca, E. Ereditato, P. Häffner & P. Scampoli, Measurement of the proton beam energy of a medical cyclotron based on Rutherford Back-scattering Analysis. NIMB B, 440, 114-117, 2019
G. Quero, Patrizio Vaiano, F. Fienga, M. Giaquinto, V. Di Meo, G. Gorine, P. Casolaro, L. Campajola, G. Breglio, A. Crescitelli, E. Esposito, A. Ricciardi, A. Cutolo, F. Ravotti, S. Buontempo, M. Consales, A. Cusano*, “A novel Lab-on-Fiber Radiation Dosimeter for Ultra-high Dose Monitoring”, Scientific Reports, 8(1), 17841, 2018
F. Di Capua, L. Campajola, P. Casolaro, M. Campajola, A. Aloisio, A. Lucaroni, G. Furano, A. Menicucci, S. Di Mascio, F. Malatesta, M. Ottavi, “Full characterization of a compact 90Sr/90Y beta source for TID radiation testing, Advances in Space Research 2018
L. Campajola, P. Casolaro* and F. Di Capua, “Absolute dose calibration of EBT3 Gafchromic films”, Journal of Instrumentation, vol. 12, art. n. P08015, 2017
P. Casolaro, L. Campajola, G. Breglio, S. Buontempo, M. Consales, A. Cusano, A. Cutolo, F. Di Capua, F. Fienga, P. Vaiano, “Real-time dosimetry with radiochromic films”, Nature-Scientific Reports, 2018