## Slide 1: Radiation pressure assisted acceleration of ions using multi-component foils in high-intensity laser-matter interactions
Bastian Aurand
1st EAAC; June 4th 2013; Elba, Italy
Notes: Pomotion: durchgeführt an GSI
Kollaboration mit HI-J

## Slide 2: Outlook
acceleration mechanism
targets & experimental setup
measurements
simulations / model
inducing a pre-pulse
summary
1
Notes: Zunächst eine kurze Motivation wozu beschleunigte Teilchen benötigt werden und mit welchen Beschleunigungskonzepte dies zu erreichen ist.
Experimentaufbau: Laser, Bedingungen und Diagnostiken
Messungen zum Beschleunigungsprozess
Vergleich mit 2D-PIC Simulationen
Wie kann man Prozess Verbessern bzw. Beiinflussen
Als letztes Konzept zur Polarisationbeeinflussung mittels reflexiver Optik

## Slide 3: TNSA
E [ TV/m ]
energy transfer into hot electrons
S.C. Wilks et al., Phys. Plasmas 8, 542 (2001)
P. Mora, Phys. Rev. Lett., 90,185002 (2003)
2
energy [MeV/u]
particles
target normal sheath acceleration (TNSA)
I >1016…17 W/cm²
Notes: Auf dieser zuvor gezeigten Idee beruht auch das heute gängigste Laser-Beschleunigungskonzept für Ionen, die Target Normalen-Beschleunigung.
2001 Wilks (Nova-Petawatt –Laser)
µm Dicke Folie / I>10^16..17 W/cm^2
Energietransfer in die Elektronen

## Slide 4: RPA
momentum conservation g e-
V.I. Veksler, Sov. J. Atom Energy 2 (1957)
A. Macchi et al, PRL 94, 165003 (2005) A.P.L.Robinson et al, NJP 10, 013021 (2008)
3
radiation pressure acceleration (RPA)
I >1020 W/cm²
particles
energy [MeV/u]
Notes: Im Gegensatz zu der Feldbeschleunigung ist RPA ein Beschleunigungsmechanismus basierend auf der Impulserhaltung
nm dicke Folien / I>10^20 W/cm^2

## Slide 5: RPA
density
x-axis
Ex1
Ex2
n0
ne
n0, nI
pulse
lI
lI+le
d
0
x-axis
pulse
d
0
n0
density
(light)pressure:
balance:
norm. vector potential:
crit. density:
normalized area density:
electrons:
collective acceleration of electrons and ions
4
n0
ions?

## Slide 6: Target & Experimental Setup
2cm
D=15nm
Polymer Foils (Parynene dixF; [C8H6F2]n):
- „Ein Verfahren zur Herstellung ultradünner Polymerfolien“
(engl.:‘‘A process for preparing ultra-thin polymer films”)
Deutsches Patent- und Markenamt Az.: DE 10 2012 100 476.5
5
JETI-laser (Jena University, Germany)
l = 800±50 nm
E = 0.8 J
t = 27 fs
I = 6x1019 W/cm²
Singe plasma-mirror:
Contrast: - Peaks < 10-9
- ASE <10-11
C. Rödel et al. Apl. Phys. B. 103 4329 (2010)

## Slide 7: Setup
0.8J
27fs
6
0.6J
f/2-parabola
target
single-hit-CCD
plasma-mirror
target diagnostic
Thomson-parabola
l/4-plate
Notes: Wir sehen hier eine Skizze von Plasmaspiegel und Targetkammer, zunächst zum Plasmaspiegel.
PM: Kontrast  Normierte Intenstität auf 10^19 W/cm^2 / Plasma wird gebildet am 10^10…11 W/cm^2  Brauche Kontrast von besser 10^9
Targetbeobachtung: Reflexion einer Lichtquelle
Single-Hit-CCD: Röntge Kamera  deponierte Energie ist proportional zur Dosis
TP: Separation der Ionen im E/M  Aufspaltung

## Slide 8: Setup
linear
circular
ion beam
TP
6
Notes: Hier noch kurz ein Bild wie das Experiment aussieht.

## Slide 9: Proton peak
energy [ MeV / nucleon ]
particle number [ 1 / ( GeV x sr ) ]
7
protons
x3
C5+
x3
C6+
Notes: Das Spektrum des Bildes das vorher gezeigt wurde.
Skalierung: Energie pro Nukleon gegen die Teilchenzahl
Protonen höhere Energie als Kohlenstoff (3-4)
Klarer Peak sichtbar in den Protonen

## Slide 10: Proton & Carbon peak
energy [ MeV / nucleon ]
particle number [ 1 / ( GeV x sr ) ]
protons
8
x3
C5+
x3
C6+
Notes: Interessanter ist der Fall, in dem Peaks in den Protonen und im Kohlenstoff auftreten.
Wieder gleiche Skalierung
Protonen höhere Energie
Peak in zwei Ladungszuständen von Kohlenstoff  nicht erklärbar durch Feldbeschleunigung

## Slide 11: Full data set
energy [ MeV / nucleon ]
C6+ cutoff-energy [ MeV / nucleon ]
9
Notes: Hier eine Üersichtsdarstellung
Skalierung gegen C6- Cutoff … TNSA proportional zu Sqrt(I)
Drei dinge:
Energie der Protonen erneut am Höchsten
Peaks in den liegen innerhalb von exp Spektrum
Energie der Kohlenstoffpeaks gleiche Steigung großen Intensitätsbereich  Kollektiver Effekt
Anhängigkeit von Polarisation ist sichtbar  geht auch für lin pol. Pulse

## Slide 12: Simulations
t=280fs
2D-PIC / JUROPA at FZ-Jülich
simulation shows peak in protons
energy within factor 2-3
particles / (GeV x sr )
particles / (GeV x sr )
electrons
protons
C6+
F9+
energy [ MeV / u ]
energy [ MeV / u ]
simulation
experiment
10
Notes: Vergleich der Messung mit 2-D PIC SImulationen

## Slide 13: Simulations
200 fs
240 fs
120 fs
80 fs
40 fs
160 fs
280 fs
0 fs
proton peak
post-acceleration of protons
e- stay in foil
particles / (GeV x sr )
energy [ MeV / nucleon ]
1012
1013
1014
1015
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
electrons
protons
carbon
fluorine
11
Notes: Um den genauen Ablauf der Beschleunigung zu verstehen braucht es einen genaueren Blick in der Verhalten der Folie in den ersten 280 fs.
Laser WW wären der ersten 60fs
Peak nach 40 fs sichtbar  nach 80 fs ausgebildet
Energie schwere Ionen ändert sich nicht mehr.  Elektronen bleiben in Folie / Protonen werden durch nachbeschleunigt

## Slide 14: Model; 1st step: RPA
t=0fs
t=0 - 60fs
RPA
12
Notes: Die experimentellen Ergebnisse und die Simulationen lassen auf einen zweigeteilten Beschleunigungsprozess schließen
Währen der Laser-WW  kollektiv
Aber kein perfekter Prozess  Elektronen werden geheizt  Schwingen über  Feld + Coulomb  nachbeschleunigung

## Slide 15: Model; 2nd step: post-acceleration
t=0 - 60fs
t > 60fs
e- „oscillate“
protons escape
e- stay in foil
charge: neutral
charge: +
charge: -
E
charge: neutral / +
12

## Slide 16: Directed Coulomb Explosion
ions accelerated by light pressure
protons, accelerated in field of charge separation
electrons expelled from focus
S. S. Bulanov, et al., Med. Phys. 35 (5), 2008.
S. S. Bulanov, et al., Phys. Rev. E 78, 026412 (2008)
I >1021…22 W/cm²
Directed Coulomb Explosion (DCE)
13
energy [MeV/u]
particles
Notes: 16
16
Geht man zu noch höheren Intensitäten ist theoretisch der Effekt der gerichteten Coulomb Explosion von Bulanov et al. 2008 vorhergesagt
Folie aus mehreren Iionensorten
Elektronen werden aus Fokus verdrängt
Ionen nach e/m-Verhältnis beschleunigt  starten aus RPA Phase  Protonen gewinnen meiste Energie
Layer Aufbau

## Slide 17: Influencing the acceleration process
How to influence the acceleration process to improve the collective part?
suppression of TNSA-process
stabilizing the foil
induce preplasma by 2nd puls
14
Notes: Bisherigen Peaks waren zwar sichtbar, die Frage ist ob man sie besser herausarbeiten kann.
Strahl wird aufgespalten 90/10  Prabal mit Loch für Ionenstrahl

## Slide 18: Timeresolved probing
1. ideal case:
laser pulse
2. realistic case:
stabilizing this process?
target
target
15
timeresolved probing, why?
Notes: Was ist das Problem bei der Nutzung von nur einem Puls?

## Slide 19: Timeresolved probing
two pulses with known temporal overlap
pump-pulse
E= 90%
probe-pulse
E= 10%
16
Notes: Die Idee hinter der Stabilisierung des Prozesses?
Verschiedene zeitliche Scenarien

## Slide 20: Timeresolved probing
two pulses with known temporal overlap
1. tprobe << tpump
2. tprobe >> tpump
16
TP
no signal
weak
signal
Notes: Die Idee hinter der Stabilisierung des Prozesses?
Verschiedene zeitliche Scenarien

## Slide 21: Timeresolved probing
two pulses with known temporal overlap
3. tprobe ≤ tpump
improved signal?
17
TP

## Slide 22: Timeresolved probing
probe-pulse delay [ ps ]
probe-pulse delay [ ps ]
E [ MeV / u ]
E [ MeV / u ]
cutoff-energy
peak-energy
shock-compression increases e--density higher peak-energy
speed of shock-wave ~ 7000 m/s speed of sound
18
TNSA suppression by preplasma
?
measurement
average
measurement
average
Notes: Was kommt dabei heraus?
Cutoff-Energie: Vorpuls unterdrückt Beschleunigung  Verständlich (keine Folie mehr da)
Peak Energie auch mehr oder weniger konstant vorher NOCH EIN SCHRITT MEHR? (abbremsen)
In Bereich um die 0 +/- 1ps steigt Energie noch einmal an  15nm in 1-2ps  Schockwelle gute Erklärung

## Slide 23: Backscattering spectra
non-relativistic: EF= g2(1+b)2EI
intensity [ a.u. ]
wavelength [ nm ]
scattering process:
  Lorentz-TR (KI KF*)
  Thomson-scattering
  Lorentz-TR (KI* KF)
4. tprobe ≥ tpump
19
Notes: Letzte Fall Streupuls kommt ganz kurz nach dem Pumppuls.
Rückstreuung
Drei Schritte Lorenz-Trafo  relativistischer Fall ist 4g2E
Exemplarisch für Puls (790+/-40) nm normierte Intensität  Blauverschiebung

## Slide 24: Backscattering spectra
Backscattering spectra depending on probe pulse delay
visible spectra for 0° and 45° compared to ion beam
image of source:
pump- & probe-focus ~ 10µm2
20
Notes: Aufbau mit Spektrometer unter 45° und 0°.
Idee Signal und Untergrund zu haben.
Abbildendes Spektrometer  Aussage über Quellgröße  Verifizierung der Fokusgröße
.

## Slide 25: Backscattering spectra
2nd harmonic at 395nm indicates interaction of laser and foil
no significant backscattering signal
proton-energy around 1-2MeV: co-moving electrons: 0.5 -1 keV
no peaks visible agrees with expectation
21
filter
l0
delay probe-pulse [ fs ]
wavelength [ nm ]
bitvalue [log10]

## Slide 26: Summary
“Radiation Pressure Assisted Acceleration of Ions using Multi-Component Foils in High Intensity Laser Experiments”
B Aurand et al. New J. Phys., Vol. 15 Issue 3 (2013)
1st step: radiation-pressure-acceleration (RPA)
2nd step: postacceleration (CE) of protons
pending patent for polymer foils: „Verfahren zur Herstellung ultradünner Polymerfolien“
B. Aurand et al.; Az: DE 10 2012 100 476.5
„Ultra-thin polymer foils for laser-ion acceleration“
B. Aurand et. al. submitted, J. Polymer Sci B., (2013)
- two step model (@ 1019 W/cm2):
influence the acceleration process by a second pulse
22
first time acceleration of different charge state showing mono-energetic
features from polymer foil
test of theory for multi ion acceleration

## Slide 27
GSI / JoGU:
T. Kühl
A. Hübner
B. Kindler
B. Lommel
J. Stein
T. Stöhlker
M. Tomut
Thank you for your attention!
HI-J / FSU:
B. Beleites
J. Bierbach
S. Herzer
O. Jäckel
M.C. Kaluza
S. Kuschel
G.G. Paulus
A.E. Paz
J. Polz
C. Rödel
F. Ronneberger
FZ Jülich:
P. Gibbon
A. Karmakar
Fraunhofer:
B. Elkin
IMP-Lanzhou:
H. Zhao