## Slide 1: Info sullo stato della digitalizzazione
Guglielmo De Nardo
Riunione ECL
Frascati 24/9/2015

## Slide 2: Simulazione
Simulazione GEANT dello shower EM.
Di ogni GTrack contenuta in un cristallo si conservano
  energia depositata e un tempo medio pesato con l’ energia di singolo passo (4-6 ns)
  Output è conservato nella struttura dati ECLSimHit
I tempi degli ECLSimHit (tof) sono corretti secondo la formula
Gli ECLSimHit in 100 ns sono sommati in una struttura dati ECLHit
  8 ms tempo massimo sono divisi in 80 bin
  In ECLHit energia totale dei SimHit e un tempo medio (l’energia degli addendi)
Gli ECLHit sono input della Digitalizzazione
double z = 15. - (position - PosCell) * VecCell;
double t = 6.05 + z * (0.0749 - z * 0.00112) + tof

## Slide 3: Forma d’onda
La forma d’onda è determinata da 10 parametri letti in inizializzazione da un file root
  Attualmente c’è un singolo set di parametri valido per ogni cristallo
  Il software può gestire un numero arbitrario set associati ad un numero arbitrario di cristalli

## Slide 4: Forma d’onda
La funzione a dieci parametri è definita nella classe ecl/digitization/ShaperDSP_t.h
  L’oggetto si costruisce a partire dai 10 parametri
    ShaperDSP_t dsp(params), params sono i parametri letti da file
  Produce un sampling di 1536 punti (32 x 48 elementi)
    dsp.fillarray(0, ns*nl, m_ft)
    ns = 48 è la durata del segnale in unità di adc clock
    ns = 32 è il numero di sample per adc clock
  In pratica nella simulazione del segnale in ECLDigitizerModule si usa il sampling in m_ft.

## Slide 5: Uso nel digitizer
La waveform è incapsulata in una classe (definita nel Digitizer) signalsample_t
  Signalsample_t::InitSample(params)inizializza
  Signalsample_t::Accumulate( amp, time, advvec )
    Riempie il vettore di conteggi adc adcvec usando la forma d’onda con ampiezza amp e shift in tempo time.
    L’ampiezza amp è determinata dal deposito di energie nell’ ECLHit
    Il tempo time è determinato dal tempo medio dell’ECLHit + un offset
    offset = 0.32 (ns) + T_trigger
    Il tempo del Trigger è generato uniforme in (0,144) colpi di clock del trigger ( coincidenti con 1 colpo di adc clock).

## Slide 6: ADC counts
IL vettore dei (31) conteggi adc è contenuto in una struttura dati adccounts_t
struct adccounts_t {
double total;
double c[m_nsmp]; // flash ADC measurements
void AddHit(const double a, const double t0, const signalsample_t& q);
}
Ogni cristallo ha una struttura adc_counts associata.
Mediante il metodo AddHit si aggiungono i conteggi dovuti ad un segnale Fisico (Fisica+ beam bkg) ottenuti dal un ECLHit, usando la waveform campionata (in signalsample_t)

## Slide 7: Costanti magiche
Il digitizer è stato ripulito e molte costanti sono state chiarite
Esempio nell’header file del modulo
static constexpr int m_nch = 8736; // total number of electronic channels (crystals)
static constexpr double m_tick = 24.*12. / 508.; // == 72/127 digitization clock tick
static constexpr int m_ntrg = 144; // number of trigger counts per ADC clock tick
static constexpr int m_nsmp = 31; // number of ADC measurements for signal fitting
static constexpr double m_tmin = -15; // lower range of the signal fitting region in ADC clocks
static constexpr int m_nl = 48; // length of samples signal in number of ADC clocks
static constexpr int m_ns = 32; // number of samples per ADC clock
static constexpr int m_ndt = 96; // number of points per ADC tick where signal fit procedure
parameters are evaluated

## Slide 8: Rumore dell’elettronica
E’ aggiunto agli adc counts usando la classe ECLNoiseData definita in ecl/dataobjects
Genera 32 grandezze correlate a partire da 32 numeri random indipendenti
  float AdcNoise[nch];
  noise.generateCorrelatedNoise(z, AdcNoise);
  z sono nch numeri random gaussiani indipendenti
I conteggi degli adc input del fit fitA[] sono ottenuti cosi
  fitA[i] = 3000 + 20 * ( 1000 * adc_da_fisica[i] + AdcNoise[i]);

## Slide 9: Matrice del rumore
ECLNoiseData usa una matrice di correlazione letta dal un file di configurazione
Attualmente usiamo una singola matrice per tutti i cristalli
Il software può utilizzare un numero arbitrario associazioni cristallo  matrice

## Slide 10: Fit della Waveform
FitA[] contiene i conteggi come verrebbero dai dati reali
  Questi vengono scritti in una struttura dati EclDsp definita in ecl/dataobjects che può essere usata da moduli successivi alla digitalizzazione
FitA[i] sono i dati su cui viene effettuato il fit della waveform mediante una funzione wrapper
  shapeFitterWrapper(j, FitA, ttrig, energyFit, tFit, qualityFit)
  j è il canale (cristallo)
  Input: FitA[] conteggi , ttrig tempo di trigger
  Output: energyFit, tFit e qualityFit

## Slide 11: Cosa fa il Fit?
L’algoritmo di fit è contenuto nella funzione ShapeFit definita in ecl/digitization/algorithms.h
Rappresenta la traduzione (letterale?) in C dell’algoritmo nelle FPGA degli shapers
ShapeFit necessita di
  conteggi (input)
  di alcuni parametri usati dall’algoritmo (per esempio soglie)
  Di alcune matrici ausiliarie (fisse) derivate dalla matrice degli errori per usarle nella minimizzazione del c2
  L’algoritmo è parzialmente descritto nel TDR
ShapeFitterWrapper chiama ShapeFit adattando i dati dal formato in cui vengono letti dal file di configurazione (parametri del fit, matrici di correlazione) nel formato richiesto da ShapeFit

## Slide 12: Configurazione
Attualmente l’ecl è suddiviso in gruppi di cristalli che condividono la stessa matrice di correlazione
  La segmentazione basata su livelli di background simili
  Le matrici e i gruppi di cristalli sono conservati nel solito file di configurazione
  Lo stesso vale per i parametri
Il software è scritto può supportare arbitrarie associazioni cristalli  matrice e cristalli  parametri

## Slide 13: Come si produce il file di configurazione?
Un modulo basf2 (EclCovMatrixNtupleModule) genera eventi di solo rumore elettronica o rumore+BG da analizzare  root file
  Un set di tools in ecl/tools permette una la calibrazione root file  file configurazione
    eclcovmat_cut (data reduction)
    eclcovmat_calc (determina le matrici di covarianza)
    eclcovmat_bit (traduce le matrici in un formato “adatto” all’algoritmo basato su FPGA
    eclcovmat_config scrive nel file di configurazione matrici di covarianza, parametri del fit, parametri della shape function