## Slide 1: PISA, 02/03/2016
Calliope-Louisa Sotiropoulou
Introduzione alla Tecnologia Dell’FPGA Field Programmable Gate Arrays
Marie Curie IAPP Fellow - University of Pisa

## Slide 2: Introduzione alla logica digitale: ‘0’ o ‘1’?
La logica digitale è basata su
due stati:
  Ogni segnale può avere 2 valori ‘0’/’Falso’ o ‘1’/’Vero’
Ogni sistema può essere rappresentato su 4 livelli:
  L’ architettura (alto livello)
  La logica (porte logiche)
  Il circuito (componenti discreti)
  Il layout (implementazione su silicio)

## Slide 3: I circuiti digitali
I circuiti digitali sono realizzati combinando porte digitali
Ogni porta esegue una specifica funzione logica
Collegando più porte
si realizzano funzioni logiche più complicate

## Slide 4: I circuiti integrati
Grazie alla nuova tecnologia è possibile realizzare circuiti molto grandi dentro un spazio molto piccolo:

## Slide 5: Le porte digitali
In base al numero di ingressi, che rappresentano il numero di variabili che una porta logica può ricevere in input, le porte logiche si possono classificare in :
porte a due variabili : AND, OR, XOR, NOR, NAND e XNOR
porte a singola variabile : NOT e BUFFER
Le porte OR e NOT (NOR) e AND e NOT (NAND) costituiscono un insieme funzionalmente completo: attraverso gli operatori logici che implementano è possibile generare qualsiasi funzione logica.
Le operazioni NAND e NOR costituiscono un insieme funzionalmente completo di operatori logici, ovvero consentono di rappresentare qualunque funzione logica.

## Slide 6: Porta NOT
Implementa una logica negata:

## Slide 7: Porta AND
Implementa una moltiplicazione logica:

## Slide 8: Porta OR
Implementa una addizione logica:

## Slide 9: Logica di Boole
Supponiamo di avere una frase ipotetica come questa:
"Se piove o sto male non vado a scuola."
Notiamo subito che esistono 2 condizioni (ingressi) e una conseguenza (uscita) che possiamo schematizzare come segue:
Non andrò a scuola se sarà vero che piove o (or) se sarà vero che sto male. In poche parole la conseguenza (uscita Y) sarà falsa ogni qualvolta l’ingresso A, l’ingresso B o entrambi (A e B) saranno veri.

## Slide 10: Flip Flop
I flip-flop (o bistabili) sono circuiti elettronici sequenziali molto semplici, utilizzati come dispositivi di memoria elementare.
Flip-Flop D: Ha un ingresso per il dato, un ingresso di sincronizzazione (clock) e un'uscita. In corrispondenza del comando di clock, trasferisce l'ingresso in uscita e ve lo mantiene fin quando non cambia il suddetto ingresso.

## Slide 11: Macchine a stati finiti
E’ un modello che permette di descrivere con precisione e in maniera formale il comportamento di molti sistemi
E’ descrito con “stati” e “transizioni”
Sono usati per controllare i sistemi elettronici

## Slide 12: Tecnologia FPGA
Una Field Programmable Gate Array (FPGA) è un circuito integrato le cui funzionalità sono programmabili via software. Tali dispositivi consentono l'implementazione di funzioni logiche anche molto complesse, e sono caratterizzati da un'elevata scalabilità.
Un’ Application Specific Integrated Circuits (ASIC) è un circuito integrato creato appositamente per risolvere un'applicazione di calcolo ben precisa (specific purpose).

## Slide 13: Tecnologia FPGA
Le FPGA moderne offrono:
  Prestazioni
  Risorse
  Dispositivi per applicazioni specifiche
  Un costo basso
  Velocità di produzione dei sistemi

## Slide 14: La logica dentro la FPGA
La struttura di una FPGA è in generale una matrice di blocchi logici configurabili, detti CLB (Configurable Logic Blocks), connessi fra loro attraverso interconnessioni programmabili.

## Slide 15: La logica dentro la FPGA
Le interconessioni programmabili:

## Slide 16: Schede con FPGA

## Slide 17: Schede con FPGA

## Slide 18: Schede con FPGA

## Slide 19: Uso del FPGA (programmazione)
Per configurare le FPGA usiamo un linguaggio descrittivo del tipo HDL (Hardware Description Language)
Nei nostri esempii usiamo VHDL
Il programma va compilato e tradotto in un bistream (file digitale) per configurare la FPGA
Oggi, in laboratorio, useremo le schede ZYBO di Xilinx con il software Vivado per programmare le nostre FPGA