## Slide 1
MAGIA -ADVANCED
Gabriele Rosi
Dipartimento di Fisica e Astronomia – Università di Firenze
LENS –European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy
INFN – Sezione di Firenze

## Slide 2
Outline
Interferometria atomica per misure di gravità
Esperimento MAGIA: risultati principali
Rivelazione GW con AI
L’esperimento MAGIA-ADVANCED
Prospettive future

## Slide 3
Interferometria atomica
In presenza di un sistema atomico a due livelli si può fare un’analogia tra frange di interferenza luminose e popolazione atomica
Tempo di interazione τ [1/Ω]
P1-2
π
π/2
|1 ›
|2 ›
π /2 pulse agisce come un divisore di fascio;
π pulse agisce come uno specchio;
state |2>
state |1>
Specchio
Divisore di fascio
Frange di
interferenza
Interferometro ottico
Interferometro atomico
DIVISIONE
RICOMBINAZIONE
RIFLESSIONE

## Slide 4
Interferometria atomica
|1>
|2>
Se
La popolazione dello stato finale dipende
dalla fase interferometrica
LA GRAVITÁ
“ROMPE”
LA SIMMETRIA
Frange
Fase dei laser Raman
z
t
Evoluzione
Totalmente
Simmetrica

## Slide 5
Motivazioni
Gli interferometri atomici sono sensori precisi e accurati ideali per condurre esperimenti sulla gravità
Determinazione accurata di costanti fondamentali (G)
Rivelazione di onde gravitazionali
Sviluppo di sensori compatti per varie applicazioni
(ricerche geofisiche, monitoraggi ambientali,
prospezioni del sottosuolo)
Test della legge 1/r2 a piccolo distanze (~mm)
Test del principio di equivalenza (oggetti “quantistici” in caduta)
Notes: Atom interferometers are the future tool to help in answering some of these fundamental questions: why gravity is so weak ? is there something beyond the standard model? Is the gravity scaling as 1/r^2 at micrometer distances

## Slide 6
MAGIA
Caratteristiche:
Modulazione delle masse sorgenti: 30 mins
Tempo di integrazione:
più di 100 ore su 2 settimane
Sensibilità: 3x10-9 g/Hz1/2
Sensibilità finale: ~ 10-11 g
6.67191(77)stat(62)sys× 10-11 m3 Kg-1 s-2
  G. Rosi et al., “Precision measurement of the Newtonian gravitational constant using cold atoms”, Nature 510, 518-521 (2014)

## Slide 7
WEP test
(*) conosciuta meglio di 10-10 : Rana et al., PRA 86, 050502 (2012)
Test del principio di equivalenza con sonde quantistiche con e senza spin: 88Sr () e 87Sr ()
Si misura il rapporto di Eötvös ratio che dipende
soltanto dalla frequenza di Bloch e della frazione
(*)
AM resonant tunneling spectra
AM frequency lock
L'incertezza per ogni punto è la somma in quadratura dell'errore statistico e sistematico
Risultato finale:
(L’incertezza corrisponde all’errore sulla media pesata del campione)
M. G. Tarallo, T. Mazzoni, N. Poli, D. V. Sutyrin, X. Zhang, G. M. Tino, Phys. Rev. Lett. 113, 023005 (2014)

## Slide 8: MAGIA-ADVANCED

## Slide 9
Rilevazione di GW con AI
From: M.Hohensee, S.-Y. Lan, R. Houtz, C. Chan, B. Estey, G. Kim, P.-C. Kuan, H. Müller, Gen. Relativ. Gravit. 43:1905–1930 (2011)
- Grande n –> Schemi LMT
- Elevato T –> caduta/trappola
- Grande h
- Bassa distorsione del fronte d’onda
- Basso rumore di fase

## Slide 10
Funzione di sensibilità
GW with AI
Notes: Limite QPN alla sensibilità di strain per interferometro con lunghezza totale L, n impulsi trasferiti, intervallo T tra gli impulsi Raman, flusso atomico eta.

## Slide 11: Fontana da 10 m
Sequenza sperimentale: interferometro Mach-Zehnder su 10 m di distanza di volo
BS M BS: LMT impulsi Bragg 2*200 ħk
Lancio: ~ 2*160 p impulsi
T~1 s
L~ 8 m

## Slide 12: 10 m fountain in Firenze
Nuovo laboratorio nel vano scale (tre piani)
Altezza totale ~16 m @ Dipartimento di Fisica UNIFI – Fi-INFN
...
3° piano (torretta)
vano scale
seminterrato
Control room (2° piano)

## Slide 13: Towards a 10 m fountain …

## Slide 14: Atomic Squeezing
COLLABORAZIONE CON MIT

## Slide 15: Prospettive future
Sulcis Mine (Sardegna)
EP Tests, Dark matter detection*
*Andrew A. Geraci, Andrei Derevianko, «Sensitivity of atom interferometry to ultralight scalar field dark matter» arXiv:1605.04048

## Slide 16: MAGIA ADV people
Membro | Qualifica | Appartenza
Guglielmo M. Tino | Professore ordinario | UNIFI, Associato CNS II
Nicola Poli | Ricercatore | UNIFI, Associato CNS II
Gabriele Rosi | Ricercatore | INFN, Dipendente CNS II
Giulio D’amico | Dottorando | UNIFI, Associato CNS II
Marella de Angelis | Ricercatore | CNR, Associato CNS II
Ruben Pablo Del Aguila | Dottorando | UNIFI, Associato CNS II
Tommaso Mazzoni | Assegnista | UNIFI, Associato CNS II
Leonardo Salvi | Dottorando | UNIFI, Associato CNS II
Flavio Vetrano | Professore ordinario | UNIURB, Associato CNS II
Andrea Vicerè | Professore associato | UNIURB, Associato CNS II
Su Zhang | Borsa post doc stranieri | UNIFI, Associato CNS II
Xian Zhang | Borsa post doc stranieri | UNIFI, Associato CNS II
Marilù Chiofalo | Professore Associato | UNIPI, Associato CNS II
Roberta Citro | Professore Associato | UNISA, Associato CNS II
Giorgio Carelli | Ricercatore | UNIPI, Associato CNS II
Michele Barsanti | Ricercatore | UNIPI, Associato CNS II