## Slide 1
shift
Drift Chamber
Vertex
Inner tracker
Start counter
Target
Beam Monitor
BGO Calo
DE & TOF
Halbach magnets
TRG
DAQ
MC
Bologna
LNF
TIFPA
Napoli
Pisa
Milano
Perugia
Roma 1
Torino
REC
Emulsion
Beam facility
Roma 2
FOOT

## Slide 2: the FOOT Calorimeter
No TOF, high density and good energy resolution -> BGO
TOF asks for 1.2 m lever arm -> R = 20 cm with 100 angular aperture of the fragments
A 2x2 cm2 granularity is due to the minimum track separation (1deg)
Thickness must contain the heavier fragment @ 200 MeV/u -> 7 cm
2x2x7 cm3 BGO units -> ~ 320 channels
Read-out: not critical due to the high light yield, low rate (PMT, APD, SiPM)
4He
16O
12C
11B
9Be
7Li
4He
7Li
9Be
11B
12C
16O
Range in BGO
300 MeV/u
Range in BGO
200 MeV/u

## Slide 3: the FOOT Calorimeter
È una sorgente di trigger?
  Potrebbe, ma e’ l’ultimo a vedere il segnale
  Pero’ potrebbe ‘validare’ l’evento (senza frammenti rivelati ci serve un evento?)
È triggerabile?
  Si’, con soglia sull’energia rilasciata in un cristallo
Numero di canali: ~ 320 cristalli
  Lettura PM: 320
  Lettura SiPM (5 mm pitch): 320 * 16 = 5120
Volume di un evento medio:
  PM: 2-3 bytes
  SiPM: ~ 50 – 100 bytes
Rate massimo di acquisizione
  BGO: decay time: 300 ns -> x 3 ~ 1 μs -> 1 MHz
Intervallo minimo possibile tra due trigger (tempo morto);
  ~ 1 μs

## Slide 4: the FOOT Calorimeter
Come si ricevono e gestiscono i time-stamp?
  to be defined
Cosa succede se arrivano altri trigger nel tempo morto del rivelatore?
  si puo’ acquisire (l’occupazione prevista e’ ~ 0.01)
Come si leggono i dati? Bus VME? Fibra? Altro?
  to be defined
Quali informazioni escono dal rivelatore (es tempo, posizione) e loro precisione (per utilizzarli nella digitalizzazione delle simulazioni)
  Numero del cristallo (e del SiPM), energia rilasciata, (tempo)

## Slide 5: the FOOT Calorimeter
Etc:
  I punti principali
    Isolamento ottico dei cristalli o no?
    modo di lettura: PM o SiPM?
  Obiettivo: esplorare l’opzione SiPM nei prossimi 12 mesi.
    Cristalli: ci pensa Vincenzo
    SiPM: sentiamo FBK (AdvansiD)
    A Torino e’ disponibile l’ASIC TOF-PET-v2, con integrazione della carica. Va verificato se il range dinamico e’ compatibile con l’ampiezza dei segnali indotti dai frammenti nel BGO
    Costruzione di un prototipo 2x2, test in laboratorio e (sei spera) presso il CNAO con fasci di p e 12C
  PM: backup

## Slide 6: the FOOT Calorimeter
Signal Dynamic Range: LYSO vs. BGO
 | LYSO | BGO | Difference
Signal | 0.5 Mev | ~ 2 GeV | x 4000
Light Yield | x | (1/4) x | : 4
SiPM cell | x (50 um) | (1/4) x ( 25 um) | : 4
Channels | 1 | 16 (5 mm pitch on 2x2 cm2) | : 16
Decay time | ~ 40 ns | ~ 300 ns | : 8
Total |  |  | x 2