## Slide 1: Prototipo Scheda Pixel_ROD
ATLAS ITK Italia 8-9 Febbraio 2017
Lab. Elettronica, INFN BOLOGNA
  G. Balbi, D. Falchieri
  G. Pellegrini
Studenti Fisica
  G. D’amen (XXX PhD)
  N. Giangiacomi (XXXI PhD)
  F. Alfonsi (Magistrale)
    Laurea 6/17
  2 laureandi in uscita
  Alessandro Gabrielli

## Slide 2
Caratteristiche Pixel_ROD

## Slide 3
PCB StackUp – 16 layers
Vincoli estratti da due DEMO board della Xilinx, che montano le stesse FPGA KC705-ZC702

## Slide 4
LHC-Commercial
Mezzanines
Pixel_ROD
Caratteristiche Pixel_ROD
7-series Xilinx® FPGAs
  Kintex®7 XC7K325T for trigger and data processing
  Zynq® Z020 with physical dual-core ARM Cortex-A9
1 x PCIe Express interface (4GB/s towards the PC memory)
16 x GTX@ 10Gb/s
  1 x 10-Gb/s link (GBTx) testato a 5Gb/s
1 x HPC (400-pin) HS (Half pair BOC-ROD)
2 x LPC (160-pin) HS differential lines
  DDR3 2 x 667 MHz
    Testate solo su una scheda
  Processore ARM
    Testato solo su una scheda
16 layers – stackup
2 Schede Prodotte
HPC
LPC
LPC
PCIe
GBT
2x
GB-Eth
KINTEX
ZYNQ
(ARM)
D
D
R
3
DDR3
P
O
W
E
R
7x Volt
12x Rail
TTCRx LPC
CERN

## Slide 5
GBTx 10 Gb/s simulation
Test GBT (1)
Collegamento reale tra
  Pixel-ROD
  Xilinx demo-board KC705 utilizzando il firmware GBT-FPGA (CERN)
Le due schede ricevono/trasmettono a 4.8 Gb/s.
Test effettuato su entrambe le Pixel_ROD

## Slide 6
Test GBT (2)
Collegamento reale a 4.8 Gb/s tra il GBTx ASIC su una scheda per ALICE TOF

## Slide 7
Test sulle ram DDR3 e sui processori
SCHEDA PCI_ROD 1
I banchi di DDR3 sono stati testati a 667 MHz per entrambe le FPGA
  usando il processore fisico (ARM) della Zynq
  usando un embedded processor con MicroBlaze per la Kintex
SCHEDA PCI_ROD 2
I banchi di DDR3 sono stati testati a 667 MHz per la Kintex
  usando un embedded processor con MicroBlaze per la Kintex
Test rimanenti per entrambe le schede
2 x GB-Eth
PCIe
Connessioni differenziali connettori FMC (HPC-LPC)
Test in corso

## Slide 8
Costi e conclusioni
Appena liberati 20k€ SJ del 2016 per chiudere i costi di produzione dei 2 prototipi già costruiti e solo parzialmente pagati
Sarebbero ben utili altrettanti fondi, altri 20k€ per il 2017, per produrre altri prototipi con correzioni e modifiche soprattutto sul layout della scheda
Costo previsto per eventuale produzione: 3 k€ per scheda montata
  (senza mezzanine ottiche)
Definizione Workpackage per Bologna ?