## Slide 1: Acceleratori e rivelatori di particelle
Luca Lista
INFN-Napoli
Liceo Majorana, Pozzuoli
16 febbraio 2017

## Slide 2: Gli acceleratori

## Slide 3: Come si producono le particelle
Gli elettroni si ottengono riscaldando dei filamenti metallici (effetto termoionico)
Molecole di H2 sono bombardate con elettroni per estrarre i nuclei, fatti da protoni: H2→2H++2e−
Le antiparticelle sono prodotte da urti di particelle contro un bersaglio
Duoplasmatron

## Slide 4: Come si fanno viaggiare
Campi elettrici accelerano le particelle cariche
Campi magnetici ne curvano le traiettorie (forza di Lorentz)
S
N
Impulso maggiore
Impulso minore
Carica opposta

## Slide 5: Gli acceleratori
Anche un vecchio televisore col tubo catodico è un acceleratore di elettroni!
1.5 Volt
220 Volt
~ 20 000 Volt
catodo
anodi acceleratori
anodo focalizzante
fascio di elettroni
schermo fosforescente
magnete di deflessione
Energia ≈ 20 000 eV (elettron×Volt)

## Slide 6: Acceleratori elettrostatici
Limitati a tensioni massime di ~800kV, oltre le quali si innescano scariche

## Slide 7: Le cavità a radiofrequenza

## Slide 8: Acceleratori
Esistono diversi tipi di acceleratori:
Lineari
Circolari

## Slide 9: Magneti dipolari
Grazie alla forza di Lorentz, i magneti dipolari riescono a mantenere le particelle cariche in un’orbita circolare
Dato il raggio di un acceleratore circolare, l’energia massima è limitata dal campo magnetico che possono raggiungere i dipoli

## Slide 10: Ottica degli acceleratori
Magneti dalla configurazione più complessa (es.: quadrupoplari) sono utilizzati per mantenere stabile, focalizzare il fascio nei punti desiderati
I fasci vengono “strizzati” nei punti di interazione per massimizzare l’intensità, e quindi il numero di collisioni

## Slide 11: Large Hadron Collider, CERN
27 km
pp, 7+7 TeV, anche Pb+Pb, p+Pb

## Slide 12: Tevatron (spento), Fermilab
6.3 km
, 2 TeV

## Slide 13: Daphne, INFN Frascati
, 1 GeV

## Slide 14: Collisioni di particelle
Nel 1961 Bruno Touschek ebbe l’dea di utilizzare lo stesso acceleratore per far collidere materia e antimateria.
Tutta l’energia della collisione è disponibile ad essere convertita
E=29 GeV
E=900 GeV

## Slide 15: Interazione radiazione-materia

## Slide 16: Particelle e materia
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
Il comportamento di una particella nella materia dipende essenzialmente da come interagisce e dalla sua massa
All’interno di un materiale la particella interagisce con gli elettroni atomici e/o con i nuclei
Le particelle con carica e.m. perdono energia gradualmente urtando principalmente gli elettroni atomici e liberando delle cariche elettriche nel materiale
Le particelle con carica forte (adroni) interagiscono anche tramite interazione forte con i nuclei

## Slide 17: Elettroni e positroni (e-e+)
hanno la stessa massa degli elettroni atomici perciò negli urti perdono molta energia e si fermano facilmente
interagiscono solo in maniera e.m. (quindi non interagiscono tramite interazione in modo forte con i nuclei)
possono irradiare fotoni, perdendo in questo modo energia
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e±

## Slide 18: Muoni m+ m-
hanno una massa molto maggiore degli elettroni atomici (200 volte) perciò negli urti perdono poca energia
interagiscono solo in modo e.m. (quindi non interagiscono in modo forte con i nuclei)
Sono dunque molto penetranti (servono molti metri di materiale per fermarli)
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
m±

## Slide 19: Gli Adroni
hanno anche loro una massa molto maggiore degli elettroni atomici (>300 volte) perciò negli urti perdono poca energia
interagiscono sia in modo e.m. con gli elettroni che in modo forte con i nuclei e possono essere sia carichi (es. p, p±) che neutri (es. n, p0)
Sono dunque molto penetranti (≈ 1m) ma non quanto i muoni m
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
e-
N
p,n…

## Slide 20: I rivelatori

## Slide 21: Emulsioni Fotografiche
Nei primi esperimenti con i raggi cosmici si inviavano lastre fotografiche sui palloni aerostatici.
Le particelle cariche “impressionano” le lastre fotografiche lasciando una scia del loro passaggio.
0,1 mm

## Slide 22: Camera a bolle
Le particelle cariche ionizzano un liquido prossimo all’ebollizione lasciando una scia di “bollicine” lungo la loro traiettoria.

## Slide 23: Scintillatori
Una particella carica genera una luce scintillante in particolari cristalli
guida di luce
fotomoltiplicatore
Per misure di tempo
errore ~ns (10-9 s)
Scintillatore

## Slide 24: Tracciamento di particelle
Nei rivelatori “traccianti” i segnali generati al passaggio delle particelle cariche servono a misurare con precisione i punti dove è passata la particella.
Per poter rivelare la particella senza “distruggerla” o alterarla troppo occorre che i tracciatori siano “trasparenti”
Il modo di determinare i singoli punti può variare a seconda della tecnica usata
  Rivelatori a Gas
  Rivelatori a semiconduttore
Tramite la connessione di punti si ricostruisce la traiettoria

## Slide 25: Rivelatori a Gas
Le particelle cariche ionizzano il gas
Gli elettroni prodotti vengono raccolti sull’anodo
Dal tempo di “deriva” si misura lo spazio percorso
scintillatore
ti
tf
Gas
d = v·(tf – ti)

## Slide 26: Camere a filo
Prof. Charpak Premio Nobel del 1992 per l’invenzione delle camere a multifilo (1968)
Camera a fili di KLOE

## Slide 27: Rivelatori a semiconduttore
Sono costituiti da piccoli chip di materiale semiconduttore che genera un segnale elettrico al passaggio di una particella carica
Possono avere strip o pixel, come i sensori di una fotocamera
Risoluzione di alcune decine di micron (1 μm = 1/1000 di mm)

## Slide 28: Calorimetri
A differenza dei tracciatori che devono essere trasparenti per misurare la particella senza modificare lo stato, i calorimetri sono blocchi di materiale denso che devono degradare tutta l’energia in entrata fino a poterla rivelare (metodo distruttivo: vale anche per particelle neutre)
L’energia della particella E sviene convertito in un segnale S proporzionale ad E

## Slide 29: Calorimetri
Foto in una camera a nebbia di uno sciame elettromagnetico di un elettrone
Fotoni, elettroni, positroni
Sciame elettromagnetico
Sciame adronico
Protoni, neutroni, pioni...
Piombo

## Slide 30: Calorimetri
Calorimetri a campionamento
Alternanza assorbitore - scintillatore
Calorimetri a cristalli
Il cristallo funge sia da assorbitore che da scintillatore

## Slide 31: Calorimetri

## Slide 32: Rivelatori Cherenkov
Se una particella viaggia a velocità superiore della luce in un mezzo emette della radiazione
Meccanismo comparabile all’onda d’urto di un jet supersonico

## Slide 33: Esperimento ai collider
Struttura a “cipolla”:
  Tracciatori
  Calorimetro per elettroni e fotoni
  Calorimetro per adroni
  Tracciatori per muoni
  Magneti per curvare

## Slide 34: Identificazione di particelle

## Slide 35: Compact Muon Solenoid

## Slide 36: Credits
Parte del materiale è tratto da lavori di:
  Massimo Della Pietra, Univ. Federico II
  Wander Baldini, INFN