## Slide 1: Calorimetri
61200 cristalli di PWO, letti da APD
Upgrade: sostituzione elettronica di front-end (amplificatore, ADC, GBT)
LV sul detector ora usa regolatori  upgrade DC-DC converters del CERN come CMS tracker. Esiste un primo prototipo scheda LV con DC-DC converters .
Consumo attuale LV: 150 kW dati da Wiener Maraton, raffreddati ad acqua, installati in caverna UXC.
Si pensa di fare un sistema modulare uguale per tutti i detector, se possibile, installato sotto i piedi del magnete (zona con campo magnetico minore e minori radiazioni).
HGCAL 100 kW. Sistema simile con DC-DC converters.
HV: CAEN SY4527+ board A1520PE, 1224 canali, installata in USC (HV fino a 500 V, 15mA, estrema stabilita`: 60mV su un mese, sistema con sense wires). Diventera` obsoleto, va rifatto.