## Slide 1
G. Riccobene
Dal progetto NEMO a KM3NeT 2.0:
Le infrastrutture e gli osservatori al largo di Catania e di Capo Passero
Il rumore acustico e il suo impatto sui cetacei

## Slide 2
KM3NeT al largo di Capo Passero
230 Strutture sottomarine, 130 mila sensori ottici
1 km3 volume, 750 metri di altezza
Telescopio per neutrini astrofisici di alta energia in fase di installazione al largo di Capo Passero: 3500 m di profondità, 100 km dalla costa
300 ricercatori Europei
750 m

## Slide 3
Le infrastrutture sottomarine dei LNS-INFN
Catania Shore Laboratory
Capo Passero Shore Laboratory
10 Gbit link
1 Gbit link
INFN LNS
1 Gbit link
GARR-X
2100 m
25 km
3500 m
100 km
Due Infrastrutture sottomarine cablate al largo di Catania e di Portopalo di Capo Passero.
Connesse a due laboratori di terra, a loro volta connessi ai LNS-INFN.
Attivo dal 2005
co-gestito con INGV
Primo nodo EMSO cablato
Attivo dal 2012
Sito di KM3NeT
Nodo EMSO
Gateways to deep sea

## Slide 4
Il nodo di Catania
5 km
20 km
5 km
Branca Nord
stazione multiparmetrica SN1
LNS Test Site Laboratory
at the port of Catania
LNS-INFN Catania
1 Gbps fiber link
Branca Sud:
Stazione acustica Onde e SMO
Antenna AIS

## Slide 5
OnDE (2005-2006)
Monitoraggio e modelizzazione del rumore acustico sottomarino per calcolare la probabilità di identificazione di neutrini astrofisici
Primo studio del rumore acustico ad alta profondità nel Mediterraneo
Tetraedro: 4 idrofoni Reson TC4042-C sincronizzati. Campionamento 96 kHz/24 bit
Sensibilità -173 dB re 1V/uPa. Profondità operativa 2100 m.
“All data to shore” e registrazione dati a terra
Studio del rumore acustico e modellizzazione (rivelazione acustica di neutrini)
Identificazione e tracciamento di Capodogli e delfinidi
G. Riccobene et al.,NIM-A, 2009

## Slide 6
Primi risultati di OnDE
Click di capodogli
grande profondità
condizioni di “silenzio” acustico
sensibilità degli idrofoni e del sistema
correlazione temporale  tracking
registrazioni di ottima qualità audio
propagazione del suono ottimale
deep divers (alta frequenza)
natanti (bassa frequenza)

## Slide 7
Studio della popolazione di capodogli
L
i
nose
Air
Determinazione della taglia degli individui e studio della popolazione
Giovani
Femmine o giovani maschi
Maschi
F. Caruso et al., PLOS ONE, 2015
Target Species IUCN

## Slide 8
Tracciamento acustico dei capodogli
studio delle tecniche di predazione
studio delle rotte migratorie
Capodoglio 1
Capodoglio 2
Ricostruzione spaziale: eco dalla superficie
Rotta più frequente: SONE
Profondità tipica: 300-700 m
Velocità media: 2,1 m/s
Capodoglio
Imbarcazione
OnDE

## Slide 9: Studio della presenza di delfini
Identificazione dei click di ecolocalizzazione emessi dai delfinidi
Evidenza dell’effetto giorno/notte
in due anni di registrazioni analizzate
F. Caruso, Scientific Report, accettato

## Slide 10: SN1 (2012-2013): l’idrofono di bassa frequenza
Low frequency hydrophone
INFN – LNS shore lab
Registrazione 24/7 @1 kHz
SMID DT-405D(V)1 10 Hz – 1 kHz
Scopo Principale:
misura del rumore sismico
Risultati principali:
rumore acustico ( EU marine strategy)
balenottere
Doppio guadagno

## Slide 11: Identificazione della balenottera comune
Studio dei segnali di bassa frequenza
bio-acustica misticeti
monitraggio acustico (Marine strategy)
Tipica sequenza di call di balenottera comune
18-20 Hz Calls
Target Species IUCN
V. Sciacca et al, PLOS ONE (2015)
Prima Identificazione dei segnali di balenottera comune e registrazione della presenza nel Mediterraneo.
Studio del masking del segnale
Tipica profondità di navigazione : 50 m
Sound pressule level 190 dB @ 1 m

## Slide 12: Identificazione di airgun
Segnali emessi da airgun identificati da Novembre 2012 a Febbraio 2013
Sorgente identificata al largo delle coste occidentali della Grecia
Tavolo tecnico del Ministero dell’ambiente
Segnali di balenottera
Airgun
Anticoincidenza tra rivelazione di airgun e di segnali di balenottera
V. Sciacca et al., POMA (2017)

## Slide 13: Densità spettrale di potenza del rumore acustico
Misura della densità di potenza del rumore acustico nel Golfo di Catania (2012-2013)
S. Viola et al. ,Marine Pollution Bullettin accettato
100 dB
1kHz
Dati acustici
Mappe AIS
Mappe di rumore

## Slide 14: La nuova stazione OnDE-SMO al largo di Catania (2017-)
Idrofoni larga banda (10 Hz - 70 kHz): SMID/Aguatech, INFN, NATO-CMRE
Variazione della sensibilità in funzione della pressione
300 Bar
400 Bar
≤ ±1 dB
Compionamento 192 kHz/24 bit
4 canali sincroni (1 ns)
GPS time stamping : GPS ± 1 us
Sensibilità -173 dB re 1uPa
Profondità operativa 3500 m
Acquisizione 24/7: spettri di rumore
File wav 4 canali registrati 5 minuti /ora
Registrazione sotto trigger:
capodogli, delfini , balenottere, airgun
Ri-attivata in Gennaio 2017
Implementazione della marine strategy in Italia
in convenzione con CNR

## Slide 15: La nuova stazione OnDE-SMO al largo di Catania
Spettrogramma giornaliero
Spettro 5’
Click Delfini e capodogli
Click Capodoglio
Shipping noise
1 kHz
Full band
50 dB
150 dB
50 dB
150 dB
Full band
1 kHz
20 kHz

## Slide 16: KM3NeT a Capo Passero: torre prototipo NEMO(2013-2014)
Altezza 450 m, distanza verticale tra I sensori: 40 m
32 sensori ottici (neutrini e bioulunesenza)
12 idrofoni SMID
CTD, DCS, trasmissometri
Antenna AIS
Spettri di rumore
Identificazione di cetacei
Tracking sorgenti
Marine Strategy

## Slide 17: Idrofoni per KM3NeT (2017/2018 + 15 anni)
24 Idrofoni Colmar: Campionamento 192 kHz, 24 bit + underwater GPS
Banda 10 Hz: 70 kHz, sensibilità -175 dB
1 idrofono alla base di ogni linea
1 idrofono su ogni Junction box
25 anni di operazione a 3500 m di profondità
Fase 1
500 m
Cavo 100 km
JB
Terminazione cavo
DU2
DU1
JB
JB EMSO
KM3NeT 2.0:
User Port per le scienze del mare e della terra
Junction Box EMSO

## Slide 18: Conclusioni
ARPAT
CIBRA
Grazie ai progetti KM3NeT ed EMSO e agli investimenti dell’INFN e dell’INGV sono state realizzate due infrastrutture cablate e osservatori sottomarini multidisciplinari
Gli osservatori cablati sottomarini hanno dimostrato enormi potenzialità per la ricerca e per il monitoraggio acustico grazie alla possibilità di acquisire ed analizzare dati in tempo reale in continuo
Serve: 1) un modello “standard” per la propagazione del suono (batimetrie, dati oceanografici, confronto); 2) una rete nazionale di monitoraggio acustico di osservatori cablati e osservatori semi-permanenti. L’Italia può già essere leader in Europa nel campo dell’acustica sottomarina (Marine Strategy e Blue Growth)
Infrastrutture e competenze di altissimo livello sono presenti e sono in costruzione in Italia. Valorizziamo e difendiamo i “giovani” ricercatori spesso precari.
Grazie alla Marina Militare e alle Capitanerie di Porto per il supporto e la collaborazione