## Slide 1
Undulator
Dump & post-FEL users
< 15 XFEL Cavities
FEL users
Comp
25 m
150 m
BriXS
To FEL
< 1.5 GeV
BriXS
Luca Serafini – INFN-Milan and University of Milan
O(10) m/M€
O(100) m/M€
The Challenge: Integrate two different Radiation Sources into a single multi-purpose machine
Courtesy V. Petrillo
MariX – The Straw Man Design
Multi-disciplinary Advanced Infra-structure for Research with X-rays
Macchina Analitica per Ricerca Inter-disciplinare con raggi X

## Slide 2
Compton X-ray photon beam: 1012 - 1013 hn/s (@ 100 MHz) in 5% Dn/n, 20-150 keV, tunable, polarized, st = 2 psec 10 mm round source spot size, mrad divergence
FEL fully coherent diffraction limited X-ray photon beam: 108 hn/pulse @ 1 MHz
in 0.05% Dn/n , 1-5 keV, st < 50 fsec
FEL Spectrum
850 MeV, lw=4 mm
Compton spectrum
FP @ 200 kW, 10 mA
2.6.1012 photons/s
2 different kinds of photon beams
LCLS, 1 Angstrom
15 GeV, lw=2.5 cm

## Slide 3
Primer on Thomson Sources
EX: max energy of Thomson back-scattered X-ray photon
EL: energy of laser optical photons
Te: kinetic energy of colliding electrons

## Slide 4
The novel source will therefore create absolutely novel conditions for experiments that
cannot be performed satisfactorily at the present and foreseen sources based on storage rings or SASE-FEL.
Free Electron Laser:
the Scientific Case in a nutshell

## Slide 5
Breve descrizione del Caso Clinico
in Radiological-Imaging di nuova generazione
con raggi X mono-cromatici
Documento Expression of Interest di BriXS:
BriXS-EoI-2.3.pdf (ottobre 2016)

## Slide 6
Lettera d’Intenti su BriXS per raccolta interesse locale breve descrizione del caso scientifico/clinico
scaricabile al link
https://www.researchgate.net/publication/308793009_BriXS_BRIght_and_compact_X-ray_Source_Expression_of_Interest_1

## Slide 7
Sorgente Convenzionale per Mammografia: tubo RX.
Risoluzione spaziale richiesta ~100 mm Alto Flusso ~107 g/(mm2s) equivalente a ~5.1011 g/s su un’area di 20x20 cm2.
65 cm
ESEMPIO NOTEVOLE DI IMAGING PER SCREENING DI MASSA: MAMMOGRAFIA
Parte di bassa energia dello spettro di fotoni X che viene assorbita dai tessuti ed aumenta il rischio secondario di indurre tumori, abbassando il rapporto rischio-beneficio dello screening di massa sulla popolazione femminile > 40 anni
Assente nello
spettro X
delle Sorgenti
Thomson!

## Slide 8
Imaging a Contrasto di Fase (risoluzione spaziale < 80 μm)

## Slide 10
K Edge imaging per Beni Culturali, XRF, realizzato a ESRF

## Slide 13
Per una review omni-comprensiva delle applicazioni delle sorgenti Thomson/Compton si veda la present. di A. Variola (INFN-LNF) al PAHBB-2016 Workshop (https://conferences.pa.ucla.edu/hbb/index.html)
Radio-terapia con raggi X monocromatici del glioblastoma cerebrale, basato su attivazione Auger di cisplatino nelle cellule tumorali. Gli elettroni Auger attivati mediante K-edge dai fotoni X depositano radiazione solo all’interno del tumore.

## Slide 14
Firmatari

## Slide 15
Mono-chromatic MeV g -ray beam from
Compton Source at 800 MeV:
about 100 photons per pulse @ 11 MeV
100 MHz rep rate (10 nsec separation) CW
in 0.1% Dn/n , tunable, polarized
Spectral Density 2.6.105 photons/s.eV
Courtesy I. Drebot

## Slide 16
Undulator
Dump & post-FEL users
5 XFEL Cavities
FEL users
Comp
25 m
150 m
BriXS
To FEL
800 MeV
BriXS
lw = 2-4 mm !
0.5 MW optical
power stored in
FP cavity!
up to 10 mA low
emittance beam
FEL high brightness
electron beam @ 1 MHz
CHALLENGE!
Technical Challenges: overcome the state of the art by a factor 2-4
R&D necessary for the next 3-4 years on critical components

## Slide 19
BriXS preliminary Cost Table

## Slide 20
Supporto INFN a giugno 2017: 2 assegni, 1 art.15, fisiologia per scrivere CDR e lanciare R&D (totale 300 k€).
Scenario Temporale: CDR consegnato entro gennaio 2018. Fondi per R&D entro giugno 2018 (O(5) M€). TDR entro fine 2020. Fondi per costruzione 2021-2025. Acquisizioni 2021-2023. Installazione 2023-2024. Commissioning 2025.
Goals a breve-medio termine: analizzare challenges – above the state of the art factors. Tempi, risorse e rischi del R&D necessario per colmare il gap. Machine Parameter Tables.
Mid to Long-term strategy: formare un team per TDR e R&D. Armonizzare il caso scientifico molteplice con le fasi di sviluppo evolutivo di MariX. Coinvolgere Users.
CONCLUSIONI
MariX CDR: Kick-off Meeting 17-18-19 Luglio
(doodle a tutti gli interessati)

## Slide 24
Courtesy A. Variola
STAR
Le Sorgenti Thomson/Compton sono gli “acceleratori di fotoni” piu’ efficaci
“4g2 boost effect”
HigS
ELI-NP
CALA

## Slide 25
I competitors in ambito Europeo:
STAR a UniCAL (Cosenza)
ThomX a Orsay/LAL (Francia)

## Slide 26
Collisore elettrone-fotone altamente
asimmetrico e compatto* (cfr. LHC)
Fascio secondario di fotoni prodotto grazie al grande boost di Lorentz del sistema di riferimento del centro di massa elettrone-fotone (cfr. LHC, simmetrico, zero boost di Lorentz)
*10 m, 10 M$
Elettroni con energia nel range 10-100 MeV collidono contro fotoni laser con energia nel range 1-3 eV
Nuova Generazione

## Slide 27
macchina compatta 10x10 m2
In operazione dai primi del 2015

## Slide 28
Flusso misurato
1.5.1010 fotoni/s con 10 mA
measured
Righe spettrali
mono-cromatiche
e accordabili

## Slide 29
3 cm thick in vitro human breast tissue
a) SR digital image
Energy 17 keV
Scan step 100 mm
MGD 1 mGy
b) SR digital image
Energy 20 keV
Scan step 100 mm
MGD 0.33 mGy
Conventional
X-ray tube 26 kVp
MGD 1 mGy
La Mammografia con Raggi X Mono-cromatici a 20 keV e’ gia’ stata dimostrata
essere di gran lunga superiore nel rapporto Segnale-Rumore rispetto ai tubi
Mammografici convenzionali, con una dose di radiazione ai tessuti di gran lunga inferiore (esperimenti alle facilities di Luce di Sincrotrone)

## Slide 30
Portare i pazienti in Ospedale non al Sincrotrone…
realizzare un Sincrotrone-equivalente (Sorgente Thomson)
che possa funzionare all’interno dell’Ospedale
Basso rate di pazienti diagnosticati al Sincrotrone, in pratica solo i dubbi falsi positivi
vengono indirizzati al Sincrotrone a valle della diagnostica con strumenti convenzionali

## Slide 31
Rivaling with Synchr. Light Sources for energies above 50 keV

## Slide 32
FLASH
12.4
1.24
0.124
l (nm)
Thomson/Compton Sources
Brilliance of Lasers and X-ray sources
BELLA
ELI
Outstanding X/g photon beams
for Exotic Colliders

## Slide 34
Imaging a sottrazione, a cavallo del
K-edge (substraction imaging)
presso European Synchrotron Radiation
Facility (la Sorgente di Luce di
Sincrotrone Europea a Grenoble)
- Energia accordabile
- Banda fotoni X: 2-3%
`
energy
absorption
Sotto soglia « trasparente »
Sopra soglia «opaco»
K-edge a ESRF (usando un agente di contrasto)
 La differenza delle due immagini (digitale)
aumenta grandemente il contrasto
Imaging con tecnica K Edge: richiede fascio X monocromatico
e accordabile con energie al di sotto e al di sopra della soglia
(K-edge) del materiale di contrasto impiegato

## Slide 35
courtesy of A. Bravin (ESRF)
Esempi di Imaging Avanzato Bio-Medicale con raggi X monocromatici.

## Slide 36
Users for X-ray
beam lines
are there!
Paleontology in
South-Africa

## Slide 38
50 m
300 m
150 m
150 m
300 - 500 m
Milano EXPO FEL
Giorgio Rossi
UniMi and ESFRI Chair
g - g Collider
L. Serafini
30 m
First Attempt (july 2015) : EXPO-FEL (6-8 GeV) CW 10 beam lines X-ray FEL at 100 kHz per line

## Slide 39
Estimated Cost: 800 M€
… too much: stand-by
Fitting with EXPO-area Real Estate

## Slide 40
Second Attempt : BriXS a next generation high flux Thomson X-ray Source
Estimated Cost: 50+20 M€
perhaps compatible with regional stake-holders