## Slide 1: 3D detector design
Angelo Loi
December 1st, 2017
Angelo Loi
3D detector design
Notes: Salve a tutti,
Mi chiamo Angelo loi, sono uno student dottorando al secondo anno e in questa presentazione vi mostro il lavoro svolto fino ad ora nel disegno su cad dei possibili candidati per il rivelatore.

## Slide 2: Table of content
Introduction
  Pixel with good timing properties
  Work organization
2D model design
  Designed solutions
  Some rejected solutions
  Selected geometries
3D model design
Current Steps
  Signal generation
Angelo Loi
Page 1
3D detector design
Notes: Questo è giusto una panoramica di quello che intend presentare.

## Slide 3: Introduction
Angelo Loi
Page 2
3D detector design
Notes: Allora… Inizio dall’introduzione. L’argomento principale del mio dottorato era già dall’inizio quello di lavorare su un possibile rivelatore a stato solido per sistemi future d tracciamento che includessero il tempo nelle misure. Adriano ebbe l’idea di propormi un soggiorno a Trento presso Gianfranco e Roberto per ricevere qualche infarinatura sul disegno di rivelatori 3D. Loro accettarono e trascorsi un mese da loro ad imparare le basi del mesteriere.

## Slide 4: Pixel with good timing properties (1)
What we were looking for:
  Detector with fast charge collection (less than 500 ps)
  Characteristic output signal shape independent from the particle track inside the silicon medium
How can it be achieved?
  Fast charge collection:
    Using a detector technology which is capable of collecting electrons and holes in the requested time interval
Chosen technology:
  Silicon 3D detectors
Angelo Loi
Page 3
3D detector design
n or p type bulk
n type column
p column
sensor thickness
p+
n+
n
300 μm
h
e
p+
n+
n
h
e
60 μm
planar sensor
3D sensor
vs
Introduction
Notes: L’idea iniziale era quella di trovare un rivelatore con una rapida risposta temporale e soprattutto resistente alla raiazione . Come caratteristica principale ci si è focalizzati a mettere come requisite una raccolta totale della carica inferior ai 500 ps e un segnale d’uscita che fosse il più costante possibile, indipendentemete dal percorso descritto dalla particella nel pixe.
Come tecnologia si scelse il 3D, per la sua caratteristica intrinseca di essere più efficiente nella raccolta della carica, dovuto principalmente alla disposizione dei suoi elettrodi, come probabilmente vedremo nel prossimo intervento.

## Slide 5: Pixel with good timing properties (1)
What we were looking for:
  Detector with fast charge collection (less than 500 ps)
  Characteristic output signal shape independent from the particle track inside the silicon medium
How can it be achieved?
  Fast charge collection:
    Using a detector technology which is capable of collecting electrons and holes in the requested time interval
Chosen technology:
  Silicon 3D detectors
Angelo Loi
Page 4
3D detector design
n or p type bulk
n type column
p column
sensor thickness
planar sensor
3D sensor
vs
Introduction
Notes: Basta notare in queste due gif come, a parità di simulazione (cambia solo il rivelatore), il 3D raccoglie la carica più velocitemente

## Slide 6: Pixel with good timing properties (2)
How can it be achieved?
  Signal output:
    Following Ramo theorem, which describes the induced current on a electrode of a detector by a crossing particle, we need a detector with a possible constant electric field and charge velocity over the entire pixel volume.
    V = charge velocity
    Ew = Weighting field
Velocity can be hold mostly constant, if detector operates at velocity saturation.
  Electric field must be over 10 kV/cm
Constant electric field is more challenging:
  Need to work on the pixel geometry:
    Form of the pixel and electrodes
    Electrode position inside the pixel
Angelo Loi
Page 5
3D detector design
Velocity saturation regime
Introduction
Notes: Dato che la raccolta carica è praticamente garantita dal tipo di rivelatore è necessario focalizzare l’attenzione alla forma del segnale. Per raggiungere una forma caratteristica più uniforme possibile, bisogna agire su due grandezze. Il campo elettrico del rivelatore e la velocità dei portatori di carica, come mostrato dal teorema di Ramo che ne descrive la corrente indotta da una carica in moto all’ìelettrdo iesimo.
Per prima cosa è più che sufficiente avere un rivelatore che opera ad una tensione tale dda garantire che il dispositivo operi in saturazione di velocità, ovvero che la velocità dei portarori di carica sia fuori dalla regione lineare che lo lega al campo elettrico. Nel regime di saturazione la velocità cambia meno e con essa anche la forma del segnale, se passa da una zona all’altra.
Ciò che resta è il campo elettrico della carica, il quale dipende principalemnte dalla geometria.

## Slide 7: Work organization
Starting with 2D design of pixel cross-sections
  Useful to understand carrier velocity and electric field between the electrodes
  Less computational resources are needed
    2D models are defined with less than 50k points/meshes (3D models reaches easily more than 500k)
    More geometric solutions can be explored in less time
Selection of the geometries with the best properties
  Evaluation of Electric field over the entire area (presence of possible low field areas)
  Detector must operate at velocity saturation
3D design
  Repeating detector design, including more structural details and repeat velocity and electric field analysis.
Angelo Loi
Page 6
3D detector design
Introduction
Notes: Quindi, in base a quanto detto, fu organizzato il lavoro nella maniera seguente: Seguito nella fase iniziale da Roberto e poi successivamente al mio rientro a Cagliari, ho organizzato il lavoro di disegno e simulazione in due fasi. Una prima nella quale ho disegnato principalmente modelli 2D di sezioni dei rivelatori con I quali analizzare la velocità dei portatori di carica e il campo elettrico tra I rivelatori. Il fatto di usare modelli 2D anziché di complete modelli 3D deriva dal fatto che sto costruendo/simulando modelli 2D, risparmio risorse di calcolo e quindi tempo di simulazione. In questo modo non ho bisogno di disegnare per ogni geometria un modello3d complesso che mi costerebbe solo giorni di simulazione. Disegno in 3D solo quelli validi.

## Slide 8: 2D model design
Second Title
Angelo Loi
Page 7
3D detector design
Notes: Infatti…

## Slide 9: Designed geometries
More than 15 different geometric configurations were explored.
Each single geometry was also designed in till 30 different ways, which means that overall there were explored more than 200 different pixel geometries, which are organised in two main configurations
  Hexagonal pixel geometry with 50 µm in diameter (4 models)
  Square pixel geometry with 50 µm x 50 µm dimension (more than 11 models)
All designs have in common the following characteristics:
  Doping concentrations:
    P++/N++ doping concentration
    P- substrate doping concentration
  Trench dimension:
    6 µm and 3 µm width
  Column dimension
    6 µm and 3 µm diameter
  2D models represent only 25% of the entire pixel section
  P-electrode potential is set @ -100 V
Angelo Loi
Page 8
3D detector design
50 µm
50 µm
50 µm
2D model design
Notes: Dei modelli 2D ne ho prodotti 15 modelli differenti, ciascuno di esso ridisegnato fino a 30 modi differenti (cambiando distanza tra gli elettrodi, il loro spessore, dimensioni etc. per di più di 200 differenti modelli, tutti simulate ed analizzati). Principalmente questi modelli possono essere riassunti in due grandi famiglie: esagoni e quadrati.

## Slide 10: Some examples (doping maps)
Angelo Loi
Page 9
3D detector design
Square pixel geometries
Hexagonal pixel geometries
2D model design
Notes: Questo è un campione maggioritario dei modelli da me disegnati. Queste immagini raffigurano ricostruzioni a partire dai modelli disegnati.

## Slide 11: Some examples (electric field maps)
Angelo Loi
Page 10
3D detector design
Square pixel geometries
Hexagonal pixel geometries
2D model design
Notes: Questi sono I rispettivi campi elettrici generate. Come è possibile osservare, ve ne sono alcuni con campi molto intensi ed uniformi, altri con campi molto variabili e addirittura zone a campo bassissimo oppure nullo… molti sono stati fatti per curiosità, per sperimentare, vedere semplicemente che campo verrebbe generato da una forma, che magari, allo stato tecnologico attuale risulta impossibile.

## Slide 12: Rejected solutions, some examples (1)
Angelo Loi
Page 11
3D detector design
P++ electrode
N++ electrode
Active region
Square pixel with columnar electrodes
  Electric field changes too much over all the pixel area.
    15 kV/cm over the low field area
    Over 100 kV/cm near the collector electrode
50 μm
50 μm
6 μm
Electric Field:
  Electric field changes too much over all the pixel area.
Drift Velocity:
  Decreases too much inside the low field areas
2D model design
Notes: Passiamo a due esempi che ho scartato, per mostrare come è stata fatta l’ananlisi. Questo è il modello a pixel quadro fatto esclusuvamebte di colonne, un classic come li propose similmente l’ideatore di questi dispositivi Sherwood parker. Il modello presenta due grandi regioni a campo elettrico basso, in cui non è garantita ne la saturazione in velocità e quindi anche il campo elettrico ne risulta molto variabile.

## Slide 13: Rejected solutions, some examples (2)
Angelo Loi
Page 12
3D detector design
P++ electrode
N++ electrode
Active region
Hexagonal pixel with continuous trench frame electrode
  Electric field changes too much over all the pixel area.
    15 kV/cm over the low field area
    Over 100 kV/cm near the collector electrode
50 μm
6 μm
Electric Field:
  Electric field changes too much over all the pixel area.
Drift Velocity:
  Decreases too much inside the low field areas, like previous geometry.
2D model design
Notes: Nell’esagono abbiamo una situazione meno pessimistica ma il problema lungo gli angoli sussiste. Con il campo elettrico che aumenta considerevolmente in prossimità del centro.
Passiamo invece alla soluzione che è passata…

## Slide 14: Chosen solution: Par trench geometry
Angelo Loi
Page 13
3D detector design
Electric field:
  Is the most uniform of all explored geometries
  Low field areas cover ca. 1.5 % of the entire area (34 µm²)
    Areas between two N-electrodes
    Charge collection remains fast due to the extremely short distance to the electrodes
Parallel trench geometry:
  50 µm x 50 µm pixel
  3 parallel trenches
    Two external with same doping (P++) for bias
    One 10 µm shorter central trench for signal acquisition (N++ doped trench)
  32 different designs were explored, changing:
    Pixel dimension: (50 µm x 50 µm) and (100 µm x 100 µm)
    Trench width (3 µm and 6 µm)
    Central Trench Length (from 35 µm to 45 µm)
N++ doped trench
P-- doped bulk
P++ doped trench
Doping concentration map
50 µm
50 µm
40 µm
6 µm
5 µm
N++ trench
P- - bulk
P++ trench
Low field Area
2D model design
Notes: Questo modello, a trincee parallele, è stato costruito in vari modi e dimensioni, special attenzione fu dedicate alla distanza tra gli elettrodi n. Il pixel, come si evince dall’imagine, è costutuito da due elettrodi a trincea drogati P continui ed uno centrale , discontinuo, drogato n che funge da raccoglitore di carica.
Come nel caso del rivelatore planare, il campo eletrico di questo pixel risulta siù che scontato. Uniforme quasdi ovunque e anche la velocità è praticamente la medesima su tutta l’area. Ci sono due zone a campo basso ma la loro prossimità all’elettrodo di raccolta permette comunque di enere l’efficienza di raccolta ad un buon livello

## Slide 15: 3D model design
Second Title
Angelo Loi
Page 14
3D detector design

## Slide 16: Par trench 3D model (1)
3D model of the chosen solution was designed in order to understand the behaviour of the electric field and charge velocity through the entire detector volume.
  Model represents 25% of the entire pixel
Angelo Loi
Page 15
3D detector design
75 µm
100 µm
25 µm
3 µm
3 µm
N++ doped trench
P++ doped trench
P-- doped bulk
P++ layer
SiO2
2D model along XY
3D model design
Notes: Di questo modello se ne è costruito uno in 3D dale seguenti dimensioni.

## Slide 17: Par trench 3D model (2)
3D simulation shows that there is a second larger low field area at the bottom of the pixel volume
  Possibility that this area can reduce charge collection.
  Low field regions covers ca. 10 % of the entire sensitive volume
  Solutions must be found in order to reduce its area.
Angelo Loi
Page 16
3D detector design
60 µm
5500 µm³
Cut over XY
Cut over ZY
3D model
150 µm³
360 µm³
3D model design
Notes: Il dispositivo è satato simulato ed analizzato. Dall’analisi ne è risultato che il campo all’interno del volume è simile al modello 2D solo per 2/3 del volume ca. nella part inferior vi è una regione più grande, dovuta al fatto che l’elettrodo n non scenda completamente giù

## Slide 18: Current status
Signal generation
Angelo Loi
Page 17
3D detector design
Notes: Passiamo all’ultima parrte

## Slide 19: Signal generation on 2D models (1)
Angelo Loi
Page 18
3D detector design
TCAD is not specifically developed for particle detector design
It is possible to emulate the passage of a high energy proton, by injecting charge in a specific location (or track) inside the detector during a transient simulation
  Setting a LET of 80 electron/µm corresponds to an High energy proton passage
Problems:
  Impossible to observe the tracks of single charges
  LET is too deterministic
Respective signal
←Charge drift after heavy ion collision
230 ps width
Current status
Notes: Il problema della generazione del segnale. TCAD, per chi lo usa, è più che noto non essere stato sviluppato specificatamente per rivelatori al silicio. Quindi, come sapiamo, non vi è una sezione di simulazione dettagliata dedicate alle interazioni particelle material. Vi è comunque uno strumento simile, che ci permette di emulare il passaggio di una particelle attraverso il mezzo. Si tratta del modello a ioni pesanti. Un modello in cui si imposta per un percorso specific, un rilascio di carica costan, che noi possiamo customizzare quanto vogliamo.
Ho provato per prima cosa a simulare il rilascio di carica sui modelli 3D, per verificare che la selezione fatta in precedenza, fosse corretta. In questo primo grafico si vede l’effetto di migrazione di una 80 ina di coppie eh immesse nel modello 2D della trincea e il rispettivo segnale generato, della durata di ca, 230 ps

## Slide 20: Signal generation on 2D models (2)
Angelo Loi
Page 19
3D detector design
Output signal shape was at first explored on 4 different 2D models
  Dividing the area of the 2D model into approx. 25 (16) cells
  During a transient simulation, 80 e-/h pairs were injected inside only one of the 25 cells
Square pixel with central column
“Closed” hexagon with central column
Parallel trench pixel
Charge density map representing 15 MIP crossing the pixel and the drift of the e-7h pair to their respective electrodes →
Current status
Notes: Altri modelli sono stati testate e l’approccio è sempre lo stesso. Suddivido l’aera in sotto aree, inietto per ciascuna area una 80 di coppie eh e ne semulo il transitorio per 3 ns.
I segnali mostrati sottostanti sono per 3 modelli differenti. Un pixel quadrato con Colonna centrale, l’esagno chiuso e la trincea parallela.

## Slide 21: Signal generation on 3D models
Angelo Loi
Page 20
3D detector design
Particle tracks
Same approach was used for the 3D model
  Signals are more similar to each other
  Signal width is still the same (less than 300 ps)
  Important: There is no evidence that the low field areas are reducing charge collection.
Plots watching the total current output signal of the detector when crossed by a MIP
Current status
Notes: Stessa cosa l’ho ripetuta anche a livello 3D con il modello della trench. A sorpresa ho osservato che la forma dei segnali è decisamente più simile tra di loro ma soprattutto, la regione a campo basso non influenza considerevoltmente la forma del segnale come precedenteente ipotizzato.

## Slide 22: Signal generation on 3D models
Angelo Loi
Page 21
3D detector design
Same approach was used for the 3D model
  Energy deposit is still too uniform over all the track !
  Need a more realistic model for the charge deposit along the particle track!
Particle tracks
Charge deposit along particle track
2D section of the 3D model watching HI charge density deposit
Current status
Notes: Resta comunque un problema concettuale che è quello del deposito troppo uniforme della heavy ion. Bisogna modellare il rilascio di carica in maniera più realistica

## Slide 23: Signal generation using extra tools (1)
TCAD and Geant4 approach:
  Reproducing a same scale model of the detector in Geant4
  Simulating the passage of an high energy proton through the pixel
  Export the energy deposit of the particle
  Using the energy deposit of G4 to customise the heavy ion model of TCAD on a specific “.par” file
  Start Sdevice simulation with modified HIM
Angelo Loi
Page 22
3D detector design
TCAD
simulation
Export energy deposit
Execute transient simulation with modified “heavy ion model”
Execute simulation with using HE proton
Obtain current signal from the detector
Define new particle track
Import Energy deposit
Current status
Notes: Per migliorare tale rilascio, ho pensato di servirmi di G4. procedure…..

## Slide 24: Signal generation using extra tools (2)
What is already done
  3D model in G4 reproduced
  Physic is defined
    Main physics used is the G4 microelectronics package.
  First test simulations done
Current work in progress:
  Defining the sensitive volume
  Find a way to export the energy deposit in a .root file
Angelo Loi
Page 23
3D detector design
← Geant4 Simulation watching the passage of an 5 GeV proton (blue track) through the pixel. Red tracks represents negative charged fast particles generated by the passage (already done).
What I’m expecting to see after importing the energy deposit in TCAD →
Current status
Notes: Questo è ciò a cui sto lavorando attualmente. Il modello è riprodotto, la fisica è definite e ho eseguito anche qualche simulazione. Ora sto cercando di definire il “sensitive volume” e la procedura per l’export del dati su file .root
Cio che di dovrei aspettare è che il rilascio della carica con una heavy ion customiussata mi dia qualcosa del dipo a destra

## Slide 25: Conclusions
Second Title
Angelo Loi
Page 24
3D detector design

## Slide 26: Conclusions
Started to explore a geometry solution for a 3D silicon detector
  Starting from 2D models
  Select the geometry with the best parameters
  3D model of the solution was designed and tested too.
Pixel output signal was simulated
  Starting only using TCAD
  Improving simulation using Geant4 to define the energy deposit
Angelo Loi
Page 25
3D detector design
Conclusions

## Slide 27: Backup
Second Title
Angelo Loi
3D detector design

## Slide 28: 1) Heavy Ion Model
Short Description
Angelo Loi
3D detector design
Backup

## Slide 29: Heavy Ion model
Heavy Ion Mmodel
Angelo Loi
3D detector design
Particle path direction (x,y)
Start point (x,y)
Start time
Path length
Charge deposition width
Charge deposition/µm
Charge distribution
Shape along axis
↑ Sentaurus Device Heavy Ion interaction Code
Generation rate:
Normal HIM
HeavyIon(
Direction = (0 , 0 , 1)
Location = (12 , 12 , 0)
Time = 1e-9
Length = 10
LET_f = 80
Gaussian
)
Backup

## Slide 30: 2) 2D Signal simulation
All generated curves for the par trench design
Angelo Loi
3D detector design
Backup

## Slide 31: Signal generation
Charge injection points and respective output current signals
Angelo Loi
3D detector design
Backup
Time (s)
Current (A)
P++ doped trench
N++ doped trench
P– active region
Doping concentration map

## Slide 32: Signal generation
Charge injection points and respective output current signals:
  Signals produced along the low field region
Angelo Loi
Page 19
Time (s)
Current (A)
P++ doped trench
N++ doped trench
P– active region
Doping concentration map
3D detector design
Backup

## Slide 33: Signal generation
Charge injection points and respective output current signals
  Centre of the 2D model (left) vs low field region (right)
Angelo Loi
Page 19
Time (s)
Current (A)
3D detector design
Backup

## Slide 34
Angelo Loi
Page 14
3D detector design
Backup

## Slide 35
Angelo Loi
Page 15
3D detector design
Backup

## Slide 36
Angelo Loi
Page 15
3D detector design
Backup