## Slide 1
MariX-CDR 4th Meeting
30 Gennaio 2018 – Milano
Agenda MariX CDR 4th meeting, Dipartimento di Fisica Università di Milano
Via Celoria 16, Sala Consiglio, Gennaio, 30, 2018, ore 10:00-13:30
Un nuovo lay-out per MariX, Luca Serafini (15’)
2) MariX-FEL da 4 nm a 1 Angstrom, Vittoria Petrillo (15’)
3) Progetti FEL e Light Sources world-wide, Camilla Curatolo (15’)
4) Discussione
5) Simulazioni beam dynamics nell’arco bolla, Marcello Rossetti (15’)
6) Quality Assurance per il C.D.R., Roberto Saban (30’)
7) Progettazione e Test per Ottiche a Raggi X, Gianfranco Paternò (20’)
8) Varie ed eventuali

## Slide 2
Luca Serafini – INFN-Milan and University of Milan
MariX-CDR 4th Meeting
30 Gennaio 2018 – Milano
Nuovo Lay-out per MariX-FEL con Linac ricircolato ad Arco “Bolla (stile SLC).
Energia Finale 3.2 GeV con 17 MV/m e 3.8 con 20 MV/m, il tutto con un Linac da 1.5 GeV, cioe’ solo 11+1 criomoduli Tesla.
2.5 Angstrom raggiungibili con ondulatore “state of the art“ da 1.4 cm (a 3.2 GeV) e 1 Angstrom raggiungibile con ondulatore da 1 cm (a 3.8 GeV)
Una sola zona in superficie per le Beam-Lines e Aree Sperimentali, sia FEL che BriXS (footprint piu’ adeguato per Area Expo)
Tunnel piu’ compatto
Macchina piu’ complessa – tunabilita’ in energia piu’ limitata

## Slide 3
Due possibili estensioni della macchina sotto al decumano con hall sperimentale (inTerrata a quota acceleratore) adiacente la piastra e infn (fuori terra) all’altro capo del tunnel
Courtesy G. Rossi
BriXS 60 m / Linac 2.4 GeV 280 m / compr./match. 50 m / Undul. 60 m / FEL 100 m = 550 m !
Necessita’ di un macchina piu’ adatta ad Area-Expo
Difficolta’ per 2.5 Angstrom a 2.4 GeV con ondulatori “state of the art”
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 4
Abbiamo un problema: un Linac SC da 2.4/3.0 GeV e’ troppo costoso e ingombrante
in Area Expo, e l’OSSO costituito da Linac-FEL-BriXS e’ troppo impattante nel foot-print
di Area Expo con richieste di spazi in superfice “sparpagliati” lungo e a cavallo del Decumano
Possibile Soluzione: usare il Linac due volte, in andata ed in ritorno, ma non per fare E.R.L.,
bensi’ per fare Energy Doubling
Energy Doubling e’ possibile a patto di avere un Linac SC C.W. e con cavita’ standing-wave,
e “riportare” il fascio di elettroni al Linac dopo il primo passaggio (beam quality??)
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 5
Inj. BriXS
Main Linac
11 Tesla modules
1 Tesla mod.
H.E.C.
L.E.C.
Bubble Arc Compressor
Undulator
300°
60°
60°
60 m
30 m
MariX new lay-out (not to scale)
Turning a well known weakness of RF Standing Waves into an opportunity:
accelerating beams in both directions, forward and backward, simoultaneously!
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 6
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 7
30 deg DBA cell
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 8
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 9
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 12
Inj. BriXS
Main Linac
11 Tesla modules
1 Tesla mod.
H.E.C.
L.E.C.
Bubble Arc Compressor
Undulator
300°
60°
60°
145 m < l/2 (1 MHz)
109.3 m
55 m
60 m
total length = 360 m
10 Double-Bend Achromat
2 DBA
2 DBA
80 m
60 m
30 m
FEL Beam-Lines Exp. Hall
100 m
40 m
Grand-total = 460 m
MariX new lay-out (not to scale)
Chasman-Greene DBA (Elettra)
Bubble Arc Compressor Path Length = 293,2 m
Elettra’s
lattice
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 13
Inj. BriXS
Main Linac
11 Tesla modules
1 Tesla mod.
H.E.C.
L.E.C.
Bubble Arc Compressor
Undulator
300°
60°
60°
145 m < l/2 (1 MHz)
110 m
55 m
60 m
total length = 360 m
10 Double-Bend Achromat
2 DBA
2 DBA
80 m
60 m
30 m
FEL Beam-Lines Exp. Hall
100 m
40 m
Tund (17 MV/m)=3.2 GeV
lFEL(lw=1.4 cm)=2.5 Angstrom
Tund (20 MV/m)=3.8 GeV
lFEL(lw=1.0 cm)=1.05 Angstrom
Tarc (17 MV/m)=1.6 GeV
Tarc (20 MV/m)=1.9 GeV
Grand-total = 460 m
MariX new lay-out (not to scale)
Chasman-Greene DBA (Elettra)
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 14
Inj. BriXS
Main Linac
11 Tesla modules
1 Tesla mod.
H.E.C.
L.E.C.
Bubble Arc Compressor
Undulator
300°
60°
60°
145 m < l/2 (1 MHz)
110 m
55 m
60 m
total length = 360 m
10 Double-Bend Achromat
2 DBA
2 DBA
80 m
60 m
30 m
FEL Beam-Lines Exp. Hall
100 m
40 m
Tund (17 MV/m)=3.2 GeV
lFEL(lw=1.4 cm)=2.5 Angstrom
Tund (20 MV/m)=3.8 GeV
lFEL(lw=1.0 cm)=1.05 Angstrom
Tarc (17 MV/m)=1.6 GeV
Tarc (20 MV/m)=1.9 GeV
Grand-total = 460 m
MariX new lay-out (not to scale)
Chasman-Greene DBA (Elettra)
en-inj<0.4
Den<0.15
Den-cross<0.15
en-und<0.5
Q < 50 pC
Tloss<200 keV
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 15
Inj. BriXS
Main Linac
11 Tesla modules
1 Tesla module
H.E.C.
L.E.C.
Bubble Arc Compressor
Undulator
300°
60°
60°
145 m < l/2 (1 MHz)
110 m
55 m
60 m
10 Double-Bend Achromat
2 DBA
2 DBA
80 m
60 m
30 m
Tund (17 MV/m)=3.2 GeV
lFEL(lw=1.4 cm)=2.5 Angstrom
Tund (20 MV/m)=3.8 GeV
lFEL(lw=1.0 cm)=1.05 Angstrom
Tarc (17 MV/m)=1.6 GeV
Tarc (20 MV/m)=1.9 GeV
Q < 50 pC
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018
Parc = 2.5 MW
PBriXS = 2.5 MW
Pcryo = 4.0 MW
PRF = 1.5-2.2 MW
Pel. = 1.3 MW
Ptot = 6.8-7.5 MW

## Slide 16
Two Collisions SL= λ/2 & SA = λ λ=c/f
3
2 & 1
λ
λ/2
No Collisions, SL= (λ/2 -2 Δ) & SA = λ + 2Δ)
1
2 & 3
λ
λ/2 - 2Δ
Full path length as seen by electrons from cavity entrance:
  If Lc> λ/2, Nc,max=(2Lc/λ + 1)
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 17
Undulator
Dump & post-FEL users
< 15 XFEL Cavities
FEL users
Comp
25 m
300 m
BriXS
To FEL
2.5 GeV
BriXS
O(10) m/M€
O(100) m/M€
Courtesy V. Petrillo
MariX – The Straw Man Design
Multi-disciplinary Advanced Infra-structure for Research with X-rays
Macchina Analitica per Ricerca Inter-disciplinare con raggi X
+- 80/100 MeV
+- 80/100 MeV
beam-beam interactions !

## Slide 18
Courtesy V. Petrillo
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 19
BriXS
Linac
5 m
300 m
Criogenia
Fluidi
40 m
Laboratori elettronica, laser, rivelatori
30 m
Sale Sperimentali FEL
35 m
20 m
40 m
60 m
Tunnel servizi
100 m
40 m
4 m
Sala Sperim. imaging
10 m
20 m
Drive Lasers
Power Supplies
10 m
10 m
10 m
10 m
MariX – Draft Civil Engineering
H
h
h
h
h
h
h
H
H
h : altezza utile interna 5 metri
H : altezza utile interna 8 metri
aree verdi in superficie,
capannoni industriali puliti
aree blu sotterranee ,
pavimento a -7 m dalla superficie
aree rosse: schermatura per radio-protezione, spessore minimo 2 metri.
Si estendono anche alla base e al di sopra della aree blu da esse racchiuse
superficie sotterranea
bunkerizzata = 3.756
superficie sotterranea
non bunkerizzata = 3.960
superficie fuoriterra = 3.400
Totale = 11.116 m2
montaggi
30 m
10 m

## Slide 20
BriXS
Linac
Criogenia
Fluidi
40 m
Laboratori elettronica, laser, rivelatori
30 m
Sale
Sperimentali
FEL
35 m
20 m
40 m
60 m
Tunnel servizi
100 m
40 m
Sala Sperim. imaging
10 m
20 m
Drive Lasers
Power Supplies
10 m
10 m
10 m
10 m
MariX – Draft Civil Engineering version2 – option2
H
h
h
h
h
h
h
H
H
montaggi
30 m
10 m
H.E.C.
Undulator
110 m
141 m
60 m
55 m
h
h
h
80 m
100 m
60 m
55 m
145 m
110 m
Grand-total = 470 m
h : altezza utile interna 5 metri
H : altezza utile interna 8 metri
aree verdi in superficie,
capannoni industriali puliti
aree blu sotterranee ,
pavimento a -7 m dalla superficie
aree rosse: schermatura per radio-protezione, spessore minimo 2 metri.
Si estendono anche alla base e al di sopra della aree blu da esse racchiuse
superficie sotterranea
bunkerizzata = 10.920
superficie sotterranea
non bunkerizzata = 5.240
superficie fuoriterra = 3.700
Totale = 19.860 m2
5 m
5 m
Tunnel servizi
4 m
4 m
4 m
10 m
BAC
Courtesy L. Faillace

## Slide 24
Simulazioni start-to-end con CSR, synchr. loss, e bunch crossing, L.E.C. e H.E.C., 3.9 GHz RF corrector? (range Qb=10-50 pC, Ip=1.5-2 kA, Lb=2.5-25 fsec, <I>=50 microA, Pb < 50pC*1MHz*4GeV=200 kW )
Congelare numero di criomoduli (11+1 ?)
Dipoli, quad, sext SC?
CAD-2D (urgente per Arexpo)
Congelare Potenza consumata
Procedere con Energy Recovery per BriXS
BriXS Transport Lines?
MariX-CDR 2nd Machine Team meeting, Milano-LASA, 18 gennaio 2018

## Slide 25
Courtesy I. Drebot
Synchrotron Loss per turn (360 deg)
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 26
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 27
Inj. BriXS
Main Linac
11 Tesla modules
1 Tesla mod.
H.E.C.
L.E.C.
Bubble Arc Compressor
Undulator
300°
60°
60°
145 m < l/2 (1 MHz)
109.3 m
55 m
60 m
total length = 360 m
10 Double-Bend Achromat
2 DBA
2 DBA
80 m
60 m
30 m
MariX new lay-out (not to scale)
Chasman-Greene DBA (Elettra)
Bubble Arc Compressor Path Length = 293,2 m
Una Delay-Line tra Linac e Arco per variare a piacere la
lunghezza del percorso di una quantita’ < lRF/2 = 10 cm
Possibile soluzione: wiggler superconduttivo (passo 30-40 cm, 8 T, lunghezza 10 m) aw=300 ; aw/g=0.1 ; Shift = 0-10 cm (andata e ritorno 0-5 cm)
Piano B: 180° esterni dell’arco su rotaia da spostare rigidamente fino ad un max di 5 cm
MariX-CDR 4th Meeting, Milano, 30 Gennaio 2018

## Slide 28
Courtesy V. Petrillo

## Slide 29
BriXS 60 m + Linac 280 m + Compr 30 m + matching 20 m + Undul. 60 m + FEL 100 m =
550 m !!!!
Courtesy R. Paparella

## Slide 30
MariX-CDR 3rd meeting, Milano, 13 dicembre 2017

## Slide 31
Emittance degradation by e-bunches Collisions (@ Cryomodule)
Witness bunch
Recovery train bunches
200 pC x bunch @ 6MeV
Emit- degradation
1.27 µm
1.55 µm
2.13 µm
2.81 µm
1.27 µm
Simulations by Astra Code

## Slide 32
Emittance preservation in e-bunches Collisions
Two times larger
1.27 µm
1.27 µm
1.29 µm
1.35 µm
1.43 µm
Witness bunch
Emit- preservation

## Slide 33
Case | 0 Collisions | 1 Collision | 2 Collision | 3 Collision
100pc, @6MeV | 1.27 | 1.36 | 1.55 | 1.81
200pc, @6MeV | 1.27 | 1.55 | 2.13 | 2.81
200pc, @10MeV | 1.27 | 1.53 | 2.09 | 2.78
200pc, @100MeV | 1.27 | 1.51 | 2.02 | 2.65
200pc, @6MeV Larger Recovery Bunches | 1.27 | 1.29 | 1.35 | 1.43
Emittance preservation in e-bunches Collisions
Summary Table
MariX-CDR 3rd meeting, Milano, 13 dicembre 2017

## Slide 34
Moller scattering evaluation by Rose Code (Illya Drebot)
MariX-CDR 3rd meeting, Milano, 13 dicembre 2017

## Slide 35
Energy decreasing by Synchrotron Radiation in one bending
Illya Drebot Courtesy
Brixs region;
negligible effects
MariX-CDR 3rd meeting, Milano, 13 dicembre 2017