## Slide 1
Acceleratori Circolari e DAFNE: il versatile collisore Italiano
Catia Milardi
(Responsabile Scientifico di DAFNE)
Corso interstruttura INFN, piano formativo 2018,
Operazione di Acceleratori di Elettroni e Positroni,
20÷21June 2018, LNGS, Assergi, Italia

## Slide 2
A cosa servono gli Acceleratori di Particelle
protone
neutrone
elettrone
nucleo
NUCLEO
NUCLEONE
quark
Struttura del nucleo
Studio delle particelle elementari
Proprietà atomiche e molecolari
Studio delle strutture cristalline
Strumenti per:
Diagnostica Medica
Terapia Oncologica
Produzione di componenti avanzate per l’elettronica
MATERIA animata ed inerte
ATOMI
1 mm
Nel mondo ci sono ~30000 acceleratori di particelle!
ATOMI variamente organizzati

## Slide 3
The DAFNE Accelerator Complex
e+ e-
C ≈ 97 m
ECM = 1.02 GeV (F)
LINAC
e+ 550 MeV
e- 800 MeV
BTF
Il cuore di DAFNE è costituito da 2 ANELLI di ACCUMULAZIONE che condividono una sezione dritta lunga ~ 1.5 m: la SEZIONE D’INTERAZIONE

## Slide 4
Gli elementi costituenti di un acceleratore di particelle
Sorgente di particelle da accelerare (LINAC)
Elementi che consentano di definire la traiettoria aperta o chiusa delle particelle da accelerare (DIPOLI)
Elementi che consentano di tenere sotto controllo la divergenza angolare delle particelle accelerate (QUADRUPOLI)
Elementi che reintegrano l’energia persa dal fascio di particelle per emissione di Luce di Sincrotrone (Cavita’ a Radio Frequenza)

## Slide 5
L’energia delle particelle accelerate si misura in electron Volt (eV)
1015 eV = PeV
1012 eV = TeV
109 eV = GeV
106 eV = MeV
103 eV = KeV
eV rappresenta un’energia molto piccola
  1 eV = 1V • 1.602•10-19 C = 1.602•10-19 joules
1eV é l’energia cinetica acquistata da un elettrone sottoposto ad una differenza di potenziale di 1 Volt
Lampadina da 100 W accesa per 1 ora
360.000 joules
2.24•1024 eV
52.000.000 joules
324•1024 eV
Caldaia 12.600 Kcal in funzione per un’ ora

## Slide 6
Gli elementi di base per la realizzazione degli acceleratori di particelle
        campi elettrici
        campi magnetici
Forza di Lorentz

## Slide 7
Campi elettrici per accelerare
Una carica elettrica Q genera nello spazio che la circonda una entità fisica, il campo elettrico , capace di esercitare una forza su un’altra carica q0 posta nelle vicinanze.
Il campo elettrico può compiere un lavoro L su una particella carica e quindi puo aumentare la sua energia
Il potenziale elettrico V è l’energia che compete ad una carica per il fatto di trovarsi in un dato punto di un campo elettrico
•
q0
h
Campo elettrico
E

## Slide 8
Campi magnetici costanti ed uniformi per trasportare e confinare
Un campo magnetico costante non puo’ compiere un lavoro su una particella carica e quindi non puo’ variare la sua energia
I
B
B
FB
v


sAB
•
filo di corrente infinita
• q particella carica

## Slide 9
Un campo magnetico uniforme può essere usato per mantenere una particella carica q in moto su un’orbita circolare
B
v

orbita
Fc
FB
Moto in un campo magnetico uniforme
•
•
carica q
forza centrifuga
forza magnetica
equilibrio tra le forze
raggio di curvatura
rigidità magnetica

## Slide 10
Dipolo elettromagnetico
Consente di curvare la traiettoria delle particelle
i dipoli elettromagnetici vengono usati per produrre B non oltre
BMAX ≤ 2 T
Cosa fare per ottenere campi magnetici più intensi?
Magnete curvante dipolo
frequenza di ciclotrone
FB
B
Rigidità magnetica

## Slide 11
Magnete focheggiante Quadrupolo
Focheggia le traiettorie delle singole particelle così come fa una lente con la luce
N
N
S
S
y
x
Caratteristiche di B
B=0 al centro
L’intensità di B cresce linearmente ed in maniera proporzionale allo spostamento rispetto all’asse di riferimento
QD

## Slide 12
Un quadrupolo è focheggiante in una delle direzioni del piano trasverso (x,y) e defocheggiante nell’altra
Focheggiamento a gradiente alternato
Per ottenere il focheggiamento complessivo di un fascio di particelle lungo un canale di trasporto o in un acceleratore circolare bisogna usare una sequenza di quadrupoli con il segno alternato
La definizione di un quadrupolo come QF viene fatta relativamente all’asse x
Tale configurazione è in grado di garantire traiettorie stabili con piccole deviazioni dai valori nominali
Focheggiamento forte
QF
X
Y
FB
QD
X
Y
FB

## Slide 13
Sestupolo
Abberrazioni cromatiche:
I quadrupoli focheggiano in maniera diversa particelle con diversa energia
Sestupolo
Genera un campo nullo nel centro del magnete
La variazione del campo magnetico dipende quadraticamente dallo spostamento trasversale
QF
E/E > 0
E/E < 0
E/E = 0

## Slide 14
Cavità a Radio Frequenza (RF)
Fornisce un campo elettrico E variabile nel tempo ad alta frequenza
E è generato da una tensione variabile nel tempo
Le particelle passando nella cavità RF vengono accelerate
E
Particelle relativistiche in moto su un’orbita circolare quando passano all’interno di un magnete curvante emettono radiazione in direzione tangente alla loro traiettoria
DANE U ~ 9.7 KeV

## Slide 16
x
y
r
orbita nominale è quella che corrisponde all’energia per cui l’acceleratore è stato progettato E0
s
Una particella che viene iniettata sull’orbita nominale con
x0 = 0 x0’= 0 y0 = 0 y0’ = 0 E = E0 particella ideale
rimane sull’orbita nominale
Se una delle variabili iniziali x0, x’0, y0, y’0 è diversa da zero la particella si muove lungo l’obita compiendo oscillazioni in ognuno dei due piani trasversi (x,s) ed (y,s) le oscillazioni di betatrone
Dinamica trasversa delle particelle in un anello di accumulazione

## Slide 17
Oscillazione di betatrone verticale
ny = 7.5
Oscillazione di betatrone orizzontale
nx = 6.3
In DAFNE
nx+ ~ 5.10 nx+ ~ 5.14
nx- ~ 5.09 nx- ~ 5.15
Oscillazioni di betatrone e numero di oscillazione di betatrone (tuno)
ampiezza
(b)

## Slide 18
Oscillazioni di betatrone
Le oscillazioni di betatrone:
  non sono periodiche
  la loro ampiezza è varibile lungo s ed è modulata dalla funzione (s) beta
  la loro massima ampiezza definisce l’inviluppo del fascio di particelle accumulato
  la loro fase varia lungo s come 1/ (s)
  Il numero di oscillazione di betatrone x e y compiute sul giro descrive globalmente il focheggiamento nell’anello
  x e y si possono cambiare cambiando rispettivamente l’intensità dei quadrupoli QF e QD
La funzione b (beta) è:
  sempre positiva
  misurata in metri
  periodica in s ossia riassume gli stessi valori ad ogni giro
  Ha un massimo nei QF un minimo nei QD
  descrive globalmente l’effetto dei campi elettromagnetici nell’anello
inviluppo del fascio
(s)
Tutte le traiettorie stabili sono comprese entro l’inviluppo
s

## Slide 19
Dinamica longitudinale
x
fr frequenza di rivoluzione
fRF frequenza della cavità
n numero armonico
Dp/p = 0 V = Vs particella sincrona passa indisturbata nella cavità
Dp/p > 0 V2 < Vs particella viene rallentata
Dp/p < 0 V1 > Vs particella viene accelerata
Le particelle oscillano in energia oscillazioni di sincrotrone
s = numero di oscillazioni per giro
quelle che arrivano in cavità con una fase 
sono perse il che determina la formazione di pacchetti di particelle
Principio di focheggiamento di fase


## Slide 20
Luminosità L
p è la probabilità di ottenere un dato evento dall’urto tra particelle collidenti (sezione d’urto del processo da studiare)
L è il numero di collisioni realizzate per unita’ di superficie A per unità di tempo
Ne è il numero di particelle prodotte dalle collisioni
2y
Nb+
2x
Nb-
A
Unità di misura
L[cm-2s-1] = L[1033 nb-1s-1] nb = 10-9 b
1b = 10-24 cm2
fr = c/L frequenza di rivoluzione
b numero dei pacchetti
fr b frequenza di collisione
punto di collisione
s
Nb+ numero di positroni in 1pacchetto
Nb- numero di elettroni in 1 pacchetto
Numero di eventi nell’unità di tempo
Notes: Due particelle che collidono possono produrre tipi diversi di eventi, alcuni più probabili di altri
la sezione d’urto σ di un determinato event è proporzionale alla probabilità che l’evento avvenga
si misura in cm2
I=Nb*Fr*e e = carica dell’elettrone

## Slide 21
 | DAFNE native | DAFNE Crab-Waist
Energy (MeV) | 510 | 510
qcross/2 (mrad) | 12.5 | 25
ex (mm•mrad) | 0.34 | 0.28
bx* (cm) | 160 | 23
sx* (mm) | 0.70 | 0.25
FPiwinski | 0.6 | 1.5
by* (cm) | 1.80 | 0.85
sy* (mm) low current | 5.4 | 3.1
Coupling, % | 0.5 | 0.5
Bunch spacing (ns) | 2.7 | 2.7
Ibunch (mA) | 13 | 13
sz (mm) | 25 | 15
Nh | 120 | 120
DAFNE Layout and Parameters
FINUDA (DEAR)
KLOE
“Proposal for a F-factory”, LNF-90/031 (IR),1990.
Colliding Beams have:
  low E
  high currents
  short bunch spacing 2.7 nsec
  long damping time
native
DAFNE Crab-Waist

## Slide 22
Lpeak at DANE 2001 ÷ 2007
KLOE
FINUDA
Luminosity [cm-2 s-1]
NEW COLLISION SCHEME
KLOE | 3.0
FINUDA | 1.2
DEAR | 0.2
Llogged (fb-1) 2001÷2007
Lpeak had a remarkable evolution mainly due to several machine upgrades
Experiments took data one at a time, although DAΦNE had been originally conceived with two Irs
In 2004 the low-b triplet of the KLOE IR has been replaced by a PMQUAD doublet -> 100 bunches operation
Un nuovo schema di collisione basato su Large Piwinski angle and Crab-Waist

## Slide 23
Il nuovo approccio di DANE alle Collisioni
Aumentare l’angolo d’incrocio orizzontale con cui i fasci di elettroni e positroni collidono
Così facendo si può aumentare il focheggiamento dei pacchetti interagenti pel punto di collisione, soprattutto nel piano verticale
Compensare le risonanze che insorgono nel caso di collisione con grande angolo di incrocio per mezzo di due sestupoli, Crab-Sextupole, installati simmetricamente e con opportuni avanzamenti di fase rispetto al punto di collisione IP
Crab-Sextupole off
Crab-Sextupole ON
P. Raimondi , 2° SuperB Workshop, March 2006,
P.Raimondi, D.Shatilov, M.Zobov, physics/0702033,
C. Milardi et al., Int.J.Mod.Phys.A24, 2009.

## Slide 24
Luminosity during SIDDHARTA run
Crab-Waist
COLLISION SCHEME
Design Goal

## Slide 25
DAFNE e KLOE-2 upgrade
pronti a fine Luglio 2013

## Slide 26
KLOE-2 IR
10 m
C. Milardi et al 2012 JINST 7 T03002.

## Slide 27
I Run
II Run
III Run
IV Run
KLOE-2 Run Overview

## Slide 28
∫ Ldel ~ 14.3 pb-1
∫ Lacq ~ 11.9 pb-1
Uptime ~98%
Highest Daily Integrated Luminosity
106 bunches
Sustainable background
29/Jan/2018 ÷ 4/Feb/2018
∫ Ldel ~ 86.6 pb-1
Notes: An average integrated L of the order of 12.37 has been delivered along a week

## Slide 29
Crab-Waist Luminosity Gain
Crab-Waist provides a 59% increase in terms of peak luminosity as evidenceded by data taken by the same detector with the same accuracy
Lpeak= 2.38•1032 cm-2s-1

## Slide 30
 | DANE CW upgrade SIDDHARTA (2009) | DANE KLOE (2005) | DANE (CW) KLOE-2 (2014)
Lpeak [cm-2s-1] | 4.53•1032 | 1.50•1032 | 2.38•1032
I- [A] | 1.52 | 1.4 | 1.18
I+ [A] | 1.0 | 1.2 | 0.87
Nbunches | 105 | 111 | 106
∫dayL [pb-1] | 14.98 | 9.8 (seldom) | 14.3
Lpeak exceeds by a 59% the best luminosity ever achieved, at DAFNE, during operations for an experimental apparatus including high field detector solenoid.
Peak Luminosity

## Slide 31
SIDDHARTA-2
una nuova sfida
La sezione d’interazione, IR, di SIDDHARTA-2 sarà anch’essa basata sullo schema di collisione Crab-Waist
I quadrupoli a magneti permanenti della IR stanno per essere sostituiti con dispositivi che forniscono:
  maggiore apertura nel piano orizzontale i (PMQDs)
  migliore qualità di campo
  migliore compatibilità meccanica (PMQFs)
L’anello del fascio positroni sarà equipaggiato con un secondo sistema di Feedback orizzontale per contrastare più efficacemente gli effetti negativi dovuti al fenomeno de e-cloud

## Slide 32
SIDDHARTA-2 IR Assembly
A vacuum chamber compatible with the new PMQUADs has been designed.
It provides a wider stay clear aperture for the beam
  inside the PMQF (+1mm)
  at the entrance of the PMQDs (+ 4mm)
PMQD
PMQF
PMQF

## Slide 33
Permanent Magnet Defocusing QUADs
PMQDs
Material: Sm2Co17 with Br = 1.1 T
Design: elliptical core + circular shimming
Aperture (H-V): 76 mm - 65 mm
Length: 220 mm
Outer radius: 100 mm at nominal shim position
PMQD: magnetic layout (transverse section)
PMQD: longitudinal profile of the field gradient

## Slide 34
Material: Sm2Co17 with Br = 1.1 T
Design: circular core + circular shimming
Aperture : 61 mm
Inner Ring Length: 240 mm
Outer Ring Length: 160 mm
Outer radius: 43 mm
Permanent Magnet Focusing QUADs
PMQFs
PMQF: longitudinal profile of the field gradient
PMQF: magnetic layout (transverse section)

## Slide 35
DAΦNE Timeline
March 31st 2018
end of the KLOE-2 Run
April ÷ September
KLOE-2 roll-out and SIDDHARTA-2 IR installation
September ÷ December 2018
DAFNE commissioning and SIDDHARTA setup
In year 2019
SIDDHARTA-2 data taking
Starting from 2020 DAFNE might be transformed in a test facility:
DAFNETF

## Slide 36
Colliders | Location | Status
DAFNE | F-Factory Frascati, Italy | In operation
SuperKEKB | B-Factory Tsukuba, Japan | Commissioning starts in first months of 2016
SuperC-Tau | C-Tau-Factory Novosibirsk, Russia | Russian mega-science project
FCC-ee | Higgs-Factory CERN,Switzerland | 100 km, CW baseline design option
CEPC | Higgs-Factory China | 54 km, local double ring option with CW
LHC Upgrade | LHC CW Option CERN,Switzerland | LHC with very flat beams (low priority)
Crab-Waist Colliders
L’eredità di DAFNE

## Slide 37
Ringrazio tutti i componenti del gruppo Operazioni DAFNE che hanno avuto una parte rilevante nella storia raccontata
In carica
Anelli, G.Baldini, Battisti, Beatrici, Belli, G.Ceccarelli, R.Ceccarelli, Cecchinelli, Clementi, Coiro, De Biase, Ermini, Fontana, Gaspari, Giacinti, Iungo, Marini, Martelli, Martini, Mencarelli, Monteduro, Pellegrini, Piermarini, Quaglia, Rossi, Sardone, Scampati, Sensolini, Sorgi, Sperati, Strabioli, Zarlenga, Zolla.
Dimessi
Fusco, Troiani, Ceravolo, P. Baldini, Ermini, Tonus
Pensionati strada facendo
Pieri, Pavan, Martinelli, De Giorgi, Di Virgilio, Grossi, Mazzenga, Passarelli, Bolli, Sprecacenere
Tranquilli, Iacuessa

## Slide 38
How to build the Perfect Circular Collider
Thank you for your attention
M. Schulz
M. Schulz
Simple,
by using CW Collision Scheme!
LNF™
…. let me joke