## Slide 1: Muografia e la cupola di Santa Maria del Fiore
GSRM2018
Giornata di Studio sulla Radiografia Muonica in ambito multidisciplinare
29-30 Ottobre 2018 Auditorium dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze
(Via Folco Portinari 5, Firenze)

## Slide 2: Introduzione
Il Duomo di Firenze:
Inizio dei lavori: 1295.
Costruzione della Cupola: 1420-1436
Diametro esterno: 42,97 m
Spessore della volta interna: 2,1 m

## Slide 3: Introduzione
Fessurazione nella volta interna sono state osservate da secoli. alcune delle più larghe arrivano a 7cm.

## Slide 4: Introduzione
Sotto monitoraggio costante

## Slide 5: Introduzione
Misure estensimetriche su un arco di 32 anni
Trend: + 56 mm/secolo

## Slide 6: Introduzione
Bernardo Sansone Sgrilli, 1733: disegno della cinta di legno all’interno della Cupola

## Slide 7: Introduzione
Non solo la cinta di cui vediamo alcune foto, ma:
  Anche i mattoni sono sagomati opportunamente

## Slide 8: Introduzione
Mattoni di vario tipo:
17cm x 34 cm x 5 cm ; 22 cm x 44 cm x 5 cm ; 22 cm x 22 cm x 5 cm
Muratura cordablanda e spina di pesce
Per gli spigoli del tamburo, furono usati speciali mattoni angolati a 135o
La cupola del Brunelleschi. Storia e futuro di una grande struttura, di Giovanni e Michele Fanelli

## Slide 9: Preoccupazione
Stabilità della Cupola
Prima di tutto una scansione della catena lignea con un 3D laser-scanner in maniera da valutare lo stato di degrado
Verifica dell’efficacia della catena nel bilanciare e contrastare la spinta radiale della Cupola

## Slide 10: Incertezza
Oltre alla catena lignea, vi sono catene in “macigno” (anelli di pietra uniti con staffe di ferro), ma alcuni studiosi ritengono che ci possano essere anche catene in ferro (pg. 182, La Cup. del Brun.)
Al momento le poche misure non distruttive fatte non portano a conclusioni certe
La presenza o meno di altre strutture di supporto/contenimento ha un’impatto immediato nella formulazione dei piani d’intervento
Usare la radiografia muonica

## Slide 11: Vincoli
Circa 2 metri di spessore (muratura, laterizi, pietra)
Il ferro, se presente, “sottili” sbarre (diametro 5-10 cm) forse anche 2 cm !
Challenging
Primo candidato tomografia muonica per scattering multiplo
  Logistica complicata, area limitata dale dimensioni dell’apparato
Secondo candidato tomografia muonica per assorbimento
  Sensibilità inferiore, risoluzione spaziale limitata, difficile “capire” lo Z
Usiamo entrambe le tecniche

## Slide 12: Muografia scattering multiplo
Los Alamos National Laboratories (LANL)
Misura della deflessione del muone (dipende dallo Z del materiale)

## Slide 13: Risultati del test
 1 mese di acquisizione dati
Le tre sbarre metalliche, nascoste dietro a un muro di spessore simile alla cupola, cominciano ad essere evidenti dopo 17 giorni
Dati
Simulazione

## Slide 14: I rivelatori di LANL
Uno dei due tracciatori di LANL
Camere a deriva
Utilizzano una miscela di Ar, CF4 e etano a 1 bar di pressione
Dimensioni: 137 cm x 137 cm x 30.5 cm
Peso: 130 kg
5 mrad risoluzione angolare
Mini Muon Tracker

## Slide 15: Muografia per assorbimento
Rivelatore MIMA (INFN e Università di Firenze)
  Faremo versione “allungata”
  Finanziamento ECRF
Scintillatori plastici
Compatto
  50 cm x 50 cm x 50 cm
  10 mrad angular res.
  Altazimutal mounting
Basta un solo rivelatore

## Slide 16: Primi test preliminari
Test con piccoli blocchi metallici (Piombo e Ferro) al primo piano
Rivelatore al piano terra
Dati presi per una settimana con e senza i blocchi
Pb
Fe
Fe
Fe
Blocchi metallici @ 1st floor
MIMA @ pian terreno

## Slide 17: Mappa di transmittanza

## Slide 18: Futuro
LANL stanno ultimando i rivelatori per la misura
Accordo di collaborazione scientifica in fieri con il Dipartimento di Fisica e Astronomia di Firenze
A Firenze proseguono i test. Stiamo allestendo un muro di cemento con dei fori interni per alloggiare dei cilindri metallici