## Slide 1
Stato Storage
CdG 2/05/2019

## Slide 2
Permessi sulle directory condivise
Ci sono directory con i permessi 777 che vengono creati con una certa insistenza da alcuni utenti
E’ un comportamento non e’ accettabile in quando raprezenta un problema di sicurezza
Saranno messi permessi 770

## Slide 3
Aggiornamenti del disk buffer
ATLAS
  Spostato sullo storage nuovo (Huawei)
  Aumentato da 360TB a 560TB
  Acceduto via IB direttamente dal nodo HSM
ALICE
  era pianificato lo stesso come sopra, ma per soddisfare la richiesta di aumento dello spazio (per arrivare a 800TB) abbiamo dovuto assegnare un intero sistema DDN vecchio
Archive
  Accesso diretto ai metadati via IB

## Slide 4
Libreria attuale
236 cassette disponibili (2 PB)
380 riempite negli ultimi 3 mesi (3,2 PB)
In arrivo 1600 nuove cassette

## Slide 5
Nuova libreria
Gara conclusa 11/4
18 tape drive TS1160
  Data rate: 400 MB/s (7.2 GB/s massimo totale)
  Capacità cassette: 18-20 TB
Con nuova libreria operativa:
  Data rate complessivo: 11.2 GB/s (4GB/s quello della libreria attuale)
    Da capire come organizzare la scrittura, molto dipende da rate desiderati da esperimenti in lettura e scrittura

## Slide 6
Assegnazione dinamica dei drive 1/2
Problema:
  16 drive Oracle T10000D condivisi tra tutti gli esperimenti
    Scrittura, lettura e operazioni amministrative (space reclamation, repack, audit)
  Massimo numero di tape drive assegnabili per letture a scritture per singolo file system è configurato staticamente in GEMSS
    Si potrebbe configurare un numero alto per tutti gli esperimenti, ma il rischio è di non avere drive disponibili per le scritture
  Operazioni amministrative tolgono risorse alla produzione
    Controllo umano necessario e allungamento delle campagne di cancellazione e repack

## Slide 7
Assegnazione dinamica dei drive 2/2
Orchestratore GEMSS
  Prende dati dal DB di monitoraggio
    Numero di drive liberi, numero di recall running e in coda per ogni file system tape
  In caso di drive liberi e recall in coda fa partire tanti processi quanti sono i drive disponibili
    Si può settare un numero di drive di riserva
  In caso di ulteriori drive liberi si possono far partire processi amministrativi di durata configurabile
  Estendibile per assegnare più o meno drive per la lettura di ogni file system
  Test da ultimare prima di andare in produzione

## Slide 8
Drive liberi ed utilizzabili