## Slide 1
NANOTECNOLOGIE
PROGETTO DELLA 4° A LICEO ALBERTI
THERE’S PLENTY OF ROOM AT THE BOTTOM - RICHARD FEYMAN
CNR-SPIN - Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi
In collaborazione con
Dip. Di Scienze Fisiche E. Pancini, “Università di Napoli Federico II”
CMR-IPCB: Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB)

## Slide 2: DEFINIZIONE DI NANOTECNOLOGIA
La nanotecnologia è un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del controllo della materia su scala dimensionale nell’ordine del nanometro (un miliardesimo di metro) e della progettazione e realizzazione di dispositivi in tale scala.
1 nm = 10−9 m

## Slide 3: Gli scienziati hanno scoperto che alcuni nanomateriali possono avere diverse proprietà rispetto agli stessi materiali considerati in scala macroscopica.
Per esempio, i polimeri tradizionali possono essere rinforzati con nanoparticelle, assicurando maggiore stabilità e funzionalità dell’oggetto.

## Slide 5: APPLICAZIONI DELLA NANOTECNOLOGIA
Applicando la nanotecnologia alla medicina abbiamo quella che viene chiamata “nano-medicina”. Le particelle sono progettate per entrare esclusivamente nelle cellule malate (come quelle tumorali) consentendo così una precoce identificazione della malattia.
MEDICINA:
DOMESTICA:
L'applicazione più notevole della nanotecnologia in ambiente domestico è il “facile da pulire” per superfici ceramiche o vetrose. Le particelle nanoceramiche hanno migliorato la levigatezza e la resistenza al calore di alcuni utensili casalinghi come le padelle antiaderenti.
ALIMENTARE:
La nanotecnologia può essere applicata nella produzione, lavorazione, sicurezza e confezionamento degli alimenti. Un processo di rivestimento nanocomposito potrebbe migliorare il confezionamento del cibo, migliorandone la qualità e individuando i batteri attraverso l’utilizzo di biosensori.

## Slide 6
COME COSTRUIRE UN NANOMONDO...
CI SONO DUE POSSIBILI APPROCCI PER LA COSTRUZIONE DI NANOSTRUTTURE :
materiale frammenti cluster atomi/
molecole
Strutture
nanometriche
Cluster: raggruppamento di pochi atomi o molecole con una disposizione spaziale ‘a grappolo’
TOP DOWN: letteralmente “dall’alto
verso il basso”, ovvero partendo
da un materiale macroscopico si giunge
alla struttura nanometrica.
BOTTOM UP: Letteralmente “dal basso verso l’alto”, ovvero costruendo, con un processo controllato, atomo per atomo (molecola per molecola) la struttura nanometrica.

## Slide 7: I MICROSCOPI CI PERMETTONO DI VEDERE LE NANOPARTICELLE..
ATOMIC FORCe MICROSCOPY (AFM)
SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)
Il SEM produce immagini sondando il campione con un fascio di elettroni focalizzati che viene scansionato attraverso un'area rettangolare del campione
Si tratta di un tipo di microscopia a forza atomica che scansiona ad altissima risoluzione la superficie di un materiale nanostrutturato. Le migliori risoluzioni possibili possono arrivare all'ordine di frazioni di un nanometro.

## Slide 8
CARATTERIZZAZIONE AFM ED ELETTRICA DI TRANSISTOR ORGANICI
OFET: Dispositivo ad accumulazione di carica
Un OFET è composto da un canale organico semiconduttivo (in forma di film o cristallo) che è in diretto contatto con due elettrodi conduttori (Source e Drain) che iniettano e estraggono cariche dal canale.
Un terzo elettrodo (Gate) è accoppiato elettricamente al canale organico attraverso una barriera isolante. Applicando una tensione al Gate, cariche libere vengono accumulate nel canale, cambiandone le caratteristiche di conduzione.
In maniera simile ad MOSFET a Silicio, la corrente tra Drain e Source dipende sia dalla tensione tra Drain e Source sia dalla tensione di Gate.
CANALE ORGANICO SEMICONDUTTIVO
ELETTRODI S/D PER INIEZIONE/ESTRAZIONE DELLE CARICHE
DIELETTRICO ISOLANTE
ELETTRODO DI GATE PER L’ACCUMULAZIONE DELLE CARICHE

## Slide 9
Perchè utilizziamo i transistors organici?

## Slide 10
MOLECOLE ANALIZZATE:
Perileni diimidi con funzionalizzazione di gruppi ciano (CN)
PDIF-CN2
PDI8-CN2
H C N O F

## Slide 11
IMMAGINE AFM
Morfologia del film di PDI8-CN2
Isole allungate
IMMAGINE AFM
Morfologia del film di PDIF-CN2
Isole circolari
Film depositati per evaporazione Joule da celle di Knudsen

## Slide 12
TRANSISTOR ANALIZZATI
Film semiconduttivo basato sulla molecola PDI8-CN2 appartenente alla famiglia dei perileni diimidi. Elettrodi d’oro con geometria interdigitata. Barriera dielettrica in Ossido di Silicio (SiO2).
SiO2  200 nm
SOURCE
Si++ (GATE)
DRAIN
Semiconduttore
VDS
VGS
IDS
PDI8-CN2
Struttura del transistor
A
B
C
D
TUTTE LE MISURE SONO STATE EFFETTUATE IN ARIA
Larghezza del canale W= 11 mm per A e B, W= 22 mm per C e D
Lunghezza del canale L=20 µm per A e B, L=40 µm per C e D

## Slide 13
Caratteristiche di uscita di Transistor di PDI8-CN2
Device D
VDS (V)

## Slide 14
Curve di trasferimento: effetto dell’illuminazione con luce bianca - Grafico lineare
B
Transistor di PDI8-CN2
Curve di trasferimento: effetto dell’illuminazione con luce bianca Grafico Semi-logaritmico
EFFETTO ILLUMINAZIONE LUCE BIANCA

## Slide 15
Stima mobilità in saturazione: effetto dell’illuminazione
con luce bianca
B
Transistor di PDI8-CN2
VGS-Vth ≤ VDS

## Slide 16: GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
LICEO SCIENTIFICO LEON BATTISTA ALBERTI