## Slide 1
Mini-EUSO e EUSO-SPB2
Attività a Torino Programma JEM-EUSO per l’osservazione dei Raggi Cosmici di altissima energia dallo Spazio
F. Bisconti per il gruppo JEM-EUSO
Riunione Gruppo 2 INFN Torino - 18 Giugno 2019

## Slide 2
Obiettivo: Costruzione di un telescopio per l’osservazione, dallo spazio, di raggi cosmici alle energie estreme per risalire alle sorgenti (alte energie  piccole deflessioni)
Procedimento: rivelazione di notte luce di fluorescenza emessa nell’atmosfera
Banda vicino UV
Campo di vista: ±30°con lenti Fresnel  0.07°/pixel
A quota 400 km (ISS) area osservata ~105 km2 >> estensione cascata RC
In orbita attorno alla Terra  Copertura uniforme di entrambi gli emisferi
Programma JEM-EUSO
Joint Experiment Missions for Extreme Universe Space Observatory

## Slide 3
EUSO-TA (2013- )
EUSO-Balloon (2014)
TUS (2016)
EUSO-SPB1 (2017)
Mini-EUSO (2019)
EUSO-SPB2 (2020-22)
K-EUSO (2023+)
POEMMA (2028+)
EUSO-SPB
20o
TUS
Mini-EUSO
Programma JEM-EUSO
Notes: 17 countries: Algeria, Bulgaria, France, Germany, Italy, Japan, South Korea, Mexico, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, United States
JEM-EUSO Collaboration: 16 Countries, 95 Institutes, 358 Researchers

## Slide 4: Contributo del gruppo di Torino al programma JEM-EUSO
Sviluppo della logica di trigger per i diversi detector
Presa dati sul sito (EUSO-TA) o in remoto (EUSO-SPB)
Presa dati e test di Mini-EUSO engineering model e relativa analisi dati
Presa dati e test di un “gemello” di Mini-EUSO engineering model per continuare test e migliorare l’algoritmo di trigger
Simulazioni:
  Prestazioni dei detector
  Fenomeni fisici: raggi cosmici, meteore, detriti spaziali…
Analisi dati:
  Relativa alla scienza dei raggi cosmici e delle meteore
  Di dati meteorologici utili per l’interpretazione delle misure effettuate

## Slide 5: Rapporto JEM-EUSO e l’INFN
Sigla JEM-EUSO chiusa a livello di INFN
(Però) attività legate a Mini-EUSO finanziate da INFN e ASI
Contratto in atto ASI-INFN per missione EUSO-SPB
Richiesta apertura sigla SPB2 all'INFN a Luglio In parallelo discussione in atto per supporto ASI
Analisi dati esperimento TUS finanziate da contratto ASI-INAF
Attività legate alla rivelazione di detriti spaziali finanziate con fondi universitari

## Slide 6: Mini-EUSO/UV-Atmosphere
Approvato da ASI (Mini-EUSO) e dall’agenzia spaziale russa Roscosmos (UV-Atmosphere)
Sarà installato all’interno della ISS dietro una finestra trasparente all’UV  lancio previsto 22 Agosto 2019 con Soyuz, dal Cosmodromo di Bajkonur  missione supportata dall’astronauta Luca Parmitano
Obiettivo principale: realizzare la prima mappa UV della Terra
Alcuni obiettivi secondari:
      Osservare bioluminescenza marina
      Osservare fenomeni luminosi in atmosfera (TLE, sprite,…)
      Osservare meteoriti
      Osservare detriti spaziali

## Slide 7: Mini-EUSO/UV-Atmosphere
Ottica: 2 lenti Fresnel (diametro 25 cm)
RGB camera
NIR camera
Superficie focale: modulo di 36 MAPMT, con 64 pix. ciascuno

## Slide 8: Preparazione del modello di volo di Mini-EUSO
Test vibrazionali
Test acustici
Integrazione

## Slide 9: Mini-EUSO engineering model a Torino
Ottica: 1 lente con diametro 2.5 cm
Superficie focale: 4 MAPMTs
A Torino per test nella primavera 2018
FOV ≅ 9°x9°

## Slide 10
@ TurLab, dipartimento di fisica
Mini-EUSO EM
Mini-EUSO engineering model @ TurLab

## Slide 11
@ TurLab, dipartimento di fisica
Mini-EUSO EM
Mini-EUSO engineering model @ TurLab

## Slide 12: Test del trigger L1 in condizioni statiche con LED blu intermittente, per eventi rapidi (es. raggi cosmici)
54 eventi rivelati dal trigger online, rivelati anche offline
Mini-EUSO engineering model @ TurLab

## Slide 13
Test del trigger L2 in condizioni dinamiche per eventi lenti (es. emulazione di meteore)
Curva di luce con meteore in TurLab
Singole immagini integrate in 40.96 ms
Meteore rivelate con trigger L2
Mini-EUSO engineering model @ TurLab

## Slide 14
@INAF-OATo
@Tetto del dipartimento di fisica
Aerei
Stelle
Meteore
Satelliti
Città (Moncalieri, Chieri)
Aerei
Flash ed insegne luminose
Mole Antonelliana illuminata
Zone urbane sulla collina
Mini-EUSO engineering model all’esterno

## Slide 15
Mini-EUSO engineering model @INAF-OATo
Stelle di della Costellazione di Ercole
phi-Her: mU=3.92, mB=4.20, mV=4.27
tau-Her: mU=3.19, mB=3.75, mV=3.90
sigma-Her: mU=4.0, mB=4.18, mV=4.20
tau-Her
phi-Her
sigma-Her
tau-Her
phi-Her
sigma-Her
Osservazione con Mini-EUSO EM e la camera PRISMA in simultanea

## Slide 16: Mini-EUSO engineering model @INAF-OATo Satellite di telecomunicazioni
Apparent magnitudes calculated considering color index of the Sun and two altitudes of the satellite:
March 14, 2018 at 04:10:58 UTC dall’Osservatorio di Pino Torinese
Satellite di Telecomunicazioni Meteor 1-31 Rocket
Verificato con software STK
One frame every 10 GTUs, i.e. 409.6 ms
Each frame integrated in 40.96 ms

## Slide 17
Collaborazioni in corso con Thales-Alenia Space & ArgoTec
Simulazioni:
Osservazione satellite scalata per l’osservazione di detriti spaziali dallo spazio

## Slide 18: Mini-EUSO engineering model @Tetto del dip. di fisica e.g. Grattacielo “Intesa Sanpaolo”
GTU = 320 μs
Singole immagini integrate in 40.96 ms
17

## Slide 19
EUSO-SPB2
Riunione tra rappresentanti JEM-EUSO dell’INFN con la Commissione Scientifica Nazionale 2 di Aprile 2019 a Siena
Richiesta apertura sigla SPB2 a Luglio 2019

## Slide 20
EUSO-Balloon
2014 Timmins
EUSO-SPB1
2017 Wanaka
EUSO-SPB2
2022 Wanaka
POEMMA
2029
Esperimenti su palloni aerostatici prima delle missioni in spazio  Prossimo: EUSO-SPB2
K-EUSO
2023
EUSO-SPB2 supported by
19

## Slide 21
EUSO-SPB1
20

## Slide 22
Missione EUSO-SPB2

## Slide 23
Dynamic range 0.3-1 V  2.75 mV/ch.
Mean background 0.164 photons ns-1 pixel-1
Digitization
8 bit
Threshold at 0.3 V
Simulation of the analog signal of the SiPM
Sampling each 10 ns
Random generated background and Cherenkov signal
        Il gruppo di Torino e' attivo anche per lo studio di una elettronica di front-end per rivelare con SiPM la luce Cherenkov emessa in cascate verso l’alto iniziate da neutrini tau “skimming” (di interesse per Terzina, ma studi di interesse anche per EUSO-SPB2 e POEMMA)
        Collaborazione con Manuel Rolo e Alejandro Rojas per simulazioni del segnale di SiPM relative a photoni Cherenkov e con diversi livelli di background
Elettronica di front-end per osservazione Cherenkov

## Slide 24
Il gruppo di Torino e' impegnato nello sviluppo del trigger della luce di fluorescenza
        Sarà richiesto il supporto di Marco Mignone per la scrittura del trigger per SPB2.
        Si tratta di aggiornamenti rispetto alla versione esistente
        Marco si occupa già da anni di questo aspetto
        Per lo studio di una elettronica di front-end per la rivelazione della luce Cherenkov da cascade indotte da neutrini “skimming”
          Se e come inserire questo aspetto nella richiesta di mesi uomo/fondi verra' discussa con Manuel Rolo nei prossimi giorni
Richieste

## Slide 25: GRAZIE per l’attenzione!

## Slide 26
Backup Slides