## Slide 1: Gara Rete
Dr. Silvio Pardi
Riunione IBISCO - Bari
14/11/2019

## Slide 2: Obiettivi della Gara
Acquistare la maggior parte delle voci di spesa relative alla rete per l’upgrade delle sezioni di Bari, Catania, Napoli e Laboratori Nazionali di Frascati.

## Slide 3: Gara divisa in 4 lotti geografici
  Lotto 1 – Apparati di rete per la sede operativa di Bari - € 507.477,50
q.tà 1 - Componente a: apparati per rete WAN a 100 Gb (BA-29-NET-INFN)
q.tà 1 - Componente b: upgrade rete (BA-09-NET-INFN)
q.tà 1 - Componente c: firewall evoluto (BA-10-NET-INFN)
Lotto 2 – Apparati di rete per la sede operativa di Catania - € 378.216,00
q.tà 1 - Componente d: apparati per rete WAN a 100 Gb (CT-11-NET-INFN)
q.tà 1 - Componente e: scheda a 100 Gb con ottica LR4 e cavo (CT-06-NET-INFN)
q.tà 1 - Componente f: rete LAN del Data Center - line card switch (CT-03-NET-INFN)
Lotto 3 – Apparati di rete per la sede operativa di Napoli- € 591.057,60
q.tà 1 - Componente g: apparati per rete WAN a 100 Gb (NA-34-NET-INFN)
q.tà 1 - Componente h: scheda a 100 GbE e ottiche (NA-06-NET-INFN)
q.tà 2 - Componente i: rete LAN del Data Center- line card switch (NA-04-NET-INFN)
q.tà 1 - Componente j: rete LAN del Data Center - nuovo switch (NA-08-NET-INFN)
Lotto 4 – Apparati di rete per la sede operativa dei Laboratori Nazionali di Frascati - € 86.900,00
q.tà 1 – Componente l: rete LAN del Data Center - nuovo switch (LNF-02-NET-INFN).

## Slide 4: Voci di spesa della Gara

## Slide 5: BA-29-NET-INFN - apparati per rete WAN a 100 – Costo del Bene: 351.360,00 €
Per la connessione geografica dell’infrastruttura di Bari a 100Gbps con gli altri siti del progetto IBISCO e verso le maggiori reti Nazionali ed Internazionali della ricerca, è necessario potenziare il PoP locale. In particolare occorre l’acquisizione delle line card e delle ottiche da integrare negli apparati trasmissivi già presenti nei PoP di dorsale.
Tale potenziamento riguarda sia l’hardware di interconnessione lato client, interfaccia del PoP verso la scheda a 100G del core-switch del datacenter, che verso il backbone di rete. Il bene da acquistare è quindi il seguente:
-Acquisizione delle schede di linea e relative ottiche
-Acquisizione schede client 100Gbps e relative ottiche
DESCRIZIONE ORIGINALE
Per la connessione geografica dell’infrastruttura di Bari 100Gbps con gli altri siti del progetto IBISCO e verso le maggiori reti Nazionali ed Internazionali della ricerca, è necessario potenziare le attrezzature del datacenter per la connessione verso il GARR.
Il bene da acquistare per garantire la connessione sicura alla rete WAN a 100G per la sezione di Bari, consiste in:
Due (2) chassis per i 100Gb: uno di Produzione attrezzato con porte a 100Gbit/s e 25 Gbit/s ed uno identico ma senza line card, utilizzato per cold spare.
I requisti minimi sono i seguenti
Chassis di produzione
L’apparato non dovrà essere dichiarato End of Life dal produttore
Apparato modulare
Modello da armadio rack standard 19”.
NUOVA DESCRIZIONE
Alta Priorità

## Slide 6: BA-09-NET-INFN - Upgrade rete – Costo del Bene: 198.220,00€
Ampliamento del Centro Stella attualmente in operazione presso data center ReCaS-Bari per aumentare
il numero delle porte e della loro banda passante (porte a 10, 40 and 100 Gbit/sec) in modo da
●6 x CE12812 Switch Fabric Unit G
●1 x 36-Port-40GE Interface Card(FD,QSFP+)
●1 x 36-Port-100GE Interface Card(FD,QSFP28)
●8 x 3000W AC&HVDC Power Module
●36 x 40GBase-iSR4 Optical Transceiver, QSFP+, 40G, Multi-mode (850nm, 0.15km, MPO) (connecting to one QSFP+ or four SFP+)
●36 x 100GBase-SR4 Optical Transceiver, QSFP28, 100G, Multi-mode (850nm, 0.1km, MPO)
●72 x Optical Cable Assembly, MPO/PC,4*DLC/PC, Multimode(OM3), GJFH 8A1a(LSZH), 15m,3.5mm,8 Cores,0mm/12000mm,2mm 72
●36 x 40GBase-iSR4 Optical Transceiver, QSFP+, 40G, Multi-mode (850nm, 0.15km, MPO) (connecting to one QSFP+ or four SFP+)-Co-Care Standard 9x5xNBD Service-36Month(s)
●36 x 100GBase-SR4 Optical Transceiver, QSFP28, 100G, Multi-mode (850nm, 0.1km, MPO)-Co-Care Standard 9x5xNBD Service-36Month(s)
etc.
DESCRIZIONE ORIGINALE
Numero di ottiche compatibili per garantire il numero minimo di porte 10Gbit/s richieste.
Le ottiche dovranno inoltre essere compatibili con lo standard LC multimodale usato per la connessione punto-punto con gli apparati informatici in sala.
A titolo di esempio, il fornitore dovrà rendere disponibile interfacce direttamente compatibili con le fibre multimodali LC già in dotazione al data center, scegliendo fra un pannello di attestazione per le porte LC oppure dei pannelli del tipo MPO/MTP 12 LC (per. es. da porte a 40Gbit/s in 4 porte LC da 10Gbit/s o simili).
In fase di gara, le specifiche saranno aggiornate per tener conto dell’adeguamento tecnologico nel tempo.
NUOVA DESCRIZIONE
Alta Priorità

## Slide 7: Ipotesi: Unire BA-29-NET-INFN e BA-09-NET-INFN
Potrebbe essere utile unire BA-29-NET-INFN e BA-09-NET-INFN in un unico oggetto.
BA-29-NET-INFN e BA-09-NET-INFN sono su OR diversi.

## Slide 8: CT-11-NET-INFN, NA-34-NET-INFN - apparati per rete WAN a 100 Gb – Costo del Bene: 351.360,00 €
Per la connessione geografica dell’infrastruttura di Catania (ovvero Napoli) a 100Gbps con gli altri siti del progetto IBISCO e verso le maggiori reti Nazionali ed Internazionali della ricerca, è necessario potenziare il PoP locale. In particolare occorre l’acquisizione delle line card e delle ottiche da integrare negli apparati trasmissivi già presenti nei PoP di dorsale.
Tale potenziamento riguarda sia l’hardware di interconnessione lato client, interfaccia del PoP verso la scheda a 100G del core-switch del datacenter, che verso il backbone di rete. Il bene da acquistare è quindi il seguente:
-Acquisizione delle schede di linea e relative ottiche
-Acquisizione schede client 100Gbps e relative ottiche
Per la connessione geografica dell’infrastruttura di Napoli a 100Gbps con gli altri siti del progetto IBISCO e verso le maggiori reti Nazionali ed Internazionali della ricerca, è necessario potenziare le attrezzature del datacenter per la connessione verso il GARR.
Il bene da acquistare per garantire la connessione sicura alla rete WAN a 100G per la sezione di Napoli, consiste dei seguenti due apparati funzionalmente accoppiati:
Apparato 1: Router WAN 100G modulare
Apparato 2: Firewall
XXXX
XXXXXX
DESCRIZIONE ORIGINALE
NUOVA DESCRIZIONE
Alta Priorità

## Slide 9: CT-06-NET-INFN – scheda HP a 100 Gb con ottica LR4 e cavo Costo del Bene: 66.540 €
L'elemento base dell'infrastruttura di rete del Data Center della Sezione INFN di Catania è costituito da un router “converged core” HP 10508 acquistato nell’ambito del progetto PON RECAS. Il progetto di potenziamento prevede l’acquisto di una “line-card” da 100 Gbps con relativa ottica per il collegamento alla rete GARR-X. Ciò permetterà di porre le basi per la connessione dell’UO di Catania alla rete WAN del GARR con connessioni a 100 Gbps e non solo a multipli di 10 Gbps, com’è attualmente. Le specifiche attuali della “line card“ che si intende acquistare sono le seguenti:
– HPE EC Module - Expansion module - 100 Gigabit CFP x 2 “JH196A”; - HP X150 - CFP transceiver module - 100 Gbps “JG829A”. In fase di gara tutte le specifiche verranno generalizzate al fine di consentire la massima partecipazione ed ottenere le migliori prestazioni al minor prezzo, e per garantire la migliore soluzione tecnologica al momento della gara.
DESCRIZIONE ORIGINALE
L'elemento base dell'infrastruttura di rete del Data Center della Sezione INFN di Catania sarà il nuovo router acquistato nell’ambito di questo progetto (voce CT-11-NET-INFN)
Per l’upgrade della connessione alla WAN tramite il GARR occorrerà l’acquisto di una specifica line card a 100Gbit/s da installare nel nuovo router e le relative ottiche. In particolare i requisiti minimi sono:
Una Line card con porte 100GbE QSFP28 da almeno 12 porte full wired speed installabile Router WAN 100G di cui alla voce CT-11-NET-INFN
Dovranno essere fornite almeno 2 Ottiche QSFP28-100G-LR4 LC
Dovranno essere fornite almeno 2 Ottiche QSFP28-100G-SR4 LC
In fase di gara tutte le specifiche verranno generalizzate al fine di consentire la massima partecipazione ed ottenere le migliori prestazioni al minor prezzo, e per garantire la migliore soluzione tecnologica al momento della gara.
NUOVA DESCRIZIONE
Media Priorità

## Slide 10: CT-03-NET-INFN – rete LAN del Data Center - line card switch HP Costo del Bene: 233.580 €
L'elemento base dell'infrastruttura di rete del Data Center della Sezione INFN di Catania è costituito da un router “converged core” HP 10508 acquistato nell’ambito del progetto PON RECAS. XXXXXX .L’acquisto e l’installazione delle nuove “line-card” si rende necessario anche in Pagina 215 di 388 seguito alla riprogettazione dell’intera sala CED, come da descrizione dell’OR03, che comporterà un consolidamento delle risorse di calcolo e storage presenti nella parte più vetusta del Data Center che verrà dismessa. Si intende collegare direttamente al router HP 10508 con link da 10Gbps tutte le risorse di calcolo e storage che migreranno dai rack rimossi delle vecchie aeree del Data Center a quella nuova che si intende realizzare.
Le specifiche attuali di 1 delle 2 “line card“ che si intende acquistare sono le seguenti:
– Modulo HPE *JC756A" 10500 48-port 10GbE SFP+ SF;
- 48 Ottiche SFP "compatibili HPE; - Installazione e configurazione.
DESCRIZIONE ORIGINALE
L'elemento base dell'infrastruttura di rete del Data Center della Sezione INFN di Catania sarà il nuovo router acquistato nell’ambito di questo progetto. Tale apparato svolgerà altresì il ruolo corre-switch LAN.
Per connettere i server di calcolo e di storage occorre la fornitura di una coppia di line card a 10Gb SFP+ comprensive di ottiche SFP+ da installare su Router WAN 100G Modulare (CT-11-NET-INFN).
La seguente tabella contiene i requisiti minimi richiesti per ciascuna delle coppie di line card da fornire:
Line card con porte 10GbE SFP+ da 48 porte full wired speed installabile sul Router WAN 100G Modulare (CT-11-NET-INFN). In caso di non disponibilità del modello 48 porte per lo chassis offerto dovranno essere fornite un numero di line card sufficienti per avere di 96 porte 10GbE SFP+.
Almeno 96 ottiche SFP+ 10G di tipo di tipo Short Range 850nm e tali da garantire una portata di 300mt su fibra ottica multimodale OM3 e OM4 50/125um - LC
Dovranno essere forniti almeno 10 SFP+ LC del tipo Long Range 1310nm per fibra monomodale .
NUOVA DESCRIZIONE
Media Priorità

## Slide 11: NA-34-NET-INFN - apparati per rete WAN a 100 Gb – Costo del Bene: 351.360,00 €
Per la connessione geografica dell’infrastruttura di Napoli a 100Gbps con gli altri siti del progetto IBISCO e verso le maggiori reti Nazionali ed Internazionali della ricerca, è necessario potenziare il PoP locale. In particolare occorre l’acquisizione delle line card e delle ottiche da integrare negli apparati trasmissivi già presenti nei PoP di dorsale.
Tale potenziamento riguarda sia l’hardware di interconnessione lato client, interfaccia del PoP verso la scheda a 100G del core-switch del datacenter, che verso il backbone di rete. Il bene da acquistare è quindi il seguente:
-Acquisizione delle schede di linea e relative ottiche
-Acquisizione schede client 100Gbps e relative ottiche
Per la connessione geografica dell’infrastruttura di Napoli a 100Gbps con gli altri siti del progetto IBISCO e verso le maggiori reti Nazionali ed Internazionali della ricerca, è necessario potenziare le attrezzature del datacenter per la connessione verso il GARR.
Il bene da acquistare per garantire la connessione sicura alla rete WAN a 100G per la sezione di Napoli, consiste dei seguenti due apparati funzionalmente accoppiati:
Apparato 1: Router WAN 100G modulare
Apparato 2: Firewall
XXXX
XXXXXX
DESCRIZIONE ORIGINALE
NUOVA DESCRIZIONE
Alta Priorità

## Slide 12: NA-08-NET-INFN – rete LAN del Data Center - nuovo switch Costo del Bene: 233.580 €
Tutte le macchine del data center INFN, storage e nodi di calcolo, devono comunicare tra loro ad altissima velocità e con bassa latenza, e devono essere connesse alla WAN a 100Gbit/s con possibilità di crescita nel futuro. Occorre quindi affiancare l’attuale core switch (HP10508), limitato in termini di capacità di switching ed in termini di espandibilità, con un nuovo apparato ad alta densità in grado di ospitare i nuovi server e le future espansioni. XXX S12708 L’oggetto dovrà essere così configurato: Pagina 137di 388 1 xChassis da 8 slot compreso di ventole 2 xProcessing Unit per il management e controllo 4 xUnità di computazionali Switch Fabric Unit 5 xSchede a 48 porte 10 Gbit/s SFP+e relative ottiche 10Gbit/s 3 xAlimentatori AC 240 xOttiche 10Gbps SFP+Mulitmodali 50 xOttiche 10Gbps SFP+Monomodali
DESCRIZIONE ORIGINALE
La macchina tipo individuata dovrà essere configurata come segue: • Apparato Modulare • Modello da armadio a rack standard da 19 pollici • L’altezza dello chassis non dovrà superare 22 Rack Unit • Numero di porte 100Gb QSFP28 installabili almeno pari a 36 • Numero di porte 10Gb installabili almeno pari a 384 • Dovrà essere fornite almeno 12 porte 100GbE QSFP28-100G • Dovranno essere fornite almeno 192 porte 10G con attacco diretto SFP+ sulla line card, compresi di SFP+ 10G di tipo di tipo Short Range 850nm e tali da garantire una portata di 300mt su fibra ottica multimodale OM3 e OM4 50/125um - LC • Dovranno essere fornite almeno 2 Ottiche QSFP28-100G-LR4 LC • Dovranno essere fornite almeno 2 Ottiche QSFP28-100G-SR4 LC • Dovranno essere forniti almeno 5 SFP+ LC del tipo Long Range 1310nm per fibra monomodale • La matrice di switch-fabric deve consentire una velocità di full-wire-speed per tutte le porte installabili. • La capacità di switching, la capacità di forwarding delle line card e.
NUOVA DESCRIZIONE
Media Priorità

## Slide 13: NA-04-NET-INFN – rete LAN del Data Center - line card switch HP Costo del Bene: 87.050 €
Nel secondo datacenter di Napoli che ospita le risorse INFN è presente un core-switch HPE 10508 di recente acquisizione, che svolge da concentratore LAN a 10Gbps. Il numero di porte attuale è limitato ed è ai limiti del totale utilizzo. Si vuole quindi espandere l’oggetto fino alla massima occupazione acquistando delle nuove line card da 48 porte a 10Gbps e tutto l’occorrente per connettere server e sistemi di storage. L’hardware necessario per il potenziamento del core-switch èil seguente: 2 Line Card HPE *JC756A"- 10500 48-port 1OGbE SFP+SF Module 96Ottiche SFP+10Gb SR Assistenza e manutenzione on-site per una durata legale. In fase di gara si garantirà la massima partecipazione dei fornitori di hardware HP al fine di ottenere le migliori specifiche al minor prezzo
DESCRIZIONE ORIGINALE
Nel secondo datacenter di Napoli che ospita le risorse INFN è presente un core-switch HPE 10508 in end-of-life che verrà sostituito con il Router WAN 100G NA-34-NET-INFN, esso dovrà svolgere altresì funzione di concentratore LAN a 10Gbps per i nodi presenti.
Si vuole quindi espandere l’oggetto acquistando delle nuove line card LAN a 10Gbps e tutto l’occorrente per connettere server e sistemi di storage.
Dovranno essere fornite N°2 line card a 10Gb SFP+ comprensive di ottiche SFP+ per un totale di 4 line card, da installare nel Router WAN 100G Modulare (NA-34-NET-INFN) In totale dovranno essere fornite almeno 192 porte con attacco diretto 10G SFP+.
Assistenza e manutenzione on-site per una durata legale.
In fase di gara si garantirà la massima partecipazione dei fornitori di hardware HP al fine di ottenere le migliori specifiche al minor prezzo
NUOVA DESCRIZIONE
Media Priorità

## Slide 14: NA-06-NET-INFN – scheda a 100 GbE e ottiche- line card switch HP Costo del Bene: 49.100 €
Al fine di connettere l’infrastruttura di Napoli ad alta velocità con gli altri siti del progetto IBISCO e verso le maggiori reti Nazionali ed Internazionali della ricerca, è necessario espandere il nuovo core-switch con l’hardware necessario per supportare i 100Gbps che rappresenta lo stato dell’arte delle connessioni geografiche.
In riferimento alla macchina individuata come nuovo core switch di interfacciamento alla WAN, ovvero il Huawei CE12708, il bene da acquistare èil seguente, come caratteristiche:
•1 xScheda 2-Port 100GBASE-XInterface Card (EE,CFP)
•2 xOttica Monomodale 100Gdi tipo LR4
•Software di licenza IPv6, MPLS, BGP
•Servizi di assistenza e manutenzione on-site per una durata legale.
DESCRIZIONE ORIGINALE
Al fine di connettere l’infrastruttura di Napoli ad alta velocità con gli altri siti del progetto IBISCO e verso le maggiori reti Nazionali ed Internazionali della ricerca, è necessario espandere il nuovo core-switch con l’hardware necessario per supportare i 100Gbps che rappresenta lo stato dell’arte delle connessioni geografiche. Occorre quindi la fornitura di:
• 1 Line card con porte 100GbE QSFP28 da almeno 12 porte full wired speed da installare nel Router WAN 100G(NA-34-NET-INFN)
• 2 Ottiche QSFP28-100G-LR4 LC
• 2 Ottiche QSFP28-100G-SR4 LC
Servizi di assistenza e manutenzione on-site per una durata legale.
In fase di gara si garantirà la massima partecipazione dei fornitori di hardware al fine di ottenere le migliori specifiche al minor prezzo.
NUOVA DESCRIZIONE
Media Priorità

## Slide 15
La macchina tipo individuata è il core switch Huawei S12708 L’oggetto dovrà essere così configurato:
1 x Chassis da 8 slot compreso di ventole
2 x Processing Unit per il management e controllo
4 x Unità di computazionali Switch Fabric Unit
5 x Schede a 48 porte 10 Gbit/s SFP+ e relative ottiche 10Gbit/s
3 x Alimentatori AC 240 x Ottiche 10Gbps SFP+ Mulitmodali
50 x Ottiche 10Gbps SFP+ Monomodali
Servizi di assistenza e manutenzione on-site per una durata legale. In fase di gara tutte le specifiche verranno generalizzate al fine di consentire la massima partecipazione ed ottenere le migliori specifiche al minor prezzo
LNF-02-NET-INFN rete LAN del Data Center - nuovo switch
Costo del bene: 106.020,00€
Acquisto di un sistema ancora con architettura spine-leaf, composto da (almeno) quattro oggetti:
• Il concentratore che lavora da spine deve essere un oggetto che supporta i 100Gb e che possa fare routing e da Border Gateway. Esso andrà installato nel rack di centro stella n.13 (v. Figura 4).
• Gli apparati che lavorano da leaf, in numero minimo di tre, dovranno supportare i 10Gb, avere uplink a 100G e saranno installati nei rack del Tier2, per connettere i futuri server. Essi dovranno essere connessi ad alta velocità (100Gbps) all’apparato spine tramite fibra.
Gli apparati leaf saranno installati nei rack che ospitano le attrezzature di calcolo e storage del Tier2, ovvero nei rack N. 11, 13 e 15
DESCRIZIONE ORIGINALE
NUOVA DESCRIZIONE
Alta Priorità

## Slide 16: Sintesi Dei Cambiamenti senza accorpamenti

## Slide 17: Sintesi Dei Cambiamenti con accorpamenti

## Slide 18: Alcune aspetti generali
Per il cambio della descrizione del bene occorre presentare una nuova offerta? In caso contrario cosa mettere nella voce g) Breve descrizione dei giustificativi del costo esposto
La motivazione del cambio: Aggiornamento Tecnologico? Quanto deve essere dettagliata?
Le nuove descrizioni, quanto vogliamo farle aderenti a quello che stiamo scrivendo nel bando di Gara? 100% ?
Voglia fare accorpamenti di Beni?