## Slide 1: Acquisto NA-05-STO-INFN Lotto unico Capitolato e disciplinare a buon punto
Lotto | Nome del bene | Oggetto | Somma assentita incl.IVA | per sistema (incl.IVA)
1 | NA-05-STO-INFN | 8 sistemi di storage da 1PB netto (1200 TB raw) | € 1.202.430 | € 150.303
Per «sistema di storage» intendiamo un insieme di moduli di storage, per una capacità complessiva netta di 1 PB, connessi in Fibre Channel a 4 server di front-end.
Punteggio tecnico/economico 90/10

## Slide 2: Server di front-end Requisiti obbligatori
1 server in 1U
2 CPU
  INTEL - “Cascade Lake" Xeon Gold;
  AMD - "Rome" Epyc.
16 core fisici per server
RAM 128 GB
Dischi: almeno 2 per sistema operativo ≥ 500 GB (scheda RAID)
Almeno 2 porte per connessione con tutti i controller
2 porte di rete da almeno 10GbE, possibilmente 10/25 GbE (valutata opzione 100 GbE ma il budget probabilmente non o consente)

## Slide 3: Sistema Storage Requisiti obbligatori
Capacità raw 1200 TB per sistema
Densità: almeno 12 meccaniche in 2U (sistemi densi non esclusi a priori, purché compatibili con le dimensioni dei rack, con le ridondanze e le prestazioni richieste)
2 controller
  ognuno almeno 4 porte per connessione con tutti i server di frontend.
  connessioni in Fibre Channel ad almeno 16 Gbps
  Cache minima 8 GB
Dischi SAS enterprise:
  Capacità ≥ 12 TB (massima capacità prevista 16 TB, pro/contro di dischi più grandi)
  Prestazioni minime richieste sull’aggregato (in configurazione con 2 server e 60 dischi):
  SEQUENTIAL READ 1200 MB/s

## Slide 4: Server e storage : caratteristiche premianti
Storage
20 - Capacità totale del sistema > 1200TB
10 - prestazioni del sistema
5 - Memoria cache di ogni singolo controller > 8 GB
5 – dischi spare
30 – estensione garanzia oltre il primo anno (max 7y totali)
(punteggi da verificare)
Server front-end
2 - Numero core per server > 16
2 - RAM > 128GB
6 - Network ports 10/25 GbE e relativi transceiver
10 - Punteggio discrezionale per qualità dei server e dello storage (qualità e tecnologia avanzata dei componenti, carattersitiche dell’assistenza in garanzia)