## Slide 1: Rete al Tecnopolo CNAF Reloaded 10/11/2020
Stefano Zani
Per il Gruppo Rete del CNAF

## Slide 2: Obiettivi generali
Progettazione di una rete che risponda negli anni ai requisiti prestazionali degli esperimenti e dei progetti che supportiamo .
Scalabilità: La infrastruttura di rete dovrà gestire il traffico di tutte le risorse di calcolo che avremo da metà del 2022 e dovrà potere scalare negli anni.
Flessibilità: Supporto nativo di tecnologie di virtualizzazione (VM e Container) che saranno certamente presenti all’interno del Datacenter e relative tecnologie di overlay. Andrà verificata l’interoperabilità con i sistemi di orchestrazione che verranno impiegati (Openstack , Kubernetes, Openshift, Altro?) con l’eventuale utilizzo di elementi di SDN.
Resilienza: La rete dovrà mantenere un buon livello di ridondanza riducendo al minimo possibile i single point of failure.
Sicurezza: La rete dovrà mantenere un livello di sicurezza commisurato alle caratteristiche dei dati che conterrà consentendo una buona segregazione di contesti.
Gestibilità: La rete dovrà potere essere gestita con l’attuale quantità di man power anche mediante all’utilizzo di sistemi di management evoluti.

## Slide 3
Nexus 9516
Nexus 9516
LHC OPN/ONE
Nexus 7018
General IP
National IT Services
TIER1
100Gb/s
100Gb/s
Cisco
6509
Offices
SW Serv.Naz
SW Serv.Naz
Brocade SDDS
SW Sysinfo
SW Sysinfo
Sysinfo
SDDS-Cloud
SW-Harmony
ISO27001
ACL
< 3000 Lines
NG Firewall
Infn cloud
CINECA
Hosted Resources
TR
TR
NE 10032
CNAF GENERAL
CONNECTIONS LAYOUT
16 Km
DCI
SW-Harmony
Cisco 95K
Cisco 95K

## Slide 4: INFN CNAF TIER1 (Architettura attuale)
Nexus 9516
Nexus 9516
LHC OPN/ONE
VPC Link
General IP
100Gb/s
100Gb/s
2x10Gb/s
Disk servers (GPFS)
Tutti i principali disk server dello storage sono collegati direttamente ai CORE 2x 100Gb/s (NO OVERSUBSCRIPTION)
TOR
TOR
TOR
Farming Resources
Simple L2 LAG
Tutte le risorse sono collegate ad entrambi i Core Switch
I TOR switche devono gestire solo le VLAN (802.1Q) – Routing al CORE (Conf. Semplice e standard dei TOR) ci consente di potere utilizzare switch di qualunque vendor (Cisco, Juniper, Huawey, Lenovo, DELL, Extreme Networks, Super Micro).
2 Core Switch Routers
152 x 100 Gbps (64 in acquisto)
288 x 10/25 Gbps
120 Switches (mainly TOR)
Circa 5500 x 1 Gbps
Circa 400 x 10Gbps
. . . . . . . . . . . . .
Cisco 95K
Cisco 95K
VPC (Virtual Port Channel)
CINECA
Hosted Resources
NE 10032
TR
TR
DCI
400 Gb su
1,2 Tb/s
I principali flussi di dati: Disk Server (GPFS) WNs
Più di 600 Gbps sostenuti.

## Slide 5: Architetture e requirement
Abbiamo la possibilità di disegnare la rete del nuovo datacenter da zero
L’architettura di rete di un datacenter dipende principalmente dai flussi di dati previsti all’interno del centro di calcolo.
Rispondere ad alcune domande, ci guida nel disegno più opportuno della rete:
  Quale sarà l’entità dei flussi di dati in ingresso e ed uscita dal centro?
  Ci sarà una predominanza di traffico fra nodi installati all’interno dello stesso rack (o addirittura fra container sullo stesso server fisico) o ci sarà una predominanza di traffico fra differenti aree del datacenter ?
  Avremo rack misti Storage/Compute con prevalenza di accesso allo storage locale ?
Le tecnologie che si stanno valutando per il nuovo Datacenter dovranno rispondere, oltre a requisiti prestazionali, anche a requisiti di flessibilità (Mobilità di VM e Container), gestione (automazione, programmabilità e telemetria) e segregazine dei contesti.
Non è detto che una singola architettura soddisfi tutti i “Workflow” che dobbiamo gestire al CNAF, quindi è possibile che si arrivi ad una rete che implementi architetture differenti in differernti aree in base alle necessità dei diversi settori.
I costi della infrastruttura di rete (CAPEX e OPEX) contribuiranno senza dubbio alla scelta delle tecnologie.

## Slide 6: Strumenti di gestione e nuove funzionalità
Tecnologie di incapsulamento e virtualizzazione della rete:
L’utilizzo diffuso di VM e container all’interno del datacenter, richiede che la rete sia in grado di gestire le VXLAN in hardware a line rate e deve supportare i protocolli necessari alla realizzazione di overlay network come per esempio BGP EVPN (Gli attuali switch di core ed alcuni degli edge già supportano queste funzionalità a line rate).
L’utilizzo di tecnologie di overlay, anche se certamente costose in termini economici e di complessità della rete è importante per il supporto di deployment di tipo IaaS, PaaS e SaaS tipici di un ambiente cloud ed è interessante anche per la realizzazione di datacenter stretching su più sedi (Overlay DCI) o per facilitare il Cloud Bursting.

## Slide 7: Strumenti di gestione e nuove funzionalità
Per via delle dimensioni del nuovo Datacenter, e per ridurre il “Time to service” è necessario Introdurre un maggior livello di automazione.
Alcuni strumenti di uso comune che stiamo valutando sono:
ZTP per il provisioning
Ansible per l’automazione nella gestione delle configurazioni
Netconf come protocollo per l’interfacciamento via API con l’infrasttruttura di rete.
Se usati da soli per gestire una rete complessa, richiedono un minimo di sviluppo ed il mantenimento di una certa quantità di codice.
Software di network management come Cloud Vision (Arista), ACI o DCNM (Cisco) o SDN controller come Contrail (Juniper) sono in fase di valutazione in associazione alle relative soluzioni hardware.
Strumenti software evoluti che aumentano il livello di automazione ma che introducono costi di licenza ed in alcuni casi possono portare rischi di “Vendor lock in”.

## Slide 8: Considerazioni sulle possibili architettuture e le procedure di migrazione al tecnopolo
Nelle prossime slide ci si concentrerà sulle possibili architetture da adottare nella rete del TIER1 e sulle interconnessioni con Leonardo e con l’attuale sede del datacenter.
Gli altri settori del CNAF, potranno migrare nella nuova sede mantenendo le attuali architetture di rete o potranno modificarle sulla base alle esigenze che avremo dalla metà del 2022 (occorre un confronto approfondito con ognuno dei settori).
Verranno comunque adeguate le velocità di collegamento alla rete geografica e l’eventuale interconnessione con il TIER1.

## Slide 9: Ipotesi di architettura (Topologia analoga alla attuale)
HPC
CINECA
CNAF
LHC OPN/ONE
Transponder
Transponder
IB/ETH GW
POD 1
POD 2
GENERL IP
ROUTER
General IP
1,6 Tbps
Leonardo and CNAF
1,2 Tbps
IB/ETH GW
TOR
TOR
Disk Servers
Disk Servers
TOR
TOR
Disk Servers
High density Modular SW
High density Modular
SW
Multi chassis LAG Modular Switches
  TIER 1
  Berti Pichat
NUMERI FASE 1 (IPOTESI)
10x 100GE WAN Ports
12x 100GE DCI – CNAF
120 100GE Ports (Storage)
60 100GE Ports (Farming)
4x400 GE Leonardo
Possibile riutilizzo delle schede degli attuali CORE nel caso si diospiegassero apparati analoghi agli attuali.
Infrastrutture di rete per servizi differenti
(Cocentrazione di nodi a velocità diverse o con tecnologie differenti)
Vxlan switching e routing (supportato a wire speed)

## Slide 10: Ipotesi di architettura (Spine-Leaf )
HPC
CINECA
CNAF
  TIER 1
  Berti Pichat
SPINE
SPINE
SPINE
SPINE
LEAF
LEAF
LEAF
LEAF
LEAF
LEAF
Border LEAF
Border LEAF
LHC OPN/ONE
Transponder
Transponder
Routing distribuito e Vxlan switching/ routing a wire speed
Scalabilità orizzontale
IB/ETH GW
POD 1
POD 2
GENERL IP
ROUTER
General IP
1,6 Tbps
Leonardo and CNAF
1,2Tbps
IB/ETH GW
TOR
TOR
Disk Servers
Disk Servers
TOR
TOR
Disk Servers
IP FABRIC
Infrastrutture di rete per servizi differenti
(Cocentrazione di nodi a velocità diverse o con tecnologie differenti)
Complessità gestione/cablaggio
Utilizzo di almeno 2 protocolli di routing
Uno per rete underlay
ed uno per overlay
OK per traffico EST-OVEST (distribuito)
NO per Traffico NORD-SUD (verso aree specifiche)

## Slide 11: Building Block per il nuovo DC (TechTrack) Periodo presunto per la costruzione della rete al Tecnopolo: Q2 2022
Roadmap apparati di switching per il prossimo anno (2021)
400G Ethernet (consolidamento)
1U Switch con 28-32 100GE (splittabili in 25/50/10) + 4-8 400 GE di uplink
1U Switch con 32-48x400 Gb
2U switch con 64 Porte 400 Gb
Apparati modulari (8-16 Slot) dotati di line card con la stessa densità di porte a 400 GE (generalmente con 6-8 mesi di ritardo rispetto il rilascio degli apparati “Stand Alone”)
Con la disponibilità di apparati ad alta densità di porte 400GE un approccio spine-leaf con pochi o nessun apparato modulare può essere preso in considerazione. Il data flow del traffico interno al DC è comunque un aspetto fondamentale da tenere presente nel disegno della rete.

## Slide 12: Technology tracking e POC (in preparazione dei tender)
Sulla base della più precisa definizione dei requirement e dei workflow si focalizzerà maggiormente l’attività di technology tracking e si svolgeranno le attivita di POC con i principali produttori in modo da avere tutti gli elementi per la definizione dei tender per il cablaggio passivo e per gli apparati attivi
Schedula tentativa per le attività di preparazione dei tender (da verificare con i tempi del progetto complessivo)
Raccolta dei requirement da Farm/Storage T1, SDDS, Servizi (SSNN, Sysinfo, Progetti) Entro Febbraio 2021
POC e test Entro Luglio 2021
Stima dei costi delle differenti architetture Entro Luglio 2021
Scelta delle architetture da adottare Entro Agosto 2021
Scrittura capitolati per i tender (Cablaggio ed apparati di rete) Entro Settembre 2021
Stima del man power :circa 1,5 FTE su 4 persone (Tutti i componenti del reparto) + il coinvolgimento di un nuovo collaboratore (afferente al supporto utenti) che da poco abbiamo coinvolto nelle attività del Reparto Rete + collaborazione da parte di altri reparti per test degli strumneti di alto livello sulla rete.
Avendo più chiari i numeri e le architetture, potremo anche stimare i costi approssimativi per i vari componenti e, sulla base di questi si faranno i dovuti aggiustamenti.
Attività di technology tracking già in corso con:
Infinera per la parte di DCI
Arista, Cisco, Juniper, Mellanox per gli apparati di rete (Core, Spine, Leaf ed Infiniband/Ethernet gateway) nonchè per i tool di gestione.
Panduit per la parte di cablaggio strutturato.

## Slide 13: Technology Tracking e POC Esempio di implementazione di una rete Spine Leaf.
9364D
9364D
9364D
9364D
93600D
93600D
93600D
93600D
93600D
93600D
9316D
9316D
16x 400G Ports per switch
Up to 3.2 Tb no oversub. external connectivity with
1/10/25/50/100/400G ports
64x 400G Ports per switch
256x 400 G ports, up to
32 leaves @400G (8 uplinks)
200 leaves @100G (4 uplinks)
28x 100G +8x400 Gports per switch
168 ports total (+400 G to convert)
No oversub
Ipotesi di infrastruttura Spine – Leaf (scalabile) con tecnologia Cisco (Alcuni modelli sono in roadmap. Non saranno commercializzati prima di Q2 2021)
Tecnopolo fase 1:
32x100G Porte per il collegamento alla WAN, DCI verso Leonardo (HPC) e CNAF
120 x 100Gb per collegare i server di storage (Volendo tollerata oversubrsciption 2:1)
60 x 100 Gb per collegare le risorse locali di farming
Border Leaves
Leaves
Spines

## Slide 14: Considerazioni relative al cablaggio ed alla tecnologia dei Transceiver
La tecnologia dei transceiver e del cablaggio passivo sono un fattore che condiziona pesantemente la evoluzione dei data center
Ora con la tecnologia BiDi e SWDM4 è possibile realizzare 1 collegamento a 100Gb Ethernet su una singola coppia di fibre Multi Modali (la soluzione più economica su distanze di 100m). Sfortunatamente ad oggi non sono in roadmap soluzioni equivalenti per il 400G Ethernet.
Principali transceiver 400GE
400GBASE-FR8 (SM Duplex) 2Km (€€€)
400GBASE-SR16 (MM 16 pairs) 100m (OM4)  MPO-16
400GBASE-SR-8 (MM 8 pairs) 100m (OM5) MPO-16
400GBase-SR-4.2 (MM 4 pairs) 100m (OM4/OM5) MPO-12
Aspetti importanti da considerare nello scegliere il tipo di cablaggio sono:
Tipo di fibra (OM4, o OM5)
La possibilità di splittare in duplex è necessaria
Possibilità di cambiare la “Polarità” dei connettori
Dimensioni dei cavi (Occupano spazio nelle canaline)

## Slide 15: Predisposizione del cablaggio
Bisognerà attrezzare con cablaggio passivo solo le aree che andremo ad occupare con le prime isole, lasciando spazio mei canali di distribuzione per potere espandere il cablaggio in futuro.
Stima dei rack da installare
10 Rack per il Farming (0 isola / 1 row)
72 Rack per lo storage (3 isole/6 row)
24 Rack per Servizi T1, SSNN, SDDS (1 isola/2 row)
Il collegamento verso CINECA
Il collegamento verso il POP GARR
CABLING | Cavi/ Rack | TOT cavi | POP GARR | CINECA | TOT cables
MPO-12 MM-OM4/5 | 4 | 424 | 24 | 24 | 472
RJ Cat 8 | 2 | 212 | 20 | 20 | 252
LC SM (DUPLEX) | 0 | 0 | 24 | 24 | 48
Si ipotizza di installare un patch panel per ogni fila di rack collegato al centro stella con 4 porte in fibra per ogni rack della fila.

## Slide 16: Interconnessioni di rete per la transizione
INFN
Nexus 9516
Nexus 9516
Nexus 7018
TIER1
Berti Pichat
LHC OPN/ONE
100Gb/s
100Gb/s
CINECA
TOR
TOR
TOR
TOR
CORE /
SPINE
CORE /
SPINE
TR
TR
DCI 1,2Tb/s
800Gb/1Tb (T1-T1 + T1-WAN)
2x100G (Altri Servizi)
LHC OPN/ONE
Nx100Gb/s
Nx100Gb/s
TOR
TOR
TOR
TOR
CORE /
SPINE
CORE /
SPINE
IB/ETH GW
IB/ETH GW
1,6 Tb
1,6 Tb
Leonardo
Estensione della rete fra i due Datacenter
Copia dei dati e spostamento delle risorse nella nuova sede
Spostamento del routing geografico quando la maggior parte delle risorse saranno attive nella nuova sede.

## Slide 17: Note sulla transizione
Analogamente a quanto si sta facendo per il TIER1, si pianificherà accuratamente la migrazione di tutte le risorse degli altri settori del CNAF che potranno sfruttare l’ estensione della rete fra Berti Pichat e Tecnopolo per ridurre al minimo necessario i downtime per il trasferimento.
Il posizionamento del POP 4 del GARR può influire su alcuni aspetti di cablaggio e sarebbe conveniente fosse quanto più vicino possibile alla zona dedicata alla rete (Se fosse a distanza inferiore a 100 metri potremmo utilizzare transceiver meno costosi e fibre multimodali anche per le interconnessioni alla rete geografica).

## Slide 18: DCI fra CERN e CNAF (Attività di R&D di evoluzione)
GEANT
GARR
  All’interno della collaborazione CERN-CNAF, l’8 Ottobre (https://indico.cern.ch/event/936998/) abbiamo proposto di avviare una attività di sperimentazione per implementare un collegamento dell’ordine del Terabit per secondo fra CERN e CNAF.
  L’idea sarebbe quella di utilizzare due packet/optical transponder all’interno dei datacenter connessi da una infrastruttura di trasporto di tipo Open Line System fornita da GARR+GEANT.
Transponder
CERN side
Transponder
CNAF SIde
ROADM
Ampli
Mux-Demux
Mux-Demux
Open Line System
Nx100 G
or
Nx400 G
>1 Tbps
Connection
>1 Tbps
Connection
Nx100 G
or
Nx400 G
ROADM
ROADM
ROADM
Ampli
Open Line System
ROADM: Reconfigurable Add/Drop Multiplexer

## Slide 19: Potenziale interesse a supportare il progetto da parte di GARR e GEANT
GARR sta aggiudicando la gara per la loro nuova rete di trasporto ottico di tipo “Open Line” che potrebbe essere disponibile per I primi test da parte nostra in Q3 2021.
GARR partecipa con GEANT al progetto GN4-3 che sta implementando la nuova infrastruttura ottica di tipo “Open Line” che dovrebbe fornire connessioni ottiche ad altissima capacità. In particolare il WP7 T2 si occupa di “spectrum sharing” fra differenti organizzazioni e sta realizzando il prtotipo di uno Spectrum Connection Service (SCS).
Il primo usecase che è stato candidato è : “CNAF (IT) Tier1 to CERN Tier0, through GARR and Géant SCS service providers “ (Presentato al STF meeting il 26 Ottobre)

## Slide 20: FINE

## Slide 21: Backup slides

## Slide 22: Gateway Infiniband to Ethernet
Un componente fondamentale per l’interconnessione fra Datacenter di tipo HPC basati su InfiniBand e Datacenter di tipo HTC normalmente basati su Ethernet sono i gateway fra IB ed Ethernet
Mellanox Skyway
8x EDR/HDR100/HDR InfiniBand ports to 8x 100/200G Ethernet
Now: Max Throughput 1,6 Tbps
400G NDR / 800G XDR InfiniBand speeds ready (Possibile avere 2x400Gb Ethernet nel corso del 2021)
Mellanox Skyway

## Slide 23: Connectivity requirements (Transizione)
GARR
DCI
1.2 Tb/s
2x 100Gb/s
CINECA
INFN T1
Viale Berti Pichat
TECNOPOLO
CINECA
INFN CNAF
2x 100Gb/s
GEANT
DCI
1.2-1.6 Tb/s
During the «Migration» phase it will be necessary a LAN extension between Berti Pichat and Tecnopolo
BO1
Depending on the availability
Of GARR POP Bo4 this can be provided via Bo1

## Slide 24: Transponder for DCI between CNAF and Tecnopolo site
The interconnection between CNAF and New DC in Tecnopolo has been estimated in 800Gbps and the site is about 5Km far.
LINE: 2 DWDM x 800 G Lambda
Client: 4x400GE
8x100GE
CHM6 –1.6T ICE6 (Q4 2020)
1 Line port (PIC) 1,2Tb (Superchannel) Max. 100Km
12x100 GE
Infinera Cloud Express 2
Infinera G30
Infinera G40
Modular (2 double size slots)
Could host different modules mux and amplifiers
Modular (2 double size slots)
Could host different modules mux and amplifiers

## Slide 25: What could we use for network management ?
In case of moving to a Spine Leaf topology, every solution is based on “Standard protocols” and offers standard APIs but the management and troubleshooting of the whole infrastructure could be very complex.
Provisioning and automation tools like ZTP, NETCONF and Ansible are available for free but scripting and code maintenance is necessary.
In real world a Spine and Leaf infrastructure is more or less a forced to be mono vendor independently by the management system or tools adopted.
Different vendors proposes proprietary solutions to control the entire CLOS deployment based on ”In some way” proprietary SDN conrollers and software suites.

## Slide 26: Fabric Management Systems
Cisco ACI: can manage the whole network from Spine-Leaf to the single VM or Container (originated by Openstack, VMWare or Kubernetes) but:
  it is proprietary and assumes to run only on Cisco switches (ACI enabled)
  It takes control of any aspect of the connectivity of the datacenter and it represents an extreme Vendor Lock-in solution.
  Adds licenses recurring costs
DCNM (DataCenter Network Manager): less “Invasive” than ACI, but enables automation on Provisioning, Management and monitoring of the network infrastructure.
  It is proprietary
  Adds licenses recurring costs

## Slide 27: Fabric Management Systems
Arista Cloud Vision adds many automation and management features. It can be used for centralized management of the network, could be used for integration with third party SDN controllers and orchestrators (NSX, OpenStack) and it is less “Invasive” than ACI but:
  Proprietary
  Adds licenses recurring costs

## Slide 28: CNAF TIER1 9/2020
https://netstat.cern.ch/monitoring/network-statistics/ext/?q=LHCOPN&p=LHCOPN&mn=00-Total-Traffic&t=Yearly

## Slide 29: Some considerations
Need to better understand if the Data flow will be compatible with an IP Fabric Spine Leaf solution (In this moment we have more north-south traffic than east-ovest). How the Storage will be “Served” and where the Computing Resources will be located can impact the network design.
Network management and automation tools will be essential
  An integration with the orchestration tools used for VM deployment is desirable
  Possibly avoid vendor lock in solutions.
More Techtrack activity with vendors like Arista, Mellanox, Juniper, Cisco and cabling vendors will be done.