## Slide 1: Dario Massabò & Virginia Vernocchi Gruppo di Fisica Ambientale - https://labfisa.ge.infn.it/ Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Genova INFN, Sezione di Genova
Qualità dell’aria e clima: il particolato atmosferico

## Slide 2: L’atmosfera terrestre
Voi siete qui…
L’atmosfera è una miscela di gas:
N2: 78.08%,
O2: 20.95%,
Ar: 0.934%,
CO2: 0.033%,…
La sua composizione è rimasta sostanzialmente costante fino all’inizio dell’era industriale, grazie al ciclo dell’ossigeno

## Slide 3: Il ciclo dell’Ossigeno
L’Ossigeno viene continuamente “consumato” nei processi di combustione (tra cui la respirazione):
"C" + O2  CO2
Ma il processo della fotosintesi clorofilliana e la dissociazione del vapor d’acqua da parte dei raggi ultravioletti, lo libera nuovamente in atmosfera:
6CO2 +6H2O + 686 Kilocalorie/mole (dal sole)  C6H12O6 + 6O
2H2O + guv  O2+ 2H2
A partire dall’era industriale
L’immissione massiccia di CO2 in atmosfera (e processi quali la deforestazione) stanno però modificando il rapporto “naturale” tra CO2 e O2 in atmosfera.

## Slide 4: Livelli di CO2
I valori sono in continuo aumento
 Marzo 2021: CO2 = 418 ppm
Livelli di CO2 atmosferico pre-industriali:
200-300 ppm

## Slide 5
L’effetto Serra
L’effetto serra è un fenomeno naturale dovuto all’intrappolamento della radiazione proveniente dal sole da parte di NUBI e GAS ATMOSFERICI
Che la riemettono verso la superficie terrestre causando un aumento della temperatura dell’atmosfera.
E’ grazie all’effetto serra che la temperatura media della Terra è pari a circa 15 °C…
Altrimenti la temperatura media sarebbe -18 °C!!!
Il problema ambientale denominato «effetto serra», deve essere chiamato, più correttamente, un aumento dell’effetto serra
La temperatura media terrestre sta crescendo rapidamente: rispetto all’era pre-industriale nel giro di pochi decenni saremo a + 1.5 °C!

## Slide 6
Inquinanti atmosferici gassosi
CO2
CH4
NO
NO2
NO3
NH3
HNO3
NH4+
Composti del carbonio
Composti dell'azoto
Biossido di zolfo (SO2)
Solfati SO42-
Composti dello zolfo

## Slide 7
Il particolato (o aerosol) atmosferico, PM
Agglomerati di molecole, solidi o liquidi, dispersi in atmosfera con dimensione tra pochi nanometri (1 nm= 1 miliardesimo di metro) fino a qualche decina di micron (1 mm = 1 milionesimo di metro)
Inquinanti Atmosferici: non ci sono solo i gas
Gli inquinanti possono essere presenti sotto forma di gas o di particolato (o aerosol).
Tempi di permanenza in atmosfera: ore  settimane

## Slide 8
PARTICOLATO
I principali inquinanti:
Composti carboniosi
Elementi del suolo (Fe, Al, Si, Ca)
Elementi marini (Na, Cl, Mg, Br)
Metalli (Pb, Cr, Hg, Ni, As, Cd ecc.)
Componente ionica
La composizione delle particelle di particolato dipende dal tipo di sorgente

## Slide 9
Si distingue tra inquinanti primari emessi direttamente in atmosfera dalle sorgenti, e secondari che si formano in atmosfera tramite reazioni chimiche e fotochimiche (attivate dall’energia della radiazione solare)

## Slide 10
Sorgenti naturali, quali ad esempio:
Spray marino
Trasporto di
Sabbia Sahariana
Incendi di foreste
…ed altre ancora…
Eruzioni vulcaniche

## Slide 12
Sorgenti antropogeniche, quali ad esempio:
Traffico
Attività Industriali
Attività Agricole
Riscaldamento domestico
Centrali termoelettriche
Inceneritori
……
…ed altre ancora…

## Slide 14
Esempio di campione reale di PM raccolto su filtro
Soot
Dust
Prodotti di combustione
Elementi crostali

## Slide 15
Dr. X. Querol, CSIC, Barcellona

## Slide 16: Le particelle atmosferiche presentano una grande variabilità per quanto riguarda:
Dimensioni (da 10-3 a 102 µm)
Composizione chimica
Morfologia
Sorgenti
Riassumendo:

## Slide 17: Perché studiare il particolato?

## Slide 18: Effetti sanitari del particolato atmosferico
La penetrazione delle polveri nell’apparato respiratorio aumenta al diminuire delle dimensioni
Le leggi italiane (ed europee) regolamentano il PM10 e il PM2.5
Riduzione della capacità polmonare
Trasporto di sostanze tossiche nel sangue

## Slide 19: Perché c’è un limite di legge ?
Average PM2.5 (mg/m3)
Life loss expectancy (months)
Ci sono situazioni ben peggiori di Bucharest…

## Slide 20: Effetti sul clima e sull’ambiente
Impatto ambientale:
Variazione delle proprietà ottiche dell’atmosfera (Assorbimento e riflessione della luce) con effetti sulla visibilità e sul bilancio energetico Terrestre
Formazione e trasformazione delle nubi (nuclei di condensazione)
Contaminazione del suolo e delle acque attraverso processi di deposizione

## Slide 21: International Panel on Climate Change 2013

## Slide 22: Black Carbon and Climate Change
Direct Effects
Indirect Effects
Snow and Ice Effects

## Slide 23: Effetti del PM
Erosione, degrado e annerimento dei materiali e dei beni culturali

## Slide 24: Inquinamento: un problema complesso…
Le tecniche analitiche/sperimentali si può contribuire a rispondere ad una domanda cruciale:
Quali sono le sorgenti del PM che contribuiscono all’inquinamento globale e locale?
Cioè quali sono i processi chimico-fisici che immettono il PM (e gli inquinanti gassosi) in atmosfera?
Che impatto hanno sulla concentrazione totale?
E di conseguenza ...
Come si fa ad abbattere le concentrazioni di inquinanti in atmosfera per migliorare la qualità dell’aria e impattare meno sul clima?

## Slide 25: Cosa ci interessa conoscere del PM?
Composizione
Dimensione
Andamento temporale
Ma come si studia il PM?

## Slide 26: Tecniche di misura
Possono essere online, oppure offline.
Tecniche online, principali vantaggi:
Tipicamente ad alta risoluzione temporale (1 min)
Informazioni disponibili immediatamente
Tecniche online, principali svantaggi:
Necessario uno strumento per ogni sito (soluzione costosa e di gestione complessa)
Tipicamente molto specifiche (uno/pochi analiti)
Tecniche offline: come online, ma al contrario.
Cominciamo con una tecnica online molto utile e diffusa!

## Slide 27
Principio di funzionamento
Esempio di tecnica online: il Contatore Ottico di Particelle (OPC)
Componenti semplici e robusti: un laser e un fotodiodo

## Slide 28
L’OPC misura online numero e dimensioni delle particelle di PM

## Slide 29
Facendo riferimento alla curva di calibrazione monotona, il passaggio di una particella nel volume sensibile (camera) produce un impulso al detector, l’altezza dell’impulso è correlata alla dimensione della particella
Curve di risposta calcolate per 6 differenti materiali (teoria di Mie) e curva di calibrazione tipica del costruttore dell’OPC
Una assunzione fondamentale

## Slide 30
Per mantenere pulite le ottiche, per evitare la perdita di particelle sulle pareti della camera (per diffusione o termoforesi) si utilizzano diverse tecniche.
Le più diffuse :
il flusso d’aria campione viene “inguainato” in un flusso d’aria pulita detto “sheath air”
il flusso d’aria campione “aerodinamicamente focalizzato” attraverso flusso d’aria pulita tangenziali al flusso d’aria campione
Sheath air
Il problema del contatto PM-Sistema di misura

## Slide 31
Il problema dell’umidità dell’aria
In presenza di elevata umidità, il vapore d’acqua può condensare sulle particelle e quindi alterarne (aumentarne) la dimensione.
Possibilità per evitare tale artefatto:
il campione d’aria, prima di entrare in camera di misura
passa attraverso un sistema di essicazione dell’aria (es. Nafion dryer)
Essicazione per osmosi

## Slide 32
Il problema dell’umidità dell’aria
il campione d’aria, prima di entrare in camera di misura viene miscelato, in proporzione nota e costante, con aria secca e pulita
il campione d’aria, prima di entrare in camera di misura, viene riscaldato
Essicazione per miscelazione con aria secca e pulita
Essicazione per riscaldamento

## Slide 33: Tecniche offline. Primo passo  Procurarsi un campione
Filtro
Pompa, controllo del flusso
Possiamo campionare il PM10, il PM2,5 o il PM1 utilizzando delle apposite «teste di taglio»
A norma di legge, si raccoglie il PM per 24 ore, a flussi ben definiti (1,0 m3/h oppure 2,3 m3/h)
Per ottenere la concentrazione del PM, si pesa il filtro prima e dopo il campionamento; la massa ricavata si divide per il volume di aria campionata
Sembra facile…ma è una fase cruciale. Il rischio è quello di avere degli artefatti di campionamento

## Slide 34: Esistono diversi tipi di campionatori

## Slide 35: Che tecniche usiamo per determinare la composizione?
Ci servono tecniche di misura:
Molto sensibili (abbiamo concentrazioni molto basse, soprattutto per certe specie chimiche)
Che possibilmente non necessitino di preparazione del campione
Veloci (soprattutto quando ci sono centinaia di campioni da analizzare)
Ad ampio spettro
Quantitative

## Slide 36: Purtroppo non c’è una tecnica di misura che vada bene per tutti i componenti del PM…per determinare tutte le specie presenti dobbiamo usare tecniche diverse, potenzialmente molte (IPA, Diossine, furani, ecc.)
Per avere una quantificazione ad ampio spettro elementale, ci possiamo avvalere di due tecniche fisiche molto efficaci: l’XRF (X-Ray Fluorescence) e la PIXE (Particle Induced X-ray Emission)
Nel primo caso la strumentazione è da laboratorio, nel secondo abbiamo bisogno di un acceleratore di particelle
Sebbene con caratteristiche molto diverse (sensibilità, tempi di misura, ecc., queste due tecniche possono fornirci la quantificazione di:
Metalli
Elementi del Suolo
Solfati (quantifichiamo lo S)

## Slide 37
XRF e PIXE: cosa quantifichiamo?

## Slide 38
La Fluorescenza X Caratteristica
ED2000 (Imax = 1 mA, Vmax = 50 kV) anodo in Ag Oxford Instruments.

## Slide 39
XRF: la fluorescenza X caratteristica
Un sottile fascio di radiazione X colpisce un punto del campione da analizzare, eccitando per effetto fotoelettrico gli stati elettronici più profondi degli atomi presenti, provocando l'estrazione di un elettrone legato presente in una orbite vicina al nucleo (orbite K, L e M ).
Nel caso dell’XRF la stimolazione esterna è data da un fascio di raggi X prodotti da un apposito tubo radiogeno (simile a quello che si può trovare in un reparto di radiologia ospedaliero).

## Slide 40
La Fluorescenza X Caratteristica di un campione complesso
Si ottiene uno spettro che riporta, in ascissa, l’energia dei fotoni di fluorescenza, che è caratteristica per ogni elemento, ed in ordinata il numero di fotoni nel tempo.
L’analisi quantitativa richiede l’utilizzo di matrici standard con i diversi elementi costituenti la zona d’analisi. Per identificare gli elementi si fa di solito un’analisi preliminare di tipo qualitativo.

## Slide 41: Genova: PM da emissioni da traffico (campioni giornalieri)

## Slide 42: Genova: PM da emissioni marine (campioni giornalieri)

## Slide 43: Genova: PM da emissioni…?

## Slide 44: La risoluzione temporale giornaliera potrebbe non bastare per individuare variazioni repentine di alcuni inquinanti
MOTOR
NUCLEPORE FILTER
AIR OUTLET
KAPTON FILM
PRE-IMPACTOR
AIR INLET
Separazione frazione fine (Dae< 2.5 mm) e grossolana (2.5< Dae< 10 mm) del PM10.
1 mm = 1 ora …ma come lo analizzo?
E le concentrazioni possono essere bassissime…

## Slide 45
Emissione X caratteristica indotta da radiazione incidente (protoni)
Nel caso della PIXE la stimolazione esterna è costituita da un fascio di protoni accelerati
(Necessario un acceleratore di particelle)

## Slide 46
Tandetron accelerator, 3 MV max terminal voltage

## Slide 47
p
INFN – Firenze: Set-up per analisi di campioni orari di PM

## Slide 48
Concentrazione oraria dei traccianti della combustione di oli pesanti
Vanadio (V)
Nichel (Ni)
19:00
19:00
9:00
8:00
8:00
9:00
19:00
19:00
9:00
12:00
9:00
21:00
19:00
mg/m3
Genova – Sito nelle vicinanze del Terminal Traghetti
Orario partenze arrivi traghetti:
8.00 – 10.00
18.00 – 20.00

## Slide 49
7:00
8:00
7:00
8:00
8:00
7:00
19:00
8:00
[BC]
[Cu]
≈ 100
R2 ≈ 0.8
Serie temporali ad alta risoluzione di Black Carbon vs concentrazione elementale di Cu
Genova, strada chiusa, Luglio 2017

## Slide 50: E i composti carboniosi? La frazione organica (OC) e inorganica o elementare (EC) è preponderante in certi ambienti, in particolare in quello urbano.
Possiamo utilizzare moltissime tecniche diverse…il ns gruppo di ricerca ne utilizza principalmente due, che sfruttano una particolare caratteristica fisica della frazione carboniosa: la capacità di assorbire la radiazione visibile
Infatti, il carbonio elementare presenta una capacità di assorbire la luce estremamente maggiore rispetto a tutti gli altri composti presenti nel PM.
Abbiamo sviluppato uno strumento da laboratorio per la quantificazione del carbonio inorganico e di alcuni composti organici, basato sulla misura di assorbimento ottico di fasci laser a diversa lunghezza d’onda

## Slide 51
The Multi-Wavelength Absorbance Analyzer (MWAA)
Motorized stage: l selection
16 positions filter wheel
Photodiodes
Stepper motors: filter selection and scanning
5 LASER diodes:
375 nm
407 nm
532 nm
635 nm
850 nm

## Slide 52: Per quantificare l’OC, ci avvaliamo invece di un altro tipo di strumento: il campione viene sottoposto a due diverse rampe termiche in atmosfere differenti: una inerte (He) e una ossidante.
In sostanza brucia i campioni in analisi misurando la quantità di CO2 liberatasi a seguito della combustione
Thermo-optical transmittance (@ 635 nm) analysis
Chart: Time (sec)
100% He
90% He + 10% Ox
EC
OC
Protocol: EUSAAR2

## Slide 53: Ma veniamo alla domanda fondamentale: quali sono le sorgenti del PM e qual è il loro impatto sulla concentrazione dei vari inquinanti? Il problema del riconoscimento è complesso e si può tentare con:
Composizione  ma sorgenti diverse possono emettere le stesse sostanze
Andamento temporale  ma la meteorologia (i venti ad esempio) può confondere
Dimensione  ma sorgenti diverse possono emettere polveri di dimensione simile
Solo l’acquisizione di tutte queste informazioni può consentire di risolvere il problema, qualitativamente e quantitativamente

## Slide 54: Esistono tecniche matematiche, basate sulla statistica multivariata, in grado di individuare le sorgenti e quantificare il loro contributo rispetto alla concentrazione totale del PM
Da qui
Aerosol marino
Risollevamento del suolo
Traffico
Combustione di oli pesanti
Aerosol secondario
Industria e attività portuale
A qui

## Slide 55
Conclusioni
Le sfide che ci attendono riguardano la comprensione dei processi che causano il cambiamento climatico, i danni alla nostra salute e all’ambiente che ci circonda.
La loro comprensione è alla base della progettazione delle strategie che possono contribuire ad attenuarne gli effetti, a tutti i livelli.
Questa comprensione è possibile attraverso varie discipline, tra loro interconnesse, tra cui la Fisica gioca un ruolo fondamentale.
Notes: Now I’m going to present the experimental setup and the procedures to treat bacteria,

## Slide 56
La camera di simulazione atmosferica ChAMBRE (Chamber for Aerosol Modelling and Bio-aerosol Research)
ChAMBRe è operativa dal 2017, come nodo di EUROCHAMP-2020, una rete europea di 18 camere di simulazione atmosferica.
ChAMBRe è installata presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Genova, (www.ge.infn.it) in collaborazione con il Laboratorio di Fisica Ambientale del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova (www.labfisa.ge.infn.it).

## Slide 57
ChAMBRe
Misuratori di RH%, T e P
Analizzatori online di O3, SO2, NOx, Organici volatili (VOC) e CO-CO2
Lampade UV
  Sterilizzanti, λ = 253.7 nm
  Produzione di Ozono, λ <240 nm
Ventola per omogeneizzazione volumetrica
Horizontal cylinder (length = 1 m) with movable shelf
Materiale: acciaio inox
Altezza massima: 2.9 m - Diametro: 1 m
Volume totale: 2.2 m3
Sistema da vuoto (<10^-5 mbar)
Sistema di purificazione aria
Blaustein atomizer (BLAM)
Monitor online per la misura della distribuzione dimensionale delle particelle
Campionatori specifici per Aerosol/Bio-aerosol
Notes: Now I’m going to present the experimental setup and the procedures to treat bacteria,

## Slide 58
Grazie per la cortese attenzione!