## Slide 1: Amplificazione Parametrica
Il lavoro fatto alzando e abbassando il baricentro, al doppio della frequenza di oscillazione, cede energia all’altalena. Ci sono due regimi:
Se la potenza ceduta è circa, ma minore, l’energia dissipata dagli attriti, si ha un amplificatore.
Se la potenza ceduta è maggiore di quella dissipata si ha un oscillatore.

## Slide 2: Amplificazione Parametrica
Si ha amplificazione parametrica quando
Derivando le equazioni del moto in maniera “parametrica”:
-mg
m
F
q
L=L0+DL(t)

## Slide 3: Risonatore l/4 accoppiato a una linea di trasmissione
L=l/4
Cc
Z0
RLC parallelo con parametri unloaded
Effetto del capacitore di accoppiamento
Per Al superconduttore su silicio
Pozar Microwave Engineering

## Slide 4: Risonatore a frequenza tunabile
L=l/4
Cc
Z0

## Slide 5: Flux Pumped JPA
L=l/4
Cc
Z0
wp
e sviluppando
Risolvendo il circuito (ponendo IC= Ir)
Equazione oscillatore parametrico

## Slide 6: Guadagno del Flux JPA
Amplificatore parametrico
Oscillatore parametrico
La soluzione per il segnale “out” rispetto a quello “in”

## Slide 7
Flux JPA
Appl. Phys. Lett. 93 042510 (2008)
Nb
L=2.6 mm
Cc=16 fF
Icjj=1.5 mA
L Zhong et al 2013 New J. Phys. 15 125013

## Slide 8: JPA Design: JJ calibration
P(mbar) x 5 min
Critical current density and junction capacitance calibrated on data obtained from junction of CNR
Jc=1.6*np.exp(-(2.41/3*P-1)) #nA/micron^2
Cj=1.3*250e-3/2.41/3*P #pF/micron^2
??
Provare estrapolazione lineare …
Ic si misura bene, mentre Cj è più complicato:

## Slide 9: Flux JPA Design
Resonator Parameters
Resonator Length 2.6mm
Substrate silicon er=11.9 eeff=6.451
Bare resonator frequency 11.3 GHz
Impedance Z0=50 W
Bare resonator capacitance 220 fF
Bare resonator inductance 0.9 nH
Coupling capacitor 20 fF
Q=175
SQUID Parameters
Junction area 1 mm2
PxT=1 mbar x 5 min
Junction Ic=1.95 mA
Junction Cj=0.4 (0.2?) pF
Junction Ej=967 GHz
Junction Lj=169 pH
Junction freq fjj=19 GHz
DC SQUID inductance/Resonator inductance LS/LR=0.094
JPA Bias
fpump=2fresonance
Flux bias 0.375 f0
df = 0.0025 f0
Pump Power -68 dbm

## Slide 10: Flux JPA
Amplificatore parametrico
Oscillatore parametrico
DC Flux 0.375 f0
DC Flux 0.375 f0

## Slide 11: Flux JPA
DC Flux 0.375 f0