## Slide 1: Allineamento
Stato, problemi, soluzioni

## Slide 2: Outline
Installazione
Sviluppo
Operazioni

## Slide 3: Installazione

## Slide 4: Nelle puntate precedenti
A
A
B
B
B
B
B

## Slide 5: Installazione del sistema
A
B
A
B
B
B
B

## Slide 6: Piccole modifiche fatte alla clessidra
Misura dello spostamento del montante rispetto alla guida
Misura della deformazione della flangia rispetto al montante
Deformazioni fino a 0.08 mm Spostamenti fino a 0.06 mm
Ulteriormente vincolato il lato fisso con spine H7
Aggiunti spessori in Teflon e lubrificato il lato libero
Problema non del tutto risolto

## Slide 7: Limiti al monitoraggio dell’allineamento
Imbarcamento del profilo in X non riscontrato nelle misure con LaserArm
Probabile che la flangia stia continuando a flettere attorno alla metà della corsa del carrello
Per correggere questo comportamento servirebbe rifare flangia o intervenire sulle guide (forse)

## Slide 8: Sviluppo

## Slide 9: Ripetibilità e risoluzione
Ottima ripetibilità (~ 3 - 4 μm)
Risoluzione molto inferiore alle aspettative (~ 100 μm)
Indipendente dai parametri di funzionamento dei sensori
Necessario cambiare approccio
Media su piccoli tratti anziché singoli punti
AVG
0.1 mm

## Slide 10: Centraggio con spine di calibrazione
Spine di calibrazione
Comparatore a bracci per interni

## Slide 11: Modifica dell’interfaccia
Allineamento
Monitoraggio del profilo
Allineamento con medie e monitoraggio del profilo

## Slide 12: Ripetibilità dei posizionamenti
Errore di riposizionamento:
Centraggio → fino a 50 μm (in media ~ 30 μm) per ciascun asse
Inclinazione → fino a 50 μm/m (in media ~ 25 μm/m) per ciascun asse
Errore di posizionamento:
Centraggio → > 100 μm per ciascun asse
Inclinazione → (Disallineamento residuo + errore di riposizionamento) per ciascun asse
Necessario centraggio in opera con i sensori in basso
(rimuovo il mandrino, monto lo stesso mandrino)
(rimuovo il mandrino, monto un altro mandrino)

## Slide 13: Interdipendenza dei gradi di libertà e giochi
Comanda
Segue
Comanda
Segue
Inclinazione
Centraggio Y
Centraggio X
Aggiustare l’inclinazione impatta il centraggio
Aggiustare il centraggio impatta l’inclinazione
Necessario un allineamento iterativo

## Slide 14: Operazioni

## Slide 15: Procedura di allineamento iterativa
Misura dell’inclinazione
E’ da correggere?
Aggiustamento dell’inclinazione
Il centraggio è appena stato corretto?
Misura e aggiustamento del centraggio
Finito!
Sì
Sì
No
No

## Slide 16: Misura e correzione dell’inclinazione
https://www.youtube.com/watch?v=rwkYFg-5dbc

## Slide 17: Misura e correzione del centraggio
https://www.youtube.com/watch?v=VhSi1_yMF_Q

## Slide 18: Strategia di allineamento a Pechino
Prima dell’assemblaggio:
  Verificare la macchina (usando il mandrino di L2 e comparatori)
  Allineare e centrare un mandrino di riferimento (inclinando e muovendo la base)
  Allineare e centrare i restanti mandrini (spessorando i mandrini e muovendo la base)
Durante l’assemblaggio:
  Ricentrare i mandrini in opera (leggendo i sensori in basso e muovendo la base)
  Monitorare l’allineamento dei mandrini (leggendo i sensori in basso durante gli infilaggi)
  Monitorare la posizione dell’anodo (leggendo i sensori in alto)
2-3 gg
4-5 gg
1-2 sett

## Slide 19: Conclusioni
La risoluzione dei laser e i limiti della macchina hanno reso necessario modificare procedura e interfaccia di allineamento
Si è definita una procedura per un allineamento iterativo che alterna correzioni dell’inclinazione e centraggi
Un test dell’allineamento è attualmente in corso, 3 mandrini su 5 sono già stati allineati e centrati con questa nuova procedura
L’errore che si commette posizionando i mandrini in clessidra renderà necessario un centraggio ‘‘in opera’’ durante l’assemblaggio

## Slide 20
Grazie per l’attenzione

## Slide 21: Backup

## Slide 22: La clessidra – ripasso della nomenclatura
BASE
CARRELLO
GUIDE
FLANGIA INFERIORE
SPINTORI
FLANGIA SUPERIORE
Sorregge il rivelatore durante l’assemblaggio
PATTINI

## Slide 23: La clessidra – ripasso della nomenclatura
BASE
CARRELLO
GUIDE
VOLANTINI
VITI PER CONTROLLO INCLINAZIONE
PATTINI
Bloccaggio mandrino e controllo traslazione

## Slide 24: Rimessa in opera della clessidra
- Messa in bolla del basamento item
- Controllo di:
Linearità delle guide
Parallelismo delle guide
Squadro fra carrello e guide
- Allineamento con comparatori su mandrino G3 nudo
Osservazioni:
Il carrello è solidale a una sola guida
In alto il carrello si accoppia alla seconda guida tramite
due piccole guide lineari
Le guide non sono parallele fra loro
da cui le deformazioni osservate sulla flangia inferiore
è necessario disaccoppiare dalla seconda guida
anche la flangia inferiore