## Slide 1: DCI e Datacenter Stretching
Lorenzo Chiarelli (GARR e INFN CNAF)
Donato De Girolamo (INFN CNAF)
S.Zani (INFN CNAF)
Gloria Vuagnin (GARR)
Paolo Bolletta (GARR)
Massimo Carboni (GARR)
Matteo Colantonio (GARR)
INFN WS (Loano, Maggio 2023)

## Slide 2: DCI (Datacenter Interconnection) Esigenze indirizzate dalle tecnologie di DCI
Datacenter stretching (Collegare due sedi di uno stesso datacenter)
  Per superare limiti fisici infrastrutturali di un singolo DC come:
    Spazio
    Disponibilià di potenza elettrica
    Capacità di raffreddamento
  Per gestire la migrazione graduale delle risorse di calcolo da un datacenter ad un altro.
Per motivi di alta disponibilità
Opportunità di collaborazione fra datacenter differenti che possono condividere anche per periodi di tempo limitati le proprie infrastrutture o parte di esse.
Le tecnologie per l’estensione geografica di una rete sono in rapida evoluzione, numerose e differenti fra loro.

## Slide 3: Estensione TIER1 su nodi di ReCas Bari (dal 2016/2017) Overlay (L3 VPN) con banda dedicata (la prima esperienza fatta al CNAF)
Efficienza legata al tipo di Job (CPU intensive o I/O Intensive).
Job CPU intensive girano con efficienza uguale a quelli interni, I job più I/O Intensive, come prevedibile hanno una efficienza minore.
CNAF-NEXUS
131.154.152.0/22
10.10.152.0/22
RX2.BA1
CNAF-NEXUS
RX2-BO1
Tier2-BA Huawei
131.154.128. 0/17
PBR
GARR NETWORK L3vpn-TIER1-Bari
vrf-target 137:11
193.206.137.61/30
193.204.219.110/30
600 Km – 9 ms RTT
CNAF T1
2X10Gb/s
Bari RECAS
2X10Gb/s
Cache
(21 KHS06)
20 Gb/s disponibili su 100 Gb/s teorici cache (300 TB AFM)
  Squid per CVMFS (FS per sw di esperimento)
  Frontier Squid per Atlas e CMS (Data transfer cache)
  DNS per mappare squid del T1 sugli squid locali
DATA CENTER EXTENSION
Caso d’uso: 21 KHS06 di RECAS BARI ad uso degli esperimenti LHC come estensione del TIER1 (CNAF Bologna)
40 nodi da 64 Core (AMD Opteron), 256 GB RAM
Banda teorica ideale verso lo Storage : Circa 100 Gb/s (Throughput 5MB/s per core).
Banda disponibile per il DCI:20 Gb/s (L3 VPN del GARR) su 2x10Gb/s (Domini di broadcast separati)
I Nodi di Bari hanno IP del CNAF e sono installati e gestiti come gli altri WN del CNAF (stesso batch system del TIER1).

## Slide 4: DCI fra CNAF ed LNL (L2 VPN per Business Continuity)
Caso d’uso: Infrastruttura di business-continuity per le applicazioni IT e gestionali dell’INFN.
Requisiti di rete: Link livello 2 fra CNAF ed i Laboratori Nazionali di Legnaro con RTT<5ms .
CNAF-NEXUS
GARR NETWORK L2vpn-CNAF-LNL
131.154.50 0/24
RX2-PD2
CNAF SW
RX2-BO1
LNL SW
131.154.50.0/24
120 Km – 2.1 ms RTT
CNAF
10Gb/s
Laboratori Nazionali di Legnaro
VLAN 1048
VLAN 1048
Vmware Stretched Cluster
DB in sync (Dataguard)
DCI in pre produzione realizzato da GARR utilizzando un LSP (Label Switched Path) MPLS ed una L2 VPN fra i due router GARR presso le sedi utente (in modo da ridurre al minimo la latenza).
Su questo link è possibile propagare le VLAN necessarie estendendo i domini di broadcast fra i due centri.
In questo caso oltre la configurazione della VPN in Ovelay c’è anche l’utilizzo un path a banda dedicata.
Sistema di sincronizzazione a livello di block device
DB
DB

## Slide 5
Datacenter Extension (DCI FISICO)
DCI ad alta velocità fra due datacenter a distanza metropolitana
Comparsa dei primi «Transponder»
Oggi esistono soluzioni per DCI a «breve» distanza (120Km) anche integrate in apparati di rete che arrivano a velocità superiori ai 3,2 Tbps Utilizzando transceiver 400ZR OSFP and QSFP-DD ed un particolare modulo di amplificazione (Pluggable Amplifiers: OSFP-AMP-ZR & QSFP-AMP-ZR) che grazie ad un Optical MUX/DEMUX cable riesce ad aggregare 8x400G su una unica coppia di fibre SM.
Transponder
DC1
Transponder
DC2
Nx100 G
or
Nx400 G
Line port>1 Tbps
Connection
Nx100 G
or
Nx400 G
DATACENTER 1
DATACENTER 2
< 100Km
Singola coppia di fibre SM
Line port>1 Tbps
Connection
In Produzione fra CNAF e CINECA (Up to 1,2Tbps)
(realizzato con GARR)
CNAF
CINECA
Cloud Express 2
Infinera
Cloud Express 2
Infinera
Linea
12 x 100 Gb Ethernet QSFP28

## Slide 6: DCI CNAF-CINECA in Produzione Schema Interconnessione tra i CORE
N9K1
N9K2
0
INFN T1
CX 2
VPC
INFN CNAF
8x100Gb (LACP port channel)
8x100Gb (up to 12 x100Gb)
n. 1 dark fiber (16 Km)
NE10032-A
CX 2
Vlag 8x100Gb (LACP)
CINECA
INFN TIER1 transparent LAN Extension
RTT as in LAN: (0.4 ms)
NE10032-B
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
29
29
30
30
31
32
31
32
4/1
4/1
4/2
5/1
5/1
4/2
5/2
5/2
INFN T1 @CINECA
CORE CNAF | Porta CORE CNAF | Porta Infinera CNAF | Porta Infinera CINECA | CORE CINECA | Porta CORE CINECA
n9k-1 | 4/2 | 2 | 1 | ne10032-A | 1/29
n9k-1 | 4/1 | 1 | 2 | ne10032-A | 1/30
n9k-1 | 5/2 | 6 | 5 | ne10032-B | 1/29
n9k-1 | 5/1 | 5 | 6 | ne10032-B | 1/30
n9k-2 | 4/2 | 4 | 3 | ne10032-A | 1/31
n9k-2 | 4/1 | 3 | 4 | ne10032-A | 1/32
n9k-2 | 5/2 | 8 | 7 | ne10032-B | 1/31
n9k-2 | 5/1 | 7 | 8 | ne10032-B | 1/32
Statistiche mensili

## Slide 7: DCI CNAF-CINECA in Produzione Schema collegamento risorse al CINECA
NE 1072
Infinera CX 2
40Gb
100Gb
CINECA
    216 Servers (36 physical cores, 256 GB RAM)
    ~ 170 kHS06, Intel® Xeon® CPU E5-2697 v4
40Gb
40Gb
40Gb
40Gb
NE 1072
NE 1072
NE 1072
NE 1072
SN2410
SN2410
SN2410
SN2410
SN2410
SN2410
SN2410
NE 10032-B
NE 10032-A
SN2410
100Gb
40Gb
40Gb
VLAG
    New Expansion
    288 Servers (36 physical cores) ~ 230 kHS06
To CNAF
    Questo DCI ci consente di mettere a pledge:
    500 Server per un totale di 400 kHS06

## Slide 8: Collegamento di test CNAF-Skyway (Casalecchio) (2023-03-23) Questa tecnologia ci permette di ritagliare in parallelo collegamenti dedicati verso infrastrutture indipendenti fra di loro. Sottraendo 2x100G dal link in produzione abbiamo utilizzato quelle porte per collegare nodi IB del CINECA (Casalecchio) a 2x 100G attraverso un apparato Skyway.
Nexus 9516
Nexus 9516
0
INFN T1 (131.154.128.0/17)
CX 1200
vPC (310)
INFN CNAF
(LACP port channel)
(up to 12 x100Gb)
n. 1 dark fiber (16 Km)
Skyway
CX 1200
CINECA
INFN TIER1 transparent LAN Extension
RTT as in LAN: (0.4 ms)
2
8
1/2
5/4
Nodi IB @CINECA
8/2
5/4
7
1
Per ora 2 nodi
10.48.0.1/24
10.48.0.2/24
10.48.0.254/24
PTP 172.16.150.129
PTP 172.16.150.130
VLAN di PTP: 2928 (MTU:4092)
Route sui nodi CINECA
131.154.128.0/17 10.48.0.256
Route sullo skyway CINECA
MTU:4092
131.154.128.0/17 172.16.150.130

## Slide 9
Il transponder utilizzato per la connessione CNAF – CINECA apre una nuova strada: si riescono a sfruttare le caratteristiche tipiche degli apparati trasmissivi direttamente con apparati da “Datacenter” eliminando i costi di complesse infrastrutture per la gestione di trasmissivi o router carrier class.
.
.
.
System In/Out
FMP-F-250
SC23
SC17
SC1
SC22
SC4
SC2
.
.
Mux-Demux
.
.
.
System In/Out
FMP-F-250
SC23
SC17
SC1
SC22
SC4
SC2
.
.
Esistono apparati “Transponder” con interfacce Ethernet, in grado di gestire le stesse capacità integrandosi però, grazie a più sofisticate interfacce lato linea, in un sistema trasmissivo che gli consenta di coprire distanze più ampie e gestire collegamenti verso destinazioni differenti.
Mux-Demux
23 Super Channel
BW: 27.6 Tb/s
1 LC SM Fiber
CX 1200
CX 1200
CX 1200
CX 1200
…..
…..
100G
Ethernet
100G
Ethernet
Data Center A
Data Center B
Transponder
Transponder
LAN Switch/Router
LAN Switch/Router
Scalabilità di questi sistemi basati su transponder per distanze medio/brevi

## Slide 10
DCI CERN-CNAF
Da circa 3 anni stiamo traguardando la possibilità di sfruttare le nuove tecnologie di “Optical Circuit” per realizzare una connessione diretta ad alta velocità (ordine di grandezza superiore ai 100Gbps) con il CERN a 1000 Km di distanza
Tecnologie Abilitanti
Reti ottiche (modello disaggregato):
Open Optical Line System (Sistemi ottici trasmissivi)
  ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)
  Amplificatori
  Multiplexer/Demultiplexer
Transponder boxes (monitorabili e gestibili con metodologie classiche, SMNP,gRPC) dotati di:
  Interfacce Ottiche lato linea
  Interfacce a pacchetto (100/400G Ethernet) lato rete locale
Pluggable transceivers (Per esempio ZR e ZR+) Coerenti in grado di inserirsi in un Sistema di linea DWDM

## Slide 11: Spectrum Connection Service (SCS) E’ stato proposto all’interno del WP7-T2 di GN4-3 (GEANT) un servizio di condivisione di spettro multidominio che consenta di realizzare “Link ottici” ad alte prestazioni fra siti appartenenti a differenti Reti della Ricerca Nazionali.
Add/Drop
GEANT Open Line System
ROADM
8x AMP
Milan PoP
Geneva CERN DC
Add/Drop
GARR Open Line System
ROADM
3x AMP
Bologna CNAF DC
TRX
TRX
Nx100 G
or
Nx400 G
Nx100 G
or
Nx400 G

## Slide 12: Descrizione concettuale del Servizio SCS di GEANT
Users: Gestisce/possiede il transponder or il transceiver
Providers: Gestiscono i loro Open Line Systems
User-to-Network Interface (UNI) definisce i confini (e le interfacce) fra utenti e provider (per esempio le porte LC port su un patch panel).
Network-to-Network Interface (NNI) definisce i punti di interconnessione fra i differenti provider (per esempio le bretelle di collegamento fra ROADMs).

## Slide 13: Procurement HW per la sperimentazione DCI CERN-CNAF
La infrastruttura di Open Line System è quella di produzione di GARR e di GEANT. I transponder che sono stati installati per la fase di test potranno essere utilizzati, anche per la produzione (2 per ogni sede).
CERN
2 x Groove G30 (Transponder con 4 slot)
2 x CHM2T DCI Metro (Una per G30)
2 x Plug QSFP28 (SR4 per parte) + 1 QSFP-DD 400G
CNAF
2 x Groove G30 (Transponder con 4 slot)
2 x CHM2T DCI Metro (Una per G30)
2 x Plug QSFP28 (SR4 per parte) + 1 QSFP-DD 400G
CHM2T

## Slide 14: UNIs
CERN – GEANT in Geneva
CNAF – GARR in Bologna
Configurazione del “Line system” lato CERN-GEANT e lato CNAF-GARR
ROADM WSS
(Wavelength Selective Switch)

## Slide 15: NNI (Nel POP GEANT-GARR a Milano)
WSS interconnessi direttamente tramite una coppia di fibre:
  Privacy: ogni circuito ottico è presente solo su una fibra (no broadcast)
  Spectrum Policing: i circuiti sono interrotti se la potenza ottica è fuori l’intervallo consentito
  Spectrum Shielding: il segnale ottico corretto non è affetto da overlapping con eventuali segnali spuri alla stessa frequenza
FRM = 1x20 twin WSS w/ amps FSP-S = shuffles MPO

## Slide 16: Stato attuale del DCI pilota (CERN-CNAF) 1,6 Tbps potenzialmente disponibili già da oggi
Setup in entrambi i siti (CERN e CNAF) completo.
Sui 1000 km di distanza si è riusciti ad utilizzare la codifica 16 QAM*)/ 69 Gbaud ed impegnando uno spettro di 100 GHz per ogni canale, si riescono a raggiungere 400Gb per porta lato linea.
Avendo 4 porte a disposizione su 2 schede CHM2T, si ha a disposizione (già oggi) 1,6Tb di banda impegnando 400 GHz di spettro che è circa il 10% dello spettro disponibile in banda C estesa (4,8 THz)
Inserendo tutti i transceiver necessari, saremmo in grado di realizzare collegamenti CERN-CNAF da 16 porte a 100 Gbps o 4 porte da 400 Gbps.
Prossimi passi:
Collegamento di alcuni server a 2x100Gb per a iniettare traffico sulla infrastruttura e vedere come si comporta al variare dei vari parametri disponibili lato linea.
Si potrebbe collegare direttamente uno switch al CERN come se fosse un TOR o una leaf del CNAF o viceversa effettuando un Datacenter stretching vero e proprio.
Si collegheranno direttamente fra di loro gli switch/router del TIER1 ed i router del CERN instradando su questo link solo una parte del traffico di LHCOPN con l’obiettivo di mettere in produzione la connettività LHCOPN su questo link
*Quadrature Amplitude Modulation

## Slide 17: Note sulla sperimentazione
Questo tipo di connessione diretta basata su circuiti ottici ha innumerevoli vantaggi in termini di latenza e costi, però essendo di fatto circuiti end to end No resilienza (no rerouting automatico)
Si rende quindi necessario prevedere collegamenti di backup consiederando che per tratte di 1000 km si possono prevedere fino a 5 “tagli fibra” in 1 anno.
 | Packet switching | Optical Circuit
Latency | Higher | Lower
Jitter | Higher | Lower
Capacity | Statistically muxed | Dedicated
Security | IP-address based | Almost for free
Scalability | Lower | Higher
Consumption | Higher | Lower
Provisioning | Days (if available) | Months
Non più vero se si parla di un line system
Già in piedi e basato su tratte in fibra
Over provisioned

## Slide 18: Conclusioni sul “pilota” CERN-CNAF DCI
Questo link, una volta in produzione consente di raggiungere e superare ampiamente il throughput di circa 1 Tbps richiesto dalla communità WLCG per il TIER1 per High Lumi LHC (dal 2027)
Con la normale evoluzione tecnologica (miglioramento delle interfacce di linea dei transponder) si prevede che utilizzando la stessa ampiezza di spettro sulla stessa infrastruttura ottica si possa aumentare ulteriormente la capacità di banda
Essendo i transponder apparati che offrono interfacce di management NETCONF/RESTCONF ed un approccio di tipo SDN, si potrà progredire introducendo livelli di automazione più spinta anche nella configurazione della parte ottica
GEANT rilascierà SCS come servizio di produzione appena finito il periodo di sperimentazione.
  costi del servizio ridotti rispetto ad un link di pari capacità fornita sulle infrastrutture a pacchetto basate su apparati di routing
  Costi ridotti anche rispetto ad un light path dedicato che una volta richiedera di dedicare una intera fibra.

## Slide 19: Architettura rete CNAF al Tecnopolo
CNAF
LHC OPN/ONE
1,6 Tbps
Leonardo and CNAF
1,2 Tbps
TOR
TOR
Disk Servers
Disk Servers
TOR
TOR
Disk Servers
7812R3
7812R3
  TIER 1
  Berti Pichat
Vxlan switching e routing (supportato a wire speed)
EPIC
CLOUD@CNAF
General IP
7280SR3-K
7280SR3-K
SSNN
NG FW
Transponder
Transponder
HPC
CINECA
IB/ETH GW
IB/ETH GW
NUMERI FASE 1 (IPOTESI)
14x 100GE WAN Ports
12x 100GE DCI – CNAF
120 100GE Ports (Storage)
60 100GE Ports (Farming)
16x100 GE Leonardo
4x100 Gbps (Up to 14x100)
2x10 Gbps
DCI

## Slide 20: DCI CNAF – TECNOPOLO
DCI 7km
>1,2Tb/s
2x100G Ethernet
10x100G Ethernet
Nexus 9516
Nexus 9516
GW-CNAF
GW-CNAF
7812R3
7812R3
General IP
SW/Router
10x100G Ethernet
INFN DC
TECNOPOLO
INFN DC
Berti Pichat
TRANSPONDER
G30
TRANSPONDER
G30
TRANSPONDER
G30
TRANSPONDER
G30
2x100G Ethernet

## Slide 21: Overlay DCI
VXLAN EVPN Multisite (MP-BGP) rfc 9014
La costruzione di reti overlay (L2 su L3) tramite l’utilizzo di VXLAN EVPN, aggiunge flessibilita’ alla rete consentendo di estendere reti fra due DC utilizzando la normale rete IP come trasporto.
21
SPINE
SPINE
SPINE
SPINE
LEAF
LEAF
LEAF
LEAF
LEAF
LEAF
Border LEAF
Border LEAF
IP FABRIC
SPINE
SPINE
SPINE
SPINE
LEAF
LEAF
LEAF
LEAF
LEAF
LEAF
Border LEAF
Border LEAF
IP FABRIC
Dataplane: VXLAN BGP EVPN Layer 2 and Layer 3 overlay
DC1
DC2
WAN
IP MPLS
TOR
TOR
VLAN A
Over The TOP
DCI-GW
EVPN VXLAN Tunnel Stitching
MPLS-EVPN
(RFC-8365)
VM1
VLAN A
VM3
VXLAN
VXLAN
VM3
Control plane: eBGP peering

## Slide 22: Concluisoni
Tecnologie di DCI opto-elettroniche con interfacce coerenti costituiscono gli strumenti più efficaci per le applicazioni che richiedono l’allocazione di grandi quantità di banda.
Le tecnologie di overlay come L2VPN e EVPN Vxlan rendono possibili configurazioni di datacenter stretching sempre più dinamiche ed indipendenti dalle infrastrutture di trasporto a patto di non avere requirement molto stringenti in termini di latenza e disponibilità di banda.
Ci sono gli elementi per potere traguardare una possibile automazione anche della parte di light path da parte delle applicazioni.

## Slide 23: DCI (Software Defined – WAN) (Sperimentazine in collaborazione con GARR)
NRENs
(Optical transport system)
Data Center 1
Data Center 2
Data Center 3
Transponder
API
API
Net Resource
Request
Net Resource
Request
L’introduzione di apparati Misti (Packet/DWDM) programmabili pensati per DCI apre la possibilità di allocare VERI Circuiti ad altissima capacità on demand e non semplici “Tunnel” a livelli di astrazione più alta (che di fatto richiedono un overprovisioning dei link)
SDN Controller
Orchestrator
API
Transponder
Transponder
SLIDE DEL 2018 (WS GARR 29-31 maggio)
MANCA ANCORA QUALCOSA...
MA CI STIAMO AVVICINANDO

## Slide 24: FINE

## Slide 25: Backup Slides

## Slide 26: QAM e C band

## Slide 27: DCI CERN-CNAF
Nx100 G
or
Nx400 G
>1 Tbps
Connection
>1 Tbps
Connection
Nx100 G
or
Nx400 G
PROVIDER 1
PROVIDER 2
Transponder
DC1
Transponder
DC2
ROADM
Ampli
Mux-Demux
Mux-Demux
Open Line System
ROADM
ROADM
ROADM
Ampli
Open Line System
DATACENTER 1
DATACENTER 2
>> 100Km
CERN
CNAF
GEANT
GARR
1000 KM Multidomain
Schema concettuale che abbiamo pensato nel 2020 e che abbiamo condiviso con CERN e GARR.
E’ stato proposto all’interno del WP7-T2 di GN4-3 di realizzare un servizio di condivisione di spettro multidominio che consentisse di realizzare “Link ottici” ad alte prestazioni fra siti appartenenti a differenti Reti della Ricerca Nazionali. Il servizio oggi è in fase di sperimentazione e si chiama Spectrum Connection Service (SCS) ed il link CERN-CNAF è lo usecase più interessante su lunga distanza)