## Slide 1: Attività MDI 2024 a pisa
Fabrizio Palla
Filippo Bosi
Maurizio Massa

## Slide 2: Mock-up della regione di interazione
Motivi
Validazione della progettazione meccanica dei disegni CAD del MDI
Permette di comprendere meglio i servizi, come i cavi e i tubi
Permette di avere una visione più ampia della sequenza di installazione e dei possibili intoppi.
Può aiutare a prevedere potenziali problemi di accesso all’IR
Outreach

## Slide 3: Complementarietà tra mockup e modello CAD
Estensione e copertura
Modellazione rapida con elevato livello di dettaglio
Progettazione parametrica
Simulazioni numeriche
Facilità di condivisione
Studi di fattibilità
Misure in scala reale del comportamento meccanico e termico
Valutazione delle tolleranze, problemi di allineamento e rilievo
Valutazione della manutenzione e del funzionamento
Formazione del personale
Stima dei costi e della manodopera per la realizzazione finale

## Slide 4
Inlet/outlet for paraffin cooling (copper)
Two halves AlBeMet pipe
Transition
Bellows
Electron Beam Welding
Thick copper deposition

## Slide 5: Layout del vertex detector

## Slide 6
Cooling Third layer
Cooling Second Layer
Cooling First Layer
Cooling Pipe

## Slide 7: Thermal simulation started
Full model
Extraction of a radial sector for layer 3
Start from a radial sector of layer 3 (relying on periodic symmetry) and import in ANSYS FEA. Then move to all other layers.
….
Inlets
Outlets
….
Simplification of the solid domain
Sensors
Definition of the fluid volume
FIRST STEPS
INFN Perugia
G. Baldinelli, F. Bianchi, C. Turrioni

## Slide 8: Cosa fa Pisa (e che porteremo poi a LNF)
Modelli meccanici in scala 1:1 dei rivelatori di vertice
  Utilizzeremo Alluminio per la parte dell’Outer Vertex e dei dischi
  Fibra di carbonio per il rivelatore di vertice
  Studio del routing dei cavi.
Validazione del cooling ad acqua per l’outer vertex e dischi
  Singola stave con tubi di raffreddamento con acqua e fogli riscaldanti (100 ± 20 mW /cm2)
Validazione cooling dell’inner vertex
  Realizzazione di un modello del vertex in fibra di carbonio e del supporto conico con i canali
  Fogli riscaldanti per simulare la dissipazione tra 50 ±20 mW/cm2
  Realizzazione di una “Galleria del vento” per misure di singolo stave e vertex completo.
  Misure di vibrazione con accelerometri – possibile in outsourcing
  Sinergie con l’upgrade di Belle2

## Slide 9: Disegno concettuale
Da finalizzare
Da decidere se usare azoto o aria secca
Stime dei costi in corso
Ventilatore
Riduzione conica
Scambiatore di calore
Riscaldatore
PT1000, RH, flussimetri, ecc
Gruppo frigorifero

## Slide 10: Percentuali
Nominativo | Posizione | Percentuale
Fabrizio Palla | Dir. Ric. | 20%
Maurizio Massa | Tecnologo | 10%
Filippo Bosi | Associato (Pensione) | -
2 tecnici Alte Tecnologie/Meccanici |  |