## Slide 1
Collaborazione DREAM (Dual-REAdout Module): spokeperson R. Wigmas (T.T.U.)
4 Istituzioni italiane (Cagliari,Cosenza,Pisa,Pavia,Roma1),
2 Istituzioni USA (Texas Tech Univ., Iowa State Univ.)
Approvazione come progetto R&D CERN discussa nell’SPSC del 28/29-6-2011
Sigla INFN-Gr.V: Newdream, resp. naz. M.Livan (PV), res. PI F.Scuri,
periodo finanziamento: 2010-2012
Status report attività Newdream e richieste finanziarie e di supporto per il 2012
F. Scuri, Pisa 14 giugno 2011

## Slide 2
Sommario delle attività svolte nel periodo 1/7/2010-31/12/2010
a) Quasi completato lo studio delle proprietà di vari tipi di cristalli da utilizzare nella
sezione e.m. del rivelatore
-- Ottimi risultati di linearità e risoluzione ottenuti con una matrice di
cristalli di BGO, test beam 2010 (Roma1 – Cagliari - Cosenza)
-- Eseguito studio comparativo cristalli di BSO e BGO test beam 2010
(Texas Tech Univ., Roma1, Pavia)
-- Prima evidenza di separazione tra luce Cherenkov e di scintillazione in cristalli
di BSO tramite la misura della polarizzazione delle luce Cherenkov, test beam 2010
(Texas Tech Univ., Pavia)
-- Primi incoraggianti risultati per linearità e risoluzione con una matrice di 7 cristalli
di PbWO4 drogati con Molibdeno (0.3%)
b) Costruito a Pisa il prototipo del modulo base del nuovo calorimetro
-- primo test su fascio in autunno 2010, pessime condizioni di fascio e malfunzionamento
dei rivelatori per definirne la geometria:
== > impossibile capire offline le caratteristiche di linerità e risoluzione del rivelatore,
previsto nuovo test a luglio 2011
== > buono yield di luce Cherenkov (40 p.e./GeV, erano 18 p.e./GeV nel vecchio Dream)
con fibre chiare Kuraray, necessario fare ancora meglio (vedi oltre)
c) Integrato nel DAQ di Dream il prototipo della scheda CAEN con DRS-IV (campionatore
a 1 GHz) (Pisa – Pavia – Cagliari), ottenute risoluzioni temporali dell’ordine di 1 ns nella
misura del ritardo rispetto al trigger dei segnali nel prototipo a fibre

## Slide 3
Risultati preliminari con la matrice di BGO
Elettroni da 100 GeV
Elettroni da 100 GeV
Yield:
S: circa 70 p.e./GeV
C: circa 10 p.e./GeV
DREAM PRELIMINARY

## Slide 4
Confronto tra cristalli di BGO e BSO
About 15 p.e/GeV for BGO Cherenkov signal
About 50 p.e./GeV for BSO “ “

## Slide 5
Separazione Cherenkov/Scintillazione
in cristalli di BSO
R: filtro UV + Polarizzatore (Cherenkov)
L: filtro giallo (Scintillazione)
Angolo Cherenkov
180 Gev pions

## Slide 6
Risultati preliminari con la matrice di critalli di PbWO4
DREAM PRELIMINARY
La risoluzione migliora includendo il leakage
stimato via Monte Carlo

## Slide 7
Apparato sperimentale per il test del prototipo su fascio

## Slide 8
Interessanti misure col prototipo nonostante la cattiva qualità del fascio
Cherenkov/Scintillation ratio , 80 GeV electrons on tower 4
Misurati gli effetti spettrali sulla lunghezza
di attenuazione nelle fibre:
-S1,S4 segnale di scintillazione con filtro
giallo, latt > 10 m
-C1,C4, segnale Cherenkov non filtrato
varie componenti nell’attenuazione,
<lat> 3-4 m
DREAM PRELIMINARY

## Slide 9
DT
Misure di risoluzione temporale ottenute col prototipo CAEN con DRS-IV
DT = distanza temporale del segnale
campionato (C,S) rispetto al
segnale di trigger campionato
Elettroni da 80 GeV sul prototipo
Risultato presentato a IEEE 2010

## Slide 10
Sommario delle attività di costruzione
svolte nel periodo 1/1/2011-14/06/2011
Pisa: -- completata costruzione macchina incollaggio moduli (disegno A. Moggi,
realizzazione P. Fausto (meccanica) e G. Petragnani (controllo sistema pneumatico)
-- primo test di incollaggio con lamine di piombo estruse e fibre di recupero O.K.
-- sviluppata nuova tecnica di profilatura lamine di rame con dischi rotanti (F.Bedeschi,
A. Moggi). Esecuzione possbile solo in ditte esterne (necessaria fresa a controllo
controllo numerico con piano a tenuta pneumatica); primi prototipi eseguiti vicini
alle specifiche, iniziata in questi giorni la produzione delle lamine per il primo modulo
in rame (lunghezza lamine 50 cm e 25 cm).
Iowa/Fnal: -- profilo di lastre in rame lunghe 2.5 mt (full lenght) per base e top del modulo
== > prossime settimane cruciali per la costruzione dei primi moduli!
Prossimi test beam a luglio 2011 e novembre 2011, goal è il confronto di moduli di uguale
geometria realizzati con assorbitori diversi rame e piombo.
Pavia: -- sviluppata con ditta esterna nuova tecnica estrusione piombo del nuovo profilo
per le lamine di assorbitore (piombo o rame) disegnato a Pisa (A. Moggi);
-- misurata prima produzione ed eseguiti primi test di assemblaggio senza uso di colla
-- nuova estrusione in corso, attesa a giorni la produzione per un modulo in piombo

## Slide 11
Test della macchina di incollaggio con il piombo estruso fornito da Pavia

## Slide 12
Caratterizzazione delle prima piastra in rame prodotta dalla ditta esterna
Misure eseguite col microscopio elettronico da M. Ceccanti
dY è la deviazione dell’asse delle cave dalla posizione nominale (46 cave distanziate di 2 mm)
dZ è la deviazione del fondo delle cave dalla posizione nominale (diametro nominale 0.55 mm)
Quasi tutti i punti sono entro la tolleranza assegnata (0.25 mm)
Miglioramenti attesi per la porduzione in corso

## Slide 13
Sommario delle attività di costruzione svolte nel periodo
1/1/2011-14/06/2011 – caratterizzazione fibre chiare a Pisa
-- Approntato un semplice apparato per la misura di lunghezza di attenuazione e yield relativo
di fibre chiare di vario tipo con e senza filtro colorato (verde)
(F. Scuri, R. Wigmans, spokeperson di Dream in sabbatico a Pisa fino al 31/08/2011)
-- Eseguite misure su fibre Kuraray e Bicron (core in Polistirene) e Mitsubishi (core in PMMA)
-- Verificato il minor autoassorbimento delle fibre Mitsubishi nel range di interesse per la
luce Cherenkov, 300 nm (fotocatodo) < l < 500 nm (filtro verde)
== > scelte le fibre chiare Mitsubishi per i prossimi moduli
-- Misurato il gudagno in yield e lunghezza di attenuazione effettiva su fibre Kuraray
alluminizzate sulla faccia opposta a quella di readout (Fnal/Texas Tech Univ.)
== > formalizzata collaborazione con Fnal per l’alluminizzazione delle fibre chiare.
== > in attesa di verificare processo di alluminizzazione offerto dal LIP (Lisbona)

## Slide 14
Confronto Kuraray - Mitsubishi
Le fibre Bicron sono risultate peggiori come light yield e lunghezza atten. rispetto alle Kuaray

## Slide 15
Misura dell’effetto
dell’alluminizzazione
di una faccia delle fibre

## Slide 16
Possibile programma per il 2012
-- Si spera di concludere la costruzione dei moduli necessari per l’intero rivelatore a fibre;
Pisa è quasi pronta per la sua parte: fatto un grosso sforzo nel 2011 per realizzare e attivare
la macchina di incollaggio dei moduli a S.Piero; tuttavia mancano riscaldamento e condiziona-
mento, .....
-- Dovrà essere operativo un sistema di controllo di qualità dei moduli prodotti in fase
di allestimento e basato su una scansione della risposta del modulo alla eccitazione selettiva
delle fibre dal fronte con sorgente radiottiva (Ru 106, beta sopra soglia Cherenkov) o LED.
-- Dovrà essere conclusa la progettazione e la costruzione del sistema di supporto dei moduli
del rivelatore a fibre e dei rivelatori di neutroni relaizzati da Iowa State Univ. e posti
ermeticamente attorno al rivelatore a fibre.
-- Dovra’ essere pronta la simulazione del rivelatore (Gflash utilizzato a Pisa, Geant4 nelle altre
sezioni
-- Si studiaranno, in collaborazione con varie istituzioni estere nuovi metodi per produrre
a prezzo accessibile i cristalli che si è dimostrato essere adatti alla sezione elettromagnetica
del rivelatore.
-- E’ poco probabile che tale programma possa venire completato nel 2012 coi finanziamenti
attesi; è molto probabile che la collaborazione italiana rinnovi la richiesta per un ulteriore
finanziamento all’INFN per il triennio 2013-2015.
-- Texas Tech. Univ. e Iowa State Univ. Stanno chiederanno un nuovo finanziamento al DOE per
i prossimi anni a partire dal 2012.
(Da concordare nella Collaborazione)

## Slide 17
Richeste finanziarie per il 2012
Da discutere all’interno della collaborazione. Quella che segue è la proposta di Pisa per Pisa
 | Assegnazione 2011 | Richieste 2012 | Motivazione
Missioni interne | 1 KEuro | 3 Keuro | Riunioni di collaborazione Missioni tecnici a S.Piero
Missioni estere | 5 KEuro | 7 Keuro | Partecipazione test beam Una conferenza internazionale Trasporto al CERN moduli Assemblaggio rivelatore
Consumi | 3 KEuro | 5 Keuro | Accessori per incollaggio moduli Pulizia e manutenzione strumenti Costi gestione S.Piero
Trasporti | 2 KEuro | 2 Keuro | Spedizione materiali per lavorazione
Costruzione apparati | 15 KEuro | 25 KEuro | Acquisto e profilatura Cu per 10 moduli
Inventariabile | 7 KEuro SJ | 10 Keuro | 1 scheda DRS CAEN V1742 1 sorgente Ru106, Attività > 5 KBq
Totale | 33 KEuro | 52 KEuro | 

## Slide 18
Composizione attesa del gruppo
Richieste di supporto dai servizi di Sezione
Milestones
Richieste supporto servizi:
-- Officina meccanica: 10 settimane lavorative di due tecnici a S.Piero per la costruzione di
10 moduli (1 modulo/settimana con 3 persone (1 fisico e 2 tecnici))
-- progettazione meccanica: 4 mesi di un progettista per
- disegno sistema controllo qualità
- disegno sistema di supporto e assemblaggio moduli
- controllo qualità produzione lastre di rame
F. Bedeschi 20%
F. Scuri 50%
M.Cascella 30% Finisce l’assegno di ricerca il 31/12/2011
A.Moggi 20%
A.Basti 10%
Assegnazione personale tecnologo a Newdream nel 2011
}
}
Percentuali 2011 in Newdream
FTE 2012 ??? (FTE 2011: 1.3)
Composizione gruppo
Milestones 2012: non ancora discusse all’interno della collaborazione, proposta per Pisa
- costruzione 10 moduli se definita scelta assorbitore e risultati TB 2011 O.K.
- costruzione sistema di controllo di qualità dei moduli
- progettazione sistema di supporto e assemblaggio rivelatore