## Slide 1
Fisica Medica:
Uso dei radionuclidi in medicina
Liliana Mou
liliana.mou@lnl.infn.it
Programma Informativo Docenti @ INFN-LNL, 24/10/2024

## Slide 2
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
I pionieri della radioattività
1895 Roentgen
Scoprì i raggi X
1896 Becquerel
Scoprì la radioattività
1900-1908 M.me Curie
Scoprì il radio e il polonio
1897 Rutherford
Scoprì i raggi alpha e beta

## Slide 3
Marie Skłodowska–Curie
M.me Curie non fu solo dedita alle ricerche di base, ma si occupò anche delle possibili applicazioni delle stesse.
Durante la prima guerra mondiale promosse l’impiego di unità mobili per la radiografia che venivano montate su autovetture, note come Petites Curie, per il trattamento dei soldati feriti.
Le auto radiologiche venivano equipaggiate con la macchina radiologica (tubo a raggi X) e una camera oscura fotografica. Il funzionamento del tubo a raggi X richiede elettricità e per ovviare a questo inconveniente M.me Curie propose di incorporare una dinamo nel design dell’auto.
M.me Curie nella I Guerra Mondiale alla guida di una petit-Curie
Si stima che il numero totale di soldati feriti che ricevettero gli esami radiologici durante la guerra superò il milione!
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 4
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
L’utilizzo della radioattività nella storia (1)
Nel febbraio 1921 il dottor Charles G. Davis di Chicago scriveva sull’American Journal of Clinical Medicine:
“La radioattività è l’essenza stessa della vita […] previene la pazzia, stimola le emozioni nobili, ritarda la vecchiaia e crea una splendida, lieta vita giovanile”.
Sebbene molti studi sulla radioattività all’epoca vertessero su aspetti di natura chimico-fisica, altri studi si occupavano degli effetti che le radiazioni avevano sul vivente arrivando alla conclusione che avessero un effetto benefico sulla salute.

## Slide 5
Intorno agli anni 20′ si diffusero notevolmente prodotti a base di radio e torio.
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
L’utilizzo della radioattività nella storia (2)
Il radio era comunemente utilizzato come ingrediente per vernici luminescenti delle lancette degli orologi (ora fortunatamente privi di ogni materiale radioattivo).
Di larghissima diffusione fu il Radithor, un medicinale contenente radio e torio in una soluzione di acqua distillata. Si consigliava di berne almeno 2 boccette al giorno!
Il dentifricio radioattivo Doramad
(Doramad Radioaktive Zahncreme) era un marchio di dentifricio prodotto in Germania dalla Auergesellschaft di Berlino dagli anni '20 fino alla seconda guerra mondiale
La foto mostra la brochure (1928 copyright) per il Revigator

## Slide 6
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
L’utilizzo della radioattività nella storia (3)
Applicazioni industriali
Numerose applicazioni medicali
Applicazioni relative alla sicurezza

## Slide 7
Composizione dell’atomo e radioattività
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Protone (P)
Massa: 1.67 10-27 Kg
Carica: +1.6 10-19 C
Raggio: ~ 10-15 m
Neutrone (N)
Massa: 1.67 10-27 Kg
Carica: Neutro
Raggio: ̴10-15 m
Elettrone
Massa: 0.9 10-30 Kg
Carica: -1.6 10-19 C
Raggio: < 10-18 m
Atomo
Massa: 10-27-10-25 Kg
Carica: Neutro
Raggio: ̴10-10 m
Variando il numero di neutroni ottengo un ISOTOPO
Numero di Massa:
A = N + Z
Variando il numero di protoni cambia la natura dell’elemento

## Slide 8
I decadimenti radioattivi
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
La radioattività è un fenomeno fisico che si verifica quando il nucleo di un atomo instabile si trasforma e raggiunge un nuovo stato di equilibrio emettendo radiazioni
Decadimento Alfa
Decadimento Beta
Decadimento Gamma
Emissione a
Particella: 2p + 2n
Massa: 6.68 10-27 Kg
Carica: positiva
Reazione:
Emissione g
Particella: fotone
Massa: 0
Carica: neutra
Reazione:
Emissione b
Particella: e
Massa: 0.9 10-30 Kg
Carica: negativa/positiva
Reazione:

## Slide 9
Lo spettro di elettromagnetico
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 10
Interazione radiazione materia
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Interazione con particelle cariche
Interazione con i fotoni
Gli effetti generati dal passaggio di particelle cariche attraverso la materia sono:
Perdita di energia da parte della particella (nel caso sia leggera si ottiene anche una deflessione della traiettoria)
La ionizzazione aumenta al diminuire della velocità
I processi fondamentali di interazione dei raggi γ e X con la materia sono:
Effetto Compton: produce un parziale trasferimento di energia dal fotone ad un elettrone del mezzo, mentre il fotone viene deviato di un certo angolo
Effetto fotoelettrico: il fotone scompare e trasferisce tutta la propria energia ad un elettrone del mezzo
Produzione di coppie: è un effetto a soglia (Eγ>1022 keV) con il quale tutta l’energia del fotone viene usata per creare una coppia elettrone-positrone
Eccitazione o ionizzazione degli atomi che compongono il materiale

## Slide 11
La radioattività e il suo potere penetrante
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Penetrazione media
1 mm di Pb
Penetrazione alta
6 cm di Pb
Servono 1831 elettroni per avere la massa di 1 protone!
Il neutrone ed il protone hanno circa la stessa massa!

## Slide 12
Tempo di dimezzamento (T1/2): è il tempo necessario perché il numero dei nuclidi padri diventi la metà
Esistono dei parametri di tempo particolari in fisica:
Per stabilire la «pericolosità» di un radionuclide presente in un organismo è necessario introdurre il Tempo di dimezzamento biologico: è il tempo necessario perché l’organismo possa espellere un certo elemento
Tempo di dimezzamento effettivo Teff in un organismo: tempo necessario affinché l’attività di un radioisotopo, introdotto in un organismo, si riduca della metà per l’azione combinata del tempo di dimezzamento fisico e di quello biologico
137Cs (T1/2 = 30 anni)
La radioattività in funzione del tempo
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 13
La dose equivalente HT (Sv = Sievert = J/kg) misura la dose assorbita dal tessuto T a secondo del “tipo” di radioattività:
dove wR è un “peso” per il “tipo” di radiazione
L’energia ceduta per unità di massa dalla radiazione ionizzante si chiama dose D (Gy = gray = J/kg).
Per quantificare l'impatto sugli organismi della radiazione ionizzante bisogna tener conto del tipo di radiazione e della radiosensibilità degli organi.
La radioattività e il nostro corpo
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
La dose efficace E (Sv = Sievert = J/kg) è la somma ponderata delle dosi equivalenti per i vari tessuti: tiene conto della diversa radiosensibilità degli organi irraggiati:
La dosimetria è una branca della fisica che si occupa del calcolo e della misura della dose assorbita dalla materia quando sottoposta sia alle radiazioni ionizzanti sia alle radiazioni non ionizzanti.
dove wT è un “peso” per il “tipo” di tessuto

## Slide 14
Dose efficace media assorbita dalla popolazione dovuta al “fondo naturale”: 2.4 mSv/year.
…e assorbita in una vita
In media, l’80% delle radiazioni che assorbiamo sono di origine naturale!
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Dose efficace assorbita in un anno…

## Slide 15
Dose efficace media assorbita dalla popolazione dovuta al “fondo naturale”: 2.4 mSv/year.
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Dose efficace assorbita in un anno…
In Italia questa media aumenta a 3.3 mSv/anno!
Questo aumento è dovuto ad una maggiore presenza di radon che è naturalmente presente nella crosta terrestre
N.b. la concentrazione varia da regione a regione!

## Slide 16
Le banane contengono una notevole quantità di potassio, la cui miscela isotopica contiene lo 0,0117% di 40K, che è un isotopo radioattivo 1 banana corrisponde a circa 0.1 µSv!
La radioattività si trova nel corpo umano e più in generale nella materia biologica
Sono naturalmente radioattivo!
Sono naturalmente radioattivo!
Ci sono circa 30 mg di 40K nel corpo umano
(circa 5000 decadimenti al secondo)
Fenomeno | Banane equivalenti
Un’ora di fondo naturale | 3 banane
Un’ora di fondo artificiale | 0,5 banane
Un’ora su un aereo ad alta quota | 50 banane
Radiografia ad un braccio | 10 banane
Radiografia toracica | 1000 banane
TAC a basso dosaggio | 150000 banane
Mammografia | 4000 banane
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Radioattività naturale interna

## Slide 17
115 elementi!

## Slide 18
Numero di neutroni N
Numero di protoni Z
beta +
beta -
alfa
fissione
Con il termine nuclide si indicano tutti gli isotopi conosciuti di elementi chimici
Stabili ~ 279
Instabili ~ 5000
Con il termine radionuclide si indicano tutti gli isotopi instabili che decadono emettendo energia sotto forma di radiazioni (particelle e/o radiazioni e.m.
I nuclei stabili si trovano in una banda molto stretta nel piano Z-N (valle di stabilità)
Tavola dei radionuclidi

## Slide 19
Numero di neutroni N
Numero di protoni Z
beta +
beta -
alfa
fissione
Tavola dei radionuclidi

## Slide 20
Tempo di dimezzamento:
61.83 ore
Radiazione emessa:
β-
Tavola dei radionuclidi

## Slide 21
Tavola dei radionuclidi

## Slide 22
Radionuclidi e radiofarmaci
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 23
I radionuclidi in medicina: Radiofarmaci
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
radiofarmaco

## Slide 24
Tecniche diagnostiche funzionali
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
SPECT – Single Photon Emission Computed Tomography
PET – Positron Emission Tomography
Sono come le radiografie?

## Slide 25
Radiografie (TAC o CT)
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Informazioni strutturali, morfologiche!
Sorgente di raggi X

## Slide 26
Immagine scintigrafica (SPECT o PET)
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
raggi-γ (fotoni) per SPECT ; positroni β+ per PET
Funzionalità
 Informazioni sul funzionamento degli organi!
Radiazione emessa nel decadimento utile per la diagnosi:
raggi-γ (fotoni) per SPECT
positroni β+ per PET

## Slide 27
SPECT
Single Photon Emission Computed Tomography
Elettronica
Cristallo NaI
Radiofarmaco
SPECT
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 28
PET
Positron Emission Tomography
Annichilazione elettrone-positrone:
avviene quando un e- incontra un e+
il susseguente processo di collisione innesca la produzione di 2 fotoni di annichilazione che vengono emessi a 180°
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 29
PET
Positron Emission Tomography
e+
gamma
gamma
gamma
gamma
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 30
Immagine scintigrafica (SPECT o PET)
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Funzionalità
 Informazioni sul funzionamento degli organi!
Paziente Normale
Paziente con lieve invalidità cognitiva
Paziente
con Alzheimer
Le informazioni dipendono dal radiofarmaco specifico!

## Slide 31
Cosa significa tomografia?
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Acquisendo tante immagini è possibile ottenere una ricostruzione 3D
Esempio:
scintigrafia cardiaca

## Slide 32
Esempio di scintigrafia cardiaca
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 33
Diagnostiche multimodali
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
PET-CT
PET-MRI
SPECT-CT
L’evoluzione tecnologica ha reso disponibili tecniche diagnostiche ibride che uniscono informazioni morfologiche a informazioni metabolico-funzionali

## Slide 34
E la terapia? Che c’entrano i radionuclidi?

## Slide 35
Radionuclidi per la terapia
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Cellula tumorale «attaccata» dalla radiazione emessa dai radionuclidi
Radiazione emessa nel decadimento utile per la terapia:
Elettroni (β- , Auger e-)
particelle α (nuclei He)
Il radiofarmaco trasporta il radionuclide in prossimità o all’interno delle cellule tumorali  se la radiazione riesce a danneggiare irreparabilmente il DNA, la cellula non sarà in grado di riprodursi!

## Slide 36
Quanti radiofarmaci esistono?
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 37
Reattori nucleari
Acceleratori di particelle
Produzione
Diretta
Generatore
Es. 99Mo/99mTc, 82Sr/82Rb, 68Ge/68Ga
Es. 18F, 11C , 131I
Come si producono i radionuclidi medicali?
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Possono essere accelerati ioni positivi e negativi (protoni, particelle α, deutoni, ecc)

## Slide 38
Questo sistema detto «generatore» ha permesso la diffusione in tutto il mondo del radionuclide Tc-99m
Il Mo-99 viene attualmente prodotto nei reattori nucleari, attraverso la fissione di Uranio-235
*radionuclide più utilizzato al mondo per le diagnosi SPECT
La produzione di radionuclidi
Il caso del 99mTc*
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 39
Il 99mTc può essere prodotto direttamente con acceleratori di particelle
p
n
100Mo
99mTc
n
100Mo(p,2n)99mTc
La produzione di radionuclidi
Il caso del 99mTc*
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Separazione radiochimica Mo/Tc

## Slide 40: The SPES project Selective Production of Exotic Species
DIRECT activation
technology
LAboratory of Radiouclides for MEDicine
RIFAC
RILAB
ISOL technology
Possible collaboration with industry for production
https://web.infn.it/LARAMED/
https://isolpharm.pd.infn.it/web//
liliana.mou@lnl.infn.it
Dual beam proton Cyclotron
Ep,max=70 MeV I=700 µA

## Slide 41
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Il progetto LARAMED
SCOPO: trovare la via di produzione più promettente e determinare le migliori condizioni di irraggiamento (tempo di irraggiamento, intervallo di energia/spessore del bersaglio) per la produzione del radionuclide di interesse.
Come si raggiunge questo scopo?
Misure di sezioni d’urto nucleari
Valiutazioni dosimetriche
Yield di produzione del radionuclide di interesse e dei suoi contaminanti per diversi scenari di irraggiamento
Dose data agli organi del paziente per uno specifico radiofarmaco marcato con il radionuclide di interesse e tenendo in conto della eventuale presenza di contaminanti
Progetto interdisciplinare, finanziato da Ministero dell’Università e della Ricerca (2 Progetti Premiali, per un finanziamento tot di circa 10 M€) per realizzare un LAboratorio di RAdionuclidi per la MEDicina

## Slide 42
Produzione del target bersaglio
Produzione del radionuclide
Processamento radiochimico
Controllo di qualità
Marcatura radiofarmaco
Cosa si fa ai Laboratori di Legnaro?
Schema di produzione di un radiofarmaco con il metodo dell’attivazione diretta
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 43
LARAMED facility @ LNL
LAboratory of RAdionuclides for MEDicine
Level -1: Bunkers
RILAB – x sections
p+ beam
E: 35-70 MeV
Imax: 100 nA
RILAB – High power
p+ beam
E: 35-70 MeV
Imax: 500 µA
RILAB radiochemistry lab.
Target process
Radionuclide purification
Spectrometry
Target recovery
Target manufacturing lab.
Cold chemistry
ISO 7 clean room
Target preparation
Level +2 : Laboratories
«Rabbit»
Central corridor
Pass box
Hot Cell
RILAB

## Slide 44
I radionuclidi teranostici o le coppie di radionuclidi teranostici permettono di poter eseguire, con lo stesso radiofarmaco, sia diagnosi che terapia, perché la radiazione emessa nel decadimento è utile sia per la terapia che per la diagnosi
VANTAGGIO: PERSONALIZZAZIONE della CURA
I radiofarmaci marcati con radionuclidi teranostici permettono di selezionare i pazienti che hanno alta probabilità di rispondere positivamente alla specifica terapia, grazie all’imaging eseguito con lo stesso radiofarmaco (bassa dose) prima della terapia stessa (alta dose)
Ottimizzazione della terapia con studi specifici di dose preliminari
Possibilità di seguire con imaging l’esito della terapia durante la stessa
Radionuclidi teranostici
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 45
Radiofarmaci teranostici
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Thera
py
Diag
nostics
1 molecola – 2 radionuclidi
1 molecula – 2 radioisotopi
1 molecula – 1 radionuclide
64Ga
117Lu
123I
131I
47Sc; 67Cu

## Slide 46
Cu-67 61.83 h | γ-ray [keV] | γ-ray [%] | β energy [keV] | β int [%] | Auger [keV] | Auger [%]
β- : 100 % | 184.6 | 48.7 | 51.0 | 1.11 | 0.99 | 19.14
(Zn-67) | 209.0 | 0.115 | 121 | 57 | 7.53 | 6.87
 | 300.2 | 0.797 | 154 | 22.0 | 83.652 | 12.09
 | 393.5 | 0.220 | 189 | 20.0 |  | 
* NuDat 2.6 database (2013) - NNDC
SPECT
Mean β- : 141 keV
THERAPY
Il fattore limitante per lo studio di radiofarmaci marcati con 67Cu è la sua scarsa disponibilità
Il caso del rame-67 (67Cu)
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 47
68Zn+p
(68Zn+p)-2p
68Zn(p,2p)67Cu
È possibile produrre 67Cu con fasci di protoni?
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Energia del fascio
Probabilità di produzione
neutroni
protoni
Unità di misura:
millibarn
1 mb = 10-27 cm2

## Slide 48
68Zn+p
(68Zn+p)-2p
68Zn(p,2p)67Cu
Esistono reazioni nucleari alternative?
È possibile produrre 67Cu con fasci di protoni?
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Energia del fascio
Probabilità di produzione
neutroni
protoni

## Slide 49
70Zn+p
(70Zn+p)-α
70Zn(p,α)67Cu
70Zn(p,2n+2p)67Cu
Deutone (d): nucleo di deuterio (p+n)
70Zn(p,2d)67Cu
.
70Zn(p,x)67Cu
.
.
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
neutroni
protoni
È possibile produrre 67Cu con fasci di protoni?

## Slide 50
Preparazione del bersaglio
Irraggiamento presso ARRONAX (Nantes, Francia)
Un esperimento di misura di reazioni nucleari: il progetto COME per il 67Cu (2016)
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 51
Apertura del bersaglio
Processamento radiochimico
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 52
Rivelatore HPGe
@ ARRONAX
Gallio (67Ga, 66Ga)
Rame (67Cu, 64Cu)
Zinco (65Zn, 69mZn)
Misura della radiazione γ con un rivelatore
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Activity
measured
Correction for the decay during the time between the end of irradiation and the start of the measurement with HPGe
Correction for the decay during the irradiation
Correction for the decay during the measurement with HPGe
Activity at the End of Instantaneous Bombardment (EOIB)

## Slide 53
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Confronto tra le reazioni 70Zn(p,x)67Cu e 68Zn(p,2p)67Cu
Il 64Cu ha una vita media più corta  è possibile far decadere tutto il 64Cu e utilizzare il 67Cu rimanente
isotopo | T1/2
67Cu | 61.8 h
64Cu | 12.7 h
Non esiste un range di energia nel quale si produce esclusivamente il 67Cu

## Slide 54
67Cu/64Cu ratio favourable from 70Zn target above 56 MeV
a.d.u.
Cross section ratio 67Cu/64Cu
International Patent
n° WO 2019/220224 A1
November 2019
“A method and a target for the production of 67Cu”
Mou, Pupillo, Martini, Pasquali
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Risultati del progetto COME: brevetto INFN

## Slide 55
47Sc 3.35 d | γ-ray [keV] SPECT | γ-ray [%] | β- energy [keV] | β- int [%] | Auger β- [keV] | Auger β- [%]
β- : 100 % | 159.381 | 68.3 | 142.6 | 68.4 | 0.42 | 0.461
 |  |  | 203.9 | 31.6 | 4.0 | 0.215
 |  |  |  |  | 154.415 | 0.277
Nuclear Data Sheets 108, 923 (2007) - NNDC
Mean β- : 162.0 keV
SPECT
THERAPY
PASTA
Production with Accelerator of 47Sc for Theranostic Applications
2017/2018
Come per il 67Cu, il fattore limitante per lo studio di radiofarmaci marcati con 47Sc è la sua scarsa disponibilità
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Il radionuclide teranostico Scandio-47 (47Sc)
REMIX
Research on Emerging Medical radIonuclides from X-sections
2021-2023

## Slide 56
È possibile produrre 47Sc con fasci di protoni?
48Ti(p,2p)47Sc
49Ti(p,2pn)47Sc
50Ti(p,α)47Sc
51V(p,x)47Sc
Abbondanze naturali del materiale bersaglio
73.72 %
5.41 %
5.18 %
99.75 %
450 mg totali tra 50Ti e 49Ti sono costati quasi 30.000 € !!!

## Slide 57
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
natV(p,x)47Sc e natV(p,x)46Sc
47Sc
T1/2

## Slide 58
Studio della reazione natV(p,x)47Sc
T1/2=83.79 d
T1/2=3.35 d
è possibile?
Per Ep<30 MeV si produce solo 47Sc!!!
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 59
 47Sc si può produrre (senza la contaminazione di 46Sc) con bersagli di natV se si usano protoni di energia Ep< 30 MeV
E’ in corso una collaborazione con esperti in dosimetria dell’Università di Padova e dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV), per capire quanta dose dovuta allo 46Sc sia accettabile per specifici radiofarmaci marcati con 47Sc
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Studio della reazione natV(p,x)47Sc
Considerando il complesso [47Sc]-cm10 è stato trovato che l’Incremendo di Dose (DI) dovuto alla presenza del 46Sc resta entro il 10% (limite richiesto per un uso clinic) per EP < 35 MeV
30 35

## Slide 60
Studio della reazione 48Ti(p,x)47Sc
47Sc
T1/2
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 61
Confronto della produzione di 47Sc da target di natV e 48Ti
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Il target di 48Ti permette di produrre una quantità di 47Sc molto maggiore in confront a quanto si ottuiene usando natV
47Sc prodotto con natV (100 µA, 80 h) RNP>99%
EP= 35-19 MeV ; tMAX = 30 h ; ca. 28 GBq
EP= 30-19 MeV ; tMAX = 375 h ; ca. 11 GBq

## Slide 62
Confronto della produzione di 47Sc da target di natV e 48Ti
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Il target di 48Ti permette di produrre una quantità di 47Sc molto maggiore in confront a quanto si ottuiene usando natV
TIRR: 80 h
L’uso del target di 48Ti purtroppo NON è adatto per la produzione con fasci di protoni di 47Sc per applicazioni mediche!

## Slide 63
Primi test @LNL
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
DIRECT technology
LAboratory of Radiouclides for MEDicine
RIFAC
RILAB
ISOL technology
Possible collaboration with industry for production
ISOL-2 temporarily dedicated to nuclear cross section measurements
https://web.infn.it/LARAMED/
https://isolpharm.pd.infn.it/web//

## Slide 64
Misure di sezioni d’urto in ISOL-2
Cyclotron
Target Station (TS)
Target
Holder
Beam
stopper
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it

## Slide 65
Misure di sezioni d’urto in ISOL-2
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Cyclotron
Target Station (TS)

## Slide 66
Misure di sezioni d’urto in ISOL-2
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Cyclotron
Experimental area to prepare/recover the irradiated samples
Stacked-foil target preparation and positioning in the target-holder
Stacked-foil target disassembly and separation of the irradiated foils

## Slide 67
Misure di sezioni d’urto in ISOL-2
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it
Cyclotron
Experimental area for γ-spectrometry
plastic support that allows the positioning of the irradiated target at different distances from the HPGe

## Slide 68
Commissioning experiments @ SPES
Sono stati fatti 3 irraggiamenti a 35, 50 e 70 MeV con lo scopo di estrarre informazioni utili a caratterizzare il fascio
Composizione dello stacked-foils per il 1° e 2° irraggiamento
Nel 3° irraggiamento è stato aggiunto anche un target di natZn per produrre 67Cu
Ulteriori irraggiamenti di test sono pianificati nei i prossimi mesi
Maggio-Giugno 2024: Primi esperimenti di commissioning @SPES!

## Slide 69
Grazie per la vostra attenzione!
Liliana Mou liliana.mou@lnl.infn.it