## Slide 1
Particelle nucleari per curare i tumori
Francesca Ballarini
University of Pavia and INFN
francesca.ballarini@unipv.it
International Physics Masterclasses –Particle Therapy, Pavia, February 27th, 2025

## Slide 2
R. Wilson (1914-2000),“father of proton therapy”…and of A-bomb...
La storia dell’adroterapia nasce dal “progetto Manhattan”…
1954: first patient with protons in Berkeley, CA, USA
1957: first patient with He-ions in Berkeley ( 2,800 patients)
1961: starting of the Harvard cyclotron ( > 9,000 patients treated with protons)
1975: very heavy ions like Ne, Si, Ar in Berkeley  non tolerable side effects
’90s: the first clinical centres for protons (Europe and USA)
1994: C-ion therapy starts in Japan
1997-2008: the C-ion pilot project at GSI (Darmstadt, Germany)
2009: C-ion therapy starts in Europe (Heidelberg)
2012: C-ion therapy starts in Italy (CNAO, Pavia)

## Slide 3
e -
e -
p
n
+
+
+
+
+
+
+
+
+
L’adroterapia oncologica si fa con gli adroni
adroni = particelle soggette alla forza nucleare forte, dal greco “”
ora: protoni e ioni Carbonio (6p+6n), da poco anche ioni Elio (2p+2n)
futuro: ioni Ossigeno (8p+8n) ? Combinazioni di ioni diversi?

## Slide 4
ione positivo
+ elettrone
atomo (neutro)
Gli adroni sono «radiazioni ionizzanti» (come i raggi X)
Energia depositata
(“dose”  1 Gy  1 Joule/kg)

## Slide 5
primo «esperimento» di radiobiologia: sorgente di Radio dimenticata in tasca da Henri Becquerel (Nobel nel 1903)  eritema cutaneo con ulcerazione
Esperimento ripetuto volontariamente (!!) da Pierre Curie (Nobel nel 1903)
“Professor Curie’s arm, showing a scar resulting from a radium sore.” (C. Baskerville, 1905)
Le radiazioni ionizzanti inducono danni biologici

## Slide 6
10-15 s: ionizations/excitations
10-12 s: free-radical production
10-6 s: DNA damage
hours: chromosome aberrations
months/years: damage to tissues/organs and organism
days: cell death, cell neoplastic transformation
10-15
10-12
10-9
103
10-6
10-3
105
106
107
physics
chemistry
biology
medicine
DNA nel corpo umano  2 “giri” attorno al sistema solare!

## Slide 7: I danni dipendono sia da quanta energia è stata depositata (dose assorbita, Gy) sia da «chi» l’ha depositata (dose equivalente, Sv e GyRBE)
1 Gy = 1 Joule/kg
4 Gy a uomo di 70 kg  70 cal, ma è dose mortale!
FISICA
1 Sv = 1 GywR
wR = numero  1 che riflette la diversa pericolosità di radiazioni diverse
RADIOPROTEZIONE
GyRBE [GyEq]
How effectively can we kill cancer cells?
RBE protoni: 1.1
RBE ioni C, He: variabile
(circa tra 2 e 3)
RADIOTERAPIA
DX
Dion
RBE =
a parità di effetto biologico

## Slide 8: Le dosi della terapia sono molto più alte rispetto alla diagnostica (e alla radioattività naturale)
Medicina:
Terapia: radioterapia “standard” ~ 50 Gy al tumore (in 5 settimane)
Diagnostica: TAC addome 10 mSv (acuta)
Ambiente:
Terra: background totale 2.9 mSv/anno
Spazio: volo NY-Tokyo 0.009 mSv/giorno
Stazione Spaziale 0.5 mSv/giorno
Luna 1.3 mSv/giorno
Marte 1.5 mSv/giorno
0.1 Sv

## Slide 9: Di solito la radioterapia si fa con raggi X
circa il 50% dei pazienti oncologici è trattato con radioterapia
obiettivo: eliminare le cellule tumorali minimizzando il danno ai tessuti sani
radioterapia convenzionale: raggi X di alta energia ( MeV)
1 MeV = 1061.610-19 J = 1.610-13 Joule

## Slide 10
Rispetto ai raggi X, gli adroni sono più precisi
Depth in water (cm)
(relative) dose
peak position depends on particle energy  properly selecting the energy, one can reach the “right” depth!
dE/dx  1/v2
Bragg peak

## Slide 11
beam
red = high dose
blue = low dose
8 giugno 2015

## Slide 12
Inoltre, gli ioni pesanti (come gli ioni Carbonio) sono più efficaci
DX
DC
Fraction of surviving cells
X-rays
C ions
here, RBE = 3/1 = 3
Relative Biological Effectiveness:
DX
Dion
RBE =
a parità di effetto biologico

## Slide 13
Heavy ions
DNA damage is more “complex”  difficult to repair
cell death is more likely
Gli ioni pesanti sono più efficaci perché inducono un danno più complesso al DNA
Cucinotta & Durante 2006, Lancet Oncol

## Slide 14
image kindly provided by Marco Durante, GSI, Darmstadt, Germany

## Slide 15
La maggiore efficacia degli ioni pesanti li rende adatti a trattare tumori «radioresistenti»
La Provincia Pavese, 24/09/2014

## Slide 16
Però l’efficacia degli ioni pesanti va calcolata…
…e va calcolata bene!
mentre l’RBE dei protoni è costante, quello degli ioni pesanti (C, He…) aumenta man mano che il fascio penetra nel corpo del paziente  questa variazione va misurata/calcolata (con precisione millimetrica!), per poter raggiungere lo scopo, cioè mantenere costante il prodotto GyRBE
GyRBE
Gy
RBE
esperimenti e modelli teorici/simulazioni

## Slide 17
(relative) Dose
tumore
tessuto sano
tessuto sano
Nei trattamenti clinici, il tumore si irraggia con uno Spread-Out Bragg Peak (SOBP), sovrapponendo fasci di particelle di diversa energia

## Slide 18
I fasci di particelle si accelerano con ciclotroni o sincrotroni
ciclotrone (protoni)
sincrotrone (ioni C, He…)
H. Lorentz
F = q v x B
B = mv/qR
B costante, R variabile
B variabile, R costante

## Slide 19
Il SOBP si ottiene o con «modulazione passiva»....
ions with
fixed energy
high energy  long range
low energy  short range
depth
TUMOR
small thickness
large thickness

## Slide 20
slice 5
slice 4
slice 3
slice 2
slice 1
ions with variable energy
depth in tissue
...oppure con «modulazione attiva»
low (initial) energy
high (initial) energy

## Slide 21
123 facilities in 2023, of which 14 with C-ions (7 Jap, 3 Chi, 2 Ger, 1 Ita, 1 Aus)
USA 27
Jap 17
China 3
UK 4
RU 3
D 6
IT 3
https://www.ptcog.ch
Nel mondo ci sono più di 100 centri di adroterapia…

## Slide 22
Chart: 
 | 149345 | 21580 | 2054 | 1533
protons: 313,602
C: 50,884
He: 2054
other ions: 433
(https://www.ptcog.ch)
…dove fino ad ora sono stati trattati più di 365,000 pazienti
per confronto: nel 2020, i nuovi casi sono stati  18 milioni

## Slide 23
In Italia, l’adroterapia si fa a Pavia presso il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica), che usa sia protoni sia ioni C…..
M. Pullia e A. Facoetti

## Slide 24
… ma anche a Trento (protoni) ...
2 treatment rooms with a 160-ton gantry that rotates 360 around the patient
image by M. Schwarz, APSS Trento
... e a Catania (protoni di bassa energia per tumori oculari)
images by P. Cirrone, INFN-LNS

## Slide 25
other ion types (He, O...)
mixed beams
FLASH therapy
Artificial Intelligence
... and more girls/women in science!