## Slide 1: C’è dell’Intelligenza (Artificiale) negli Acceleratori
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
The Italian National Institute for Nuclear Physics
Maurizio Montis, Luca Bellan a nome del team AMLeTO (M. Montis, L. Bellan , D. Bortolato, Y. K. Ong)

## Slide 2: Sommario
Il complesso TAPA
Evoluzione dei controlli
Cosa vuol dire trasmettere
Test e lezioni imparate nella vita reale
Progetti, Lavori, Collaborazioni

## Slide 3: TAPA – Tandem ADIGE PIAVE ALPI
PIAVE
da SPES -ISOL
3RD EXP. HALL
ADIGE RFQ
TANDEM-XTU
ALPI
PIAVE SRFQ
ADIGE RFQ
AGATA
SPES TIS
MACCHINA COMPLESSA SOTTO NUMEROSI PUNTI DI VISTA
ADIGE RFQ
MRMS
CB
Massima energia alle condizioni di campo nominali

## Slide 4: Sfide per l’impostazione della macchina
PIAVE
da SPES -ISOL
3RD EXP. HALL
ADIGE RFQ
MACCHINA COMPLESSA SOTTO NUMEROSI PUNTI DI VISTA
296 parametri con cui lavorare (trasp. e acc.)
2 obiettivi da raggiungere: energia e trasmissione
In Matematichese, nel caso di ALPI:
I parametri cambiano rispetto alla specie, al rapporto massa/carica, all’iniettore utilizzato

## Slide 5
Evoluzione del controllo degli Acceleratori
Radio Frequenza
Trasporto del Fascio
Diagnostiche
Criogenia
Data
Data
Data
Data
Diverse soluzione Hardware
Diversi protocolli di comunicazione
Sistemi isolati
Scambi di dati tra i diversi sistemi avvenivano tramite:
Scambio di file tra pc
Dati presi a mano
Conversioni di formati

## Slide 6
Evoluzione del controllo degli Acceleratori
Data
Radio Frequenza
Trasporto del Fascio
Diagnostiche
Criogenia
Diverse soluzione Hardware
Diversi protocolli di comunicazione
Sistemi integrati tra loro
Possibilità di:
Correlare in maniera semplice i dati dei diversi sistemi
Usare nuovi strumenti
Usare nuove strategie

## Slide 7: Il bersaglio “trasmissione” in ALPI
Sequenza, periodo di ALPI
Fascio in entrata in ALPI da PIAVE
Accettanza longitudinale di ALPI
+
fasi, campi cavità, campi magneti
79 SC + 3 NC + quadrupoli
Cosa succede sotto il cofano

## Slide 8: Il bersaglio “trasmissione” in ALPI
Periodo di ALPI
Accettanza longitudinale di ALPI
+
fasi e campi cavità
79 SC + 3 NC
Rappresentazione semplificata del problema trasmissione
Più sovrapposizione, più trasmissione!
Cosa succede sotto il cofano
Bersaglio trasmissione
Fascio in entrata in ALPI da PIAVE
93% trasmissione
85% trasmissione
35% trasmissione

## Slide 9: Il bersaglio “trasmissione” in ALPI
Specie di fascio di particelle
Energia richiesta
Tipo acceleratore
Situazione dell’acceleratore
zoom
Spazio di variazione dei parametri [296]
0% trasmissione

## Slide 10: Il bersaglio “trasmissione” in PIAVE - ALPI
Studio della dinamica di fascio permette di arrivare al punto di partenza, diminuendo la dimensione dello spazio dei parametri
0% trasmissione
93% trasmissione
85% trasmissione
35% trasmissione
zoom
Punto di partenza
Il design di ALPI rende particolarmente sensibile alle instabilità di fascio e hardware. Queste instabilità sono state molto ridotte nel tempo, ma pongono comunque un limite al tempo in cui la macchina è stabile (qualche ora). Circa dopo qualche ora, il bersaglio si sposta.
(disponibile dinamica)

## Slide 11: Ottimizzazione manuale e automatica
Ottimizzazione manuale, elemento per elemento
Anche 5 ore di lavoro!
0% trasmissione
L’idea è di continuare fino ai centri interni (ore-giorni di ottimizzazione continua)… Supponendo di poterlo fare…
35% trasmissione (caso PA accelerato)
Tempo di lavoro dell’algoritmo: da 5 min a qualche ora.
Ottimizzazione automatica, contemporanea con numero arbitrario di elementi
0% trasmissione
93% trasmissione
85% trasmissione
Possiamo anche peggiorare la situazione
Lo strumento permette anche di reagire velocemente alle variazioni di equilibro

## Slide 12: Scenari di Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale
Recovery e ottimizzazione
Inseguimento massimo durante instabilità
Ottimizzazione rapida prima che intervenga instabilità e con precisione
0% trasmissione
93% trasmissione
85% trasmissione
Diversi algoritmi e tecniche per diversi scenari di utilizzo

## Slide 13
Primi test con routine di ottimizzazione automatica
Sfida:
  Enorme numero di casi
  Limitazioni sui controlli
Obiettivo: usare routine che possano adattarsi al breve tempo concesso per ottimizzare il trasporto del fascio, adattabile a più parametri di ingresso del fascio.
Logica usata: PSO – Particle Swarm Optimization: Approccio consente l'esplorazione di più aree contemporaneamente, migliorando la probabilità di identificare soluzioni ottimali globali.
  Interazione sociale
  Semplicità e facilità di implementazione
  Velocità di convergenza
  Assenza di informazioni sul gradiente
  Nessuna necessità di addestramento dell’algoritmo
PSO applicato al Sistema di trasporto del fascio di particelle
TSO Transport Swarm Optimization
Il primo TSO
per ALPI!

## Slide 14: Test Condotti con il TSO
Stima dei tempi di ottimizzazione eseguito solo con sistema di correzione del fascio
Elemento Obiettivo (Faraday Cup) | Tempi di esecuzione PSO | Numero di Elementi usati | Transmissione |  | 
 |  |  | Senza correzione | Ottimizzazione Manuale (operatore) | Ottimizzaizone Automatica (PSO)
Faraday Cup a metà LINAc | 30 min | 6 | 15% | 41% | 56.2%
Faraday Cup a fine LINAc | 1h | 10 | 1% - 2% | 24.5% | 35%
Valutazione della quantità di corrente trasportata con ottimizzazione automatica di correttori e lenti (dipoli e quadrupoli)
Elemento Obiettivo (Faraday Cup) | Tempi di esecuzione PSO | Numero di Elementi usati | Corrente | 
 |  |  | Ottimizzazione Manuale (operatore) | Ottimizzazione Automatica (PSO)
Faraday Cup a metà LINAc | 45 min | 37 | 43 nA | 54 nA
 | 1h 30 min |  | 25 - 23 nA | 29 - 28 nA
 |  |  | 37 - 30 nA | 60.7 - 49 nA
 | 2h 30 min |  |  | 
Instabilità di corrente
Risultato: Tempo di preparazione medio e recovery macchina ridotto di un fattore 2

## Slide 15
Punto di ottimizzazione (FC7)
Run PIAVE-ALPI, @ 1270 MeV.
Ore 20:00: (3 giorni + 2 giorni) 65 nA
Test non previsto, campagna misure AGATA: prima metà 2024
Classica discussione in control room ALPI:
Luca: “Mezz’ora ancora, e siamo a posto!”
Damiano (ridacchiando): “ ”Three hours later….” cit. ”
Luca: “Ma no dai! E’ andato tutto benissimo!! Fra un po’ andiamo a casa.”
Un esempio di recovery…

## Slide 17
Punto di ottimizzazione
20:30 - 1:00: crollo drammatico della corrente, da 64 nA a 12 nA.
3:00 del mattino: ottimizzazione manuale elementi. 30 nA
Classica discussione notturna in control room ALPI:
Luca:
Enrico:
Operatori:
Damiano (sornione): “Per fortuna che dovevamo finire alle 20:30”
3:05 del mattino: prospettiva di rifasamento delle 74 cavità. Altre 5 – 8 ore di lavoro
Umore in console
Test non previsto, campagna misure AGATA: prima metà 2024

## Slide 18
3:15 del mattino: Sentimento generale riguardo ad ALPI
ALPI
Damiano e Luca: “proviamo il Bayesiano sulle fasi?” (preparato con Maurizio e Ysabella)
Enrico: “eh… provate… echevvedevodì…” (traduzione, “tanto peggio di così”)
Poichè non esistono problemi ma solo opportunità, abbiamo colto l’occasione per testare dei nuovi algoritmi ancora in test basati su uno sviluppo dell’Algoritmo Bayesiano
Versione “educata”
Test non previsto, campagna misure AGATA: prima metà 2024

## Slide 19
3:20: recupero totale ed aumento della corrente tramite Machine Learning!!!!!
70 nA
Applicazione ML su 24 fasi delle cavità superconduttive, ramo bassa energia
in 5 minuti
Test non previsto, campagna misure AGATA: prima metà 2024
Punto di ottimizzazione

## Slide 20
Post analisi di Ysabella K. Ong
30 nA
70 nA
Applicazione del ML
Test non previsto, campagna misure AGATA: prima metà 2024

## Slide 21
Obiettivo: tentare di ottimizzare l’intera macchina PIAVE-ALPI tramite il Machine Learning.
Esperimento: fascio di Xe accelerato a 4.9 MeV/u (benchmark usato da DA dal commissioning del 2011)
Caratteristiche dei test:
  Massimo 48 parametri per volta
  Diversi algoritmi e tecniche di ottimizzazione usati e sviluppati
Punto di ottimizzazione
ALPI
PIAVE
Praticamente tutto quello che c’è
All-In con l’Intelligenza Artificiale: Giugno 2024
Bayesiano
PSO
Gruppo di lavoro completo: Maurizio, Damiano, Ysabella, Luca

## Slide 22
Caratteristiche dei test:
  48 parametri per volta
  Diversi algoritmi e tecniche di ottimizzazione
Target point
ALPI
PIAVE
Sorgente e PIAVE
Cavità (SC e NC)
Ottica trasversa
Ottica di piattaforma ottimizzata grazie al fondamentale aiuto e collaborazione di Alessio e Sebastiano
48 parametri per volta
L’ottimizzazione finale ha richiesto 2 ore
All-In con l’Intelligenza Artificiale: Giugno 2024
22

## Slide 23
Target point
ALPI
PIAVE
Sorgente e PIAVE
Cavità (SC e NC)
Ottica trasversa
48 parametri per volta
L’ottimizzazione finale ha richiesto 2 ore
All-In con l’Intelligenza Artificiale: Giugno 2024
Advance Machine LEarning Transport Optimization

## Slide 24
All-In con l’Intelligenza Artificiale: Giugno 2024
Xe
Xe, 3 uA accelerated beam
O, 0.1 uA accelerated beam
Pb, 0.3 uA accelerated beam
Risultati ottenuti a fine campagna (27-28 Giugno 2024):
Ottimizzazione trasmissione ALPI: passata dal 35% (valore raggiunto nei precedenti decenni) all’85% (trasmissione teorica max: 93%) in 1 ora
Record in corrente misurata e sostenuta in FC (3 A - (x10 rispetto al passato)) (limite diagnostiche non raffreddate, ops..). Segnali rilevabili del campo indotto dal fascio nelle cavità dal pickup di cavità!
Vittoria (metà tempo, trasmissione leggermente più alta) nella sfida di trasporto (PIAVE) con il miglior “trasportatore” di fascio PIAVE @ LNL (cioè E.F.)
1997

## Slide 25
AMLeTO per il complesso ISOL target (grazie al supporto fondamentale del team target ISOL: Mattia Manzolaro, Alberto Monetti, Daniele Scarpa, Michele Ballan)
AMLeTO per ADIGE (In attesa della messa in servizio di ADIGE)
AMLeTO per il ciclotrone (è necessario portare il controllo verso lo standard EPICS)
AMLeTO per ESS (2025, parte dell’IN-KIND)
AMLeTO per DONES (in definizione)
AMLeTO per ANTHEM (in esecuzione)
ISOL
Steerers
Triplet
Wien Filter
Steerer
FC, beam profiler
Per gentile concessione di D. Bortolato
Work In Progress!!
Lavori, Attività e Collaborazioni
Desiderata
Alta intensità di corrente

## Slide 26
DRL per ALPI
  attività in corso con l'Università degli Studi di Padova –
  tesi di laurea magistrale (Daniele Zebele), attività in corso.
Collaborazione ARTIFACT (European network for Artificial intelligence for accelerator)
Per gentile concessione di D. Zebele e D. Marcato
Training del modello di Reinforcement Learning
Lavori, Attività e Collaborazioni
Principal Investigator per LNL: M. Montis
Work In Progress!!

## Slide 27
C’è ancora un po’ da lavorare con l’AI