## Slide 1
Aggiornamento EyeRAD
Laboratori Nazionali del Sud
Riunione di Collaborazione
10 Mar 2025

## Slide 2
Il campionatore è stato istallato in posizione provvisoria.
Sono state effettuale le istallazioni dei vari aggiornamenti software
Persistono ancora problemi legati alla connessione alla rete wifi dei LNS (sono in corso alcuni test)
Sono stati effettuali alcuni cicli di campionamento (da 1h ogni 12h per una settimana)
per verificare il corretto funzionamento hardware/software del sistema.
Alcuni filtri sono stati posti in misura con l’HPGe detector.
Nei prossimi giorni il campionatore verrà istallato nella posizione definitiva.
Supporto di una dottoranda
Aggiornamento EyeRAD LNS

## Slide 3
Area individuata per l’istallazione

## Slide 4
Setup per le misure di spettrometria gamma
Rivelatore: Detective X Ortec
Software di acquisizione: GammaVision
Spettro di fondo acquisito con filtro ’’pulito’’

## Slide 5
212Pb 238 keV
214Pb 352 keV
7Be 477 keV
208Tl 583 keV
214Bi 609 keV
Evidenza di 7Be e Isotopi del Piombo con eccesso di 212Pb rispetto al 214Pb
Risultati misure test
cicli di campionamento da 1h ogni 12h per una settimana

## Slide 6
Aggiornamenti successivi alla riunione
Il campionatore è stato istallato nella posizione individuata
I problemi legati alla connessione wifi sembrano essere stati risolti