## Slide 1
CORSO DI TECNOLOGIA DEL VUOTO
Giuseppe Firpo
Giuseppe.firpo@unige.it

## Slide 2
PROGRAMMA
10 minuti
30 minuti
40 minuti
PAUSA 10 MINUTI

## Slide 3: Definizioni, Proprietà dei Gas e Teoria Cinetica

## Slide 4
DEFINIZIONI
GAS | 
GRADO DI VUOTO
PRESSIONE | [Pa], [mbar], [atm], [Torr], [mmHg], [psi], [psig], …
PRESSIONE | 
GAS IN CONDIZIONI STP | (Standard Temperature and Pressure) gas a 0 °C (273.15 K, 32 °F) e 105 Pa – (IUPAC)
GAS IN CONDIZIONI NTP | (Normal Temperature and Pressure) gas a 20 °C (293.15 K, 68 °F) e 101325 Pa
VUOTO | Volume in cui la pressione è < pressione atmosferica
NUMERO ATOMICO | Numero di protoni | NUMERO DI MASSA A | protoni + neutroni
NUMERO ATOMICO |  | NUMERO DI MASSA A | 
UNITA’ DI MASSA ATOMICA (AMU) | dodicesima parte della massa di un atomo di Carbonio 12 (quantità adimensionale, è una massa relativa)
MOLE | quantità di sostanza che contiene tante entità elementari, atomi o molecole, quanti sono gli atomi presenti in 12 g di Carbonio 12
MASSA/PESO MOLECOLARE | Massa di una mole di sostanza in grammi (massa molecolare), o in amu (peso molecolare) (ES: una mole di CO (PM=28 amu) pesa 28 g)
NUMERO DI AVOGADRO | Numero di particelle contenute in 1 mole = particelle. (occupa un volume di 22.4 litri in condizioni STP)
NUMERO DI AVOGADRO | 

## Slide 5
LE LEGGI DEI GAS PERFETTI
TRASFORMAZIONE TERMODINAMICA DI UN GAS Stato iniziale  Stato finale
TRASFORMAZIONE a Temperatura e numero di particelle costanti (LEGGE DI BOYLE ) 1662

b) TRASFORMAZIONE a Pressione e numero di particelle costanti (LEGGE DI CHARLES ) 1787

c) TRASFORMAZIONE a Temperatura e Volume costanti (LEGGE DI AVOGADRO ) 1811
La costante non dipende dal tipo di gas ma solo dalla sua quantità
La costante non dipende dal tipo di gas ma solo dalla sua quantità
n = N/N0 Numero di moli R = 8.3146 J / (K mol) costante universale dei gas

## Slide 6
LE LEGGI DEI GAS PERFETTI
In presenza di una miscela di gas si definisce: Pressione parziale – pressione dovuta ad un solo particolare gas componente la miscela come se da solo occupasse tutto il volume a disposizione
LEGGE DI DALTON (1801) | 
LEGGE DI DALTON (1801) | 
GAS | PERCENTUALE PER VOLUME | PRESSIONE PARZIALE (mbar)
Azoto (N2) | 78 | 780
Ossigeno (O2) | 21 | 207
Argon (Ar) | 0,93 | 94
An. Carbonica (CO2) | 0,03 | 0,33
Neon (Ne) | 0,0018 | 0,018
Elio (He) | 0,0005 | 5,3x10-3
Krypton (Kr) | 0,0001 | 1,1x10-3
Acqua (H2O) | Variabile | Da 6,65 a 66,5
COMPOSIZIONE ATMOSFERA

## Slide 7
LE LEGGI DEI GAS PERFETTI
LA LEGGE DI BOYLE E L’ESPANSIONE DEI GAS
Immagine da slide, Agilent
Un esempio:
Recipiente di V = 100 litri alla pi = 1  10-4 mbar
Aggiungo 1 cc STP di gas……..
che succede alla pressione finale nel recipiente?
Il cc di gas in condizioni STP si espande nel volume del recipiente a Temperatura costante:
Attenzione alle impronte digitali e alla sporcizia in vuoto!

## Slide 8
PARTICELLE DI GAS
CONTENITORE
TEORIA CINETICA DEI GAS
IPOTESI DI VALIDITA’
Le particelle costituenti il sistema:
hanno un volume proprio (covolume ) trascurabile rispetto al volume occupato dal gas
non esercitano alcuna forza reciproca se non durante gli urti, ipotizzati elastici
sono in moto casuale e ogni direzione della velocità è equiprobabile
hanno effetti quantistici e relativistici trascurabili
Un gas rarefatto (p < p atmosferica), lontano dal suo punto di liquefazione, è una buona approssimazione di gas perfetto
Alcuni gas reali come H2, Ar, He, N2, O2, Kr, Xe, Ne soddisfano a queste ipotesi già a pressione atmosferica
QUANDO POSSIAMO UTILIZZARLA?

## Slide 9
TEORIA CINETICA DEI GAS
Distribuzione di Maxwell Blotzmann
Le particelle NON hanno tutte la stessa velocità
Tutte le velocità sono possibili, ma NON con uguale probabilità
LA VELOCITA’ DELLE PARTICELLE
v (m/s)
Azoto N2
Al variare della temperatura
http://2012books.lardbucket.org/
T costante
Al variare del tipo di gas
http://en.wikipedia.org
v (m/s)
funzione di distribuzione delle velocità
: numero di particelle con velocità compresa tra e
: numero totale di particelle
: velocità particelle
: massa particelle
: costante di Boltzmann =

## Slide 10
tale che max
VELOCITA’ PIU’ PROBABILE
VELOCITA’ MEDIA
VELOCITA’ QUADRATICA MEDIA
LA VELOCITA’ DELLE PARTICELLE
TEORIA CINETICA DEI GAS

## Slide 11
TEORIA CINETICA DEI GAS
Le particelle di un gas perfetto in condizioni di ultra alto vuoto:
  Hanno velocità in modulo costante, che aumenta all'aumentare della temperatura, ma direzione casuale.
  Subiscono urti elastici quasi esclusivamente le une con le altre.
  Hanno una velocità media che è più alta per particelle leggere rispetto a quelle più pesanti.
  Subendo urti quasi esclusivamente con le pareti del recipiente, possono assumere qualsiasi valore di velocità in modulo, con uguale probabilità.

## Slide 12
LA PRESSIONE
TEORIA CINETICA DEI GAS
densità (), massa particella
LE PARTICELLE URTANDO LE PARETI DEL CONTENITORE TRASFERISCONO UN IMPULSO ALLE STESSE, ESERCITANDO QUINDI UNA FORZA SULLE PARETI
La pressione esercitata sulle pareti dalle particelle di gas si ottiene scrivendo la variazione di quantità di moto per unità di tempo e superfice in seguito agli urti da tutte le direzioni. Pertanto dopo alcune integrazioni si ottiene
Equazione di stato dalla Teoria Cinetica
Confrontando l’equazione di stato teorica con quella sperimentale e ricordando l’espressione dell’ Energia cinetica media per particella
Valido solo per particelle monoatomiche
(trascurata energia vibrazionale e rotazionale)

## Slide 13
LA PRESSIONE
TEORIA CINETICA DEI GAS
La forza di pressione sui contenitori in vuoto
Digressione
PRESSIONE NEL CONTENITORE mbar | FORZA VERSO ESTERNO Kg/cm2 | FORZA VERSO INTERNO Kg/cm2 | FORZA RISULTANTE Kg/cm2
100 | 0,1 | 1 | 0,9
10 | 0,01 | 1 | 0,99
1 | 0,001 | 1 | 0,999
10-3 | 0,000001 | 1 | 0,999999
Se si deve verificare la tenuta meccanica di una flangia di un materiale particolare da impiegare in una camera da ultra alto vuoto
NON SERVE RAGGIUNGERE 10-10 mbar !

## Slide 14
d angolo solido = sendd
URTI SU SUPERFICIE
TEORIA CINETICA DEI GAS
Ma per Ip. 3 Th Cinetica
Si ricorda che:
in coordinate polari
Integrando su tutti i d
Per cui il dNv,, lo possiamo riscrivere in maniera più utile cosi:
x
y
z


S
Numero particelle all’interno del parallelepipedo con velocità
Chiamo
Densità di particelle
Volume paralelepipedo
Dividendo Av per St e integrando su tutti i possibili v, , e  da 0a /2
NUMERO TOTALE DI URTI PER UNITA’ DI SUPERFICIE E DI TEMPO
Ricordando l’equazione di stato dei gas perfetti (N/V=p/kT)
e l’espressione di vm:

## Slide 15
URTI SU SUPERFICIE – FLUSSO DI PARTICELLE
TEORIA CINETICA DEI GAS
Supponendo che tutto ciò che arriva si fermi, e che ogni particella occupi una superficie pari a 2:
Azoto | 
p 10-6 mbar | p 10-10 mbar
tML  secondi | tML  ore
Tempo di formazione di un monostrato
2 risultati utili nella tecnologia del vuoto
Riprendiamo
Se le dimensioni del foro sono tali da non influenzare il moto delle particelle
S = #particelle che escono dal foro / tempo, S area del foro
S = #particelle che escono dal foro / (tempo x angolo solido)
Legge del coseno
Efflusso di gas da un forellino nel vuoto
e ricaviamo il numero di urti/(tempo x superficie x angolo solido)
S  cos , max per  = 0
urti incidenza normale
Un esempio
Ecco perché la necessità dell’UHV in certi esperimenti

## Slide 16
LIBERO CAMMINO MEDIO
TEORIA CINETICA DEI GAS
distanza media percorsa da una particella prima di urtarne un’altra
2(sezione efficace) = 4r2
r raggio della particella
2r
Urto tra due particelle
quando i centri delle 2 particelle si trovano ad una distanza = 2r
Dalla
Th cinetica classica
 = vm / f
2 nelle formule è presente se si considerano urti con molecole in movimento. Viceversa, se si considera l’urto di una molecola supponendo le altre ferme 2 non c’è
LIBERO CAMMINO MEDIO


## Slide 17
LIBERO CAMMINO MEDIO
TEORIA CINETICA DEI GAS
Per aria, T ambiente, p in Pascal
Pressione | 1013 mbar | 10-3 mbar | 10-9 mbar
Libero cammino medio | 6 x 10-5 mm | 7 cm | 70 Km
B. Ferrario, Introduzione alla tecnologia del Vuoto, ed.1999
Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, 53 Ed., 1972/73
Eq di Van der Waals
(Gas reali)
Parametri a e b
a: interazione tra le molecole
b: covolume (volume molare)
GAS | Diametro molecolare (cm) Da Van der Waals | Frequenza di collisione (urti al secondo) a 20°C e a 105 Pa | Massa (kg) | Libero Cammino Medio (nm) a 105 Pa
Ar |  |  |  | 
CO2 |  |  |  | 
He |  |  |  | 
H2 |  |  |  | 
N2 |  |  |  | 
O2 |  |  |  | 
GAS | Diametro molecolare (cm) Da Van der Waals | Frequenza di collisione (urti al secondo) a 20°C e a 105 Pa | Massa (kg) | Libero Cammino Medio (nm) a 105 Pa
Ar |  |  |  | 
CO2 |  |  |  | 
He |  |  |  | 
H2 |  |  |  | 
N2 |  |  |  | 
O2 |  |  |  | 

## Slide 18
TRASPIRAZIONE TERMICA
Se  > dimensioni foro
Ricordando l’espressione del numero di urti
da A a B
da B a A
All’equilibrio
RISULTATO UTILIZZATO NELLE «POMPE DI KNUDSEN»
FENOMENI DI TRASPORTO NEI GAS

## Slide 19
TENSIONE DI VAPORE
VAPORE: Gas vicino alla sua temperatura di condensazione- VAPORIZZAZIONE: passaggio di particelle allo stato di vapore
TENSIONE DI VAPORE: Pressione di un vapore, pS , quando è in equilibrio con la sua fase solida o liquida (tante particelle condensano quante ne vaporizzano)
Clapeyron
A, B parametri caratteristici della sostanza
T temperatura
T (°C) |  | pS (mbar)
100 | Ebollizione | 1013
25 | Ambiente | 32
0 | Congelamento | 6,4
-40 |  | 0,13
-78,5 | Ghiaccio secco | 6,6 x 10-4
-196 | Azoto liquido | 10-24
Acqua
presente nell’aria in condizioni STP, condensa sulle superfici a T ambiente
Difficile da rimuovere in vuoto
ps elemento limitante nel raggiungimento di basse pressioni
Viceversa
Conveniente per deposizioni di film di quel materiale
in camere da vuoto impiegare materiali con bassa ps

## Slide 20
TENSIONE DI VAPORE
Gas comuni
Sostanze allo stato solido

## Slide 21
Per tensione di vapore di una sostanza si intende:
La sollecitazione meccanica superficiale a cui è sottoposta nel momento in cui viene inserita in una camera da vuoto
La pressione massima a cui può essere sottoposta oltre la quale la sostanza è completamente allo stato solido
La pressione minima al disotto della quale la sostanza è completamente evaporata
La pressione di equilibrio con il suo vapore

## Slide 22
UMIDITA’
Pressione parziale del vapor acqueo in atmosfera
Tensione di vapore del vapor acqueo alla temperatura dell’atmosfera
quantità d'acqua o di vapore acqueo contenuta nell'atmosfera
POCO UTILE
Si può esprimere come
densità (massa/volume),
in termini di pressione parziale del vapor acqueo(Pa)
massa di vapore su massa d’aria (Kg/Kg)
UMIDITA’
UMIDITA’ RELATIVA
PUNTO DI RUGIADA
Grandezze utili per le pompe primarie: Gas ballast – Water Vapor capacity – Water Vapor tolerance