## Slide 1: Flussi e Conduttanze

## Slide 2
REGIMI DI FLUSSO
I REGIMI DI FLUSSO POSSONO ESSERE
VISCOSO
INTERMEDIO
MOLECOLARE
Il flusso di gas all’interno dei sistemi da vuoto è un fenomeno complesso e una corretta descrizione dipende:
dalla quantità di gas che si sposta
dalle proprietà del particolare gas
dalla geometria delle superfici
dalle proprietà delle superfici
dalle canalizzazioni
Laminare
Turbolento
In un sistema portato da pressione atmosferica all’alto vuoto il flusso passa attraverso tutti e tre i tipi di regime

## Slide 3
Per capire in che regime siamo dobbiamo confrontare il libero cammino medio con le dimensioni del recipiente

d
<<d
>d
Viscoso
Molecolare
: Numero di Reynolds
: Numero di Knudsen
 è la densità del gas di viscosità  che scorre in un tubo di diametro d con velocità U
 È il libero cammino medio delle particelle di gas in un tubo di diametro d
Più in particolare ci vengono in aiuto le due seguenti quantità
REGIMI DI FLUSSO | REGIMI DI FLUSSO | 
Stato del gas | Regime di flusso | Condizione
Viscoso | Turbolento | 
 | Laminare | 
Transizione | Intermedio | 
Rarefatto | Molecolare | 
REGIMI DI FLUSSO | REGIMI DI FLUSSO | 
Stato del gas | Regime di flusso | Condizione
Viscoso | Turbolento | 
 | Laminare | 
Transizione | Intermedio | 
Rarefatto | Molecolare | 
…ancora da definire
REGIMI DI FLUSSO

## Slide 4
BASSO VUOTO |  | ALTO – UTLRA ALTO VUOTO
Flusso Viscoso | Flusso intermedio | Flusso molecolare
BASSO VUOTO |  | ALTO – UTLRA ALTO VUOTO
Flusso Viscoso | Flusso intermedio | Flusso molecolare
p: pressione all’interno del recipiente - d: dimensione caratteristica del recipiente
Spesso è comodo discriminare il tipo di flusso in base al prodotto
REGIMI DI FLUSSO

## Slide 5
PORTATA (THROUGHPUT)
FLUSSO DI GAS
Il flusso volumetrico NON dà alcuna informazione sulla quantità di gas che attraversa una sezione
pV è una “quantità di gas”
Eq. di stato gas perfetti
Se la temperatura è nota il numero di particelle è proporzionale al prodotto pV
PORTATA ≠ FLUSSO DI MASSA
Esiste una relazione solo a T costante e conosciuta
A
B
Per trasformarlo in flusso di massa dobbiamo moltiplicarlo per la densità
Ma in vuoto la temperatura del gas solitamente diventa la temperatura delle pareti della camera, e se ipotizzata costante:
Al posto della densità uso la pressione
PORTATA (THROUGHPUT)

## Slide 6
VELOCITA’ DI POMPAGGIO
FLUSSO DI GAS
ELEMENTO CARATTERISTICO DI OGNI POMPA DA VUOTO, DEFINITO COME:
Q è la portata e p la pressione nel punto dove si vuole conoscere la velocità di pompaggio (per una pompa, la sua apertura di ingresso)
1 l/s = 3,6 m3/h

## Slide 7
CONDUTTANZA
FLUSSO DI GAS
ELEMENTO CARATTERISTICO DI UN COMPONENTE, DEFINITO COME:
CONDUTTANZA ≠ VELOCITA’ DI POMPAGGIO
C è definita attraverso un componente, S attraverso un piano
LA CONDUTTANZA E’ LA CAPACITA’ DI UN’APERTURA O CANALIZZAZIONE DI LASCIAR FLUIRE UN DETERMINATO VOLUME DI GAS IN UN’UNITA’ DI TEMPO

## Slide 8
FLUSSO DI GAS
Che differenza c’è tra conduttanza e velocità di pompaggio?
a. Nessuna, entrambe sono una misura del volume di gas asportato da una camera, nell’unità di tempo
b. Nessuna, entrambe misurano i litri al secondo necessari per vuotare un contenitore
c. La conduttanza è una caratteristica di una tubazione, la velocità di pompaggio è un flusso volumetrico misurato attraverso un piano
d. La velocità di pompaggio è la portata alla bocca di una pompa da vuoto, la conduttanza è una proprietà di un tubo o un’apertura

## Slide 9
PORTATA/VELOCITA’ DI POMPAGGIO
FLUSSO DI GAS
Un po’ impropriamente ma per dare un’idea:
E’ la portata che è la vera “capacità” di pompaggio: troppo facile pompare “volumi vuoti”
[Pa m3 / s] = [W]
Q è l’energia per unità di tempo richiesta per “spostare” le particelle attraverso un piano

## Slide 10
PORTATA/CONDUTTANZA/VELOCITA’ DI POMPAGGIO
FLUSSO DI GAS
Questo può essere un modo per misurare la velocità di pompaggio di una pompa
(metodo della conduttanza nota)

## Slide 11
CALCOLI DI CONDUTTANZE
FLUSSO DI GAS
in serie
in parallelo
Analogia Elettrica

## Slide 12
CALCOLI DI CONDUTTANZE
FLUSSO DI GAS
Flusso Viscoso
C in l/s e A area apertura in cm2
complicata
Supponendo p1 =atm e diminuendo p2 Q aumenta, fino ad un valore massimo tale che velocità flusso = velocità suono. Se p2 continua a diminuire Q NON AUMENTA PIU’  Il gas viaggia alla velocità del suono  «non può più comunicare al lato alta pressione che p2 è cambiata»
La forma di Q massimo è:
 rapporto calori specifici
C’’ fattore di riduzione (vena contracta)
FORMULA APPROSSIMATA
APERTURA
TUBO CILINDIRICO LUNGO
Poiseuille (regime laminare)
 viscosità

## Slide 13
CALCOLI DI CONDUTTANZE
FLUSSO DI GAS
Flusso Molecolare
APERTURA
TUBO CILINDIRICO
n1
n2
A
n=N/V

NUMERO TOTALE DI URTI PER UNITA’ DI SUPERFICIE E DI TEMPO
con M=(mR)/k
Per aria (N2) @ T ambiente
C in l/s
A in cm2
Per generico gas g @ T ambiente
LUNGO
CORTO
Dall’espressione di Knudsen per Q
: probabilità di trasmissione
(Vedere Appendice B)

## Slide 14
CALCOLI DI CONDUTTANZE
FLUSSO DI GAS
Strutture tubolari arbitrariamente complesse
Conduttanze in flusso molecolare calcolate analiticamente solo in pochi casi
METODI PROBABILISTICI
METODO MONTE CARLO
Hp.
Flusso stazionario
Regime molecolare
Distribuzione posizione e angolo di ingresso di una particella nella canalizzazione indipendente dalle altre particelle
Legge del coseno per le particelle dopo la riflessione dalle pareti
Tecnica:
Si simula la traiettoria individuale di un grande numero di particelle costituenti il gas, sotto le ipotesi precedenti. Ricavando il rapporto tra il numero di particelle entranti rispetto a quelle uscenti si ricava la PROBABILITA’ DI TRASMISSIONE

## Slide 15
CALCOLI DI CONDUTTANZE
FLUSSO DI GAS
Strutture tubolari arbitrariamente complesse
Molflow+ is Monte Carlo simulation tools for ultra-high vacuum and synchrotron radiation, respectively. Over the years they have become a common tool for designing and analysing the vacuum system of particle accelerators.
10th International Particle Accelerator Conference, Melbourne, Australia, 19 - 24 May 2019, pp.TUPMP037
DOI 10.18429/JACoW-IPAC2019-TUPMP037
http://fisica.ufpr.br/sharipov/
The applet calculates mass flow rates through pipes and orifices over the whole range of the gas rarefaction
Prof. Felix Sharipov Email: sharipov@fisica.ufpr.br
FREE APPLET
Traiettorie di 15 molecole che entrano in un gomito in flusso molecolare
O’Hanlon “A User’s Guide to Vacuum Technology” second edition, Wiley

## Slide 16
CALCOLI DI CONDUTTANZE
FLUSSO DI GAS
Considerazione
Flusso molecolare, tubo cilindirico corto
il tubo corto può essere visto come una serie di un’apertura e un tubo lungo
CONDUTTANZE IN SERIE
MA ATTENZIONE !
NON FUNZIONA QUANDO SI COMBINANO DUE CONDUTTANZE DIRETTAMENTE
Vedi sezione esercizi
,….potendo tollerare errori del 12%-15% si può usare l’approccio di Dushman:

## Slide 17
CALCOLI DI CONDUTTANZE
FLUSSO DI GAS
Considerazioni
Tubo cilindrico lungo 5 cm × 1 m
C1
C2
Sn
S
Sistema
Trappola per vapori olio
CONDUTTANZA VISCOSO/MOLECOLARE
VELOCITA’ NETTA DI POMPAGGIO
Le pompe primarie posso stare lontano dalla camera, le secondarie no

## Slide 18
REGIMI DI FLUSSO – CONDUTTANZE
FLUSSO DI GAS
Riepilogo
Da «A User’s Guide to Vacuum Technology» John F. O’Hanlon
Q: portata
d : diametro tubazione
P: pressione
J. Vac. Sci. Technol. A, Vol 12, No 4, Jul,Aug 1994
Sintetica raffigurazione dei vari regimi di flusso in funzione:
della geometria delle tubazioni
della portata
della pressione
Attenzione alla simbologia, per esempio:
D = d ?
P upstream pressure?
…o un’alternativa

## Slide 19
EQUAZIONE GENERALE DEL POMPAGGIO
FLUSSO DI GAS
QUANTITA’ DI GAS CHE LASCIA LA CAMERA
Il segno meno indica una diminuzione di pressione
GAS CHE ENTRA NELLA POMPA
FLUSSO TOTALE DI GAS ENTRANTE NELLA CAMERA DOVUTO A:
Da «A User’s Guide to Vacuum Technology» John F. O’Hanlon
= FUGHE (Permeation, Leaks)
= DEGASAGGIO DELLE PARETI INTERNE (Desorption, Diffusion, Vaporisation)
= RETRODIFFUSIONE DALLA POMPA (Backstreaming)