## Slide 1: I fondamenti del Vuoto
C. Roncolato
Corso Nazionale INFN di Criogenia e Vuoto
Giorno 1 – 29 Settembre 2025, Milano

## Slide 2: Definizione del Vuoto
Definizione DIN 28400/1: lo stato dove la pressione è più bassa di 300mbar, che è la più bassa che può esistere sulla superficie della terra.
Definizione ISO 3529/1: un gas diluito o lo stato corrispondente al quale la pressione o la densità è più bassa di quella della dell’atmosfera circostante.
Più semplicemente…
Vuoto parziale dello spazio, dove sono stati rimossi delle molecole di gas
Quindi…
vi sono meno molecole (densità inferiore) rispetto allo spazio circostante dello stesso volume.
Il vuoto → un gas rarefatto

## Slide 3: Unità di misura della pressione
Il vuoto si riferisce all'intervallo di pressione compreso tra 1000 mbar e 0 mbar, dove lo 0 non viene mai raggiunto.
A causa della risoluzione necessaria in un diagramma su diversi ordini di grandezza, si utilizza una scala logaritmica.
L'ingegneria del vuoto utilizza la notazione scientifica, o decadi, per indicare i valori di pressione
1 atm = 1013 mbar = 760 Torr

## Slide 4: Alcuni Aspetti sulle Unità di Misura e le Grandezze Fisiche
Necessità di convertire le unità di misura in diversi casi a seconda dei vari ambiti
Esempio: Pa, mbar, Torr
Attenzione alle Condizioni Normali: Temperatura 0°C Pressione 1 atm
10-2

## Slide 5: Domanda Fondamentale!
In senso pratico, nessuno crea un vuoto senza un motivo.
Quale effetto voglio ottenere dal vuoto?
Dipende dalla pressione da ottenere!

## Slide 6: DEPRESSIONE - BASSO VUOTO
Produzione Microchip
Atmosfera Terrestre
1000 mbar
Aspirapolvere 900 mbar
Ventosa per sollevamento 800-500 mbar
Applicazioni Medicali
500-300 mbar
Monte Everest
300 mbar
Inscatolamento
400-200 mbar
Essiccamento
50 mbar
Termoformatura
500-100 mbar
Packaging Alimentare
5 mbar
1 mbar
50 mbar
100 mbar
500 mbar

## Slide 7: MEDIO VUOTO
Lampadine ad Incandescenza
Thermos (o Dewar)
1 mbar
10-2 mbar
10-4 mbar
10-3 mbar
10-1 mbar
Liofilizzazione
Metallurgia delle polveri
Camera a Guanti
Rivestimenti Ottici

## Slide 8: ALTO VUOTO
Produzione Microchip
Aereospaziale
10-4 mbar
10-6 mbar
10-8 mbar
10-7 mbar
10-5 mbar
Analisi Scientifiche (microscopio elettronico, spettrometro di massa)
Tubo a Raggi Catodici
Valvole Termoioniche

## Slide 9: ULTRA ALTO VUOTO
Atmosfera Lunare
10-9 mbar
10-11 mbar
10-15 mbar
10-12 mbar
10-10 mbar
Acceleratore di particelle Circolari
Epitassia da fasci molecolari
10-13 mbar
Spazio nel sistema solare
Record Vuoto in Laboratorio
C. Benvenuti (1993)
Analisi delle superfici (LEED, XPS, …)