## Slide 1: Teoria Cinetica dei Gas
C. Roncolato
Corso Nazionale INFN di Criogenia e Vuoto
Giorno 1 – 29 Settembre 2025, Milano

## Slide 2: Modello del Gas Ideale
FALSO PER GAS REALI
Le particelle:
hanno dimensioni trascurabili rispetto al volume del recipiente;
tra di loro non interagiscono: non si attraggono né si respingono, semplicemente rimbalzano;
si muovono in linea retta finché non colpiscono le pareti;
urtando le pareti creano una forza verso l’esterno che è proporzionale alla pressione
Anche se i gas reali non sono esattamente così, molti si comportano in modo simile al gas ideale quando la pressione è bassa.

## Slide 3: Statistica dei Gas Ideali
Probabilità
Angolo ϑ
Distribuzione Uniforme
In media non si muove il gas ma c’è un’energia cinetica media associata sull’asse i-esimo
Vettori Velocità Particelle Raccolti in un Punto
Si suppone che il gas si muova in tutte le direzioni con una «Distribuzione Normale»
In tutte le direzioni la probabilità di avere una particolare direzione è la stessa
Probabilità
Velocità
Distribuzione Normale Lungo un Asse Preciso
Calcolo la media dei quadrati delle velocità
Energia media sull’asse i-esimo
Calcolo la media delle velocità
Dipende unicamente dal parametro σ

## Slide 4: Temperatura di un gas
Un gas che inizialmente ha tutte le particelle alla stessa energia cinetica, per la casualità degli urti che scambiano energia lungo tutte le direzione si trova dopo poco ad avere una distribuzione di velocità, che è quella di Maxwell Boltzmann
Probabilità nulla di trovare una particelle ferma o estremamente veloce
Per l’aria a 20°C la velocità media delle particelle pensate come tutte uguali con peso 29gr/mole è 464 m/s
Probabilità
Modulo Velocità
Velocità più probabile
Velocità media
Velocità media quadrati

## Slide 5: Distribuzione di Maxwell Boltzmann
Probabilità nulla di trovare una particelle ferma o estremamente veloce
Probabilità
Modulo Velocità
n
ρ
Si può sostituire m → M e kB → R
Velocità più probabile
Velocità media
Velocità media quadrati
Crms = 502 [m/s]
100 %
88 %
108 %
“più probabile” →“wahrscheinlichsten”

## Slide 6: Distribuzione di velocità a confronto
  La velocità dipende dalla massa
  La velocità dipende dalla temperatura
I gas leggeri sono estremamente veloci e con un ampio spettro di velocità

## Slide 7: Modello del Gas Ideale
Legge per i gas ideali
Un gas ideale è composto da particelle puntiformi in movimento casuale e non interagenti.
p = Pressione [mbar]
V = Volume [lt]
nm = Quantità di gas [mol]
T = Temperatura [K]
R = Costante dei Gas [83.14 mbar lt/(mol K)]
n = numero di particelle per unità di volume
kB = Costante di Boltzmann = 13.805 x 10-23 mbar lt/ K

## Slide 8: Legge dei gas perfetti
Legge di Boyle-Mariotte ()
Legge di Gay-Lussac (o di Charles) ()
Legge dei gas perfetti (
m
V = 1 cm3
A = 1 cm2
n = N / V = # particelle in 1 cm3
m c
- m c
2 m c
Trasmissione Quantità di Moto
c
microscopica
macroscopica

## Slide 9: Costanti Fisiche Fondamentali

## Slide 10: Differenza tra Pieno e Vuoto
  P = 10-8 mbar
  n = 2.4 x 108 part/cm3
  P = 103 mbar
  n = 2.4 x 1019 part/cm3
Può vedere che ci sono due tipi di urti: PARTICELLA-PARTICELLA o PARTICELLA-PARETE

## Slide 11: Libero Cammino Medio (1/2)
Ci sono un po’ più urti perché le particelle non sono ferme ma vengono anche incontro
Si considera un intervallo di tempo t durante il quale avvengono un certo numero di urti:

## Slide 12: Libero Cammino Medio (2/2)
Il prodotto libero cammino medio per la pressione è una costante e dipende solo dalla temperatura e dalla natura dei gas.
Il libero cammino medio però dipende solo dalla densità delle particelle e dalla natura del gas
Utilizzando la definizione di densità di particelle e l’area di collisione

## Slide 13: Vista in prospettiva del Libero Cammino Medio
Diametro Atomico Nominale
0.3nm
Separazione media tra le molecole
3.3nm
Prospettiva delle dimensioni molecolari rispetto alla separazione molecolare media
Modello di un gas ideale a STP (1atm e 0°C)
Prospettiva del libero cammino medio rispetto alla separazione molecolare media (il diametro molecule è stato esageratemente aumentato di un fattore 5)
Libero cammino medio pari a 93nm
La separazione molecolare media è circa 10 volte il diametro atomico
Il libero cammino medio è 310 volte il diametro atomico nominale e 28 volte la separazione molecolare media

## Slide 14: Alcuni esempi di calcolo sul libero cammino medio
Esempio aria pressione atmosferica a 20°C
cm mbar
mbar
Esempio idrogeno pressione nel range UHV a 20°C
cm mbar
mbar
Esempio idrogeno pressione nel range UHV a -196°C = 77K
mbar

## Slide 15: Urti alla Superficie
Gli urti per unità di tempo su una superficie
Superficie
Superficie
Utilizzando la teoria cinetica dei gas perfetti, valgono le seguenti relazioni:
    – urti al secondo (#/s)
    p – pressione (mbar)
    T – temperatura (K)
    M –peso atomico (g/mol)
[cm-2 s-1] frequenza di collisioni
Utilizzando la massa molecolare e inserendo la costante dei gas si ottiene:
Per unità di area e utilizzando i valori per aria a 20°C si ottiene:

## Slide 16: Tempo di Formazione di un Monolayer
δm
√3 /2 δm
Una molecola per unità di area indicata nel rombo.
Le particelle sono spaziate di δm diametro molecolare
In modo grossolano si assume:
Solamente con pressioni inferiori a 10-9 mbar è possibile avere superfici che non vengono deteriorate una volta preparate
Sticking Factor (probabilità di adesione) pari a 1
Alla pressione di 10-9mbar si forma un monolayer in circa 1hr
Alla pressione di 10-6 mbar si forma un monolayer in circa 3s

## Slide 17: Efficienza di cattura di una pompa (coefficiente Ho)
Probabilità di pompaggio o fattore Ho è data dal rapporto:
Velocità di pompaggio S0 per un gas con velocità media c di un apertura di area A, senza nessun riflusso
Esempio pompa criogenica
Flangia DN 200 CF
SH2O = 4600 lt/s
SH2 = 2200 lt/s
Usando la PM dei gas a 20°C, d = 200mm, J = c/4, S0 = J Ap si ottiene :
JH2O=14.7 lt/s-cm2 → S0,H2O = 4616 lt/s → PHo,H2O = 99.7%
JH2 = 44 lt/s-cm2 → S0,H2 = 13850 lt/s → PHo,H2 = 15.9%
JH2 = 37 lt/s-cm2
JH2 = 44 lt/s-cm2
JH2O = 14.7 lt/s-cm2
JH2O = 0.05 lt/s-cm2

## Slide 18: Caratteristiche dei gas a diverse pressioni
Basso Vuoto
La pressione è alta
La densità di particelle è alta
Il libero cammino medio è corto
Sono più frequenti gli urti tra le particelle piuttosto che gli urti alle pareti
Il tempo di formazione di un monolayer è corto
Il coefficiente di convezione dipende dalla pressione
Ultra Alto Vuoto
La pressione è bassa
La densità di particelle è bassa
Il libero cammino medio è lungo
Sono più frequenti gli urti alle pareti piuttosto che gli urti tra particelle
Il tempo di formazione di un monolayer è lungo
Sono molto più importanti le specie che provengono dalle pareti che non quelle residue nel volume

## Slide 19: Definiamo il Pieno, l’Aria
H2
0.5 ppm
Kr
0.5 ppm
CH4
1-2 ppm
He
5.24 ppm
Ne
18.2 ppm
CO2
413 ppm
PM [gm/mol]
28.01
32.00
39.95
44.01
M [gm]
21.87
6.70
0.37
0.02
28.96
Peso Molecolare dell’Aria
Attenzione a:
Presenza di Elio
Presenza di Argon

## Slide 20: Vapore d’Acqua nell’Aria
Chart: Densità del Vapor Acqueo Pressione Saturazione
Chart: Densità del Vapor Acqueo Pressione Saturazione
Per la legge dei gas (Dalton) si ha:
Dati sul vapore saturo presi da Tabella XIII
Il contenuto di aria si esprime normalmente in Umidità Relativa (RH%)
Es. 50% umidità a 20°C equivale a 11.68 mbar. La frazione molare è:
L’aria umida è più leggera perché PMH2O = 18.08 gm/mol