## Slide 1: Conduttanza e Regimi di Flusso
C. Roncolato
Corso Nazionale INFN di Criogenia e Vuoto
Giorno 1 – 29 Settembre 2025, Milano

## Slide 2: Definizione di Conduttanza
Aggiungiamo un secondo contenitore con un flusso di gas in ingresso
Tra il primo e il secondo contenitore c’è un tubo circolare di
diametro Dia e lunghezza L.
La pompa aspira il gas e all’equilibrio si misura una differenza di pressione tra le due camere pari a:
In analogia alla resistenza elettrica del circuito si definisce una resistenza al passaggio del flusso gassoso e il suo reciproco la conduttanza.

## Slide 3: Velocità di Pompaggio Effettiva
Dalla condizione di continuità dei flussi si ottiene
Dalla definizione di conduttanza si ottiene:
Combinate insieme danno la serie delle conduttanze:
Seff

## Slide 4: Esempio Numerico di Calcolo della Pressione Ultima
Seff
Definizione del sistema:
S = 36 m3/hr = 10 lt/s
C = 5 lt/s
QpV = 1sccm = 55.175 mbar lt/s
Calcolo della velocità di pompaggio effettiva
Calcolo della pressione in camera
Calcolo della pressione alla pompa

## Slide 5: Efficienza di pompaggio
Definizione del sistema:
S = 300 lt/s
C = 3000 lt/s
Almeno un fattore 10x su C
per avere efficienza al 90%

## Slide 6: Connessioni in serie e parallelo delle conduttanze
Connessione in serie
Connessione in parallelo
p in
S
Q
pV
p c
E’ valido solo se tra un nodo e l’altro sono raggiunte le stesse condizioni di equilibrio dei gas
p in
S
Q
pV
p c

## Slide 7: Numero di Knudsen
Si può calcolare un ulteriore confronto:
    – numero di Knudsen
    λ – libero cammino medio
    d – dimensione caratteristica del sistema
Si distinguono tre regimi:
Regime Viscoso Kn < 0.01
1/Kn > 100
p d > 0.66 [mbar cm]
Le collisioni tra le particelle prevalgono
l
Regime Intermedio 0.01 < Kn < 0.5
2 < 1/Kn < 100
1.3 x 10-2 < p d < 0.66 [mbar cm]
Regime Molecolare Kn > 0.5
1/Kn < 2
p d < 1.3 x 10-2 [mbar cm]
Le collisioni alle pareti prevalgono
1/Kn è quanti collisioni devono avvenire prima che si raggiunga la parte alla distanza d

## Slide 8: Diversi tipi di Regime di Flusso
Flusso Molecolare
Flusso Laminare
Flusso di Ugello
Flusso Turbolento
Regime Viscoso (p d > 0.66 [mbar cm])
Regime Molecolare (p d < 1.3 x 10-2 [mbar cm])
Se d = 4 cm allora p < 3 x 10-3 mbar
Se d = 10 cm allora p < 1.3 x 10-3 mbar
Maggiore è la dimensione caratteristica, minore deve essere la pressione per essere in regime molecolare
Se d = 4 cm allora p > 1.65 x 10-1 mbar
Se d = 10 cm allora p > 6.6 x 10-2 mbar

## Slide 9: Numero di Reynolds (1/2)
Forze di attrito tra fluido e parete
Distribuzione delle velocità
Leggi di conservazione non sono più valide
Numero di Reynolds descrive il rapporto tra forze di attrito e forze d’inerzia
velocità fluido
densità
viscosità
diametro sezione
Numero di Reynolds
Flusso Laminare
Re < 2300
Flusso Turbolento
Re > 4000

## Slide 10: Numero di Reynolds (2/2)
Espressione Velocità in funzione del Flusso Gassoso
Espressione Velocità in funzione del Flusso Gassoso
Aria a 20°C [mbar lt/s-cm]
Fattore dipendente dal gas
Espressione Generale

## Slide 11: Diversi tipi di Regime di Flusso (1/2)
Molecolare
Viscoso
Turbolento
Laminare
Transizione
106
104
102
100
10-2
10-4
Numero di Reynolds
104
102
100
10-2
10-4
10-6
Numero di Knudsen
molecolare
viscoso
turbolento
laminare

## Slide 12: Diversi tipi di Regime di Flusso (2/2)
Transizione
mbar molecolare
mbar viscoso
(mbar lt/s) turbolento
(mbar lt/s) laminare
Aria a 20°C [mbar lt/s-cm] e d = 1 cm
104
102
100
10-2
10-4
Portata (mbar lt/s)
10-6
10-4
10-2
100
102
Pressione (mbar)
Molecolare
Viscoso
Turbolento
Laminare
Transizione

## Slide 13: Regime Molecolare
Kn > 0.5
p d < 1.3 x 10-2 [mbar cm]
Le collisioni alle pareti prevalgono
Effetto random dopo una collisione con le pareti: non ci sono direzioni preferenziali e la probabilità di rimbalzo è la stessa in tutte le direzioni. Non c’è più memoria della direzione incidente.
P < 1 indica la probabilità di trasmissione
Alcune particelle possono essere riflesse verso il piano di ingresso

## Slide 14: Regime Molecolare
# Particelle che escono
dal Piano 2
# Particelle che entrano
al Piano 1
Probabilità di Trasmissione
Flusso di Particelle per Unità di Area
Flusso di Particelle entranti nel piano 1 di superficie A
Conversione da flusso di particelle a portata di gas
Portata di gas in funzione della pressione

## Slide 15: Regime Molecolare (Effetto di Beaming)
Flusso particelle che escono da un’apertura circolare per lunghezze di tubo differenti
Distribuzione angolare traiettorie
se l/d < 0.2
se l/d > 20

## Slide 16: Regime Molecolare (Apertura Circolare)
Bilancio dei Flussi di Particelle
Conduttanza
[cm]
[cm2]
Aria a 20°C
Fattore
Dipendenza dal tipo di gas e temperatura
Non dipende dalla pressione
Probabilità Apertura = 1

## Slide 17: Conduttanza per le Flange Standard
DN | DN Interno | CA (l/s)
16 | 16 | 23
40 | 36.8 | 123
63 | 66 | 396
100 | 104 | 984
160 | 155 | 2186
NB: Fattore circa 3x rispetto a una TMP su DN 160 CF
Internal Diameter [mm]

## Slide 18: Regime Molecolare (Tubazione Generica)
Conduttanza Tubazione
Conduttanza Apertura
Probabilità di Trasmissione
Valori di conduttanza per Aria a 20°C
Probabilità Tubo Generico
Esempio:
d = 4cm L = 1m
L/d = 25
7 lt/s

## Slide 19: Diagramma Generale
104
102
100
10-2
10-4
Portata (mbar lt/s)
10-6
10-4
10-2
100
102
Pressione (mbar)
Regime Molecolare
Tipi di flusso per un tubo a sezione circolare d=1cm. Il gas è aria a 20°C con pressione finale trascurabile

## Slide 20: Regime Viscoso (Tubazione in Flusso Laminare)

## Slide 21: Regime Viscoso (Tubazione in Flusso Laminare)
Legge di Hagen-Poiseuille
Jean Léonard Marie Poiseuille (Parigi, 22 aprile 1799 – Parigi, 26 dicembre 1869) è stato un medico, fisiologo e fisico francese.
Aria a 20°C [mbar, lt/s, cm]
Portata dipende dal quadrato della pressione
Conduttanza maggiore ad alte pressioni
Dipende fortemente dal diametro
Fattore di scala dato dall’inverso della viscosità
tl: tubo laminare

## Slide 22: Regime Viscoso (Tubazione in Flusso Laminare)
Attenzione alla pressione allo scarico: deve essere sempre v < vsuono altrimenti il flusso è strozzato
Esempio di un tubo molto sottile d = 1 mm, L = 10 m, p1 = 1013 mbar p2 = 200 mbar
Velocità del suono
Condizione di regime laminare deve risultare

## Slide 23: Diagramma Generale
104
102
100
10-2
10-4
Portata (mbar lt/s)
10-6
10-4
10-2
100
102
Pressione (mbar)
Regime Molecolare
Tipi di flusso per un tubo a sezione circolare d=1cm. Il gas è aria a 20°C con pressione finale trascurabile
Regime Laminare

## Slide 24: Regime Viscoso (Ugello in flusso laminare)
Si assume che:
Fluido viscoso inizialmente è fermo
Si muove attraverso un ugello che si restringe lentamente
Perde pressione ma aumenta velocità
Si raffredda perché perde energia e non scambia calore con l’esterno (isoentropico)
Non c’è attrito con le pareti (perché tragitto è corto)
v1 = 0
v2
p1
p2 < p1
T2 < T1
T1
Si conserva: energia,
quantità di moto massa
ρ1
ρ2 < ρ1
Aria a 20°C [mbar, lt/s, cm]
Se la pressione a valle è troppo bassa c’è un regime strozzato
Pressione Critica p*
p*/p1

## Slide 25: Diagramma Generale
104
102
100
10-2
10-4
Portata (mbar lt/s)
10-6
10-4
10-2
100
102
Pressione (mbar)
Regime Molecolare
Tipi di flusso per un tubo a sezione circolare d=1cm. Il gas è aria a 20°C con pressione finale trascurabile
Regime Laminare
Flusso strozzato

## Slide 26: Connessione per tubi a gomito
Il calcolo è valido solo se il tubo è tra due camere grandi
Esempio 1 - d=25mm R=50mm ϑ = π/2 forma raggiata
Esempio 2 - d=25mm La=Lb=50mm ϑ = π/2 forma squadrata (L equivalente)

## Slide 27: Connessione in Serie di Tubazioni
Esempio – A1 = A2 e L1 =2d e L2 = 3d
Ptubo,1(L1/d) = Ptubo,1(2) = 0.355
Ptubo,1(L2/d) = Ptubo,1(3) = 0.274
Ptubo((L1+L2)/d) = Ptubo(5) = 0.190
Equivalenza Circuito Elettrico
-3.7%
-18%
Effetto della diversa distribuzione all’uscita del tubo
se riduzione
se aumento o uguale

## Slide 28: Calcolo della Velocità di Pompaggio Effettiva
Conduttanza Baffle Cbuffle= 3000 lt/s
Velocità Pompaggio DIP3000 250 ISO-K S = 3000 lt/s
Conduttanza Valvola S = 4000 lt/s
Dati del Sistema
Calcolo Velocità Pompaggio Effettiva
Seff = 1772 lt/s
Seff,el = 1091 lt/s
-38.4%

## Slide 29: Regime Transitorio (Tubazione Lunga)
Una buona approssimazione è pensare a due conduttanze in parallelo
Formula Semi Empirica
Condizione Tubo Lungo l >> d

## Slide 30: Regime Transitorio (Tubazione Lunga)
Una buona approssimazione è pensare a due conduttanze in parallelo
Formula Semi Empirica
Condizione Tubo Lungo ℓ >> d
Calcolo con metodo interattivo se p1 o p2 non sono note

## Slide 31: Calcolo Velocità Pompaggio con Regime Transitorio
Esempio Pompa Root
S = 144 m3/hr = 40 lt/s
d = 40 mm
L = 30 cm
pc = 2x10-2 mbar
Seff = ?
pc | pi | p | f(pd) | R
0.02 | 1.50E-02 | 1.75E-02 | 0.819 | 2.023
0.02 | 9.89E-03 | 1.49E-02 | 0.821 | 2.023
0.02 | 9.89E-03 | 1.49E-02 | 0.821 | 2.023
 |  | Seff= | 19.77 | lt/s