## Slide 1
Particelle nucleari per curare i tumori
Mario Pietro Carante e Ricardo Ramos
University of Pavia and INFN
mariopietro.carante@unipv.it ricardoluis.ramos@unipv.it
International Physics Masterclasses –Particle Therapy, Pavia, February 11th, 2026
Grazie a Francesca Ballarini

## Slide 2
Giornata internazionale delle donne nella scienza

## Slide 3
Le terapie antitumorali
Problema:
preservare le cellule sane!!
Obiettivo:
eliminare le cellule tumorali

## Slide 4
Come proiettili usiamo le radiazioni
Radiazioni:
onde o particelle che trasportano e cedono energia in un materiale
Radiazioni ionizzanti:
radiazioni che hanno energia sufficiente per ionizzare gli atomi del materiale che attraversano

## Slide 5
Elettrone
Ionizzazione
Nucleo
Elettrone
Nucleo
Li (atomo neutro)
Li+ (ione positivo)
Esempio: atomo di Litio (3 p e 3 e­­­­­­­­­–­), colpito da radiazione, perde il suo elettrone più esterno e diventa uno ione positivo (perchè adesso ha 3 protoni e 2 elettroni, quindi carica totale positiva)

## Slide 6
La dose assorbita
Attraverso le ionizzazioni, le radiazioni ionizzanti cedono parte della loro energia agli atomi del materiale che attraversano
La dose assorbita è definita come la quantità di energia assorbita dal materiale per unità di massa del materiale stesso
D = E/m
Nel sistema internazionale si misura in Gray:
Gy = J/Kg

## Slide 7
Radioterapia
E’ una delle più diffuse terapie antitumorali. Circa il 50% dei pazienti oncologici sono trattati con fotoni (raggi X) o elettroni
Limitazioni
Precisione migliorabile
Tumori radioresistenti

## Slide 8
L’adroterapia
L’adroterapia è una terapia antitumorale d’avanguardia che fa uso di particelle cariche «pesanti», sfruttando le loro proprietà fisiche
Adroni = particelle che interagiscono fortemente
Oggi: protoni e ioni carbonio
In futuro: sicuramente ioni elio (presto a HIT, Heavy-Ion beam Therapy centre a Hidelberg, e poi a CNAO a Pavia) e forse altri ioni, come ossigeno

## Slide 9
Picco di Bragg
Depth (cm)
Dose
0
15
Raggi X (4 MeV):
depositano la maggior parte della loro energia all’inizio del percorso
Raggi X (20 MeV):
profondità maggiori
Protoni (150 MeV)
picco di Bragg
LET (deposizione di energia per unità di percorso)  1/v2

## Slide 10
Picco di Bragg
Profondità
Energia

## Slide 11
Prima idea
R. Wilson (1914-2000), “father of proton therapy”
1946
Scoperta picco di Bragg: 1930

## Slide 12
Un po’ di storia
1946: prima proposta da parte di Robert Wilson
1954: primo paziente trattato con protoni (Berkeley, USA)
1977: primi trattamenti con ioni (Berkeley, USA) -> effetti collaterali non tollerabili
1990: primo acceleratore di protoni clinico apposito (Loma Linda, USA)
1994: inizio trattamenti con ioni C (Chiba, Giappone)
2009: inizio trattamenti con ioni C in Europa (Heidelberg; Germania)
2011: primo paziente trattato al CNAO (Pavia, Italia)
2012: inizio trattamenti con ioni C in Italia (Pavia)

## Slide 13
L’adroterapia nel mondo
137 centri (dec 2025), di cui 17 con C-ions (7 Jap, 5 Chi, 2 Ger, 1 Ita, 1 Aus, 1 Korea)
USA 46
Jap 27
China 14
UK 4
RU 5
D 7
IT 5
https://www.ptcog.ch

## Slide 14
Fino al 2024 circa 450mila pazienti trattati
Chart: 
 | 149345 | 21580 | 2054 | 1533
protons: 390,315
C: 63,878
He: 2085
other ions: 433
(https://www.ptcog.ch)
per confronto: nel 2020, i nuovi casi di tumore sono stati  18 milioni

## Slide 15
CNAO
CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) a Pavia è uno dei pochissimi centri al mondo in cui si possono usare sia protoni che ioni carbonio
Questi 2 ioni forniscono vantaggi diversi (vedi dopo)
next talk !

## Slide 16
Altri centri italiani
Trento – centro di protonterapia =>
<= Catania – protonterapia dei soli
tumori oculari
Notes: Trento: protoni da ciclotrone, gantry rotante da 160 tonnellate
Catania: modulazione passiva, 62 MeV

## Slide 17
Ciclotroni
lateral view
top view
Le particelle sono mantenute in una traiettoria a spirale da un campo magnetico statico e sono accelerate da un campo elettrico rapidamente variabile
Notes: 2 elettrodi, tra cui c’è ddp

## Slide 18
Sincrotroni
B variabile, R costante

## Slide 19
Profondità
Acceleriamo le particelle per poter penetrare di svariati centimetri nel corpo del paziente e depositare l’energia (picco di Bragg) alla giusta profondità
A energie diverse corrispondono profondità diverse del picco di Bragg

## Slide 20
Spread Out Bragg Peak
Un tumore è più largo (cm) di un singolo picco di Bragg (mm)
=> tanti picchi diversi (con energia iniziali diverse) sono sommati, a formare il picco di Bragg allargato (Spread Out Bragg Peak, SOBP)
Tessuto sano
Tessuto sano
Tumore

## Slide 21
Il SOBP si ottiene con modulazione passiva…
ions with
fixed energy
high energy  long range
low energy  short range
depth
TUMOR
small thickness
large thickness

## Slide 22
oppure con modulazione attiva…
slice 1
ions with variable energy
depth in tissue
low (initial) energy
high (initial) energy
slice 2
slice 3
slice 4
slice 5

## Slide 23
Vantaggi dell’adroterapia - p
Vantaggi
Vantaggio fisico (in particolare dei protoni) – grande precisione
La dose dei protoni crolla a zero appena dopo il SOBP -> OK per tumori posti appena prima di organi critici (come la retina nei tumori oculari) e in tutti i casi dove serve grande precisione, inclusi i tumori pediatrici
8 giugno 2015

## Slide 24
beam
red = high dose
blue = low dose
Vantaggi dell’adroterapia - p
Vantaggi

## Slide 25
DX
DC
Fraction of surviving cells
X-rays
C ions
Qui, RBE = 3/1 = 3
Vantaggi dell’adroterapia - C
Vantaggio biologico degli ioni pesanti, come C – maggiore efficacia
Gli ioni pesanti hanno un RBE maggiore rispetto a fotoni e protoni
Relative Biological Effectiveness:
DX
Dion
RBE =
a parità di effetto biologico

## Slide 26
Vantaggi dell’adroterapia - C
X,, p
C, He…
Ioni pesanti
Danno al DNA più complesso
Morte cellulare più probabile

## Slide 27
image kindly provided by Marco Durante, GSI, Darmstadt, Germany

## Slide 28
Vantaggi dell’adroterapia - C
Quindi gli ioni carbonio fanno più danno al tumore (a parità di danno ai tessuti sani)
=> adatti per i tumori radio-resistenti
La Provincia Pavese, 24/09/2014

## Slide 29
Ottimizzazione biologica
GyRBE
Gy
L’RBE degli ioni pesanti non è costante, ma cresce con la profondità. questa variazione va misurata/calcolata (con precisione millimetrica!) per poter raggiungere lo scopo, cioè mantenere costante il prodotto GyRBE
Esistono modelli per calcolare l’RBE: oggi userete il LEM (Local Effect Model)

## Slide 30
Per il futuro
Fasci misti di ioni
FLASH therapy
Artificial intelligence
Online monitoring: 11C (β+)
Altri ioni (He, O ...)