## Slide 1
Torre NEMO-Fase2: deployment
come/quando/dove
Ancora non lo sappiamo ma:
-la scelta più ovvia è il sito di Capo Passero.
-Abbiamo una persona nuova dedicata full time ad organizzare le sea operations : Klaus L.
- Lasciamolo lavorare. Cmq la disponibilità di una nave e di un ROV per l’operazione ai 3500 m nn sembra essere impossibile.
-La back up solution di deployment al test site è veramente l’»ultima spiaggia»

## Slide 2
…nel frattempo
La torre è ritornata nel laboratorio al porto
L’elettronica di lettura è a Capo Passero
Supponendo che il deployment NON avvenga prima della primavera 2013 si può/deve fare qualcosa?
Verifica parziale del funzionamento dei piani dopo il ‘viaggio’ a Capo Passero
Verifica più accurata del funzionamento piani torre
Possibili interventi a base torre
Identificazione punti critici per eventuale connessione torre al test site

## Slide 3
Verifica parziale del funzionamento dei piani
dopo il ‘viaggio’ a Capo Passero
Si collega la base torre al test connector
Si alimenta la torre e si misura il consumo totale
Si collega la fibra ottica di recezione con un analizzatore di spettro: si devono osservare tutte 10 le lunghezze d’onda.
In questo modo si verifica che i piani comunicano
Fattibilità immediata

## Slide 4
Verifica più accurata del funzionamento piani torre
Si acquistano 3 laser + eventuali filtri con l1=base torre, l2= primo piano, l3= ultimo piano (sono disponibili sul mercato , costo intorno ai 1000 Euro)
Si recuperano 3 test bench di piano
Si accende la torre e si comunica con base torre + 2 piani
Questo test è ovviamente più completo del precedente.
Occorre subito controllare
la disponibilità dei laser e tempi di consegna (1-2 mesi)
che i 3 test bench siano disponibili

## Slide 5
Possibili interventi a base torre
Riposizionamento Laser beacon
Dovrebbe essere facile, verifico con Mario
Recupero alimentazione idrofoni
Operazione più complessa:
Richiede l’apertura del vessel
E’ possibile effettuare l’operazione se
-Si prepara in anticipo un test bench con idrofono e alimentatore a 12V
-Si è nelle condizioni di leggere i piani (vedi intervento precedente)
ATTENZIONE!
SE dopo il test troviamo il vessel allagato che facciamo?
Al momento NON abbiamo spare :occorre ordinare