## Slide 1: ReDSoX Research Drift for Soft X-ray
Sezioni partecipanti: TS, BO (IASF-BO), MI, PV, ROMA2 (IAPS-ROMA)
Responsabile nazionale: A. Vacchi
Responsabile locale: G. Bertuccio
Gruppo INFN-MI: G. Bertuccio, A. Castoldi, C. Guazzoni, D. Giove, M. Ahangarianabhari, D. Macera, G. Montemurro, Y. Shi, + 2 PhD INFN
Durata: 2013-2015
Collaborazione: FBK (Trento), Sincrotrone Trieste
Linea di ricerca: Spettroscopia ed imaging di X-ray.
Sviluppo di Rivelatori a Deriva in Silicio di grande superficie
Elettronica a minimo rumore
Applicazioni: Astrofisica X e , Diagnostica medica, Advanced Light Sources (Sincrotrone e FEL)

## Slide 2: ReDSoX - motivazioni
  Proposta LOFT per la mission call M3 dell’ESA, conseguenza diretta di XDXL: il progetto promuove il consolidamento, l’affidabilità e la robustezza della tecnologia delle SDD lineari per l’applicazione nello spazio durante le fasi di ASSESSMENT e DEFINITION di LOFT;
  Forte richiesta da parte della comunità Advanced Light Sources (ASL), i.e. EuroFEL, di rivelatori a deriva aventi prestazioni estreme di efficienza, risoluzione energetica, velocità. Questa richiesta viene anche da Sincrotrone Trieste, con il quale si vuole consolidare la collaborazione iniziata a fine 2011;
  La tecnologia INFN-TS delle SDD lineari di grande area è la più avanzata al mondo, c’è l’interesse a svilupparla ulteriormente soprattutto dal punto di vista dell’efficienza quantica

## Slide 3: ReDSoX – Milano linea ASIC
  Attivita’ svolta (giugno 2013)
  Test di VEGA-1 ASIC completato con successo: piena funzionalità (febbraio 2013) ENC: 12 e- r.m.s. (intrinseco) ; 16 e- r.m.s. (con SDD 10mm2); consumo di potenza: 480 mW
  ULN-CMOS Preamplifier: completamento e sottomissione design prototipo
  Test ULN-CMOS Preamp. con TS-FBK 10mm2 SDD: primi test ENC: 1.8 e- r.m.s. (intrinseco); 3.8 e- r.m.s. (con SDD a -40°C) 33 eV FWHM @ Pulser line; 125 eV FWHM @ 5.9 keV 55Fe ,
  Attivita’ proposta nel 2014:
  Ottimizzazione design di ultra low noise ASIC basato sui nuovi rivelatori SDD disponibili da settembre 2013.
  Partecipazione alla realizzazione del sistema rivelatore-ASIC, caratterizzazione in laboratorio e test a Sincrotrone Trieste.

## Slide 4: ReDSoX – Milano linea Rivelatori
  Attivita’ svolta (giugno 2013)
  Definizione caratteristiche dei sistemi di rivelazione compatibili con gli esperimenti di interesse con luce di sincrotrone e FEL di raggi X e individuazione topologie/tecnologie
  Sviluppo setup e caratterizzazione sperimentale di prototipi non ottimizzati di rivelatori a deriva multi-lineari per valutazione ottimizzazione delle prestazioni ottenibili in esperimenti di spettroscopia e di imaging con raggi X
  Attivita’ proposta nel 2014:
  Progettazione e test di nuove strutture di rivelatori che soddisfino i requisiti degli esperimenti pilota con raggi X a bassa energia presso sorgenti di luce avanzate (sincrotrone e FEL).
  Partecipazione con ST e INFN-Ts allo sviluppo degli apparati sperimentali per l’installazione e test con luce di sincrotrone/FEL dei rivelatori sviluppati.

## Slide 5
ReDSoX 2014 Ricercatori – Richieste
Ricercatori e Tecnologi (tbd)
G. Bertuccio (80%), A. Castoldi (40%), A. Giove (20%), C. Guazzoni (20%), M. Ahanrianabdari(100%), D. Macera (60%), G. Montemurro (100%), Y. Shi (30%), PhD-1 INFN (100%), PhD-2 INFN (100%). TOTALE 6.5 FTE
  Richieste 2014 ReDSoX-Milano (tbd)
  Missioni Interno (10.5keuro) (Trasferte/turni presso ST-FERMI, INFN Trieste, INAF-Roma, INAF- Bologna, LABEC Firenze)
  Missione estero (7 keuro): 2 conf. Int.
  Consumo (21 keuro): Run ASICs, Comp. elettronici, meccanica, vuoto,
  Inventario (7 keuro): 2 Probe head per test su chip
  Costruzione Apparati (15keuro): Cavi alta densita’ e bassa capacita’, carrier ceramici, PCB fine-pitch, montaggi, sistema di cooling, produzione rivelatori
  TOTALE Richieste: 60.5 keuro