## Slide 1: sequenza integrazione e test modulo di piano, materiale necessario
dovranno essere disponibili nel sito di integrazione:
  componenti modulo di piano:
    1 FCM in uscita dalla ditta produttrice (no firmware, no accensione preliminare) (bussola???);
    1 PSS (no accensione preliminare);
    1 connettore ibrido di interfaccia con la dorsale;
    8 connettori elettrici di interfaccia con gli strumenti di piano (9 nel caso di piano con strumento oceanografico);
    cilindro e tappi in alluminio;
    supporti interni per schede e fibre ottiche;
  consumabili modulo di piano:
    RJ45 da crimpare sui codini dei connettori esterni;
    viteria necessaria al montaggio;
    o-ring ed anelli antiestrusione;
    contatti striscianti adesivi;
    nylon per fissaggio tappi;
    grasso siliconico;
    alcol etilico;
    panni per ottica;
    scovolini per connettori ottici.

## Slide 2: integrazione e test modulo di piano, strumentazione ed attrezzi
dovranno essere disponibili nel sito di integrazione:
  meccanica:
    chiave dinamometrica a forchetta 19mm, range 40-200N/m;
    chiave dinamometrica a forchetta 32mm, range 40-200 N/m;
  elettronica:
    ???

## Slide 3: integrazione e test modulo di piano, sequenza montaggio meccanico iniziale
Pulizia del tappo forato con panni per ottica imbevuti di alcol etilico;
Montaggio dell’etichetta sul tappo forato
Montaggio del supporto interno delle fibre;
Montaggio del connettore elettro-ottico;
Messa in sicurezza delle fibre sul proprio supporto;
Montaggio dei connettori elettrici;
Crimpatura degli RJ45 sui connettori elettrici;
Verifica del pin-out dei connettori RJ45 mediante test bench fornito da INFN
Montaggio del telaio di supporto delle schede;
Montaggio delle schede FCM e PSS;
Connessione delle fibre e dei codini dei connettori elettrici;

## Slide 4: integrazione e test modulo di piano, sequenza test e caratterizzazione
Connessione dei cavi provenienti dal test bench (connettore elettro-ottico per primo e poi, in sequenza, i connettori elettrici) sui connettori installati sul tappo;
Accensione della PSS;
Verifica delle tensioni sui TP, in accordo con la procedura;
Installazione firmware su FEM;
Esecuzione misure V e I attraverso seriali;
Esecuzione test di comunicazione con periferiche (FEM, idrofoni, strumento oceanografico);
Esecuzione misure di latenza;
Rilascio per chiusura modulo di piano

## Slide 5: integrazione e test modulo di piano, sequenza montaggio meccanico finale
Pulizia del tappo forato non forato con panni per ottica imbevuti di alcol etilico;
Installazione o-ring su tappo non forato;
Inserzione e fissaggio tappo non forato sul cilindro;
Installazione o-ring su tappo forato;
Inserzione e fissaggio tappo forato sul cilindro.