## Slide 1
LIR – INFRARED LABORATORY
Universidad Carlos III de Madrid
Extreme Universe Space Observatory onboard Japanese Experiment Module
Irene Rodríguez, Isabel Fernández-Gómez, Susana Briz, Antonio J. de Castro and Fernando López for JEM-EUSO Collaboration
Clouds phase identification based on brightness temperatures provided by the bi-spectral IR Camera of JEM-EUSO Mission

## Slide 2
INTRODUCTION
  JEM-EUSO Mission
  Measuring principle
  Height retrieval methods
  Radiative Methods
  Objectives
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
  Water clouds identification
  Ice clouds identification
  Thin ice clouds identification
CONCLUSIONS
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Why do we need algorithms to retrieve the cloud top height?
Why do we need different algorithms for different clouds?
Why would be useful a method to clasify clouds?
Can we identify water clouds?
And ice clouds?
And thin ice clouds?
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 3
INTRODUCTION
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
JEM-EUSO Mission
Measuring principle
Height retrieval methods
Radiative methods
Objectives
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 4
JEM-EUSO Mission
Adams Jr.,J.H. et al. (2013). An evaluation of the exposure in nadir observation of the JEM-EUSO mission. Astroparticle Physics.In Press (accepted January 2013). ISSN:0927-6505. DOI:10.1016/j.astropartphys.2013.01.008
OBJECTIVE: Study of Ultra Hight Energy Cosmics Rays (UHECR)
Japanese Module on board ISS
Atmospheric Monitoring System AMS
LIDAR
IR CAM
Spanish Consortium
Italy Collaboration
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
JEM-EUSO Mission
Measuring principle
Height retrieval methods
Radiative methods
Objectives
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 5
Measuring Principle
THE PROBLEM: Height / temperature is not measured directly
Lmeas
Tretrieved
Tcloud = Tretrieved ???
T
L
Planck’s Law
The atmosphere absorbs and emitts energy
Lcloud ≠ Lmeas
Tcloud ≠ Tretrieved
Tcloud
L(Tcloud)
The solution:
RETRIEVAL ALGORITHMS
BRIGTHNESS TEMPERATURE
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
JEM-EUSO Mission
Measuring principle
Height retrieval methods
Radiative methods
Objectives
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 6
BRIGTHNESS TEMPERATURE
How can we convert brightness temperature into cloud height??
Stereovision Techniques
Radiative Techniques
Height Retrieval Methods
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
JEM-EUSO Mission
Measuring principle
Height retrieval methods
Radiative methods
Objectives
INAF-IASF, Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, Palermo, DIETI, Università degli Studi di Napoli Federico II, Fisica, Università degli Studi di Torino, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Catania and Napoli, Italy
Universidad Carlos III de Madrid, Spain
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 7
B1
B2
B1
B2
t0
t1
image plane
imaged scene
focal
length
EARTH
cloud
height
depth
B1 B2
IR camera bands
Two images from different views
CLOUD TOP HEIGHT
Two images in different spectral bands Cloud Top Temperature
Chart: Temperature profiles
| 296.7 | 293.7 | 290.7 | 287.7 | 285.7 | 283.7 | 280.35000000000002 | 277 | 273.64999999999998 | 270.3 | 266.95000000000005 | 263.60000000000002 | 260.3 | 257 | 253.65 | 250.3 | 246.95 | 243.6 | 240.3 | 237 | 233.55 | 230.1 | 226.85 | 223.6
Tropical | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000
MSummer | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000
MWinter | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000
US | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000
Pixel (165,111) | 34505 | 30029 | 25679 | 23167 | 20021 | 17954 | 15755 | 13238 | 11446 | 10047 | 8878 | 6949 | 5367 | 3769 | 2836 | 1988 | 1305 | 667 | 405 | -16
Pixel (101,140) | 34822 | 30241 | 25804 | 23249 | 20055 | 17963 | 15742 | 13202 | 11402 | 10000 | 8833 | 6914 | 5343 | 3756 | 2829 | 1984 | 1303 | 666 | 405 | -15
Pixel (6,7) | 34949 | 30421 | 25998 | 23439 | 20255 | 18178 | 15980 | 13458 | 11631 | 10189 | 8986 | 7016 | 5414 | 3804 | 2867 | 2015 | 1327 | 683 | 418 | -9
Pixel (177,182) | 34469 | 29982 | 25636 | 23133 | 20000 | 17942 | 15751 | 13239 | 11452 | 10055 | 8886 | 6954 | 5370 | 3771 | 2838 | 1989 | 1304 | 665 | 404 | -17
Pixel (238,30) | 34410 | 29953 | 25634 | 23145 | 20030 | 17981 | 15802 | 13307 | 11525 | 10126 | 8950 | 7003 | 5406 | 3792 | 2852 | 1997 | 1308 | 667 | 404 | -18
Pixel (381,234) | 33516 | 29116 | 24830 | 22360 | 19269 | 17229 | 15047 | 12544 | 10758 | 9364 | 8208 | 6316 | 4776 | 3226 | 2324 | 1504 | 843 | 226 | -27
Temperature (K)
Height (m)
DISPARITY
Stereovision Techniques
Radiative Techniques
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
JEM-EUSO Mission
Measuring principle
Height retrieval methods
Radiative methods
Objectives
Height Retrieval Methods
A. Anzalone, M. Bertaina, S. Briz, R. Cremonini, F. Isgr`o. "Retrieving cloud top height in the JEM-EUSO cosmic-ray observation system". ICRC2013
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 8
hbase
htop
150 km
Tsurface = 300 K surface = 1
Tcloud, top = (model, htop) cloud = 1
CLOUD
htop
Tcloud, top = (model, htop)
cloud < 1
150 km
Tsurface = 300 K surface = 1
T1ª, P1, hr1, [C]
Tnª, Pn, hrn, [C]
Retrieval Methods: the fundamentals
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
JEM-EUSO Mission
Measuring principle
Height retrieval methods
Radiative methods
Objectives
RTE: This equation explains which is the radiance received by a sensor
But all the clouds behave like a blackbody (e=1)?
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 9
Different types of clouds with different ratiative behavior
htop (km) | Examples | Phase | LWC(g/m3) | Thickness (m)
< 2 | Stratus | water (summer) / mixed (winter) | 0.2 | 1000-2000
 | Stratucumulus |  |  | 
 | Nimbostratus |  |  | 
 | Altocumulus | mixed | 0.05 | 200
2-7 |  |  |  | 500
 | Altostratus |  |  | 1000
 | Cumulus |  | 0.2-0.5 | 2000-5000
>7 | Cumulonimbus | water/mixed/ice (depending on the stage) | > 2 | 5000 - 10000
 | Cirrus | ice | <0.001 | <500 - 700
Optical depth / emissivity
Retrieval Methods: types of clouds
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
JEM-EUSO Mission
Measuring principle
Height retrieval methods
Radiative methods
Objectives
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 10
Retrieval Methods: an example
HSWA-HMODIS
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
JEM-EUSO Mission
Measuring principle
Height retrieval methods
Radiative methods
Objectives
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 11
Retrieval Methods: cloud classification
Different clouds require different algorithms
A method to clasify clouds would be very useful
What do other instruments do?
MODIS
Why MODIS?
It has the bands of the IR Camera
It provides additional information
We can apply our algorithms
Useful to interpret our results
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
JEM-EUSO Mission
Measuring principle
Height retrieval methods
Radiative methods
Objectives
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 12
Retrieval Methods: cloud classification
MODIS: 36 bands
(8.5 mm/11 mm)
(11 mm/12 mm)
Sensitive to ice
Related to opacity
(7.3 mm/11 mm)
Separates high/low clouds
Collection 6:
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
JEM-EUSO Mission
Measuring principle
Height retrieval methods
Radiative methods
Objectives
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 13
OBJECTIVE
METHOD: Analysis of Brightness Temperature Difference between both bands
OBJECTIVE: Study the capability of the 10.8 and 12 mm spectral bands to classify clouds
JEM-EUSO Mission
Measuring principle
Height retrieval methods
Radiative methods
Objectives
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 14
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFERENCES
(BTDs)
To identify phase and ice thin clouds
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 15
MODIS images selection
Application / Comparison to real data (MODIS)
466409 pixels of water
368710 pixels of ice
92802 mixed pixels
185104 uncertain pixels
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 16
90%
WATER
40%
ICE
75%
MIXED
WATER PIXELS IDENTIFICATION LIMIT BTD=1
TB11-TB12
TB11-TB12
TB11-TB12
FREQUENCY
70%
WATER
15%
ICE
45%
MIXED
WATER PIXELS IDENTIFICATION LIMIT BTD=0.5
TB11-TB12
TB11-TB12
TB11-TB12
FREQUENCY
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 17
10%
WATER
>45%
ICE
>25%
MIXED
ICE PIXELS IDENTIFICATION LIMIT BTD=1
TB11-TB12
TB11-TB12
TB11-TB12
FREQUENCY
5%
WATER
>60%
ICE
>10%
MIXED
ICE PIXELS IDENTIFICATION LIMIT BTD=1.5
TB11-TB12
TB11-TB12
TB11-TB12
FREQUENCY
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 18
< 0.57
> 0.97
< 0.96
IDENTIFICATION OF LOW EMISSIVITY ICE PIXELS
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 19
ICE PIXELS IDENTIFICATION – BTD LIMIT =1
CLOUD PHASE
Can we eliminate water pixels?
What kind of ice pixels have we lost?
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 20
EXAMPLE: ICE PIXELS IDENTIFICATION – BTD LIMIT =1 AND TB11<280K
CLOUD PHASE
With Tª thresholds we can eliminate water pixels
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 21
EXAMPLE: ICE PIXELS IDENTIFICATION – BTD LIMIT =1 AND TB11<280K
FIRST CRITERION
We discard water pixels but also ice
SECOND CRITERION
We discard mainly water pixels
What kind of ice pixels we discard with the first criterion?
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification

## Slide 22
EXAMPLE: ICE PIXELS IDENTIFICATION – BTD LIMIT =1 AND TB11<280K
Ice pixels we lost with the first criterion have high emissivity
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification

## Slide 23
EXAMPLE: ICE PIXELS IDENTIFICATION – BTD LIMIT =1 AND TB11<280K
Ice pixels selected with the first criterion have low emissivity
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification

## Slide 24
EXAMPLE: ICE PIXELS IDENTIFICATION – BTD LIMIT =1 AND TB11<280K
The second criterion removes water pixels but keeps low emissivity ice pixels
USING BOTH CONDITIONS WE CAN SELECT ICE PIXELS OF LOW e
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification

## Slide 25
OTHER POSSIBILITIES OF BTD LIMITS AND TB11
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification
To compare the results of different criteria two parameters are defined:
1 if the criteria works
0 if the criteria works

## Slide 26
OTHER POSSIBILITIES OF BTD LIMITS AND TB11
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification
BT11= 280 K works better for all latitudes
BTD= 0.5 K leads to higher number of correct identifications

## Slide 27
OTHER POSSIBILITIES OF BTD LIMITS AND TB11
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Water clouds identification
Ice clouds identification
Thin ice clouds identification
BT11= 270 K works better for all latitudes
BTD= 1 K leads to lower number of incorrect identifications

## Slide 28
CONCLUSIONS
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 29
CONCLUSIONS
BTDs are not enough to distinguish between water and ice phase.. but it depends on the error we are willing to accept
BTDs and temperature thresholds are giving good results to identify low emissivity pixels … although more work have to be done
High BTDs are related to low emissivity ice pixels
BTDs are not enough to identify low emissivity ice pixels
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Thin clouds of e>0.5 (aprox) and thick clouds are not a problem since we can detected them with our retrieval algorithms
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 30
Thank you
INTRODUCTION
BRIGHTNESS TEMPERATURE DIFFERENCES
CONCLUSIONS
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 32
TEMPERATURE OF THICK WATER CLOUDS: is accurately detected by SWA
EMISSIVITIES: e > 0.75 are well determined by LUTs (De > 0.1)
THIN CLOUDS IDENTIFICATION: BTDs and Tª thresholds can identify thin ice clouds if the BTs are accurate enough
EMISSIVITIES: effect of the atmospheric models and surface temperatures in LUTs results for e < 0.5
THIN CLOUDS IDENTIFICATION: BTDs and temperature thresholds are being investigated
INTRODUCTION
SPLIT WINDOW ALGORITHM
LOOK UP TABLES
CLOUD PHASE IDENTIFICATION
CONCLUSIONS
GENERAL CONCLUSIONS
WORK IN PROGRESS
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 33
GENERAL CONCLUSIONS
STATUS | THICK CLOUDS (T) | THIN CLOUDS (0.5<e<1) | THIN CLOUDS (0<e<0.5)
WATER CLOUDS | Method: SWA Validation with simulations DT<0.3 K Comparison with MODIS < 1K for 85% of pixels Status: almost finished | Method: LUTs Validation with simulations De<0.18 Comparison with MODIS De<0.05 for 70% of pixels De<0.2 for 80% of pixels Status: in progress e T | Less than 20% of pixels
ICE CLOUDS | Less than 5% of pixels | Method: LUTs Comparison with MODIS De<0.09 for 55% of pixels De<0.2 for 80% of pixels Status: in progress e T | Method: Identification (BTDs + T Threshold) Comparison with MODIS (preliminary) Status: preliminary but very promising
INTRODUCTION
SPLIT WINDOW ALGORITHM
LOOK UP TABLES
CLOUD PHASE IDENTIFICATION
CONCLUSIONS
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 34
EMISSIVITY (water)
e =1
0.75 - 1
0.5 – 0.75
0.25 – 0.5
0– 0.25
50% e =1 (aprox.)
>70% e > 0.75 (aprox.)
> 80% e > 0.5 (aprox.)
MODIS emissivity and LUT emissivity difference:
less than 0.05 for 70% of water pixels
less than 0.2 for 80% of water pixels
emissivity
Frequency
OD>6
1.15 - 6
0.7-1.15
0.32-0.7
(OD aprox.)
INTRODUCTION
SPLIT WINDOW ALGORITHM
LOOK UP TABLES
CLOUD PHASE IDENTIFICATION
CONCLUSIONS
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 35
e =1
0.75 - 1
0.5 – 0.75
0.25 – 0.5
0– 0.25
50% 0.75 < e < 1 (aprox.)
55% e > 0. 75 (aprox.)
>80% e > 0.5 (aprox.)
MODIS emissivity and LUT emissivity difference:
less than 0.09 for 55% of ice pixels
less than 0.2 for 80% of ice pixels
emissivity
Frequency
OD>6
1.15 - 6
0.7-1.15
0.32-0.7
(OD aprox.)
EMISSIVITY (ice)
INTRODUCTION
SPLIT WINDOW ALGORITHM
LOOK UP TABLES
CLOUD PHASE IDENTIFICATION
CONCLUSIONS
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 36
SWA
TRc
TRc - TMc
RETRIEVAL TEMPERATURE DIFFERENCE
TB1
TB2
TMc
MODIS
e
Phase
CTP
VALIDATION PROCEDURE:
INTRODUCTION
SPLIT WINDOW ALGORITHM
LOOK UP TABLES
CLOUD PHASE IDENTIFICATION
CONCLUSIONS
LIR Laboratory (Universidad Carlos III de Madrid)
JEM-EUSO Mission
Retrieval Methods
Retrieval Methods: RADIATIVE
MODIS bands: (10.780 - 11.280) mm and (11.770 – 12.270) mm
Algorithms bands: B1 (10.3 - 11.3) mm and B2 (11.5 – 12.5) mm
“VALIDATION”: check the algorithms with realistic scenarios (MODIS)
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida

## Slide 39
water clouds

## Slide 40
Spectral Options:Types of clouds
Liquid water path
Parametrization
Radiation profiles in extended water clouds II: parameterization schemes
G.L. Stephens, Journal of the Atmospheric Sciences 35, 1978
BB
e<1
INTRODUCTION
SIMULATION PROCEDURE
RESULTS
2D SCENARIOS
General ratio
Notes: Primero hablo de la metodología general en la que está basada nuestra metodología y el marco en el que se desarrolla
Luego, centrándome ya en la metodología propuesta, hablo de cómo se ha adaptado la metodología general a nuestro caso particular para calcular las emisiones y los factores de emisión de un tramo de vía
Una vez propuesta la metodología se va a comprobar su validez mediante un modelo de dispersión atmosférica y un sistema experimental de medida