## Slide 1
Test e attività di calibrazione
durante le varie fasi di integrazione delle torri
Angelo Orlando
11/11/2013 - Roma

## Slide 2
TEST E CARATTERIZZAZIONE DELLA TORRE DURANTE LA FASE DI INTEGRAZIONE
Di seguito vengono illustrate le soluzioni tecniche suggerite dal gruppo di lavoro
“sistema di calibrazione e test di funzionamento” durante i vari meeting.
In particolare i test che si vogliono implementare sono suddivisi in due fasi:
TEST DI FUNZIONAMENTO PIANO
TEST DI FUNZIONAMENTO TORRE
Le persone coinvolte per la definizione delle architetture dei sotto sistemi utili al vari test sono:
STRUMENTI ESTERNI ED IDROFONI – Francesco Simeone
MODULO OTTICO – Carlo Nicolau
MODULO DI PIANO – Fabrizio Ameli
SISTEMA DI CALIBRAZIONE TEMPORALE – Marco Circella
CARATTERIZZAZIONE LED BEACON – Giulia De Bonis
MISURE DI ASSORBIMENTO CORRENTE – Angelo Orlando
SOFTWARE DI MONITORAGGIO TORRE – Alberto Rovelli – Tommaso Chiarusi
PROGETTAZIONE DARK BOX E SUPPORTI MECC. – Cereseto Roberto
DATABASE RISULTATI TEST E CARATTERIZZAZIONE – Cristiano Bozza
COORDINAMENTO INTEGRAZIONE E TEST – Mario Musumeci -Angelo Orlando

## Slide 3
TEST RIG
Grazie ad una attenta analisi effettuata a priori sulle varie procedure di test e caratterizzazione si è potuto progettare un RACK contenente tutti gli strumenti e sistemi necessari per effettuare i test di piano e torre.
Il rack contiene i seguenti elementi:
RACK 19’ | Descrizione | U | COSTO
POWER SUPPLY 375VDC | LAMBDA TDK | 1 | 
PC | PC FOR TEST | 1 | 
GPS | SYMMETRICON XLi | 1 | 
TDC | AGILENT 53230A | 1 | 
2x WMX#1 OPTICAL TW1 – TW5 | MADE INFN | 1 | 
2x WMX#2 OPTICAL TW2 – TW6 | MADE INFN | 1 | 
2x WMX#3 OPTICAL TW3 – TW7 | MADE INFN | 1 | 
2x WMX#4 OPTICAL TW4 – TW8 | MADE INFN | 1 | 
2x BMX OPTICAL CONCENTRATOR | MADE INFN | 1 | 
10G SWITCH ETHERNET | –TBD- | 1 | 
PC FCM FLOOR 0-3-FCMSERVER | MADE INFN | 4 | 
PC FCM FLOOR 4-7-FCMSERVER | MADE INFN | 4 | 
PC FCM FLOOR 8-11-FCMSERVER | MADE INFN | 4 | 
PC FCM FLOOR 12-14-FCMSERVER | MADE INFN | 4 | 
INTERFACCIA FLOOR | CONNETTORE SEACON –TBD- | 1 | 
INTERFACCIA TOWER | CONNETTORE SEACON –TBD- | 1 | 
SCHEDA FAN TIME | MADE INFN | 1 | 
TOTALE |  | 28 | 

## Slide 4
TEST FUNZIONAMENTO PIANO
Il test richiede l’oscuramento dell’intero piano in modo da accendere i PMT alla tensione nominale.
ELENCO DEI TEST E CARATTTERIZZAZIONE SUL PIANO
  Misura tempi di propagazione PMT-FEM-CAVO-FCM
  Caratterizzazione LED Beacon
  Test di assorbimento Piano
  Test di comunicazione seriali degli strumenti esterni
  Test di acquisizione idrofoni
  Test di comunicazione AHRS
  Movimentazione Piano
Il tempo stimato per l’esecuzione del test di piano è di 30 minuti.

## Slide 5
TEST DI PIANO
FCMServer
FCMServer
FCMServer
FCMServer
S
F
P
PC TEST
TDK LAMBDA
220VAC/375VDC
220VAC
ETH
FAST
TIME
CALIBRATION
STATION
TRIGGER
GPS
ETH
SLOW
SWITCH
1Giga
SWITCH
10Giga
SPLITTER
SPLITTER

## Slide 6
STRATEGIA PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI TEMPI DI PROPAGAZIONE
L’idea è quello di utilizzare i LED BEACON per caratterizzare i tempi di propagazione dal PMT al connettore di Base Torre senza avere la necessità di “oscurare” la torre
La procedura test è la seguente:
QUANDO INTEGRIAMO IL PIANO EFFETTUIAMO:
Inserimento del piano all’interno del Dark Box
Misura del tempo di propagazione tra il PMT e il Modulo di Piano col laser
Misura del tempo di risposta dei LED BEACON
QUANDO INTEGRIAMO LA TORRE:
Oscuriamo la torre in maniera blanda
Accendiamo un LED BEACON per piano
Misuriamo il tempo di risposta dei LED BEACON (stessa procedura di prima)
Cosi facendo otteniamo la
CALIBRAZIONE TEMPORALE DELL’INTERA TORRE

## Slide 7
TEST DI TORRE
P1
FCMServer
FCMServer
FCMServer
FCMServer#1
S
F
P
PC TEST
TDK LAMBDA
220VAC/375VDC
220VAC
ETH
FAST
ETH
SLOW
SWITCH
1Giga
SWITCH
10Giga
TIME
CALIBRATION
STATION
TRIGGER
GPS
Mux/DeMux
Base Torre
FAN TIME
Splitter
P15
P1
P15