## Slide 1: Firmware per il Trigger del RICH
Cristiano Santoni
Università degli studi di Perugia
INFN - Sezione di Perugia
Meeting generale GAP 13/01/2014

## Slide 2: Architettura del Firmware
HITS
FROM
TDCB
FINE TIME TO GLOBAL TIME
HITS SORTING
CLUSTERS FINDER
PRIMITIVES MERGER
PP
SL
PP
PP
PP
PP
TO GPU
TRIGGER
GENERATOR
TEL62 ID
TO L0TP
TO THE NEXT TEL62
FROM
PREVIOUS
TEL62

## Slide 3: Caratteristiche del Firmware
CLUSTERING:
Basato sulla distanza temporale dalla prima hit del cluster
Possibile aggiunta della verifica di una massima distanza inter-hit
(precedente - attuale)
Entrambi i parametri di cui sopra sono (possono) essere programmabili via ECS
Output: tempo medio del cluster, molteplicità e (da implementare) canali coinvolti
PP INFORMATIONS MERGING:
Basato sulla distanza temporale tra i tempi medi dei cluster provenienti
da differenti PP
Media pesata dei tempi dei subcluster basata sulla molteplicità
Utilizzo di un timer per l’attesa dei dati provenienti da diverse PP
Distanza temporale inter-cluster e “wait for PP data timeout”
programmabili via ECS
Output: tempo medio del cluster, molteplicità e (da implementare) canali coinvolti

## Slide 4
Per i test eseguiti durante il Dry run è stata usata una TEL62, nella quale è stato caricata la versione RICH del firmware, con una TDCB installata.
La TDCB è stata impulsata utilizzando una PATTI board, mandando segnali su vari canali (partendo da un singolo canale fino a 32) con un dato periodo.
I test eseguiti hanno mostrato risultati corretti, sono state osservate le primitive per il L0TP, queste mostravano una corretta molteplicità e la differenza tra i tempi medi dei cluster era uguale al periodo con cui la PATTI inviava impulsi alla TDCB
Va comunque precisato che quanto testato è esclusivamente la parte di clustering presente nella PP in quanto una sola PP riceveva dati dalla singola TDCB e quindi la logica di cluster merging non veniva utilizzata.
Firmware test:
generazione delle primitive

## Slide 5
by
ROBERTO
PIANDANI
valid primiteve
valid primiteve
noise*
0x800 * 25 ns =
2048 * 25 ns =
51.2 us
timestamp
timestamp
* due to unconnected channels
Firmware test:
generazione delle primitive

## Slide 6: Data Format
PRIMITIVE NUMBER
FINETIME
Channel
RESERVED**
MULT.
Primitive-like format:
# WORDS*
TIMESTAMP @ 25 ns
CHECK
Channel
Channel***
31
0
0
0
0
31
31
31
8
16
26
9
18
27
*** : Il numero di parole può essere ricavato tramite ceil(MULT/3)
*** : Il campo reserved può essere utilizzato?
*** : Per utilizzare 9 bit per indicizzare il canale è necessario poter
conoscere da quale TEL62 (riferita ad un semispot) proviene il pacchetto

## Slide 7: Data Format
PRIMITIVE NUMBER
FINETIME
Channel
MULT.
Reduced format:
TIMESTAMP @ 25 ns
CHECK
Channel
Channel
31
0
0
0
31
31
31
18
26
9
18
27
Channel
Channel
0
9

## Slide 8: To do:
Testare la parte di merging delle informazioni provenienti da diverse PP
Aggiungere le informazioni sui canali nel flusso dei dati
Definire il formato dei dati tra PP e SL ed in uscita dalla SL
Adattare la parte di firmware (già esistente per altre applicazioni) che si
occupa della generazione del pacchetto da inviare via ethernet

## Slide 9: Spares

## Slide 10: Tasks performed during the dry run
RICH trigger firmware integration in the TEL62
framework (thanks to Pisa for the support)
Simulation in Modelsim of the firmware (SL plus one PP)
using standard testbench available on SVN (used for the
simulation of the “generic” version of the firmware)
Test of the firmware loaded in a TEL62 pulsed by a patti

## Slide 11: RICH Trigger Firmware
HITS
FROM
TDCB
FINE TIME TO GLOBAL TIME
HITS SORTING
CLUSTERS FINDER
PRIMITIVES MERGER
PP
SL
PP
PP
PP
PP
TEL62 ID
TO L0TP
TO THE NEXT TEL62
TO GPU
FROM
PREVIOUS
TEL62
TRIGGER
GENERATOR

## Slide 12
SORTER
2
a
b
s
g
Sorting Logic (1)
Fully synchronous
Low resources consuption
Configurable in both data width and comparison range

## Slide 13
S2
S2
S2
S2
S2
R
S2
R
LOAD
INPUT
OUTPUT
Sorting Logic (2)
N to load
+
N to sort
2 N

## Slide 14: Primitives Generation
PRIMITIVE NUMBER
FINETIME
TIMESTAMP @ 25 ns
RESERVED
MULTIPLICITY
PRIMITIVE NUMBER
FINETIME
TIMESTAMP @ 25 ns
RESERVED
PRIMITIVE ID
Current format (debug only):
Official format: