## Slide 1
Camera oscura per il test del piano torre
Parte inferiore fissa
Coperchio mobile
Supporto laterale
Supporto centrale

## Slide 2
La camera buia è composta da un telaio in acciaio al carbonio
sul quale sono fissati i pannelli in truciolare ad alta densità
su ogni giunta dei vari pannelli c’è un copri-giunta in alluminio incollato con silicone nero

## Slide 3
Il coperchio viene fissato sulla base della camera grazie a 40 chiusure a scatto
La tenuta di luce tra coperchio e base è garantita da uno strato di 20 mm neoprene nero e da un labirinto creato da un profilato in acciaio esterno e da un pannello in truciolare interno

## Slide 4
I supporti per il piano all’interno della camera hanno dei perni che si inseriscono nei fori di riferimento e ne garantiscono il preciso posizionamento

## Slide 5
Fase 1 :
Si inserisce il piano nella Camera buia con l’ausilio di un carro ponte

## Slide 6
Fase 2 :
Si posizionano tutti i sistemi di lettura dei MO
Si collega il connettore principale al pannello di interfaccia

## Slide 7
Braccio di supporto fibra per la lettura del LED Beacon in posizione aperta per l’inserimento del Piano

## Slide 8
Braccio di supporto fibra per la lettura del LED Beacon in posizione chiusa pronto ad acquisire il segnale

## Slide 9
Fase 3 :
Si posiziona il coperchio sempre con l’ausilio di un carro ponte
I 4 perni guida aiuteranno l’operatore nella fase di posizionamento del coperchio

## Slide 10
Fase 4 :
Si chiudono tutte le chiusure a scatto per garantire la tenuta di luce

## Slide 11
Le fibre ottiche sono montate su dei supporti che le mantengono nella posizione corretta per la lettura del segnale

## Slide 12
Pannello di interfaccia
Parte esterna:
N° 10 connettori ottici FC ( ???)
N° 2 connettori LC ( ??? )
Parte interna :
Connettore per il collegamento del piano torre

## Slide 13
Nuovo sistema di lettura led beacon suggerito da Giulia De Bonis
Ventose con comando per bloccaggio e sbloccaggio
Cilindro con lente e attacco per fibra ottica

## Slide 14
Attacco per fibra ottica
Lente
Anello in neoprene

## Slide 15
La costruzione delle due camere buie è stata affidata alla ditta ORMI di Savona.
Una camera verrà consegnata ai Laboratori del Sud e una verrà consegnata ai Laboratori di Frascati.
La data prevista per la consegna è il 15 Giugno.
I pannelli di interfaccia verranno costruiti dall’officina di Genova
appena saranno definiti con sicurezza la quantità e la tipologia dei connettori da montare.