## Slide 1: Problemi incontrati nell'analisi dati torre e suggerimenti proposti M. G. Pellegriti e C. Distefano

## Slide 2
condizioni di trigger non ben documentate
l’header file non completo: info sulle condizioni di trigger di primo livello e logiche di trigger di secondo livello, tipologia del run: physics o calibration
nome dei PT files, il File Number complica l’analisi in mass production
troppi cambiamenti del formato dei PT file: auspicabile un formato dati nel quale possano essere implementate nuove info in maniera “indolore”

## Slide 3
inconsistenza tra PT file e SC DB: a mio parere i dati raw andrebbero salvati senza nessun processamento, questo a prescindere da come decidiamo di visualizzare I dati sui sistemi di controllo (numerazione a partire da 1, numerazione meccanica…..)
precisione dei parametri scritti nel DB (es. tensioni, ….)
montaggio del correntometro: assi riferiti al connettore, necessità di documentazione più dettagliata (anche fotografica)
I sistemi di controllo non riportano tutti il tempo UTC
N.B.: la torre vede I NanoBeacon della PPMDU. Le persone che si occupano di queste misure sono state invitate a contattare me o gli shifter per interrompere la nostra acquisizione.