## Slide 1: Belle II
Ezio Torassa
CdS - ESPERIMENTI GR1
16 Luglio 2014

## Slide 2
SuperKEKB e Belle II
upgrade di KEKB e Belle
parameters |  | KEKB |  | SuperKEKB |  | units
 |  | LER | HER | LER | HER | 
Beam energy | Eb | 3.5 | 8 | 4 | 7 | GeV
Half crossing angle | φ | 11 |  | 41.5 |  | mrad
Horizontal emittance | εx | 18 | 24 | 3.2 | 4.6 | nm
Emittance ratio | κ | 0.88 | 0.66 | 0.37 | 0.40 | %
Beta functions at IP | βx*/βy* | 1200/5.9 |  | 32/0.27 | 25/0.30 | mm
Beam currents | Ib | 1.64 | 1.19 | 3.60 | 2.60 | A
beam-beam parameter | ξy | 0.129 | 0.090 | 0.0881 | 0.0807 | 
Luminosity | L | 2.1 x 1034 |  | 8 x 1035 |  | cm-2s-1

## Slide 3: Belle II Detector (in comparison with Belle)
SVD: 4 DSSD lyrs g 2 DEPFET lyrs + 4 DSSD lyrs
CDC: small cell, long lever arm
ACC+TOF g TOP+A-RICH
ECL: waveform sampling (+pure CsI for endcaps)
KLM: RPC g Scintillator +MPPC

## Slide 4: Componenti TOP
Barra di quarzo, box di espansione
Specchio a fine barra
Fotorivelatori (MCPP MT)
Elettronica lettura segnale
Supporto struttura

## Slide 5: Fotorivelatore
Il potere di separazione dipende dalla differenza dei tempi di volo (TOF) dalla differenza dei tempi di propagazione dei fotoni Čerenkov (TOP) e dal numero di fotoni rilevati.
La scelta del fotorivelatore è importante. I MicroChannel Plate
MCP-PMT hanno le caratteristiche
richieste

## Slide 6: Effetti risoluzione TOP
Una risoluzione del TOP superiore a 40 ÷ 50 ps si traduce in un peggioramento
delle efficienze di selezione e in un aumento di falsi positivi:
B→ππ B →ργ
Eff. Fake Eff. Fake
Belle-II 98.1% 2.9% 99.0% 1.9%
Belle 88.5% 11.6% 87.5% 10.0%

## Slide 7: Overall schedule
Il taglio al finanziamento per l'anno fiscale 2014 e' confermato. Si ritiene possibile recuperare una parte dei fondi necessari (5-6 Oku Yen) al fine di limitare a 2 mesi il ritardo dell'inizio dei test dell'acceleratore (da Gennaio a Marzo 2015).

## Slide 8: Overall schedule
Metà TOP e' previsto che venga installato a Febbraio 2015. Esiste un'opzione di installazione della seconda metà del TOP a Settembre 2015, ciò permetterebbe di partire a Giugno 2017 con il detector completo (da confrontare con Gennaio 2018 previsto in precedenza).
Il programma di default (A2) prevede l'inizio della fisica spostato da Ottobre 2016 (con 1/2 TOP) a Giugno 2017 (con 1/2 TOP). A causa di una minore ottimizzazione nelle installazioni il ritardo iniziale di 2 mesi si allarga a 8 mesi.

## Slide 9
I 16 moduli del TOP si prevede
vengano assemblati e testati
ad un ritmo di 1 per mese
(riducibile ad 1 ogni 15 giorni)

## Slide 10: Procedura assemblaggio
6 persone per 15 giorni = 1 modulo
~ 60 mu per test ed assemblaggio contributo Padova + Torino 6 mu

## Slide 11: Situazione attuale TOP
Produzione MCPPMT:
Verranno utilizzati ALD MCP-PMT, nuovi fotorivelatori che grazie ad un substrato protettivo (Atomic Layer Deposition) hanno un’ottima resistenza alla radiazione. L’aumento del tempo di vita medio vita medio dei PMT (QE 80%) è ancora fortemente variabile. Sono in fase di studio 6 metodi di deposizione applicati a 44 PMT per scegliere il procedimento ottimale (collaborazione Hamatsu -Univ. Nagoya).

## Slide 12: Situazione attuale TOP
Produzione barre di quarzo
Due produttori: Okamoto (Japan)+Zygo (USA)
16 moduli + 2 spares (36 barre) da produrre
Okamoto: 1 barra cosegnata + 2 prodotte
Zygo: 4 barre consegnate + 1 prodotta
Dopo il superamento della review CD 2/3
sono state ordinate altre 15 barre, restano 8 barre da ordinare
Produzione prismi e specchi
Zygo: 4 prismi consegnati
ITT: 4 specchi consegnati
2 barre incollate per una lunghezza totale di 2.5 m
4 moduli consegnati
Barra 1
Barra 2
Prisma
Specchio

## Slide 13
Tasks in Torino
Tasks in Padova
Fasci di fibre monomodali
Risoluzione temporale
Simulazione MC
Fasci di fibre multimodali
Terminazione ottica
Interfaccia meccanica bar box Test radiazione
0.5 - 2
Contributo Italiano al TOP calibrazione temporale

## Slide 14
Padova 9 Giugno ore 17:00
Prototipo fascio di fibre da 1 fibra monomodale a 32 fibre monomodali
Prototipo fascio di fibre monomodali

## Slide 15
Sent to PNNL
March 25th 2014
Block hosting the cylinder
Integrazione della calibrazione nel CAD del TOP
Cylinder hosting
lens and fiber

## Slide 16
Progettazione e produzione interfaccia fibre - barbox

## Slide 17
GRIN lens 1.8 mm 
Block
Cylinder =15o

## Slide 18
9 punti luce
ingresso vicino all’angolo dalla bar box
angolo azimutale 150
NA = 0.6
1
16
32
17
Simulazione percorso luce sino a PMT

## Slide 19
Primi test eseguiti con fibra monomodale accoppiata con lente .
E’ stata utilizzata una CCD da 1 pollice (prestito dal laboratorio di ottica).
E’ stato possibile misurare valori di NA fino a 0.35
Ora disponiamo di una fibra multimodale,
Dei cilindretti di accoppiamento per la lente,
Di una CCD lineare di 2 pollici (prestito CMS),
di una slitta motorizzata.
Potremo misurare valori di NA sino a 0.6.
Misure apertura numerica

## Slide 20: Misure risoluzione temporale
MCP-PMT
in prestito da Nagoya:
JT0893 3480 V
JT0900 3490 V
Pico Laser :
Advanced Lased Diode System
Testa Laser: PiL040
Potenza picco 2000 mW
Potenza media 60 W (fmax 1 Mhz)
(classe 3R)
t < 27 ps
404 nm
ADC: CAEN digitizer V1742 (5 GS/s)
AMPLI: scheda con chip TI THS4303

## Slide 21: Misure risoluzione temporale
Padova:
black boxes for MCP-PMT test
time resolution 37 ps
peak (mV)
Testa laser da 40 ps , ~30 fotoni

## Slide 22: Programma misure 2014
Misura apertura numerica con fibra multimodale accoppiata con lente tramite il cilindro (ottimizzazione della distanza tra lente e fibra)
Misura della risoluzione temporale con una nuova scheda elettronica in prestito da Indiana Univ.
Misura delle proprietà del bundle di fibre multimodale
Verifica del percorso della luce nel prisma
Padova
black boxes for light path prism

## Slide 23: Computing
Campagna MC
Spring 2014
Tier1: 1 copa raw data a KEK, dopo il 2019 seconda copia distribuita:
30% PNNL, 30% Asia, 20% Germaia, 20% Italia (CNAF)
Tier2: federazione Torino, Pisa, Napoli
ed utilizzo Belle VO (Frascati, Roma3, Padova)

## Slide 24: Gruppi fisica
1. Leptonic and Semileptonic B-> t n , B-> m n, B-> D t n
2. Electroweak penguins & radaitive B->mm , B-> r g
3. Hadronic decays
4. Angoli f1 , f2 (b, a)
5. Angolo f3 (g)
6. Charm
7. Tau
8. Y(nS)
9. New physics

## Slide 25: Belle-II TOP
Padova 2014 Padova 2015
Mario Posocco 80% Mario Posocco 100%
Paolo Sartori 40% Paolo Sartori 60%
Ezio Torassa 30% Ezio Torassa 40%
Roberto Stroili 80%
Stefano Lacaprara 30%
TOT Ric. 1.5 FTE 3.1 FTE
Massimo Benettoni 20%
Flavio DalCorso 10%
TOT 1.5 FTE 3.4 FTE
Nagoya, KEK, Hawaii Manoa, Cincinnati, PNNL, South Carolina, Lubiana, Padova, Torino
Membri Belle-II

## Slide 26: Belle-II Italia
2015 FTE/Phys = 60%
  Babar, BES-III, CMS, GrII, GrV….
TOP
Tracker
ECL
TOP
ECL
Tracker
ECL
ECL
ECL

## Slide 27: Finanziamenti 2014
Iniziale In corso d’anno
Consumi 2 keuro +5 keuro
Costruzione apparati - +12 keuro
Missioni 17.5 keuro +17 keuro
12 keuro di costruzione appartati per l’acquisto dei primi 4 fasci di fibre multimodali
17 keuro di missioni aggiuntive per i test di incollaggio ed il contributo all’assemblaggio del TOP.

## Slide 28: Richieste finanziamenti 2015
Missioni:
- Assemblaggio bar box a KEK: 15 keuro
Installazione e commissioning TOP 12 keuro
Costruzione apparati
8 fasci di fibre multimodali incluse lenti, blocchi e cilindri 50 keuro
Consumi
meccanica 4 keuro
elettronica 6 keuro
(voci principali)

## Slide 29: Richieste servizi 2015
Officina meccanica:
Incollaggio ed assemblaggio bar box a KEK 2 mu
Realizzazioni supporti per installazione 1 mu
Progettazione meccanica:
progettazione supporti per installazione 1 mu
Officina elettronica:
supporto per nuove schede readout 1 mu

## Slide 30: Backup

## Slide 31
Con una luminosità più
alta di un fattore 102 sarà migliorata la misura di ACP
saranno misurati i rapporti di decadimento di diversi canali rari.
Complementarietà
rispetto ad LHCb

## Slide 32: Dal DIRC (Babar/SuperB) al TOP (Belle-II)
L’informazione sull’angolo Čerenkov
non è più trasformata in una forma geometrica (cerchio o parabola) ma in un tempo di propagazione.
Si può migliorare la risoluzione aggiungendo un contributo geometrico cioè usando una matrice di PMT. Lo spazio occupato viene comunque notevolmente ridotto.
450 mm
2 barre incollate per una
lunghezza totale di ~ 2.5 m

## Slide 33: Collaborazione Belle-II
452 physicists, 70 institutions, 20 countries Luglio 2013
577 physicists, 97 institutions, 23 countries Luglio 2014

## Slide 34: PID preventivi spesa