## Slide 1: R&D Comune Pixel Fase-2 ATLAS-CMS
Marco Meschini – Nanni Darbo
A nome del gruppo R&D ATLAS-CMS
Incontro Referee RD_fase2
Pisa 23 Settembre 2014

## Slide 2: I Nuovi (Possibili) Tracker per Fase-2
Layout non eccessivamente diversi tra ATLAS e CMS (campo magnetico differente)
Problematiche da affrontare molto simili
I layout sono ancora in corso di evoluzione: possibili ottimizzazioni su numero di layer/dischi, posizionamento
CMS Area pixel 1.6m2 Barrel + 2.0m2 Disk;
Area singolo pixel ~2500mm2
Luminosita’ Integrata Fase-2: 3000 fb-1
Pile-up: 140-200
ATLAS LoI
CMS TP
ATLAS Area pixel 5.1m2 Barrel + 3.1m2 Disk;
Area singolo pixel ~2500mm2

## Slide 3: Caratteristiche richieste per i nuovi tracciatori a pixel
Le sfide del rivelatore a pixel 
Estrema resistenza alle radiazioni
Copertura geometrica ermetica e riduzione al minimo zone inefficienti (sensori e servizi)
Material budget: sensori, raffreddamento, cavi, strutture meccaniche
Aumento granularita’, identificazione vertici (contrasto al pile-up)
Mantenere/migliorare le prestazioni in pT
Alimentazione LV e HV
Elettronica di lettura e trasmissione al back-end
Fluenza 2×1016 neq cm-2 @ r=3 cm
Fluenza prevista per CMS 3000fb-1 simulazione FLUKA
Situazione analoga in ATLAS

## Slide 4: Evoluzione di LHC
Le tappe sono fissate, non ci sono cambiamenti in calendario
Fase-1 finisce nel 2022, poi 2.5 anni di LS3 e quindi Fase-2

## Slide 5: Le linee R&D ATLAS-CMS
Studio di rivelatori a pixel ottimizzati per gli strati interni, piu’ vicini alla linea di fascio
Esempio di sensori pixel 3D su wafer 4” realizzato da FBK: per l’R&D è strategica la collaborazione con l’industria italiana in vista della competizione per HL-LHC
Ottimizzazione del design:
  Materiale del bulk (Baseline p-type)
  Spessore del bulk (WB, Epi, Thinning)
  Processo dei 3d su linee di produzione a 6 inch
  Dimensioni della segmentazione in pixel (small pitch)
  Spaziatura, profondita’ e diametro delle colonne 3D
  Aspect ratio, tempi di processo
  Efficienza di copertura geometrica (Slim/Active Edges)
  Sviluppo di isolamento periferico per Pixel Single Sided p-type
Valutare il danno da radiazione per Fase-2 negli strati piu’ interni, simulazioni, test su fascio
Tecnica 3D double side FBK
FBK: Nuova Tecnica 3D single side su DWB da provare in questo R&D
P- Epi layer /
P- High Ω•cm wafer
P++ Low Ω•cm wafer
-Vb
Charge Amp.
Bump-bond
metal
Thin-down
Single side 3D process
p++ col
n++ col
Epi – SiSi DWB
100÷150µm

## Slide 6: La collaborazione Pixel R&D
INFN-FBK convenzione MEMS3
ATLAS-IT: BO, CS, GE, MI, UD, TN
  ~9 FTE su pixel R&D
CMS-IT: BA, FI, MIB, PG, PI, TO
  ~11 FTE su pixel R&D
ATLAS
  compatibilità del layout tra produttori: CNM, SINTEF/SNC
  test-beam, irraggiamenti e qualifica: ATLAS 3D Sensor WG
CMS
  accordi con gruppo FNAL per Test Beam, Telescopio, DAQ
  eventuali irraggiamenti Los Alamos (esperienza MIB)
  contributo sul progetto macro-pixel MAPSA

## Slide 7: Piano di lavoro Pixel con FBK (convenzione MEMS3)
Batch 1: prove tecniche per colonne (3 maschere), no sensori
  Diametro, profondità, tempo di processo
  Stato: prove in corso, risultati a breve, diam. 5mm nominali gia’ fattibili
Batch 2: lotto planari su wafer DWB (Direct Wafer Bond) 6” (6 maschere)
  è considerato un lotto di test e verifica della linea di produzione 6” FBK
  il materiale DWB e’ innovativo, studio comportamento su sensori e TS
  contiene sensori ATLAS+CMS e strutture di test (vedi nel seguito)
  Stato: layout finalizzato in Agosto, maschere pronte, produzione in corso
  Consegna prevista metà Nov. 2014
Batch 3: lotto 3D single side su wafer DWB 6” (11 maschere)
  Studi layout in corso, disegno nuovi pixel, adattamenti a ROC esistenti, nuovi pitch per ROC disponibili nell’immediato futuro (2015) FNAL-ROC e PSI_sens, ipotesi pitch RD53
  Layout e impegno FBK entro fine 2014
Batch 4: lotto planari Active Edge (al momento di interesse CMS, 10 maschere) su DWB 6”
  Layout e impegno FBK entro fine 2014

## Slide 8: MEMS3
Piano di R&D da 30 passi litografici equivalenti (maschere) approvato globalmente dalla commissione MEMS3 (mail G. Ambrosi 3/4/14)
In convenzione MEMS3 “autorizzati” intanto batch 1 e 2
Non dovrebbero esserci ostacoli per le altre 21 maschere, chiederemo conferma
Per il futuro: e’ importante che la convenzione venga estesa nel tempo e nel numero di maschere disponibili, altrimenti i costi per ogni passo aumentano di un fattore ~3 (sic!)
CSN1 e Referee possono aiutare molto in questa direzione

## Slide 9: DRIE for Ohmic Columns
158 µm
5.6 µm
3.8 µm
7.6(*) µm
Ref.: M. Boscardin and S. Ronchin, FBK
(*) – the 2.6 µm larger than nominal (5 µm) can be corrected by the DRIE recipe
Deep Reactive Ion Etching

## Slide 10: DRIE for Junction Columns
ID# | Nominal diameter (um) | Depth (um) | Surface diameter (um) | Diameter at tip (um)
5.1 | 5 | 99 | 3.5 | 3.2
5.5 | 5 | 99.5 | 5.5 | 2.9
5.5 | 5 | 100 | 5.5 | 3.5
5.6 | 5 | 98 | 4.3 | 2.6
5.8 | 5 | 98 | 5.5 | 2.6
5.9 | 5 | 98 | 3.9 | 2.9
5.10 | 5 | 95 | 3.3 | 2.7
5.11 | 5 | 95 | 3.3 | 2.7
LEFT
CENTER
RIGHT
Ref.: M. Boscardin and S. Ronchin, FBK

## Slide 11: Layout del Batch Planare in Produzione alla FBK
Area CMS
Area ATLAS
Area FBK
Sensori per ROC FE-I4 di ATLAS
Sensori per ROC PSI_dig di CMS
Strutture di test FBK
Nella periferia del wafer TS (strutture di test) CMS, FBK, ATLAS, in comune
Diodi, capacita’, ossidi, pspray…
TS fondamantali per qualificare il processo e fare confronti con altre produzioni di sensori
TS da misurare nelle probe station in clean room
Processo con P_Spray + P_Stop in alcune zone secondo richieste
Disegno del Layout in FBK: G. Giacomini, M. Boscardin, N. Zorzi

## Slide 12: Wafer 6” per lotti FBK
Acquistati 55 wafer Float Zone DWB dalla Icemos Tec. (UK):
  Handle wafer CZ a bassissima resistivita’ 500mm di spessore
  Sensor wafer FZ resistivita’ > 3kOhm cm
  2 spessori: 100mm (25 wafer) e 130 mm (30 wafer)
Wafer Epitassiali:
  estremamente difficile trovare produttori su 6”
  per ora un solo fornitore: Shinetsu (Japan) con il quale non si puo’ trattare direttamente e che vende attraverso un “intermediario” per le esportazioni
  resistività >700 Ohm cm, spessore strato Epitassiale con ampi margini di variazione, da verificare nei test
  ordine in attesa di una offerta conclusiva

## Slide 13: Piano di Produzione Planari Batch n.2 FBK
Utilizzo di wafer DWB da 100/130 mm e wafer Float Zone
Il Float Zone viene utilizzato come riferimento, in quanto il DWB e’ una soluzione “innovativa”
   verifica delle prestazioni rispetto a pixel planari su materiale standard
Tre dosi di isolamento P_Spray (alta, media, bassa) su wafer diversi
La dose P_Spray media verra’ usata su tutti i tipi di wafer per avere un confronto diretto
Possibili confronti su sensori con e senza P_stop

## Slide 14: Lavori in corso per il batch Pixel 3D
Layout pixel in funzione dei ROC disponibili già ora o a breve termine
  FE-I4 ATLAS e PSI_dig CMS disponibili, ordinati alcuni ROC wafer
    CMS anche 2 wafer FE-I4
  nel 2015 ROC FNAL pitch 30x100mm2
  ROC PSI prototipo 50x50mm2 (2015?)
  Primo mini-prototipo RD53?
Inserire comunque alcuni sensori pixel con pitch adatto per Fase-2 e leggerli con FE-I4 o PSI_dig
  metal mask per leggere solo alcuni pixel

## Slide 15
P col.
N col.
3D cell layout 1: 50 x 50
50 mm
Bump
pad
50 mm
15 mm
Studi per layout 3D

## Slide 16
FEI4 compatible test pixels 50 x 50
50 mm
450 mm
450 mm
4x250
4x50 + grid
2x50 + 2x450L
250 fF
250 fF
Configurazioni layout per leggere pixel 50x50 con FE-I4

## Slide 17: Simulazioni Capacità Pixel (TN)
La capacità totale del pixel deve essere mantenuta bassa per ridurre il rumore
  in particolare su rivelatori irraggiati e/o con zona di raccolta ridotta
G.-F. Dalla Betta (TN)
Le simulazioni danno ~100 fF per il pixel 25x100mm2 e ~50fF per il pixel 50x50mm2 (spessore di 150mm) tenendo in conto anche il contributo del metal layout e delle colonne N verso il P_Spray.
  Carica prevista 3200 – 3700 e- in 100 µm di spessore dopo 2x1016 neq/cm2 (risultato da simulazioni + estrapolazioni)

## Slide 18: Assemblaggio di pixel in moduli: Flip Chip Bump Bonding
Il programma di R&D pluriennale prevede:
  Assemblaggio di Pixel sensors
    sensori sottili (fino a ~100 micron)
    alta densità di bumps: per pixel con pitch piccolo (~ 4x104 bumps/cm2)
  ROC Chip:
    Area fino a 2x2cm2 come Fe-I4 (anche fino a ~6 cm2 se OK in 65 nm)
    Assottigliati: fino a 100mm di spessore con chip di grandi dimensioni (FE-I4) e fino a 75mm con ad esempio PSI46-dig (1x1cm2).
ROC FE-I4 per ATLAS IBL
  Numerosi punti critici da affrontare per il Bump bonding di
    dispositivi sottili (ROC wafer e Pixel wafer), incurvamento (Bowing)
    dimensione minima dei bumps (minimum pitch)
    materiale dei bump. Thermal budget e stress termici del processo di Flip Chip Bump Bonding, es. Indio a bassa T (90°) o Sn/Ag ad alta T(240°).
  Complicazioni ulteriori possono essere venire dalla ibridizzazione di pixel 3D: consideriamo pertanto propedeutico e complementare verificare l’applicazione di tecnologie di punta su pixel planari
  Valutazione del danno da radiazione: possibile ibridizzazione di Sensori irraggiati con ROC non irraggiati
8.0 mm
9.9 mm
PSI46dig

## Slide 19: Bump Bonding, Assemblaggi Moduli, Test
2014:
  Inizio BB sensori dal batch planare con diversi partner industriali
  Primi assemblaggi
  Passi iniziali per sviluppo BB Indio su 6” a Selex (ATLAS)
2015:
  BB sensori dal batch 3D con diversi partner industriali (IZM? Selex?)
  Thinning sensori e ROC
  Assemblaggio planari e inizio assemblaggi 3D
Altre attività comuni:
  Qualifica dei batch FBK
  Wafer test
  Misure su Test Structures e sensori
  Tecniche di protezione scariche sensore-ROC (BenzoCycloButene-BCB, Parylene)
  Irraggiamenti
  Test Beam

## Slide 20: Fondi Esterni
Partecipazione call H2020 con la proposta AIDA-2020, sottomessa il 2/9/2014
Presenti diversi WP collegati con R&D Pixel
  WP7: Advanced hybrid pixel detectors
    Detector validation for tracking devices
  WP 6: Novel high voltage and resistive CMOS sensors
  WP 4: Micro-electronics and interconnections
  WP 9: New support structures and micro-channel cooling

## Slide 21: Finanziamenti INFN R&D
CSN1 Maggio 2014 (Elba) assegnati

## Slide 22: Richieste 2015
Richieste su item comuni ATLAS e CMS
 | ATLAS | CMS | TOTALE
Wafer | 10 | 10 | 20
BB 3D | 24 | 24 | 48
High Density BB | 20 | 10 | 30
 |  |  | 98
Descrizione | Data completamento
SENSORI PIXEL: verifica batch FBK n. 2 pixel planari su wafer DWB 6". Se positiva seguono test di moduli single ROC con pixel planari | 31-07-2015
SENSORI PIXEL: qualifica della prima produzione di pixel 3D single side FBK | 30-11-2015
MICROCOOLING-CMS: verifica uso CO2 evaporativo con micro-channel | 31-10-2015
Milestones