## Slide 1: Misura ddp dallo zoccolo
Due problemi:
Alta impedenza d’uscita
Tensione di modo comune elevata

## Slide 2: 1: alta impedenza
Vmis
Se R/2 =~ 1MΩ …

## Slide 3: 2: modo comune elevato
0V
223.4
Max common mode ~ 70 V

## Slide 4: Possibile soluzione: partitore calcolato (sonda scalata) in modo differenziale
Dispositivo DAQ
Impedenza vista 2010 MΩ >> Rout
Con bloccaggio della tensione di modo comune
Corrente verso massa Ig:
può indurre errori per cadute extra sulla resistenza di sonda
Ig
Ig
I= Ip + Ig
In -
In +

## Slide 5: Possibile soluzione: partitore calcolato (sonda scalata) in modo pseudo-differenziale su due canali
Dispositivo DAQ
Impedenza vista (da ogni polo) 1010 MΩ >> Rout
Con massa riferita sulla basetta
In -
In +
Ch. 0
In -
In +
Ch. 1
Connessione di massa verso la board
La misura avviene tra il polo «caldo» della basetta e una massa libera (floating). La massa è bloccata sulla basetta stessa. Alla fine:

## Slide 6: Proposta
Sonda speciale
Connessione a 4 cavi (schermati)