## Slide 1
Prove di Burn In
F. Barbato

## Slide 2
Ipotesi di lavoro
Stress Meccanico:
Cicli di temperatura
Prove accelerate:
Riscaldamento del dispositivo

## Slide 3
Ipotesi di lavoro
Mortalità infantile  Cicli termici
Prove accelerate  Riscaldamento del dispositivo
Screening IR-Camera
20 cicli, Tmin = 15°C Tmax = 75°C, Periodo = 1hh 20min
27hh
Tuso = 19.2°C
Tacc = 75°C
Temperatura di utilizzo del dispositivo
Temperatura massima di accelerazione
Fattore di accelerazione

## Slide 4
Fattore di accelerazione
118.62 @ 19.2°C
Tmax (K)
AF

## Slide 5
Durata Stimata
Tuso = 19.2°C, Tmax = 75°C
10 anni  31gg

## Slide 6: DAQ System
Winkratos

## Slide 7
Preparazione test vita media
Tuso = 19.2°C,
Tmax = 75°C
Hrel = 10%
Esposizione ≈ 20gg
AF ≈ 118.62
D4
D6
Tensione monitorata
Vmon = 85.1V,
Imon = 12mA
Esposizione ≈ 13gg
AF ≈ 118.62

## Slide 8
Risultati test vita media
Vmon fra D4 e D6
Ore reali di test
Anni simulati di test
Vita media simulata
6 anni 146gg
La basetta non mostra problemi:
-tensione costante
-assorbimento costante

## Slide 9
Test mortalità infantile
Tuso = 15°C,
Tmax = 75°C
Hrel = 10%
N. cicli = 20
Attesa = 30min
75°C
Room temp
15°C
30min
30min
30min
30min
Max
Velocità
Max
Velocità
N. = 20 cicli
Attesa Hrel = 10%
File test: MortalitaInfantile.prf

## Slide 10
Risultati test mortalità infantile
Testate 3 basette: 3 nuove (PCB verde), 1 vecchia (PCB rosso)
Basetta 1 (nuova)
Start Test
30/10/14 17:26
Vmon = 81.3V
Imon = 11mA
Stop Test
31/10/14 20:26
Vmon =81.2V
Imon = 11mA
Basetta 2 (nuova)
Start Test
5/11/14 16:48
Vmon = 82.0V
Imon = 11mA
Stop Test
6/11/14 19:17
Vmon =82.1V
Imon = 11mA
Basetta 3 (vecchia)
Start Test
7/11/14 13:13
Vmon = 81.5V
Imon = 11mA
Stop Test
8/11/14 19:13
Vmon =81.5V
Imon = 14mA
Basetta 4 (nuova)
Start Test
24/11/14 21:59
Vmon = 81.1V
Imon = 11mA
Stop Test
26/11/14 00:59
Vmon =81.5V
Imon = 14mA

## Slide 11
Screening IR-Camera

## Slide 12
Conclusioni
Sono stati effettuati i test:
- vita media (stress termico)
- mortalità infantile (stress termo-meccanico)
- screening ir-camera
Per un test completo sulla basetta c’è bisogno di : ~30gg (vita media)+27h (mortalità infantile)
Le modalità di test sono chiare. Per poter fare il test su un numero consistente
di basette, in tempo utile, c’è bisogno di poter testare più basette contemporaneamente.